Введение

Генеральный план Мезмайского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 6 декабря 2011года №2 и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на расчетный срок 20 лет до 2031 года, планировочной организации территории населенных пунктов поселения: поселка Мезмай, станицы Темнолесской, туристско-рекреационных комплексов: «Пятигорские поляны», «Азиш-Тау», «Лагонаки», «Буква», «Ивановы Поляны», «Курджипс», «Поляна Косогор», «Монах», в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Основные положения генерального плана разработаны с учетом размещения на территории поселения особой экономической зоны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14октября 2010года №833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».

При разработке генерального плана учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, разработанной ООО «ПТМ Головеровой И.И.» в 2009 году;

- схемы территориального планирования юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район, разработанной Национальным градостроительным институтом г. Москва в 2007году;

- научно-исследовательской работы «Комплексное экологическое обследование в рамках создания проекта курортно-туристического комплекса в юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район», выполненной Сочинским научно-исследовательским центром Российской Академии наук в 2007 году;

- проекта создания особоохраняемой территории краевого значения в границах Мезмайского и Нижегородског сельских поселений муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, разработанного Федеральным государственным учреждением «Кавказский государственный природный заповедник» в 2006году;

- концепции создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, выполненной по заказу ОАО «Курорты Северного Кавказа» в 2011году.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки новой градостроительной документации Мезмайского  сельского поселения возникла в связи с введением в действие . нового Градостроительного кодекса Российской Федерации с внесенными изменениями согласно Федерального закона от 20.03.2011г № 41-ФЗ, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства. Кроме того в соответствии с принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010года «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», предусматривающим на территории Мезмайского сельского поселения создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, предполагающей развитие горно-лыжного комплекса, возникла необходимость в особом подходе при территориальном планировании указанной территории.

Основанием для проектирования генерального плана послужили следующие документы и материалы:

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010года №400 «Об утверждегнии долгосрочной целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края» на2011-2015годы

-протокол от 22 ноября 2011года № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  муниципального образования Апшеронский  район с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»

- муниципальный контракт от 6 декабря 2011года №2 на разработку генерального плана Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой Мезмайского сельского поселения и согласованное руководителями департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Апшеронский район и Мезмайское сельское поселение (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является регулятивным документом муниципального уровня, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г. в редакции Федерального закона от 20.03.2011г. №41-ФЗ;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 21.07.2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Лесного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- СП 42. 13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка гордских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010г. № 820);

- Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от26 мая 2011г.№244;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных  постановлением Законодательным Собранием Краснодарского края от 24 июня 2009года №1381-П в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Лесного плана Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 31марта2009года№249.

-Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22 июля 2005 года.

-Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14марта 1995года.

-Закона Краснодарского края от 31 декабря 2004годпа №656-КЗ»Об особо охраняемых при родных территориях Краснодарского края»;

-Постановления Правительства РФ от 14 октября 2010года №833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».

В разработке генплана принимали участие:

- администрация Мезмайского сельского поселения;

- администрация Апшеронского района;

- департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- Министерство курортов и туризма Краснодарского края;

- отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Апшеронский район;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству муниципального образования Апшеронский район.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка правил землепользования и застройки на территорию Мезмайского сельского поселения, проектов планировки, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2032 год.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Физико-географические и техногенные условия

## Климат

Климат является одним из основных природных факторов, определяющих основные экзогенные процессы, их интенсивность и направление развития.

Согласно климатическому районированию по СНиП 2.01.01-82 территория сельского поселения относится к подрайону III Б. На формирование климата, изучаемого района, оказывают влияние следующие факторы: относительная удаленность территории от океана, значительная приподнятость над уровнем моря и высокая степень расчлененности рельефа.

По температурному режиму климат поселения относится к умеренно континентальному с повышенным увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1600–2400 часов в год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 118 ккал/см2 на севере района до 120 ккал/см2 на юге. Сумма положительных температур воздуха выше 10° составляет 1100°–2500°. (Гвоздецкий, 1954)

Климатические особенности территории изучаемого района лучше всего характеризуются по сезонам года.

Осень на изучаемой территории наступает в середине сентября. Начало осени характеризуется здесь устойчиво теплой, солнечной, сухой и почти безветренной погодой с умеренно высокими температурами днем и прохладными ночами. Во второй половине октября температура воздуха переходит через 10° в сторону понижения. Примерно в этот же период отмечаются и первые заморозки. Дожди приобретают обложной характер, именно в этот период создаются благоприятные условия для флювиальных процессов, как временных водотоков, так и постоянных. В середине ноября происходит устойчивый переход температуры воздуха через 5°С.

Во второй половине декабря на большей части территории температура воздуха переходит через 0°С в сторону понижения – наступает зима. В большинстве лет зима короткая (2–2,5 месяца) и неустойчивая. В горных районах продолжительность зимы увеличивается. Самым холодным месяцем зимы является январь. Средняя температура января колеблется от -5°С в предгорьях до -10°С в горах. (Темникова, 1964).

В зимний период нередки резкие похолодания, когда минимальная температура воздуха понижается до -22 °С. Среди зимы часты оттепели с температурами, доходящими до 5–10°C и вызывающими сход снега.

Весна наступает в конце февраля – первой декаде марта. Полное оттаивание почвы наблюдается в феврале – начале марта. Нарастание тепла весной идет быстро. Через 15 дней после начала весны – в течение марта – температура воздуха переходит через 5°С, а 10–20 апреля – через 10° С. К этому времени прекращаются заморозки.

Лето наступает во второй половине мая. Лето жаркое со среднемесячной температурой в июле, самом теплом месяце года, составляет 24–25°C. В конце июня – в начале июля температура воздуха переходит через 20оС и сохраняется выше этого предела около 30–40 дней.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. В предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм (Темникова, 1964).

В летний период в связи с сильным нагреванием подстилающей поверхности увеличивается конвективная облачность и вырастает количество гроз. Наиболее часты они в июне (в среднем до 14 дней за месяц). Ливневые дожди сопровождаются выпадением града. В отдельные годы за лето может быть 8–9 дней с градом.

Ветровой режим изучаемой территории подчиняется особенностям орографии местности. Здесь преобладают ветры северных направлений, как в теплые (53%), так и в холодные (36%) сезоны года, и увеличение зимой ветров южной составляющей (январь – 35%). Среднемесячная скорость ветра 1,5–2 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре – марте, наименьшая – в июле. Максимальная сила ветра может подниматься до ураганной силы – 35м/с. Вероятность такого ветра один раз в двадцать лет.

Распределение осадков в течение года в Мезмайском сельском поселении, в целом, имеет общие черты с их распределением в Апшеронском районе. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм в год (табл.1).

Таблица 1

|  | Месяцы | ггод |
| --- | --- | --- |
|  | II | III | IIII | IIV | V V | VVI | VVII | VVIII | IIX | X X | XXI | XXII |  |
| Апшеронск | 660 | 555 | 660 | 770 | 660 | 990 | 555 | 554 | 550 | 665 | 660 | 555 | 34 |

Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь (табл.3.1.1.).

Среднемесячная температура воздуха на изучаемой территории колеблется от -9°С в зимнее время до +25°С в летние месяцы и составляет 9°С за год (таблица 2).

Таблица 2

|  | Месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | II | III | IIII | IIV | VV | VVI | VVII | VVIII | IIX | XX | XXI | XXII |  |
| Апшеронск | --9 | --5 | 55 | 112 | 118 | 223 | 225 | 224 | 115 | 8 | --2 | --7 | 99 |

Согласно приложению 5 СНиП 2.01.07-85 для  территории изысканий принимаются:

- по расчетному значению веса снегового покрова – район II (карта 1);

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – район 5 (карта 2);

- по  расчетному значению давления ветра – район V (карта 3);

- по толщине стенки гололеда – район IV (карта 4а);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 0( (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 20( (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район   10( (карта 7).

## Рельеф

В соответствии с геоморфологическим районированием (Л.И. Чередниченко, И.И. Потапов, И.Н. Сафронов), выполненным для инженерно-геологического районирования  территории Краснодарского края, территория Мезмайского сельского поселения входит в пределы гор средних, структурно-денудационных, структурно-эрозионных и гор высоких эрозионно-тектонических, скалистых.

По крупным формам рельефа исследуемая территория подразделяется на две основные части: среднегорную с абсолютными отметками от 278 до 700 м, а также горную и высокогорную с абсолютными отметками от 700 до 1700 м и более.

Северная часть территории (хребет Гуама) – это средние горы и их склоны, разделенные долиной реки Курджипс, ее притоками и многочисленными балками. Склоны хребта довольно пологие, с абсолютными отметками от 700 до 1000 м и более.

Хребет Гуама расположен на севере плато Лаганаки. Протягивается с юго-запада от реки Курджипс на северо-восток к реке Белой. Его длина 222 км. Высшая точка – Пятигорская поляна – 1230 м. Сложен известняками, доломитами, песчано-глинистыми отложениями юры и мела. Западные и восточные окончания хребта скалисты, южный склон крутой, четко оконтурен рекой Мезмай. На некоторых участках хребта развит карст – пещеры, воронки, колодцы.

Южная часть территории представляет собой горный и высокогорный рельеф с абсолютными отметками от 1100м до 1200-1700 м и более.

Основным элементом рельефа здесь являются крупные хребты, имеющие линейное общекавказское направление, главными хребтами этой части являются хребты Азиш-Тау и Лагонакский.

Хребет Азиш-Тау расположен в верховьях реки Курджипс, территорию Мезмайского сельского поселения ограничивает с юго-востока. Наибольшая высота в пределах поселения 1400м. Сложен хребет, в основном, юрскими известняками, доломитами, аргиллитами, песчаниками. В целом, юго-восточный склон хребта крутой, в верхней части оконтурен стеной известняковых скал. Северо-западный  склон хребта, граничащий с поселением, представляет собой наклоненное на северо-запад плато, рассеченное небольшими ущельями и долинами рек бассейна р. Курджипс. На хребте развит карст.

Хребет Лагонакский расположен на западе плато Лагонаки между долинами р. Цица и Сухой балки. Мезмайское сельское поселение Лагонакский хребет ограничивает с юга и юго-запада. Высшие точки хребта – г. Матук высотой 1957.4 м и г. Житная высотой 1995.9 м. По периферии хребет четко оконтурен крутыми, местами обрывистыми скалами. Длина Лагонакского хребта 16 км. Сложен он мощной толщей верхнеюрских известняков и отложениями нижнего мела.

Техногенные формы рельефа развиты слабо. Они имеются только в местах подрезки четвертичных отложений (современные овраги, промоины и т.д.) при прокладке газопроводов, на вырубках леса.

Более мелкими формами рельефа территории являются:

-долина реки Курджипс и долины ее притоков;

-склоны хребтов различной крутизны и экспозиции;

-оползневые склоны;

-карстовые формы рельефа;

-водоразделы хребтов.

Долина р. Курджипс на территории Мезмайского сельского поселения проходит в узком ущелье V-образной формы, шириной не более 40-50м. Борта долины крутые, как правило, более 300, эрозионные, оползневые и обвальные.

При впадении в реку Курджипс реки Мезмай на территории п. Мезмай (в Мезмайской котловине) долина расширяется до 300м. Рельеф долины приобретает террасированный характер (Рис.3.2.1.), что позволяет выделить надпойменную террасу р. Курджипс (т.н. 51, т.н. 56), которая не затапливается в паводковый период.

Ширина русла рек Курджипс, Мезмай в п. Мезмай и ст. Темнолесской в среднем составляет не более 15.0м. Русла рек, как правило, многорукавные. Днище русел сложены гравием, галькой и валунами с преобладанием крупной фракции (Рис. 3.2.2.),  а также описаны выходы гребней коренных пород, т.е. днище порожистое (т.н. 51, т.н. 55).

Поймы р. Курджипс и реки Мезмай узкие, извилистые, бугристые, с развитой сетью сухих рукавов. Местный уклон поймы  к руслу, общий уклон в северо-западном направлении. Превышение поймы над руслом составляет примерно 1.0м (Рис.3.2.3, т.н. 52). В период паводков поверхность поймы заливается водой.

Надпойменная терраса имеет превышение над руслом более 4.0-5.0м. Поверхность ее неровная волнистая, изрезанная густой эрозионной сетью промоин различной глубины. Надпойменная терраса цокольная, залегает на коренных отложениях.

Уклон поверхности к руслу примерно 50. В левом борту реки Мезмай (напротив т.н. 55), описано обнажение, где, практически, размыта пойма и превышение надпойменной террасы над руслом составляет 4.0-4.5м.

Балочная сеть хорошо выражена в современном рельефе. Крупные левобережные притоки реки Курджипс: балка Алебастровая, Сухая, Чинаровая, Федосова, р. Молочка, Андронова, р. Глубокий и др. Крупные правобережные притоки р. Курджипс: р. Мезмай, б. Пальмовая, Сухой Курджипс и др.

Крупные левобережные притоки р. Мезмай: р. Горелая, Герисковая и др. Крупные правобережные притоки реки Мезмай:  р. Чинарка, р. Каменная балка. Более мелкие эрозионные врезы густой кружевной сетью покрывают склоны хребта Гуама в северной части территории и хребтов Азиш-Тау и Лагонакского в южной части территории. Наиболее крупные балки врезаны в склоны на 50-100 и более метров, склоны симметричны. В верховьях их крутизна может достигать 35-45( и более (на этих участках нет отложений), зачастую долины притоков проходят в узких обрывистых ущельях, разрушаемых боковой эрозией.

В среднем и нижнем течении балочная сеть характеризуется уклонами 15-25( и менее. Днища сложены полуокатанным крупнообломочным материалом. Ближе к базису эрозии русла балок и мелких врезов расширяются, уменьшается глубина их вреза и выполаживается уклон.

По балкам и рекам при отсутствии раскорчевки завалов в период паводков возможно затопление. Часть водотоков селеопасна.

Практически все русла крупных и мелких эрозионных врезов обводнены в осеннее-зимне-весенний период (т.н. 60).

Склоны хребтов различной крутизны и экспозиции.

Склоны хребта Гуама (северная часть территории), как правило, крутые в нижней части и более пологие в привершинной части. Склоны делювиальные, деляпсивные, по профилю волнистые, ступенчатые, изрезанные эрозионной сетью. Преобладают склоны крутизной до 150. В целом, строение сложное.

Склоны Лагонакского хребта и Азиш-Тау (южная часть территории) также крутые и даже обрывистые в нижней части и более пологие в приводораздельной части. Склоны деляпсивные и делювиальные, в основном, очень сложного строения. Преобладают склоны крутизной более 150.

Гравитационные формы рельефа представлены обвалами, оползнями, осыпями и развиты, в основном, на крутых склонах, в долинах рек и балок. Южнее п. Мезмай склоны долины реки Курджипс буквально поражены обвально-оползневыми процессами. Обвалы и оползни также развиты в пределах тектонических нарушений и закарстованных территорий.

Рис.1. Превышение поймы над руслом составляет 1.0м.

Как правило, все оползни происходят с захватом коренных пород. Они развиты вдоль уступов речных террас, вдоль автодорог, на крутых склонах.

Карстовые формы рельефа подразделяются на поверхностные и подземные. Среди первых на Лагонакском нагорье широко развиты кары, карстовые рвы, поноры, карстовые воронки, котловины, холмы, башни. Подземный карст представлен карстовыми колодцами, шахтами, пещерами.

Каньоны – эта форма рельефа связана с карстовыми явлениями и тектоническими разломами, развита в центральной и южной частях территории. Наиболее известные каньоны Сухой Курджипс, балка Сухая.

Водоразделы хребта Гуама в западной части Мезмайского сельского поселения достаточно пологие, обширные,  сложной конфигурации. В восточной части, где интенсивная изрезанность территории водотоками, водоразделы незначительные по размеру, элипсовидные, пикообразные.

Водоразделы хребтов Лагонакского и Азиш-Тау, как правило, узкие пикообразные, и редко протяженные, ступенчатые.

Ландшафты, растительность, почвы.

По особенностям комплекса природных условий на описываемой территории развит, в основном, ландшафт горных местностей.

Лесной ландшафт горных местностей представлен горно-лесным поясом. Нижняя полоса – лиственные дубово-грабовые леса. Верхнюю полосу образуют пихтовые, буковые, сосновые леса.

Леса с преобладанием кавказской пихты произрастают в полосе высот от 1000 до 1350 м. В примеси встречаются бук, клен, явор, ильм, ясень, кавказская липа. Ниже пихтового леса на высоте от 700 м до 1300 м располагаются массивы буково-пихтовых лесов с подлеском из рододендрона, лавровишни, кавказской черники, боярышника. В лесах Лагонакского нагорья растут реликты дочетвертичного времени – самшит и тис, которые распространены в среднем течении реки Цица. В долине р. Курджипс тис и самшит известны по балкам Горелой, Пальмовой, в Гуамском ущелье и в ряде других мест.

Изменение рельефа и климата с высотой вызывает изменение характера горно-лесного пояса до разреженной растительности скал и осыпей высокогорий – это субнивальный пояс.

Современные долины горных рек характеризуются наличием ограниченных в размерах пойменных, реже надпойменных террас (реки Курджипс, Морозка, Бирючка, Матузка)  с развитием аллювиальных оглеенных суглинистых почв различной мощности с лугово-лесной и лесной растительностью.

Склоновые местности отличаются развитием серых горно-лесных почв, дерново-карбонатных почв, связанных с выходами карбонатных горных пород.

На участках, подверженных эрозионным процессам почвы горные дерново-карбонатные типичные, как правило, маломощные (до 0.1-0.3 м) с высокой скелетностью.

## Животный мир

Богат и разнообразен животный мир гор Северо-Западного Кавказа. По данным ученых Кавказского Государственного Биосферного заповедника в горах обитает 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, в том числе 112 гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 – земноводных, 21 – рыб, 1 – круглоротых, более100 видов моллюсков и около 10 000 видов насекомых. Точное число червей, ракообразных, паукообразных и многих других групп беспозвоночных животных остается не выясненным.

В горах, где много плодовых и ягодных деревьев, обитает бурый кавказский медведь. В дубовых и буковых лесах пасутся небольшими стадами дикие свиньи. На скальных обрывах можно увидеть туров (горных козлов). Если посчастливится, на горной тропе, возможно, встретить самого крупного представителя Кавказской фауны – зубра. Сейчас его поголовье восстановлено, а ведь когда-то казалось, что этот вид млекопитающих для Кавказа безвозвратно утерян, и только благодаря кропотливому труду научных сотрудников КГБЗ, зубробизоны вновь обитают в укромных уголках гор Западного Кавказа. Очень красив Кавказский олень, у него прекрасно развито зрение, слух, обоняние. В широколиственных лесах ходят небольшие, ростом с домашнюю козу, косули, по своему внешнему виду напоминающие оленя. Прижилась енотовидная собака, хорошо акклиматизировалась завезенная алтайская белка.

Наиболее уязвимым звеном природных экосистем, и потому нуждающемся в особой охране, являются крупные млекопитающие – зубр, благородный олень, бурый медведь, западнокавказский тур, серна, рысь, косуля, кабан.

Утром лес и долины наполняются пением и щебетанием различных птиц. Стрекочут сороки, свистят дрозды, кукуют кукушки, перекликаются сойки, суетятся у ручьев трясогузки. Методично постукивают о кору стволов дятлы. Летают совы, филины, скворцы, вороны, щеглы, зимородки, синицы. Высоко в горах – кавказские тетерева и горные индейки. Можно увидеть и крупных хищников – беркута и ягнятника.

Среди птиц преобладают представители отрядов воробьиных и соколиных. Наиболее многочисленными группами герпетофауны являются настоящие ящерицы и ужовые, у рыб – карпообразные.

Многие животные, обитающие в горах Северо-Западного Кавказа, имеют ограниченное распространение (эндемики), либо являются живыми свидетелями прошлых геологических эпох (реликты). Особенно много их среди беспозвоночных животных, а также рыб, амфибий и рептилий.

В заповедных урочищах Западного Кавказа нашли пристанище исчезающие виды животных нашей планеты. Из позвоночных животных в Красную книгу МСОП занесено 8 видов, в Красную книгу России – 25 видов.

В связи с активной вырубкой лесов на территории Мезмайского сельского поселение происходит быстрое сокращение численности и видового разнообразия животных, обитающих здесь.

Гидрография

Главной водной артерией сельского поселения  является река Курджипс с многочисленными притоками. Эти водные артерии относятся к горному типу рек, берущих свое начало с ледников и снежников северного склона Западного Кавказа.

Река Курджипс

Река Курджипс  протекает через весь район исследований с юга на север, является основной водной артерией района.

Река  Курджипс берет начало из родника на северо-восточном склоне горы Абадзеш плато Лагонаки на высоте 2100 м и впадает в р. Белую (р.Курджипс - р.Белая – р.Кубань) с левого берега на 114 км от устья, в 2 км к юго-западу от г. Майкоп. Общая площадь реки 768 км2, длина 100 км. Это типично горная река с быстрым течением.

Бассейн р.Курджипс, вытянутый в меридиональном направлении, расположен на северном склоне западной части Главного Кавказского хребта. На западе бассейн р.Курджипс граничит с бассейном р.Пшеха, на востоке – с бассейнами мелких притоков р.Белая. Преобладающая часть бассейна расположена в зоне куэст, с распространенными здесь дубовыми лесами. Бассейн характеризуется небольшой устойчивой шириной, составляющей в среднем около 12км, при длине 65км. Грунты суглинистые, местами глинистые, сильно размокаемые. Долина реки V-образная.

У южной границы участка исследований, в верхнем течении р.Курджипс протекает по полого наклоненной на север структурно-денудационной поверхности, правое крыло которой поднято на 200м по линии Курджипского разлома. Начиная от истоков р.Курджипс врезана не более чем на 20-30м. Но пройдя устье своего левого притока – реки Молочной, р.Курджипс образует относительно неглубокое (150-200м),  но довольно длинное (около 12км) ущелье, тянущееся до п.Мезмай. Здесь происходит расширение долины, в которой и расположен п. Мезмай.

Северо-западнее п. Мезмай, пропилив у западного окончания хр.Гуама ущелье, р.Курджипс выработала глубокий каньон глубиной около 400м, длиной 3.0км в зоне разлома в доломитизированных известняках. Местами ущелье сужается до 2.0м.

Гуамское ущелье – это гиганский каньон, в плане сильно изломан, в нем с большой скоростью несется р. Курджипс. На 3.0км длины ущелья река падает на 82м, причем эти 82м неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие уклоны русла сменяются крупными уступами со срывающими вниз водопадами.

В бассейне р. Курджипс наиболее крупные левобережные притоки – это балка Чинарева, Андропова, Алебастровая, Сухая, из правобережных наиболее крупные – это балки Пальмовая, Мезмай, Герисковая, также реки Морозка, Безымянка. Все они горного типа, с большими неравными уклонами, быстрым течением, сильными, внезапными паводками, резкими колебаниями горизонта высоких вод. В южной части района (балка Сухая и др.)  речная сеть на отдельных участках отмирает из-за закарстованности рельефа и молодых тектонических подвижек. Балка Сухая (Агулова) является остатками древней гидрографической сети (по В.Е. Хаину, М.Г. Ломидзе).

В засушливые годы малые притоки и балки р. Курджипс пересыхают.

По классификации П.С. Кузина р.Курджипс относится к рекам с весенне-летним половодьем и паводками в течение всего года с преобладанием в холодное время года.

Водный режим реки Курджипс определяется типом питания, который в свою очередь обуславливает особенности половодья – время его прохождения, продолжительность, высоту подъема.

Питание реки Курджипс смешанное и формируется за счет талых снеговых, дождевых и подземных вод.

Для водного режима данной территории характерно наличие невысокого распластанного весенне-летнего половодья, которое длится обычно с марта по июль. Продолжительность половодья 3-3,5 месяцев. На общий фон половодья накладываются пики дождевых паводков, наибольшая высота и повторяемость которых падает на период с апреля по декабрь. Основными факторами, определяющими величину максимального расхода и объем паводкового стока, является интенсивность и величина слоя выпавших осадков, а также предшествующая увлажненность бассейна. Средняя продолжительность подъема наибольшего в году дождевого паводка составляет 3 дня, спада-6 дней. Общая продолжительность паводков колеблется от 4 до 16 суток.

Межень неустойчивая, непродолжительная отмечается в летнее-осенний период и зимой.

Наивысший годовой уровень может наблюдаться в любой из месяцев года, но в 70% случаев приходится на период половодья. Минимальный уровень отмечается с августа по март, но более чем в 70% случаев он наблюдался в первые три месяца этого периода.

Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды по данным гидрологического поста р. Курджипс – ст-ца Нижегородская составляет 132 см, наибольшая – 217 см отмечена в 1987 году, наименьшая – 77 см в 1963 году.

В гидрологическом отношении р. Курджипс изучена достаточно хорошо, т.к. всего в 6-ти км ниже расчетного створа действует  водомерный пост с длительным сроком наблюдений, который принят в качестве аналога. Сведения о нем приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Водомерный пост | Площаь водосбора км2 | Расстояние от устья, км | Длина к водпосту, км | Период действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открыт | Закрыт |
| р. Курджипс – ст-ца Нижегородская | 263 | 65 | 35 | 1955 | Дейст. |

В табл. 4 приводятся характеристики водосборов расчетного створа и поста-аналога.

Основные гидрографические характеристики водосборов

Таблица 4

| № п/п | Река-створ | Расстояние, км | Уклон реки, ‰ | Средняя высота водосбора, м | Средний уклон водосбора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от истока | от наиб. удаленной точки речной системы | средний | средневзве-шенный |  |  |
| 1 | р.Курджипс-створ моста | 28 | 30 | 61 | 58 | 1230 | 230 |
| 2 | Р.Курджипс-ст.Нижегородская | 35 | 37 | 54 | 49 | 1150 | 220 |

# Геологическое строение

## Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Геологическое строение района работ включает толщу четвертичных отложений, под которыми залегают коренные породы Юрской системы.

В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК) отложений:

-голоценовые аллювиальные отложения (aQIV), (aQ1-2IV);

-голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения (аpQIV);

-голоценовые пролювиальные отложения (pQIV);

-голоценовые делювиальные отложения (dQIV);

-голоценовые деляпсивные отложения (dpQIV);

-голоценовые коллювиально-делювиальные отложения (сdQIV);

-голоценовые элювиально-делювиальные отложения (edQIV);

-голоценовые элювиально-коллювиальные отложения (eсQIV);

-голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV).

Аллювиальные отложения распространены в поймах рек и представлены валунно-галечниковым составом скальных пород с песчаным, супесчаным и глинистым заполнителями. Мощность отложений предположительно до 2.0 метров.

Аллювиально-пролювиальные и пролювиальные отложения - распространены в пределах русел  балок и оврагов с постоянными и временными водотоками. Представлены они суглинками и супесями с включениями обломочного материала разной крупности и степени окатанности (гравия, гальки, валунов, дресвы). Мощность отложений значительно изменяется от истоков к устью.

Делювиальные отложения пологих склонов относительно выдержанны по литологическому составу толщей и представлены преимущественно глинами и суглинками с включением обломочного материала полускальных пород до 15%. Мощность делювиальных отложений по площади относительно выдержана и не превышает обычно 2.0 метров. Наибольшая мощность отложений отмечается на слабо пологих участках склонов. Наименьшая мощность отложений отмечается на более крутых склонах.

Деляпсивные отложения распространены на оползневых склонах крутизной, как правило, более 150. Оползневые отложения представлены преимущественно суглинками и глинами с включением обломочного материала полускальных пород до 20-60%. Мощность оползневых отложений может достигать  до 15 м и более.

Коллювиально-делювиальные отложения распространены на склонах крутизной до 150, относительно выдержаны по литологическому составу и представлены преимущественно крупнообломочными грунтами. Мощность отложений невыдержана и обычно варьирует от 1.0 до 10.0 метров и более.

Элювиально-коллювиальные отложения распространены на крутых склонах, относительно выдержаны по литологическому составу и представлены преимущественно крупнообломочными грунтами. Мощность отложений относительно выдержана и не превышает обычно 1.0-3.0 метров.

Элювиальные покровные отложения распространены на поверхностях водоразделов. Представлены они дисперсной, обломочной, глыбовой и трещиноватой зонами коры выветривания коренных пород Юрской системы.

В соответствии с геологической картой Краснодарского края (Кондауров А.С., Молчанов Е.Г., ГУП «Кубаньгеология», 2006г.) под четвертичными отложениями на незначительной глубине и с поверхности залегают отложения Юрской системы, Мезмайской Лагонакской, Курджипской свит (Рис. 4.1.1.). Дочетвертичные породы представлены пестроцветными глинами, гипсами, ангидритами, мергелями, алевролитами, песчаниками, известняками и доломитами.

## Тектоническое строение

Тектоническое строение участка весьма сложное. Основная часть исследуемой площади входит в состав Лагонакской переходной ступени мегантиклинория Большого Кавказа. С запада она граничит с Абино-Гунайским синклинорием, с востока – с Горст-антиклинорием Главного хребта (Гузерипльская грабен – синклиналь, Пшехско-Белореченский блок), Передового хребта (Даховская-антиклиналь), с Северо-юрской и Северо-Кавказской моноклиналями. Его формирование началось в палеозое и продолжается до настоящего времени. Поэтому в разделе рассматривается Альпийская складчатая система, новейшая тектоника и сейсмичность.

Альпийская зона складчатости представлена мегантиклинорием Большого Кавказа.

Юрские отложения занимают всю изучаемую площадь. Распространение их контролируется продольной тектонической зональностью, унаследованной в основных чертах от палеозойского и триасового времени. В тектоническом отношении участок работ расположен в Гузерипльском прогибе.

# Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Территория изысканий входит в пределы Большекавказского бассейна подземных вод. Для настоящей работы представляет интерес первый от поверхности водоносный горизонт, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

Гидрогеологические условия данной территории сложны и разнообразны и вызваны своеобразием ее геологического и геоморфологического строения. Интенсивная экзогенно-тектоническая раздробленность горных пород обусловила, в основном, спорадическое распространение трещинно-грунтовых подземных вод. Порово-пластовые воды связаны с четвертичными рыхлыми образованиями и терригенными породами дочетвертичного возраста. Зоны развития трещинно-жильных вод приурочены к тектоническим нарушениям. Наибольшее распространение имеют карстовые воды, связанные с карбонатными породами верхней юры и нижнего мела.

В зависимости от характера скопления, распространения и литолого-стратиграфической приуроченности подземных вод выделяются следующие водоносные горизонты:

1. Порово-пластовые воды четвертичных образований;

2.Порово-пластовые и трещинно-грунтовые воды дочетвертичных пород;

3. Кастовые воды карбонатных отложений юры;

6. Трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений.

Порово-пластовые воды четвертичных образований.

Четвертичные образования развиты в виде прерывистого покрова различной мощности и представлены разными генетическими типами. Среди них практический интерес представляют аллювиальные отложения рек Курджипс и Мезмай и делювиально-коллювиальные отложения, к которым приурочены грунтовые воды. Мощности водоносных горизонтов составляют первые метры.

Для подрусловых вод аллювия дебиты родников составляют 0,01-0,1 л/сек, для грунтовых вод делювиально-коллювиальных отложений – 0,05-2,0 л/сек.

По химическому составу воды четвертичных отложений гидрокарбонатные кальциевые, пресные. Минерализация их не превышает 0,5 г/л. Общая жесткость изменяется от 1,85 до 5,8 мг-экв. Воды слабо щелочные-водородный показатель составляет в среднем 7,7.

Грунтовые воды четвертичных отложений приятны на вкус, прозрачные, бесцветные, холодные. Они нередко используются для водоснабжения населенных пунктов. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации речных вод и атмосферных осадков.

Порово-пластовые и трещинно-грунтовые воды дочетвертичных  пород.

Воды указанного комплекса развиты в южной части площади и  характеризуются либо малой водообильностью, либо крайне спорадической обводненностью. Основным источником питания подземных вод данного комплекса являются атмосферные осадки.

Карстовые воды карбонатных отложений юры.

Карстовые воды приурочены к области развития карбонатных пород, слагающих хребты Нагой-Чук, Лагонаки и Черногорье. Многочисленные источники этих вод приурочены обычно к подножиям эскарпов. Источники характеризуются постоянным режимом. Большинство из них выходит из небольших пещер и полостей, а чаще из-под делювиально-коллювиальных отложений, перекрывающих эти пещеры. Дебит их значителен и достигает иногда 1-2 м3/сек. Ввиду сильной закарстованности пород реки становятся подземными на участках, где их русла пересекают известняки.

Областями питания карстовых вод являются склоны и плоские водораздельные поверхности, где на протяжении всего года сохраняются большие снежники. Атмосферные, а также талые воды, проникая по карстовым полостям до контакта известняков с аргиллитами, которые являются водоупором, образуют водоносный горизонт.

Воды комплекса карбонатных отложений, в основном, гидрокарбонатные кальциевые. Средняя их минерализация составляет 0,2 г/л. Отмечаются также и смешанные гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды в поле развития доломитизированных известняков. Общая жесткость вод колеблется в пределах 1,9-5,8 мг-экв, водородный показатель 7,7-8,5. Температура воды низкая, порядка 7-90. Воды пресные, прозрачные, чистые, с хорошими вкусовыми качествами. Они используются в целях водоснабжения.

Трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений.

Трещинно-жильные воды приурочены к тектоническим зонам дробления горных пород, которые в свою очередь являются естественными дренами для трещинных вод зоны экзогенной трещиноватости. Тектонические зоны обводнены неравномерно, о чем свидетельствует широкий предел колебаний дебитов родников (от капельного до 2,0 л/сек).

По химическому составу воды различные, смешанные. В зоне выветривания преобладают гидрокарбонатные, сульфатные, кальциевые и магниевые, на больших глубинах – хлоридные и натриевые. Наряду с пресными водами встречаются и минерализованные источники.

Данная территория относится к зоне распространения гидрокарбонатных кальциевых вод умеренной или слабой минерализации и определяется гумидным климатом. Почвы здесь хорошо промыты, содержат мало (или не содержат вовсе) растворимых солей, а грунтовые воды обладают умеренной или слабой минерализацией.

По имеющимся неполным данным установлено, что с глубиной возрастает минерализация и изменяется химический состав вод от гидрокарбонатных кальциевых к хлоридным кальциево-натриевым.

Воды поверхностных водотоков и родников относятся к верхней зоне – пресных вод с минерализацией менее 1 г/л.

Наличие на площади азональных вод типа сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых, сульфатно-гидрокарбонатных натриево-кальциевых, хлоридно-гидрокарбонатных натриево-магниево-кальциевых и др. связано, по-видимому, с подтоком вод из нижележащих водоносных горизонтов.

В области Лагонакской зоны развиты чисто гидрокарбонатные кальциевые воды.

Гидрокарбонатные кальциевые воды формируются при растворении карбонатов кальция в известняках, песчаниках на известковистом цементе, известковистых почвах и пр.

Гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды образуются в доломитах и доломитизированных известняках верхней юры (курджипская свита) в результате выщелачивания магния гидрокарбонатными кальциевыми водами.

Гидрокарбонатные натриево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые воды отличаются и по значению водородного показателя – в первых водах среда более нейтральная, чем в гидрокарбонатных натриевых.

Как уже отмечалось, достаточных сведений о вертикальной зональности распределения подземных вод нет. Большая часть подземных вод относится к гидрокарбонатным кальциевым водам. Различные отклонения от указанного типа представляют гидрохимический и, в частном случае, поисковый интерес. Они бывают связаны с подпитыванием поверхностных вод подземными водами, отличающимися большим разнообразием ионного состава и высокой минерализацией. Большинство азональных вод приурочено к зонам тектонических нарушений, к полям развития вулканогенно-осадочных пород, осадочного комплекса доломитизированных пород, рудным зонам.

Для выявления полной картины по гидрогеологическим условиям были проанализированы архивные материалы и точки наблюдений по маршрутам. На основании гидрогеологических исследований на территории был выделен только водоносный горизонт пойменной части, но нанесение его на карту в данном масштабе достаточно проблематично. На остальной территории сельского поселения единого водоносного горизонта не было выявлено, т.е. подземные воды распространены спорадически, что связано с тектоническим строением, неоднородным составом грунтов, с бугристо-западинным рельефом на склонах и т.д.

Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

# Свойства грунтов

# В связи с тем, что буровые и лабораторные работы по данному договору не производились, то приведенный набор инженерно-геологических элементов можно считать далеко неполным, но все-таки дающим представление о литологическом составе и физико-механических показателях грунтов этой территории.

На территории Мезмайского поселения выделено 16 наиболее характерных инженерно-геологических элементов (ИГЭ) по материалам изысканий прошлых лет. Основным источником послужили таблицы к карте инженерно-геологических условий территории Краснодарского края. На последующих стадиях этот набор будет значительно расширен.

Инженерно-геологические элементы выделены в зависимости от геоморфологического положения: на  пойменной террасе – (ИГЭ-1, 2, 3); на надпойменных террасах – (ИГЭ-4,5); в балках - (ИГЭ-6,7); на склонах и водоразделах – (ИГЭ-8,9,10,11); на оползневых склонах – (ИГЭ- 12,13,14).

Дочетвертичные отложения– (ИГЭ-15,16).

В пределах пойменных  террас распространены:

ИГЭ-1 – галечниково-гравийные грунты. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов.

ИГЭ-2 - галечниковые грунты. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов. Распространение на низкой пойме.

ИГЭ-3 - галечниковые грунты. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов. Распространение на высокой пойме.

В пределах надпойменных террас распространены:

ИГЭ-4 – галечниково-гравийные грунты. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов. Распространены под покровными отложениям

ИГЭ-5 - галечниковые грунты. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов.

В пределах  притоков, балок, расщелин,  распространены:

ИГЭ-6 – пески средней крупности с галькой, гравием, дресвой. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду песков.

ИГЭ-7 - щебенисто–дресвяные грунты с суглинистым заполнителем. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов. В пределах склонов и водоразделов распространены:

ИГЭ-8 – суглинки тяжелые, полутвердые, со щебнем. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе связных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду глинистых грунтов. Распространены в пределах делювиальных склонов, как правило.

ИГЭ-9 – щебенисто-дресвяные грунты с глинистым заполнителем, легким, полутвердым. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе связных, подгруппе осадочных, типу минеральных, виду глинистых грунтов.

ИГЭ-10 – щебенисто-дресвяные грунты с суглинистым заполнителем, тяжелым, полутвердым. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе связных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду глинистых грунтов. Физические свойства приведены по заполнителю.

ИГЭ-11 – щебенисто-дресвяные грунты. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов.

В пределах  оползневых склонов распространены:

ИГЭ-12 - щебенистые грунты с глыбами. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов.

ИГЭ-13 – глины легкие, твердые. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе связных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду глинистых грунтов.

ИГЭ-14 – щебенисто- глыбовые грунты. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов. Дочетвертичные породы, залегающие под покровными и аллювиальными отложениями или выходящие на дневную поверхность:

ИГЭ-15 – глины легкие, пылеватые, полутвердые, элювиальные. В соответствии с ГОСТ 25100-95 отнесены к классу дисперсных, группе связных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду глинистых грунтов.

ИГЭ–16 – песчаники, известняки, малопрочные и средней прочности, очень плотные, выветрелые, трещиноватые. Согласно классификации ГОСТ 25100-95 грунты относятся к классу скальных,  группе полускальных, подгруппе осадочных, типу карбонатных грунтов, виду мергелей.

# Специфические грунты

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- элювиальные грунты.

К элювиальным следует относить грунты, образовавшиеся в результате процессов выветривания горных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения. С глубиной степень выветрелости постепенно снижается, и они переходят в трещиноватую материнскую горную породу. Граница между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой неровная, с карманами, нечетко выраженная и может быть установлена, как правило, условно.

На последующих стадиях изысканий необходимо изучить более детально элювиальные грунты, и, возможно, список специфических грунтов будет значительно расширен.

# Геологические и инженерно-геологические процессы

# Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование проводилось в феврале 2012г. на территории населенных пунктов п.Мезмай и ст.Темнолесской Мезмайского сельского поселения с целью выявления опасных геологических процессов, протекающих на территории. При обследовании территории были сделаны фотографии, которые представлены ниже.

Выявление и наблюдение за динамикой опасных процессов предполагает длительный период, и, конечно, проведенное рекогносцировочное обследование недостаточно для полной характеристики, поэтому описание этой главы включает выводы по исследованию экзогенных процессов сделанные ГУП «Кубаньгеология» за многолетний период.

Распространение опасных геологических процессов на территории Мезмайского поселения нанесено на карте инженерно-геологического районирования внемасштабными условными знаками.

Геологические процессы и явления на территории Мезмайского сельского поселения представлены довольно разнообразно и являются типичными для средне и высокогорной  части Северо-Западного Кавказа. Территория поселения, с довольно сильно расчлененным рельефом с преобладанием крутых склонов, сложенных толщей рыхлых и раздробленных дочетвертичных отложений, с тектоническими нарушениями, высокой сейсмичностью, густой сетью горных водотоков различного порядка и человеческая деятельность создают благоприятные условия для развития опасных геологических процессов и явлений. Развитие тех или иных геологических процессов на территории существенно влияет на выбор и размещение промышленных и гражданских объектов. На основании изучения фондового геологического материала (ГУП «Кубаньгеология») на территории изысканий отмечаются следующие опасные геологические процессы и явления: затопление; заболачивание, подтопление в поймах рек и балок; гравитационные процессы: оползни, обвалы, осыпи, крип; боковая и глубинная эрозия; линейная и плоскостная эрозия; карст; лавины; сейсмичность.

## Экзогенные процессы

Затопление территории изысканий поверхностными водами возможно вблизи пойм рек и на пониженных частях во время паводков.

Затопление происходит каждый год с различной интенсивностью, подъем поверхностных вод происходит на высоту более 2.0м. Об интенсивности прохода паводковых вод свидетельствует частично разрушенное берегоукрепление на р. Мезмай, выше по течению т.н. 50 и разрушенный старый мост на р. Курджипс

Подтопление отмечается на территории пойменной террасы в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов в высокогорной части северного склона Кавказа в весенне-летний период и длится до нескольких недель. В период половодья и связанного с ним подъема уровня поверхностных вод в реках создается подпор стоку и разгрузке подземных вод на прилегающих к реке участках, что приводит к подъему уровня подземных вод. Подтопленными могут оказаться не только пойменная терраса, но и частично прилегающие к ней склоны.

## Гравитационные процессы.

## Оползни.

ГУП «Кубаньгеология» использовали классификацию оползней по структуре оползневых тел – выделены оползни-блоки, отличающиеся относительной сохранностью первоначальной структуры отделившихся от коренного склона пород, консистентные оползни, претерпевшие значительное или  полное изменение структуры, состояния и свойств всей массы сместившихся пород, а также блоково-консистентные, т.е. оползни-блоки, переходящие в консистентные. По характеру захвата горных пород выделены оползни в четвертичных отложениях и с захватом дочетвертичных пород.

В  южной части территории Апшеронского района мощность четвертичных образований составляет 2-3м, к подножью склонов иногда до 8 м, поэтому практически все оползни происходят с захватом коренных пород. Крупные оползневые массивы площадью до 1 км2 и более выделены при дешифрировании аэрофотоснимков (АФС).

Большинство из оползней,  блоковые, реже блоково-консистентные. Распределение  их по площади весьма неравномерно. Более 75% оползней такого типа являются блоковыми и блоково-консистентными.

Пространственное развитие оползней и степень их активности определяется следующими постоянными и переменными факторами: структурно-тектоническими, геоморфологическими, литологическими, гидрогеологическими, климатическими, антропогенными, биосферными. Кроме того, ряд экзогенных процессов также являются факторами, влияющими на динамику развития оползней.

На карте инженерно-геологического районирования оползни, не выражаемые в масштабе карты, показаны одним условным значком без выделения их по структуре оползневых тел.

Крип. Термин "крип" широко употребляется для обозначения медленных массовых движений покровных и, в меньшей мере, коренных отложений вниз по склону без нарушения их сплошности.

Крип как явление наблюдается на склонах, сложенных как рыхлыми, так и связанными породами, происходящее под влиянием силы тяжести, в том числе и в результате действия сил собственного веса, и облегчаемое присутствием воды, чередованием увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания, развитием и отмиранием корней растений и деятельностью роющих животных. В природной обстановке крип парагенетически связан с различными ЭГП и рассматривается как промежуточное явление между оползневым процессом (смещением с нарушением сплошности грунта) и плоскостной денудацией (смещение грунтов по склонам дождевой и талой водой). Криповый процесс развивается на склонах различного генезиса (делювиальных, делювиально-оползневых, оползневых и др.), в то же время в результате интенсивных криповых подвижек создаются специфические волнистые, мелкобугристо-западинные, тропинчатые склоны.

Для описываемого процесса характерно отсутствие четких площадных границ и сравнительно незначительная (до 3-4 м) глубина деформаций пород.

На описываемой территории крип развит повсеместно. Исключение составляют днища долин рек и горное плато, сложенное субгоризонтально залегающими юрскими известняками (северо-западный склон хр.Азиш-Тау). Пораженность территории крипом от 10 до 30%.

Обвалы. Под обвалами понимают обрушение  крутых склонов, береговых обрывов, техногенных уступов блоков и обломков горных пород в условиях свободного падения (Шеко, 1976).

Наиболее интенсивно обвальные процессы на территории Апшеронского района развиваются в среднегорном и высокогорном поясах. Участки крупных обвалов формируются, как правило, по линиям тектонических нарушений и зонам интенсивной трещиноватости.

Наиболее мощные древние и современные обвалы приурочены к скальным обнажениям известняков на южном склоне хр. Азиш – Тау, на восточном склоне хр. Каменное море, на южном склоне хр. Гуама, вдоль бортов каньонов р.Курджипса, б.Сухой и др.

Современные крупные обвалы происходят по уступам куэстовых хребтов, обрывающихся к долинам и ущельям горных рек. Мощные пачки верхнеюрских и меловых известняков, обнажающихся в отвесных уступах куэст, разбиты сериями трещин различного генезиса и подвергаются интенсивному выветриванию, в результате чего формируются блоки различного размера, слабо связанные с массивом уступа. Обрушившийся материал образует у подножия куэст мощные обвальные шлейфы. Крупные известняковые глыбы, возможно сейсмогравитационного генезиса, достигают днищ долин горных рек. Пораженность обвалами в пределах выделенных участков составляет до 10%, редко до 30%. Скальные обнажения подвержены обвалам на всей своей площади (100%)

Обвалы, формирующиеся на техногенных уступах, также имеют сравнительно широкое распространение. Такие обвалы наблюдаются в горной части края вдоль линейных инженерных сооружений. Во временном режиме развития этой группы обвалов выделяются общие природные циклы активизации, которые усложняются чисто антропогенным вмешательством в природную среду.

Осыпи. Одним из важных и довольно широко развитых на описываемой территории процессов гравитационного класса, наряду с оползневыми и обвальными, являются осыпные. Осыпной процесс сводится, в основном, к непрерывному отделению от массива и скатыванию продуктов выветривания горных пород в виде отдельных обломков различных размеров (от глыб до дресвы и щебня) к подножиям склонов. Осыпи характерны, преимущественно, для крутых склонов, сложенных легковыветривающимися трещиноватыми породами.

В высокогорном поясе осыпные процессы развиты широкой полосой вдоль нижней границы пояса, пораженность которой составляет 5-10%. Наибольшие значения коэффициента подверженности (9,6-9,9%) наблюдаются в верховьях левых притоков р. Белой. Крупные осыпные участки в среднегорном поясе приурочены к высоким вертикальным уступам куэстовых хребтов. в средней части Лагонакской переходной ступени, где мощные активные осыпи развиваются по структурно-тектоническим, в меньшей степени, по эрозионным уступам.

Существует два направления деятельности постоянных водотоков: донные (глубинные) эрозионно-аккумулятивные процессы и береговые (боковые) эрозионно-аккумулятивные процессы.

Донные эрозионные процессы постоянных водотоков, т.е. глубинная эрозия.

Общей закономерностью пространственного развития процесса является наличие донной эрозии лишь в пределах горного рельефа.

Зона интенсивной донной эрозии постоянных водотоков отмечается в приводораздельной зоне в верховьях и отдельных участках среднего течения рек Курджипса, Мезмай и их притоков. В целом, в распределении этих районов главная роль принадлежит орографическому, литологическому, возможно также неотектоническому факторам. Наиболее ярко проявляется донная эрозия в б.Сухой и ее притоках, по руслу р.Курджипс, выше по течению р. Мезмай. Наиболее интенсивная донная эрозия отмечена в среднегорном и высокогорном поясе. Характерными формами рельефа являются узкие щели, каньоны, водопады. В низко-среднегорной зоне донная эрозия фиксируется по русловым врезам в коренных породах, характерным практически для всех притоков 2-го и 3-го порядков. На притоках 1-го порядка (р. Мезмай, Матузка и др.) и основных рек (Курджипс) донная эрозия развита фрагментарно, в рельефе отражается  в порогах, образовавшихся на участках пересечения прочных литологических разностей пород.

Донная аккумуляция наблюдается в руслах рек Мезмай  Курджипс и их притоков 1-го порядка. Формы аккумуляции представлены побочнями, русловым аллювием, косами.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на берегах постоянных водотоков (боковая эрозия и аккумуляция). Береговые эрозионные процессы сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми явлениями лишь при размыве  пойменных террас.

Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, в зависимости от  темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных к интенсивной относилась эрозия со скоростью >1 м/год, к умеренной - 0,1-1 м/год, к слабой - <0,1 м/год.

Учитывая, что в пределах описываемой территории все речные террасы являются цокольными, в основании которых залегают достаточно прочные породы (аргиллиты и аргиллитоподобные глины с прослоями известняков и песчаников), скорость боковой эрозии можно отнести к умеренной.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующими струйками скатываясь по склону, захватывают и откладывают, уносят мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Описываемый район объединяет среднегорную и высокогорную территорию. Глубокие ущелья расчленяют ее на систему хребтов с сильно-прорезанными склонами, где расчлененность достигает 1-3 км/км2. Степень расчлененности чаще всего возрастает с высотой гор. Склоны на всей территории имеют эрозионно-опасную крутизну 10-150 и выше.

Эрозия временных водотоков в горной части представлена, в основном, длинными (часто по длине всего склона) балками, промоинами, расщелинами, щелями и ущельями. На склонах, сложенных рыхлыми осадками, в том числе осыпями и оползнями, развиваются мелкие промоины и небольшие овраги.

Пораженность эрозией временных водотоков в горной части возрастает, в основном, с высотой гор. В среднегорье – 15-30% и в высокогорье – 25-48%.

В среднегорной части наиболее развиты крупные прямолинейные эрозионные формы типа щелей, ущелий и расщелин, протягивающихся от водораздельной части до подножий гор. Глубина вреза десятки и первые сотни метров. Борта их, как правило, достаточно крутые (25-500), часто покрытые густой растительностью. На склонах крупных эрозионных форм развиваются разветвленные более мелкие формы временных водотоков типа расщелин, балок, промоин, глубина которых варьирует от 3-10 м до 40-60 м, пологовыпуклые борта имеют крутизну 25-450.

В высокогорье характерно развитие таких крупных эрозионных форм временных водотоков как ущелья, щели, расщелины, прорезающие крутые склоны водоразделов на всей их протяженности. Глубина ущелий 100-200, иногда более метров, борта крутые (35-600), с редкой растительностью, усложненные мелкими V-образными врезами временных водотоков глубиной от 1 до 10 м, шириной 10-40 м. Мелкие формы приурочены также к грядовым частям хребтов – V-образные неглубокие до 30 м балочные врезы шириной от 30 до 80 м, протяженностью до 200-300 м.  Пораженность территории эрозионными процессами временных водотоков составляет от 10 до 30 %, по бортам долины р. Курджипс к югу от пос. Мезмай выделен  участок, площадью около 40км2 с пораженностью до 40%.

## Карст. В соответствии с общепринятой классификацией карст на Западном Кавказе представлен следующими основными видами: поверхностный карст и подземный карст.

Поверхностный карст представлен каррами, понорами, воронками, карстовыми рвами, карстовыми долинами, карстовыми котловинами.

Карры развиты на участках голого карста, преимущественно на водоразделах. Заложены они по тектоническим трещинам и трещинам выветривания. Глубина их от 0,1 до 2,0 м при ширине в верхней части до 1,0 м.

Поноры располагаются в руслах и бортах долин, в зонах интенсивной тектонической трещиноватости.

Воронки возникают на участках голого карста при субгоризонтальном залегании известняков. Форма  их округлая диаметром 20-40 м. Глубина 10-20 м. Они имеют нивально-корроизонное происхождение в высотной зоне (800-1000 м), где выпадает наибольшее количество снега.

Карстовые рвы относятся к коррозионно-гравитационным формам. Они образуются на крутых склонах представляют собой узкие (2-5 м), довольно глубокие (до 6-8 м) и протяженные (20-80 м) отрицательные формы рельефа.

На описываемой части Апшеронского района  карст развит на обширных территориях от хребта Гуама до южной границы. Максимальная пораженность карстом 50-60 % наблюдается на северо-восточном склоне Лагонакского хребта, на северо-западном склоне хребта Азиш-Тау. Пораженность 10-20% отмечается на хребте Гуама.

Площади развития карста расположены в пределах средне- и высокогорного резкорасчлененного и платообразного рельефа (плато Лагонаки, Азиш-Тау), сложенного сильно дислоцированными известняками верхней юры и нижнего мела. Район по степени увлажнения относится к влажному и избыточно-влажному.

Поверхностный карст представлен разнообразными формами:

Котловины развиты на северо-западном склоне хр. Азиш-Тау. Размеры их от 150 до 250 м. Склоны задернованы, местами залесены, крутизной до 150.

Воронки распространены повсеместно. Размеры их в плане диаметром от 3-4 м до 30-50 м. Глубина до 10-15 м. На плато Лагонаки воронки заполнены водой (карстовые озера).

Поноры широко развиты в руслах и бортах долин плато Лагонаки.

Провалы распространены на плато Лагонаки, на хребте Азиш-Тау и др. Они образуются в результате обрушения кровли подземных полостей. В дальнейшем такие формы перерастают в шахты-поноры.

Карры  являются основной чертой рельефа в  урочище Каменное море, где они образуют труднопроходимые карровые поля. Образцом развития гигантских карр является рельеф хребта Каменное море. Глубина карр до 3,0 м, а ширина в верхней части 1,5-2,0 м.

Подземный карст распространен повсеместно. Размер пещер колеблется от нескольких до 1000 и более метров в длину. На крутых склонах и в прибровочной части скальных уступов наблюдаются шахты-поноры глубиной до 200м. Последние распространены преимущественно на участках рельефа с относительными превышениями до 800-1000 м (хр. Азиш-Тау, хр. Гуама, хр.Лагонакский).

Лавины. Сход лавин может быть вызван различными причинами, связаннами с климатическими, геоморфологическими условиями, физико-структурными особенностями снежного покрова и с механическими воздействиями на заснеженные склоны. Главными факторами образования лавин в описываемом районе являются крутизна склонов и мощность снежного покрова. Возможность падения лавины возникает уже при мощности снегового покрова, лежащего на наклонной поверхности склона, превышающей 0,5 м. Вероятность схода лавин с увеличением угла наклона поверхности заснеженного склона увеличивается. Максимальное количество лавин приходится на склоны, крутизной от 25 до 500.

В зависимости от характера движения массы снега по склону Г.К. Тушинским (1971) выделено три типа лавин: осовы (снежные оползни), лотковые и прыгающие лавины.

Осовами называют соскользнувшие широким фронтом снежные массы вне строго зафиксированных русел. Осовы характерны для ровных травянистых склонов, поэтому в бесснежный период признаков схода осовов отметить, как правило, не удается.

К лотковым,  относятся лавины, приуроченные к различным поперечным понижениям на склоне (расщелины, эрозионные лощины, балки и т.д.). Достигая подошвы склона, лавина в устьевой части лавинного лотка образует конус выноса.

Прыгающие лавины, двигаясь по логу, в котором имеются отвесные участки, свободно падают на дно долины. Прыгающие лавины обладают большой энергией и обрушиваются на препятствия со значительной силой.

# Эндогенные процессы

Сейсмичность участка исследований в зависимости от грунтовых условий, при фоновой (СНиП II-7-83*2000г) 8 баллов, может изменятся от 7 баллов на участках выходов скальных пород до 9 баллов в речных долинах, где наблюдаются в разрезе слабые грунты мощностью (в 10м толще от поверхности) более 5м.

Фоновая сейсмичность 8 баллов на участке относится к сооружениям массового строительства, а для сооружений повышенной сложности и особо опасных следует выполнить инструментальные геофизические работы по уточнению балльности.

# Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 территория Мезмайского сельского поселения входит в пределы:

2-х инженерно-геологических регионов:

-VII – Абино-Гунайской зоны;

- IX – Складчато-глыбовой зоны Главного хребта.

2-х инженерно-геологических областей:

-Л-Гор средних структурно-денудационных, структурно-эрозионных;

-М- Гор высоких эрозионно-тектонических, скалистых.

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10000, территория Мезмайского сельского поселения разделена на инженерно-геологические:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы на территории Мезмайского сельского поселения выделены по геоморфологическим элементам:

- I-инженерно-геологический район – долин  рек горного типа;

- II-инженерно-геологический район –  склонов крутизной менее 50;

- III-инженерно-геологический район – склонов крутизной от 5° до 15°;

- IV-инженерно-геологический район – склонов крутизной более 15°;

- V-инженерно-геологический район – закарстованных склонов;

- VI-инженерно-геологический район – водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по генезису, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – I-1, I-2:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения четвертичных  аллювиальных отложений террас. Аллювиальные отложения представлены валунно-галечным грунтом с песчаным и супесчаным заполнителями, мощностью до 5 м и более.

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиально-пролювиальных и пролювиально-делювиальных отложений, представленных крупнообломочными грунтами различной степени окатанности с включениями суглинка до 15%.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – II-3:

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных отложений пологих склонов, представленных суглинками и глинами с включением щебня и дресвы полускальных пород до 50%, мощностью до 2-3.0м.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - III-4:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и коллювиально-делювиальных отложений, представленных крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем и без заполнителя.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – IV-5:

IV-5 – инженерно-геологический подрайон распространения элювиально-коллювиальных и деляпсивных отложений, представленных суглинками и глинами тугопластичными, с нарушенной структурой, с включением щебенистых грунтов полускальных пород до 70%, мощностью до 20 м и более.

В пятом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – V-5:

V-6 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных отложений с локальными выходами на поверхность  карстующихся пород Юрской системы.

В шестом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – VI-6:

VI-7 – инженерно-геологический подрайон распространения элювиальных отложений. Элювиальные отложения представлены–продуктами разложения коренных пород, т.е. глыбовыми, щебенистыми, дресвяными грунтами с включением суглинистых и глинистых отложений.

Инженерно-геологические участки в классическом смысле не выделены в связи со сложностью гидрогеологических условий, т.е. подземные воды на территории изысканий распространены в виде линз прослоев на различной глубине и не образуют единого водоносного горизонта.

Инженерно-геологические участки выделены только в долине реки Курджипс для детализации по геоморфологии и литологическому составу:

I-1-а  – инженерно-геологический участок распространения четвертичных аллювиальных отложений пойменных террас. Аллювиальные отложения представлены валунно-галечным составом с песчаным и супесчаным заполнителями или без него, мощностью до 5 м и более.

I-1-б  – инженерно-геологический участок распространения четвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас р. Курджипс. Аллювиальные отложения представлены валунно-галечным составом с песчаным и супесчаным заполнителями или без него, выше которых залегают покровные грунты, мощностью более 1.5м.

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков по изучаемым площадям отражено на карте инженерно-геологического районирования и легенде.

После анализа инженерно-геологических условий выяснилось, что простых инженерно-геологических условий в пределах сельского поселения практически нет, даже условия средней сложности можно выделить только условно. Необходимость проведения инженерной подготовки различной степени сложности продиктована объективными геологическими условиями.

С простыми условиями выделены территории, где мероприятия инженерной защиты менее дорогостоящи, а отсутствие инженерной защиты не несет угрозу жизни людей при строительстве и эксплуатации объектов.

Условия средней сложности предполагают, необходимый оптимальный комплекс инженерной защиты без которого строительство объектов рискованно и требует большого объема инженерно-геологических изысканий до строительства для точного выявления и детализации возможных карстовых и оползневых явлений.

Территории со сложными  условиями расположены на крутых, закарстованных, оползневых склонах, а также в долинах рек и ручьев, т.е. в тех природных условиях, где строительство без опережающей инженерной защиты, несет угрозу жизни людей при строительстве и эксплуатации объектов. К сожалению, эти территории наиболее живописны и уникальны.

Благодаря информации карты создается возможность обоснованно обращать внимание планирующих органов, проектировщиков на те районы, где с меньшими затратами и в обычно более короткие сроки можно возводить объекты массового строительства. При необходимости повсеместного освоения территорий ориентировочно может быть определен возможный уровень требующихся дополнительных затрат для участков разной сложности.

# Заключение

Для изучения инженерно-геологических условий были привлечены архивные и фондовые материалы, научные статьи и исследования.

Инженерно-геологическое обследование проводилось в январе 2012г в пределах населенных пунктов и по дорогам, пригодным для проезда в зимний период.

Согласно техническому заданию на проведение изысканий в состав работ входили только архивные материалы, и приближенная кондиционность работ обеспечивалась за счет использования методов «аналогий» и «ключевых участков».

Исходя из такого подхода составлены:

-схематические карты инженерно-геологического районирования;

-легенды к схематическим  картам;

-типовые разрезы по долине р. Курджипс;

- текстовая часть пояснительной записки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

-Простыми  условиями (I категория );

-Условиями  средней сложности (II категория);

-Сложными условиями  (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

1. Рельеф территории.  Район изысканий находится в пределах высоких и  средних гор (Северо-Западный Кавказ).

Непосредственно на территории Мезмайского сельского поселения выделены следующие геоморфологические элементы:

- долины рек горного типа;

- склоны различной крутизны;

-оползневые и закарстованные склоны;

-водоразделы;

-овраги, балки, расщелины.

2. Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и-голоценовые аллювиальные отложения (aQIV), (aQ1-2IV);

-голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения (аpQIV);

-голоценовые пролювиальные отложения (pQIV);

-голоценовые делювиальные отложения (dQIV);

-голоценовые деляпсивные отложения (dpQIV);

-голоценовые коллювиально-делювиальные отложения (сdQIV);

-голоценовые элювиально-коллювиальные отложения (eсQIV);

-голоценовые элювиальные отложения (eQIV);

-голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV).

Всего на площади работ выделено 16 инженерно-геологических элементов, включающих глины, суглинки классифицированные согласно ГОСТ 25100-95.

Нормативные характеристики физико-механических показателей свойств грунтов приведены в т.т. 6.1.-6.16.

3. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия данной территории сложны, разнообразны и вызваны своеобразием ее геологического и геоморфологического строения. Интенсивная экзогенно-тектоническая раздробленность горных пород обусловила, в основном, спорадическое распространение трещинно-грунтовых подземных вод. Порово-пластовые воды связаны с четвертичными рыхлыми образованиями и терригенными породами дочетвертичного возраста. Зоны развития трещинно-жильных вод приурочены к тектоническим нарушениям. Наибольшее распространение имеют карстовые воды, связанные с карбонатными породами верхней юры и нижнего мела.

Подземные воды, в целом,  не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

4. Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

-элювиальные грунты.

К элювиальным следует относить грунты, образовавшиеся в результате процессов выветривания горных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения. С глубиной степень выветрелости постепенно снижается, и они переходят в трещиноватую материнскую горную породу. Граница между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой неровная, с карманами, нечетко выраженная и может быть установлена, как правило, условно.

Элювиальные грунты необходимо изучить на последующих стадиях изысканий.

5. К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

- затопление; заболачивание, подтопление в поймах рек и балок;

- гравитационные процессы: оползни, обвалы, осыпи, крип;

- боковая и глубинная эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- карст;

- лавины;

- сейсмичность.

Для Мезмайского сельского поселения доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – гравитационные  процессы, боковая и глубинная эрозия, карст и в меньшей степени затопление и  подтопление, сейсмичность и лавины.

6. Инженерно-геологическое районирование проведено в соответствии с рекомендациями письма Министерства регионального развития Российской федерации (№6273-АШ/08) о недопустимости застройки территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и развитием оползневых процессов.

7. При разработке градостроительной документации населенных пунктов следует предусматривать первоочередной снос малоценных зданий, не отвечающих требованиям п. 1.5.1., СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

8. При разработке градостроительной документации населенных пунктов следует предусматривать мероприятия, стимулирующие использование автономных систем жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация) в районах с усадебной и малоэтажной застройкой (п. 1.5.2., СНКК 22-301-2000* Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

Выводы и рекомендации по инженерно-геологическому районированию территории Мезмайского сельского поселения.

Территория долин рек горного типа и их притоков

- инженерно-геологический таксон - I-1-а – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). Это поверхность поймы, подтопляемая подземными водами, затопляемая в паводки, с развитием боковой эрозии, оползней, обвалов.

Для застройки этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: дренаж, возведение искусственных оснований, защиту от подтопления, затопления, расчистку русел, берегозащиту, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, закрепление склонов и антисейсмические мероприятия.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

- создание берегозащитной дамбы;

- создание водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целом, на данной территории строительство не рекомендуется, так как затраты на инженерную защиту, могут превысить затраты на строительство объектов. Кроме того, мероприятия инженерной защиты даже могут оказаться неэффективными.

- инженерно-геологический таксон - I-1-б – характеризуется простыми (сравнительно) инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты в меньшем объеме (окрашено в зеленый цвет). Это поверхность надпойменных террас р. Курджипс, выделенная в пределах п. Мезмай, на которой в умеренной степени протекают эрозионные процессы. Для застройки этой территории необходим следующий комплекс инженерной защиты: дренаж, противоэрозионные и антисейсмические мероприятия. На этой территории возможно строительство различных сооружений с минимальными затратами на инженерную защиту.

- инженерно-геологический таксон - I-2 – территория неблагоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), так как она захватывает обводненные и необводненные русла оврагов и балок. Для застройки этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: возведение искусственных оснований, защиту от подтопления, затопления, расчистку русел, берегозащиту, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, закрепление склонов, противоселевые  и антисейсмические мероприятия.

В целом, при строительстве на этой территории может быть нарушен естественный сток, как правило, естественные водотоки будут перекрыты и созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод. Кроме того, на крутых склонах балок и оврагов развиты оползни, осовы, оплывины. При скоплении рыхлого материала в руслах временных и малых водотоков, а затем за счет дождей и таяния снега, здесь могут наблюдаться сели.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от селевых потоков применяют следующие виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице 5.

Таблица 5.

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения, мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| I Селезадерживающие |  |
| Плотины бетонные, железобетонные, из каменной кладки: водосбросные, сквозные. Плотины из грунтовых материалов (глухие) | Задержание селевого потока в верхнем бьефе. Образование селехранилищ |
| II Селепропускные |  |
| Каналы. Селеспуски | Пропуск селевых потоков через объект или в обход него |
| III Селенаправляющие |  |
| Направляющие и ограждающие дамбы. Шпоры | Направление селевого потока в селепропускное сооружение |
| IV Стабилизирующие |  |
| Каскады запруд. Подпорные стены. Дренажные устройства. Террасирование склонов. Агролесомелиорация | Прекращение движения селевого потока или ослабление его динамических характеристик |
| V Селепредотвращающие |  |
| Плотины для регулирования селеобразующего паводка. Водосбросы на озерных перемычках | Предотвращение селеобразующих паводков |
| VI Организационно-технические Организация службы наблюдения и оповещения | Прогноз образования селевых потоков |

Рекомендуется использовать территории балок и оврагов, как естественные  дрены. В целом, на данной территории строительство не рекомендуется, так как, даже при учете всех опасных процессов, мероприятия инженерной защиты даже могут оказаться неэффективными.

Территория склонов крутизной до 5º

- инженерно-геологический таксон - II-3 - территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет). Рельеф имеет благоприятный уклон, на склонах развиты делювиальный снос и линейный размыв, возможен подземный карст. Для застройки этой территории необходим следующий комплекс инженерной защиты: дренаж, противоэрозионные и антисейсмические мероприятия. На этой территории возможно строительство различных сооружений с минимальными затратами на инженерную защиту.

Территория склонов крутизной от 5º до 15º

- инженерно-геологический таксон - III-4 – территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как на склонах крутизной от 5 до 15 градусов развиты: линейная эрозия, плоскостной смыв, возможен подземный карст, гравитационные процессы, как правило, получают развитие только при подрезке склона и сейсмичность. Для освоения этой территории необходимо проведение планировочных работ, дренаж, закрепление склона при подрезке, а также противоэрозионные и антисейсмические мероприятия. На этой территории возможно строительство различных сооружений с оптимальными затратами на инженерную защиту.

Территория склонов крутизной более 15º

- инженерно-геологический таксон – IV-5 - территория неблагоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), так как на склонах крутизной более 15 градусов в активной степени протекают: гравитационные, карстовые, эрозионные процессы и возможен сход лавин. Необходима комплексная инженерная защита территории: проведения дорогостоящих планировочных работ, дренаж, противоэрозионные, противооползневые, антисейсмические мероприятия, учет карстовых процессов.

Выбор противолавинных комплексов сооружений и мероприятий следует производить с учетом режима и характеристик лавин и снегового покрова в зоне зарождения, морфологии лавиносбора, уровня ответственности защищаемых сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

На данной территории строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности требует индивидуальных конструктивных решений. Рекомендуется развитие туристического бизнеса.

Территория закарстованных склонов

инженерно-геологический таксон - V-6 - территория неблагоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), так как она захватывает склоны, пораженные карстом. Кроме того, здесь активны процессы эрозия, оползания, обвалов грунтов. Необходимы следующие мероприятия инженерной защиты: противокарстовые, противоэрозионные, противооползневые.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий: тип карста; формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста; категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров; особенности гидрологических и гидрогеологических условий; неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.); опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний); возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания: планировочные; водозащитные и противофильтрационные; геотехнические (укрепление оснований); конструктивные; технологические; эксплуатационные. Противокарстовые мероприятия должны: предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов; исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ; предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки; обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях. Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений с учетом СНиП 2.02.01.

На данной территории строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности требует индивидуальных конструктивных решений. Кроме того, до строительства необходимы детальные инженерно-геологические изыскания.

Территория поверхностей водоразделов

- инженерно-геологический таксон – VI-7- территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет). Это наклонные выпуклые поверхности водоразделов, где помимо сейсмичности, происходит выветривание горных пород. На этой территории необходимы меры инженерной защиты в минимальных количествах, т.е. изучение кровли элювиальных грунтов и антисейсмические мероприятия.

Рекомендации по защите от опасных геологических процессов приведены по СниП 22-02-2003. Выбор средств и способов по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

Из выщесказанного следует, что территория Мезмайского поселения Апшеронского района характеризуется сложнейшими инженерно-геологическими условиями, но при этом описываемые места являются самыми живописными, и даже не уступают по уникальности и красоте горно-лыжным курортам Альп, но отличается от Альп более чистой экологией.

Главной задачей при проектировании объектов капитального строительства, является уменьшение нагрузки и плавное корректное использование рельефа, без значительных планировочных работ. Так же необходимо учесть, что на данной территории практически отсутствуют дороги нормального уровня.

При строительстве необходимо ежегодно проводить мониторинг, основной задачей которого является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС.

Более подробно вопросы инженерно-геологического районирования отражены в разделе «Инженерно-геологическое районирование».

1.2. Краткая историческая справка

С давних пор земли между рекой Кубань и Черноморским побережьем занимали многочисленные адыгейские племена. В центре Закубанья, в долинах рек северного склона Главного Кавказского хребта, в том числе на территории современного Апшеронского района, жили абадзехи – одна из крупнейших субэтнических групп западных адыгов, численность которых достигала 200 тыс. человек. Кавказская война привела к значительным изменениям в этническом и численном составе населения Западного Кавказа. Нанеся огромные материальные и человеческие потери коренному населению, она явилась причиной махаджирства (массового переселения горцев в Турцию). Территория Закубанья практически обезлюдела.

Еще в ходе Кавказской войны, 24 июня 1861 года был издан Высочайший приказ императора Александра II на имя наказного атамана Кубанского казачьего войска о начале колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно ему для новых казачьих поселений Кубанского войска отводилось 136 000 десятин земли от реки Кубань на севере до Главного Кавказского хребта на юге, от Адагума на западе и до Большой Лабы на востоке. Переселение кубанских казаков и крестьян из центральных губерний Великороссии и Украины на занятые русскими и опустевшие земли Закубанья должно было проводиться постепенно, в основном, силами добровольцев. Государство предоставляло им значительные пособия. Каждой переселяемой казачьей семье выплачивалось по 185 рублей серебром; если к моменту переселения не были еще проданы домовладения на прежнем месте жительства, войсковое правительство компенсировало их стоимость. В течение трех лет после прибытия все члены семей ежемесячно обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов. Кроме этого, существовали прочие выплаты и льготы.

В 1868 году на берегу реки Мезмай была основана станица Темнолесская. Большую часть переселенцев составили крестьяне из центральных и польских губерний империи. Свое название поселение получило из-за расположенных вокруг него девственных непроходимых пихтовых и буковых лесов.

Жизнь переселенцев была очень трудна, им было нелегко приспособиться к новым условиям. Непривычный климат, всюду полное бездорожье, горы, леса, дикие звери. Кроме того, не хватало продовольствия, люди часто болели.

Основными занятиями жителей станицы Темнолесской была лесозаготовка, выработка пихтовой драни и скотоводство. Земледелие было развито слабо ввиду недостатка посевных площадей.

В 1868 году появился поселок Мезмай. Он был основан как поселение лесорубов и золотодобытчиков. Его название с адыгейского переводится как «Яблоневый сад».

В начале ХХ столетия территория современного Мезмайского сельского поселения в административном отношении входила в состав Майкопского отдела Кубанской области.

В 20-е годы на Кубани, которая тогда входила во вновь образованный Юго-Восточный край (переименованный затем в Северо-Кавказский), происходят коренные изменения форм хозяйствования – уничтожались социально-экономические различия землепользования, казачество, как сословие перестало существовать. Малоземельные и безземельные крестьяне и казаки получили наделы. Создавались сельхозартели, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). В конце 20-х годов частная собственность на землю в СССР была фактически ликвидирована.

В 30-е годы по территории современного Мезмайского сельского поселения была проложена узкоколейная железнодорожная линия для вывоза заготовляемой древесины, в 1936 году в самом поселке появилась больница.

Во время Великой Отечественной войны, в период битвы за Кавказ, фашистские войска стремились любой ценой выйти к Черноморскому побережью, в район Туапсе. С осени 1942 по январь 1943 года подразделения Хадыженского оборонительного рубежа, несмотря на беспрерывные атаки гитлеровцев, не пропустили врага к морю. Ценой больших потерь здесь было остановлено продвижение гитлеровцев. В горной местности Апшеронского района у регулярных советских войск не было сплошной линии обороны, здесь действовало нефтегорское партизанское соединение под командованием секретаря Краснодарского крайкома партии В.И. Хомякова, которое развернуло активную боевую и разведывательную работу. Немецкие оккупационные власти пытались начать разработку леса в районе Мезмая. однако после того, как партизаны дважды взрывали мост в Гуамском ущелье, от этих планов им пришлось отказаться.

В конце января 1943 года после ожесточенных боев советские войска совместно с партизанами освободили территорию нынешнего Апшеронского района.

После изгнания захватчиков и окончания войны вернувшиеся домой фронтовики включились в восстановление разрушенного хозяйства и объектов инфраструктуры.

В 50-60-е годы лесной поселок лесорубов и строителей развивался и благоустраивался. В Мезмае появилось электричество, были построены школа, сельский клуб и библиотека. В последние годы введен в эксплуатацию водопровод, ведется активное строительство частных туристических гостиниц. В пос. Мезмай открылась этнографическая школа традиционных народных ремесел Кубани, в которой дети получают знания по кузнечному, гончарному, скорняжному делу, учатся ткачеству и вышиванию.

Будущее Мезмайского сельского поселения связано с развитием горного туризма. Способствуют этому уникальная природа, чистый воздух и множество природных достопримечательностей (водопады, каньоны, пещеры).

1.3. Административное устройство муниципального образования

Мезмайское сельское поселение

Мезмайское сельское поселение расположено в юго-восточной части Апшеронского района.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере, юге и востоке– с Республикой Адыгея;

- на западе – с Нижегородским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Апшеронский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений - и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

В состав поселения входят два населенных пункта: поселок Мезмай и станица Темнолесская.

Административным центром поселения является поселок Мезмай

1.4. Экономическая база развития муниципального образования

Мезмайское сельское поселение

В силу природно-хозяйственных предпосылок исторически эти места не отличались большими массивами сельскохозяйственных угодий.  Специализация сельского хозяйства складывалась на приоритетном развитии отраслей животноводства, а в растениеводстве преобладали виды специализации капиталоемкие, но дающие больший доход с единицы используемой площади - садоводство, овощеводство и др.

С переходом к рыночной экономике направления специализации сельскохозяйственного производства не изменились, однако в структуре сельхозпроизводителей приоритетная роль стала принадлежать подсобным и фермерским хозяйствам.

В настоящее время основными производителями сельскохозяйственной продукции на территории поселения являются личные подобные хозяйства населения общей численностью работающих 395 человек.

В стоимостном выражении по отчетным данным 2010 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов в сельском поселении составила 2,5 млн. рублей - 0,4% стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в Мезмайском сельском поселении

Таблица 6

| Наименование, единица измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 Картофель, тыс.тонн | 10 | 10,5 |
| 2 Овощи, тыс.тонн | 1 | 1,1 |
| 3 Плоды и ягоды, тыс.тонн | 5 | 5,3 |
| 4 Скот и птица (в живом весе) - всего, тыс. тонн | 14,8 | 16,4 |
| 5 Молоко - всего, тыс. тонн | 1,6 | 1,8 |
| 6 Яйца - всего, тыс. штук | 27 | 27 |

Территория Мезмайского поселения располагает значительным ресурсно-сырьевым потенциалом для развития лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также промышленности по добыче полезных ископаемых. Развитию данных направлений способствует наличие богатых лесных угодий, месторождений нерудных строительных материалов (песок, глина, щебень, известняки, доломиты).

В настоящее время промышленных объектов на территории поселения нет.

Территория планирования находится в зоне отрогов Большого Кавказского хребта, обладает значительным потенциалом для развития туризма и рекреации.

Здесь расположены заповедные природные территории и уникальные туристические объекты: ландшафтный заказник «Камышанова Поляна», субальпийское плато Лагонаки, карстовые Азишские пещеры, ущелье Желоб и др.

Мезмайское поселение является одним из перспективных районов края в плане развития горного и горнолыжного туризма. Высоты до 2000 метров с перепадами до 300 метров делают данную местность привлекательной для создания горнолыжной инфраструктуры.

В настоящее время отрасль туризма и рекреации на территории поселения развита недостаточно. Коллективные средства размещения рекреантов представлены предприятиями круглогодичного функционирования (гостиницы, базы отдыха, приюты и др.) общей емкостью 1084 места. По отчетным данным 2010 года объем предоставленных услуг туристским комплексом поселения составил 4,5 млн. рублей.

Развитию туристско-рекреационной отрасли препятствует отсутствие качественных дорог к объектам туризма, неразвитость коммунальной инфраструктуры, низкий уровень сервиса в сочетании с высокими ценами на оказание туристских услуг, отсутствие квалифицированных обслуживающих кадров.

1.5. Население

Количество постоянного населения Мезмайского сельского поселения на 1 января 2011 года (по данным администрации) – 916 человек или 0,9 % общей численности населения Апшеронского муниципального района.

По данным Всероссийской переписи населения, в 2002 году на территории Мезмайского поселения проживало 839 человек постоянного населения. Таким образом, за период 2003-2010 г.г. численность жителей в поселении увеличилась на 77 человек или на 9,2 %.

Оценка численности постоянного населения

# (в разрезе населенных пунктов Мезмайского поселения)

# Таблица 7

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2011/2002 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. (ВПН)* | 2011 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| 1 поселок Мезмай | 732 | 769 | 37 | 5,1 |
| 2 станица Темнолесская | 107 | 147 | 40 | 37,4 |
| Итого по поселению: | 839 | 916 | 77 | 9,2 |

# *- Всероссийская перепись населения

Демографическая ситуация в Мезмайском поселении характеризуется проявлением (как и в большинстве населенных мест Краснодарского края) кризисных явлений в сфере воспроизводства населения: на протяжении 2 последних десятилетий число умерших из года в год превышает количество рождений. Естественная убыль населения носит долговременный и устойчивый характер, несмотря на существенное снижение ее темпов в последние годы.

Компенсирующим фактором является миграционный прирост. Поселение имеет положительное сальдо миграции, достаточное для покрытия естественной убыли населения и обеспечения демографического роста территории.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется высоким уровнем демографической старости.

Возрастной состав населения Мезмайского поселения

Таблица 8

| № п/п | Возрастная структура населения | 2011 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 205 | 22,4 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 497 | 54,2 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 214 | 23,4 |
|  | Итого по поселению: | 916 | 100,0 |

1.6. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Мезмайского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составил 431 жилое строение общей площадью 20,5 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 22,4м2.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-х квартирными. В п.Мезмай имеются три 8-квартирных дома барачного типа.

Общее количество домохозяйств – 472 единицы.

В структуре жилищного фонда поселения 9,3% составляет жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь ветхого и аварийного жилья – 1,9 тыс. м2 (53 единицы жилищного фонда, в которых проживают 95 человек).

В рамках реализации генерального плана ветхий и аварийный фонд подлежит полной замене на 1 очередь строительства.

1.7. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания Мезмайского поселения относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Главным образом объекты обслуживания расположены на территории п.Мезмай и рассчитаны на обслуживание всего поселения.

Отрасль народного образования представлена одним учреждением – средней общеобразовательной школой. Школа рассчитана на 300 мест, фактическая посещаемость – 96 учащихся (резерв 204 места).

В культурной сфере поселения функционирует сельский клуб п.Мезмай с залом на 220 мест, библиотекой.

Медицинскую помощь жителям поселения оказывает Мезмайская участковая больница, в составе которой имеются  дневной стационар на 14 коек, поликлиническое отделение на 16 посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи. На территории станицы Темнолесской  работает фельдшерско-акушерский пункт.

Физкультурно-спортивные сооружения представлены школьными спортзалом и стадионом.

В торговой сфере поселения функционируют 3 магазина общей торговой площадью 120 м2.

На территории муниципального образования находится отделение почтовой связи.

1.8. Существующая территориально-планировочная организация

Мезмайского сельского поселения

Мезмайское сельское поселение Апшеронского района расположено в юго-восточной части Апшеронского района и наделено статусом муниципального образования. Площадь территории поселения составляет 231 кв. км, численность населения-916 чел.

Мезмайское сельское поселение граничит:

- на севере, востоке и юге с землями Республики Адыгея.

- на западе – с землями Нижегородского сельского поселения.

На территории муниципального образования Мезмайское сельское поселение расположено два населенных пункта - поселок Мезмай и станица Темнолесская.

Административный центр поселения – поселок Мезмай расположен на расстоянии 170 км от города Краснодара, 60 км от административного центра муниципального образования Апшеронский район – города Апшеронска, на слиянии горных рек Курджипс и Мезмай.

Территория рассматриваемого поселения входит в предгорную зону северного склона и зону средневысоких гор западной оконечности Большого Кавказа.

Абсолютные отметки в зоне низкогорий – 100-500м. Эта территория представляет собой невысокие платообразные увалы с общим уклоном к северу и холмистую возвышенность сильно изрезанную балками и оврагами.

Южную и юго-восточную часть поселения занимают высокие горы (1000-1900м) с резко выраженными формами рельефа.

Значительная часть территории Мезмайского сельского поселения (более 90%) покрыта лесом (дуб, бук, ясень, осина, сосна и другие породы), земли сельскохозяйственного назначения составляют лишь 5%, земли водного фонда – около 0,3%.

Главной водной артерией сельского поселения  является река Курджипс с многочисленными притоками. Эти водные артерии относятся к горному типу рек, берущих свое начало с ледников и снежников северного склона Западного Кавказа. В бассейне р. Курджипс наиболее крупные левобережные притоки – это балки Чинаревая, Андронова, Алебастровая, ручей Глубокий и река Молочка, из правобережных наиболее крупные – это реки Пальмовая, Мезмай, Чинарка, Каменная Балка и Сухой Курджипс. Все они горного типа, с большими неравными уклонами, быстрым течением, сильными, внезапными паводками, резкими колебаниями горизонта высоких вод.

Река Каменная Балка является правобережным притоком р.Мезмай. Исток реки находится на склоне хребта Гуама, восточнее ст.Темнолесской. Впадает в р. Мезмай на территории ст. Темнолесской. Длина реки более 5.0 км.

Река Чинарка является правобережным притоком р.Мезмай. Исток реки находится в 5.0 км к вотоку от южной границы ст.Темнолесской. Впадает в р.Мезмай в районе восточной границы ст. Темнолесской. Длина реки более 4.0 км. Река имеет крупный правый приток.

Река Мезмай является правобережным притоком р.Курджипс. Исток реки находится в 3.0 км к югу от южной границы ст. Камышаное. Длина реки более 15.0 км, дно реки порожистое. Протекает через ст.Темнолесская и впадает в р.Курджипс в пос. Мезмай. Река имеет много мелких притоков, самые крупные из которых  р. Балка Горелая (левобережный приток), р.Балка Герисковая (левобережный приток).

Река Сухой Курджипс является правобережным притоком р.Курджипс. Исток реки находится на западном склоне хребта Азиштау. Длина реки более 5.0 км. Впадает в р.Курджипс в 6.0 км к югу от пос.Мезмай.

Река Пальмовая является правобережным притоком р.Курджипс. Исток реки находится на высоте 1200 м. Впадает в Курджипс южнее пос.Мезмай. Длина реки около 5.0 км.

Река Балка Алебестровая является левобережным  притоком р.Курджипс. Река берет свое начало из родника, юго-западнее пос. Мезмай и впадает в р.Курджипс на западе пос. Мезмай. Длина реки около 5.0 км.

Ручей Глубокий является левобережным притоком р.Курджипс. Исток реки находится юго-западнее пос. Мезмай. Длина реки около 5 км.

Река Балка Чинаревая является левобережным притоком р.Курджипс. Исток реки находится на юге Мезмайского сельского поселения. Дно реки порожистое, встречаются небольшие водопады. Имеет крупный левобережный приток. Впадает в р. Курджипс в 5.0 км от пос. Мезмай. Длина реки более 4.0 км.

Река Балка Андронова является левобережным  притоком р. Курджипс. Исток реки находится на юге Мезмайского сельского поселения, образуется при слиянии нескольких рек. Впадает в р.Курджипс южнее пос. Мезмай.

Река Молочка является левобережным притоком р. Курджипс. Берет свое начало за пределами Мезмайского сельского поселения. Длина реки более 5.0 км. Впадает в р. Курджипс на юге Мезмайского сельского поселения.

Район проектирования богат запасами стройматериалов, облицовочных камней, гипсов, поделочных камней. Курджипское месторождение строительного камня (известняки, доломиты) на левом и правом бортах Гуамского ущелья известно еще с предвоенных лет. Гипсовые месторождения на южной окраине поселка Мезмай, розовые граниты восточных склонов хребта Азиш-Тау и другие месторождения говорят о богатстве недр Мезмайскього сельского поселения. Однако, в специальных и природоохранных работах отмечено, что добыча твердых полезных ископаемых приводит к изменению геолого-геоморфологических, гидрогеологических, метеорологических, гидрологических, почвенно-растительных, микроклиматических условий в местах добычи. В настоящее время Лагонакское нагорье, Гуамское ущелье являются памятниками природы, музеем под открытым небом.

Транспортная связь населенных пунктов поселения с городом Апшеронском и другими населенными пунктами района осуществляется по автомобильной дороге регионального значения г.Апшеронск – ст-ца Ширванская – х.Гуамка, со ст.Нижегородской и рекреационным комплексом Лагонаки - по дороге местного значения ст.Нижегородская-п.Мезмай. Дорога имеет разрушенное гравийное, с большим содержанием глин, покрытие. Для обеспечения автомобильного сообщения необходимо привести параметры дороги в соответствие с требованиями к дорогам IV технической категории.

Кроме того автомобильная дорога IV технической категории Даховская–Лагонаки (в пределах Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края) в настоящее время обеспечивает подъезд автотранспорта к турбазе «Лагонаки», отелю «Азиштау» и туристическому объекту – плато Лагонаки, имеющему перспективы развития в качестве горнолыжного курорта,

14,615 км дороги, проходящей по территории республики Адыгея, имеют асфальтовое покрытие. На территории Мезмайского поселения Апшеронского района на протяжении 13,985км автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие, на протяжении 3,98км - гравийное

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет узкоколейная железная дорога (УЖД), соединяющая населенные пункты Гуамка – Мезмай (10км) так как является единственным средством сообщения с горными поселками.

Узкоколейная железная дорога, проложенная по Гуамскому ущелью вдоль русла р.Курджипс, связывает поселок Мезмай с хутором Гуамка, используется в настоящее время в туристско-рекреационных целях. Для дальнейшего ее использования в туристско – рекреационных целях требуется ее реконструкция и модернизация.

От поселка Мезмай до автомобильной дороги Даховская – Лагонаки проходит разрушенная лесовозная дорога, требуется взамен ее строительство автомобильной дороги IV технической категории.

Для обеспечения требуемого уровня безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Даховская-Лагонаки необходимо проведение капитального ремонта с устройством асфальтобетонного покрытия на всем протяжении дороги.

В целом следует отметить, что низкая транспортная доступность является одним из основных факторов, препятствующих полноценному развитию экономики Мезмайского сельского поселения, в том числе развитию туристско-рекреационной сферы и, в частности, созданию горнолыжного курорта Лагонаки в юго-восточной части поселения.

Одной из самых актуальных экономических задач по созданию туристского комплекса Апшеронского района в целом является модернизация и строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на месте существующих гравийных автодорог, что позволит осуществить связь равнинных районов Краснодарского края и Черноморского побережья с плато Лагонаки через Апшеронский район. В качестве подъездной автодороги к северному склону Лагонакского хребта требуется модернизация существующей лесовозной дороги Мезмай – Лагонаки.

Мезмайское сельское поселение располагает по характеру различными уникальными природными ландшафтами, туристическими и бальнеологическими ресурсами и археологическими памятниками к которым относятся:

-средневысотные альпийские луга горной лесной зоны, уникальные пещеры, скалы, горные вершины высотой до 2000м, горные склоны, культурно – этнографические объекты, горные реки, ущелья, водопады, стоянки древнего человека, множество смотровых и обзорных площадок.

Достаточно обширно историко – культурное наследие Мезмайского сельского поселения. Здесь находятся 23 памятника историко – культурного наследия, расположенные в поселке Мезмай и 18 памятников – в станице Темнолесской. По концентрации памятников можно отметить, что в районе поселка Мезмай расположены 91 курган или курганных насыпей, 8 стоянок и 1 дольмен, в районе станицы Темнолесской – 95 курганов или курганных насыпей и 7 поселений, среди которых три пещерных.

## Особо охраняемые территории

В пределах проектируемой территории находится ряд особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Их перечень приведен в таблице 9 Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

| Название | Размещение | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- |
| Ландшафтный заказник "Камышанова Поляна" | Кварталы 18,19,20,24,29,30,31,32, 33,37,38, 39, 40, Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, а также земли Апшеронского сельского лесхоза (участки "Камышанова поляна, "Козлова поляна") | Решение Апшеронского райисполкома №124 от 10.04.1987г.; Решение Краснодарского крайисполкома №326 от14.07.1988г.;Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Ландшафтный памятник природы "Гуамское ущелье" | Кварталы 28, 29, 44, Гуамского лесничества, а также кв. 12 (частично) и 17 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза. | Решение Апшеронского райисполкома №509 от 15.12.1978г.; Решение Краснодарского крайисполкома №326 от 14.07.1988г.; Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Памятник природы "Гора Ленина" | Квартал 12 (частично) Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза. | Решение Апшеронского райисполкома №509 от 15.12.1978г.; Решение Краснодарского крайисполкома №326 от 14.07.1988г.; Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Памятник природы ботанический "Пихтовые насаждения" | Квартал 42 (выдел 18 (частично), выдел 20) Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза. | Решение Апшеронского райисполкома от 11.03.1980г. №110;Решение Краснодарского крайисполкома№326 от 14.07.1988г.; Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Памятник природы геологический "Большая и Малая Азишские пещеры» | Внутри квартала 48 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза. | Решение Майкопского райисполкома№644 от 28.11.1973г.; Решение Краснодарского крайисполкома№326 от 14.07.1988г.;Решение Апшеронского райисполкома№310 от 9.08.1991г. |
| Памятник природы геологический "Пещера "Нежная" | В квартале 54 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, на территории заказника "Камышанова Поляна" | Решение сессии Апшеронского районного Совета депутатов. №160 от 25.03.2000г.;Распоряжение Главы администрации Краснодарского края №546 –р от 24.05.2001г. |
| Памятник природы геологический "Пещера "Красивая" | В квартале 52 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, | Решение сессии Апшеронского районного Совета депутатов№160 от 25.02.2000г.; Распо-ряжение Главы администрации. Краснодарского края №546-р от 4.05.2001г. |
| Памятник природы геологический "Пещера "Пикетная»" | В квартале 52 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, | Решение сессии Апшеронского районного Совета депутатов№160 от 25.02.2000г.; Распоряжение Главы администрации Краснодарского края №546-р от 24.05.2001г. |

Ландшафтный заказник «Камышанова поляна»

Ландшафтный заказник "Камышанова поляна" был создан решением Исполнительного комитета Апшеронского районного совета народных депутатов №124 от 10.04.1987г. Согласно решению Исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов №326 от 14.07.1988г. "Камышанова поляна" получила статус ландшафтного заказника краевого значения.

В соответствии с Постановлением главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018годы» заказник располагается на пологом западном склоне хребта Азиштау (Лагонакское нагорье), в пределах высот 820м до 1430м. Границы заказника совпадают с внешними границами образующих его лесных кварталов, контуры заказника совпадают с естественными рубежами.

Заказник "Камышанова поляна" находится в северо-восточной части Лагонакского нагорья между рекой Курджипс и хребтом Азиш-Тау. Географическим центром заказника является урочище "Камышанова поляна". Согласно первоначальному решению Апшеронского райисполкома о создании заказника "Камышанова поляна", в его состав было включено 13 кварталов Мезмайского лесничества (№№ 18, 19, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 37,38, 39, 40). Границы заказника изначально были установлены в соответствии с лесоустройством 1986г. по Апшеронскому лесхозу. В 1999г. было проведено новое лесоустройство, согласно которому изменилась нумерация лесных кварталов, входящих с состав заказника и определяющих его границы.

«Камышанова поляна» осенью

«Камышанова поляна» весной

Согласно решению Апшеронского райисполкома №124 от 10.04.1987г. первоначальная площадь заказника была установлена размером в 2750 га. В 1988г., при придании "Камышановой поляне" статуса заказника краевого значения, его площадь была увеличена до 2924 га. В материалах лесоустройства по Апшеронскому лесхозу 1999г. указана новая – еще большая площадь заказника – 3025 га. Данный показатель полностью соответствует общей площади кварталов, входящих в состав заказника, согласно материалам лесоустройства.

На территории заказника расположены ценные экосистемы широколиственных, хвойных и хвойно-широколиственных лесов, а также субальпийских лугов и скальных форм рельефа. Отличительной чертой природных комплексов заказника является то, что здесь широко представлены карстовые формы ландшафта: воронки, пещеры, карры, воклюзы. Биологическое разнообразие территории заказника является достаточно высоким, здесь произрастают такие редкие и охраняемые виды как самшит колхидский, тис ягодный, лавровишня, обитают многие редкие виды птиц и летучих мышей.

В пределах заказника расположено несколько подземных памятников природы – "Пещера "Нежная", "Пещера "Красивая", "Пещера "Пикетная".

Согласно решению Апшеронского райисполкома №124 от 10.04.1987г. на территории заказника установлен режим, запрещающий распашку земель, бессистемный выпас скота, сбор лекарственных растений, ягод, цветов и грибов, предоставление участков под строительство, использование ядохимикатов, туризм и другие формы отдыха населения, движение транспорта вне дорог, охоту, изыскательские работы и разработку полезных ископаемых. При этом лесопользование не было никак ограничено.

Охрана заказника была возложена на биостанцию Кубанского государственного университета, а также на Апшеронский лесхоз и Самурский совхоз, правоприемником на земли которого в составе заказника сейчас является Апшеронский сельский лесхоз. Однако никаких мер по обеспечению охраны заказника со стороны этих учреждений не предпринимается. Фактически заказник "Камышанова поляна" не имеет никакой охраны.

Наиболее серьезными угрозами для территории заказника являются массовые рубки леса, а также добыча полезных ископаемых и массовая застройка.

Памятник природы «Гуамское ущелье»

Памятник природы "Гуамское ущелье" был создан решением Исполнительного комитета Апшеронского районного совета народных депутатов №509 от 15.12.1978г.

Статус памятника природы "Гуамское ущелье" подтверждается материалами лесоустройства по Апшеронскому лесхозу 1999 года. Существование данного памятника природы указано в Пояснительной записке к материалам лесоустройства (см. Приложение №7), а размещение земель в составе памятника природы отражено в таксационных описаниях по Гуамскому и Мезмайскому лесничествам.

Река Курджипс в Гуамском ущелье

Памятник природы находится в ущелье, образованном рекой Курджипс между Лагонакским хребтом и хребтом Гуама. Также в состав памятника природы входит нижняя часть долины реки Сухой, впадающей в Курджипс, территории вокруг поселка Гуамка, примыкающие к Гуамскому ущелью с севера и земли хребта Гуама, примыкающие к Гуамскому ущелью с северо-запада.

Гуамское ущелье

Гуамское ущелье зимой

Водопады Гуамского ущелья зимой

Гуамское ущелье является уникальным в мировом масштабе геоморфологическим объектом. Очень высока его ценность для сохранения животного и растительного мира. Представляя собой рефугиум древней третичной флоры, отличаясь чрезвычайно своеобразными природно-климатическими условиями, ущелье характеризуется высоким и оригинальным биологическим разнообразием. Здесь произрастают такие редкие и охраняемые виды как самшит колхидский, тис ягодный, клекачка перистая, клекачка колхидская, петрокома Геффта и другие. В подземных полостях Гуамского ущелья находятся зимовки редких видов летучих мышей. Ущелье является местообитанием охраняемых видов птиц, в том числе сипа белоголового.

Режим охраны памятника природы "Гуамское ущелье" правоустанавливающими документами не установлен.

Памятник природы «Гора Ленина».

Решением Исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов №326 от 14.07.1988г. "Гора Ленина" была утверждена в качестве памятника природы краевого значения. Данное решение на настоящий момент является основным правоустанавливающим документом для этого памятника природы.

Статус памятника природы "Гора Ленина" подтверждается материалами лесоустройства по Апшеронскому лесхозу 1999 года, правда уже под названием "Скала В.И. Ленина". Существование данного памятника природы указано в Пояснительной записке к материалам лесоустройства.

«Гора Ленина»

Памятник природы "Гора Ленина" находится менее чем в одном километре к северо-западу от поселка Мезмай на южных и юго-западных склонах хребта Гуама, в районе расположения скалы Ленина.

Согласно Пояснительной записке к материалам лесоустройства по Апшеронскому лесхозу площадь памятника составляет всего 3,2 га.

Помимо интересных геоморфологических образований данной части Гуамского ущелья памятник "Гора Ленина" обеспечивает сохранение чрезвычайно ценных формаций ненарушенных дубовых лесов, которые в пределах в данном районе имеют ограниченное распространение и приурочены к южным склонам хребта Гуама.

Режим охраны памятника природы "Гора Ленина" правоустанавливающими документами не установлен.

Охрана памятника природы возложена на Мезмайское лесничество Апшеронского лесхоза, однако реально никакой охраны не осуществляется.

Существует угроза вырубок леса в северо-западной части памятника природы, расположенной на выположенной части хребта Гуама, которая является транспортно доступной. Часть памятника природы, расположенная в Гуамском ущелье, ввиду отсутствия здесь дорог и труднодоступности серьезных угроз не испытывает.

Памятник природы «Пихтовые насаждения»

Основным правоустанавливающим документом для данного памятника природы является решение Исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов №326 от 14.07.1988г., согласно которому памятник природы "Пихтовые насаждения" получил статус памятника природы краевого значения.

Существование данного памятника природы подтверждается материалами лесоустройства по Апшеронскому лесхозу 1999 года. Информация о памятнике природы содержится в Пояснительной записке к материалам лесоустройства и в таксационном описании по Мезмайскому лесничеству.

Памятник природы "Пихтовые насаждения" расположен в урочище "Иванова поляна", вдоль юго-восточной опушки этой поляны в 4 километрах к северо-западу от поселка Мезмай.

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018годы» пихтовые насаждения располагаются на территории квартала 42 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза. Площадь памятника природы, согласно решению Краснодарского крайисполкома №326 от 14.07.1988г составляет 12 га.

Старовозрастный пихтовый лес. Согласно таксационному описанию лесоустройства 1999г. средний возраст большинства деревьев пихты выдела 20 квартала 42 Мезмайского лесничества составляет 285 лет.

Правоустанавливающими документами режим охраны памятника природы не установлен.

Охрана памятника природы возложена на Мезмайское лесничество Апшеронского лесхоза, однако реально никакой охраны не осуществляется.

Основную угрозу природному комплексу памятника природы составляют рубки леса, в том числе, незаконные. Памятник природы расположен рядом с дорогой, что создает благоприятные возможности для ведения рубок.

Памятник природы «Большая и Малая Азишские пещеры»

Согласно решению Исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов №326 от 14.07.1988г. данный памятник природы под названием "Большая и Малая Азишская пещеры" получил статус ландшафтного заказника краевого значения. Данное решение является основным правоустанавливающим документом по этому памятнику природы.

В соответствии с Решением Апшеронского РИК от 09.08.1991г.№310, Большая и Малая Азишские пещеры расположены в южной части хребта Азиш-Тау на территории квартала 48 Мезмайского лесничества.

Статус памятника природы "Большая и Малая Азишские пещеры" подтверждается материалами лесоустройства по Апшеронскому лесхозу 1999 года. Существование данного памятника природы указано в Пояснительной записке к материалам лесоустройства.

Однако к тому времени территория данного памятника природы уже была выведена из лесного фонда.

Наземный участок памятника природы имеет площадь 0,3 га. Длина Большой Азишской пещеры – 690 метров, глубина – 37 метров. Длина Малой Азишской пещеры – 66 метров, глубина – 14 метров.

Ранее, до начала активной эксплуатации Большой Азишской пещеры, в ней обитали редкие виды летучих мышей.

Правоустанавливающими документами режим охраны памятника природы не установлен.

Наибольшую угрозу памятнику природы представляет нерациональное развитие рекреационной инфраструктуры в Большой Азишской пещере и вокруг нее, чрезмерный уровень рекреационной нагрузки в результате интенсивного посещения пещеры, чрезмерное использование искусственного освещения, которое оказывает негативное воздействие на микроклимат пещеры, что ведет к деградации натечных карстовых Памятник природы «образований пещеры.

«Большая Азишская пешера»

Пещера «Нежная»

Памятник природы геологический "Пещера "Нежная" создан решением сессии Апшеронского Совета народных депутатов №160 от 25.03.2000г Согласно распоряжению Администрации Краснодарского края №546-р от 24.05.2001г. "Пещера "Нежная" получила статус памятника природы краевого значения.

Памятник природы "Пещера "Нежная" расположен на хребте Азиш-Тау вблизи автодороги Даховская – Лагонаки на территории выдела 29 квартала 54 Мезмайского лесничества. Он расположен в пределах ландшафтного заказника "Камышанова поляна".

Наземной охраняемой территории памятник природы не имеет. Длина пещеры – 95 м, амплитуда по вертикали – 5 м, объем пещеры – 510 м3.

Пещера, зимовки летучих мышей.

Согласно решению сессии Апшеронского Совета народных депутатов №160 от 25.03.2000г. в памятнике природы "Пещера "Нежная" установлен экскурсионный режим использования.

Охрана памятника природы правоустанавливающими документами ни на кого не возложена.

Основная угроза природным комплексам памятника природы состоит в чрезмерном рекреационном использовании пещеры.

Вход в пещеру «Нежную»

Пещера «Нежная»

Памятник природы пещера «Красивая»

Памятник природы "Пещера "Красивая" создан решением сессии Апшеронского Совета народных депутатов №160 от 25.03.2000г.

Согласно распоряжению Администрации Краснодарского края №546-р от 24.05.2001г. "Пещера "Красивая" получила статус памятника природы краевого значения.

Памятник природы "Пещера "Красивая" расположен южнее примерно на 500 метров от развилки дороги на биостанцию "Камышанова поляна" вблизи трассы бывшей узкоколейной дороги на территории квартала 52 Мезмайского лесничества. Он расположен в пределах ландшафтного заказника "Камышанова поляна"

Наземной охраняемой территории памятник природы не имеет. Длина пещеры – 173 м, амплитуда по вертикали – 8 м, объем пещеры – 1255 м3.

Пещера, зимовки летучих мышей.

Согласно решению сессии Апшеронского Совета народных депутатов №160 от 25.03.2000г. в памятнике природы "Пещера "Красивая" установлен экскурсионный режим использования.

Охрана памятника природы правоустанавливающими документами ни на кого не возложена.

Основную угрозу природным комплексам памятника природы представляют бессистемное посещение неорганизованными посетителями, уничтожение ими сталактитов и сталагмитов, а также планы технического обустройства пещеры в целях организации ее массового посещения.

Пещера «Красивая»

Памятник природы «Пещера «Пикетная»

Памятник природы "Пещера "Пикетная" создан решением сессии Апшеронского Совета народных депутатов №160 от 25.03.2000г.

Согласно распоряжению Администрации Краснодарского края №546-р от 24.05.2001г. "Пещера "Пикетная" получила статус памятника природы краевого значения.

Пещера «Пикетная»

Памятник природы "Пещера "Пикетная" расположен южнее примерно на полтора километра от развилки дороги на биостанцию "Камышанова поляна" вблизи поляны Родниковая на территории квартала 52 Мезмайского лесничества. Он расположен в пределах ландшафтного заказника "Камышанова поляна".

Наземной охраняемой территории памятник природы не имеет. Длина пещеры – 141 м, амплитуда по вертикали – 15 м, объем пещеры – 240 м3.

Пещера, зимовки летучих мышей.

Согласно решению сессии Апшеронского Совета народных депутатов №160 от 25.03.2000г. в памятнике природы "Пещера "Пикетная" установлен экскурсионный режим использования.

Охрана памятника природы правоустанавливающими документами ни на кого не возложена.

Основную угрозу природным комплексам памятника природы представляют посещение неорганизованными посетителями, уничтожение ими сталактитов.

Существующая система инженерного обеспечения территории.

### Водоснабжение

Существующая система водоснабжения на территории Мезмайского сельского поселения предствлена следующим образом - в посёлке Мезмай и станице Темнолесская построена хозспособом система водоснабжения, источником её служат каптажи ключей. Существующие гостиницы и комплексы отдыха на планируемой территории получают воду от индивидуальных источников, представляющих собой скважины и каптажи. Население пользуется скважинами и колодцами.

### Канализация

На планируемой территории населённые пункты не имеют централизованных систем канализации. Некоторые отдельные здания и комплексы имеют примитивные сооружения. Население пользуется выгребами.

### Санитарная очистка

На планируемой территории в каждом населённом пункте имеются несанкционированные свалки, которые не отвечают никаким санитарным и экологическим требованиям. Застройка не имеет системы канализации. Население пользуется выгребами, как правило, небетонированными. Вывоз жидких отходов произодится по заявке ассенизационными машинами на свалку. Специализированный пункт заправки машин водой отсутствует. Скотомогильников и сливной станции не имеется.

### Энергоснабжение

Пос.Мезмай

Имеется электролиния 10 кВт, год постройки 1988, подстанций 6 шт. Последний капитальный ремонт проводился в 2000 году. Свободная мощность отсутствует.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Мезмайского сельского поселения децентрализованное, усадебный фонд имеет печное отопление.

Существующие базы отдыха имеют собственные котельные.

### Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в Мезмайском сельском поселении в настоящее время отсутствует.

1.9. Существующая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Мезмайского сельского поселения

поселок Мезмай

В настоящее время территория поселка Мезмай по функциональному использованию делится на следующие зоны:

- жилую зону, которая представлена индивидуальной усадебной одно – двухквартирной жилой застройкой;

- общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными преимущественно вдоль улиц Новицкого, Железнодорожной, Лесной, а также обособленно среди жилой застройки;

- рекреационную, представленную естественным озеленением прибрежной зоны; небольшим сквером в общественном центре поселка;

- зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, трасса узкоколейной железной дороги; объекты инженерного обеспечения: котельные, линии инженерных коммуникаций и др;

- зону специального назначения, к которой относится территория кладбища.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев не организованы санитарно-защитные зоны: не выдержаны санитарные разрывы от автомобильной дороги Мезмай – Даховская - Лагонаки, от узкоколейной железной дороги Нижегородская – Мезмай;

- от действующего кладбища.

В планировочном отношении поселок  представляет собой живописную структуру, получившую развитие вдоль русла рек Курджипс и Мезмай, впадающих в них притоков и балок. Территория поселка руслами рек Курджипс и Мезмай условно разделена на три жилых образования: северное, юго-восточное и юго- западное.

Вид на поселок Мезмай

Вдоль главной улицы поселка– ул.Новицкого расположен общественный центр, сформированный зданиями:

-администрации сельского поселения;

-зданием клуба с детской площадкой;

-магазина;

-гостиницы.

В западной части поселка размещена средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся, фактически обучается 276 человек, церковь, гостевой двор, домашний музей казачьей утвари. В юго – восточной части – магазин, школа народных ремесел, спортивно – игровая площадка, база отдыха «У озера», участковая больница, контора лесничества, баня. Из объектов торгового назначения на территории поселка расположены 3 магазина товаров повседневного спроса.

Объекты общественного питания отсутствуют.

Очень низок уровень благоустройства поселка, в том числе и территории, прилегающей к общественному центру. Недостаточно зеленых насаждений общего пользования, основная часть жилых улиц в центральной части и на окраинах не имеют твердого покрытия. Поселок не обеспечен инженерными коммуникациями.

Автомобильная дорога Мезмай – Даховская – Лагонаки проходит через населенный пункт вблизи жилой застройки без организации санитарно-защитной зоны.

Узкоколейная железнодорожная магистраль Гуамка – Мезмай, проходящая через поселок в направлении станицы Темнолесской также не имеет санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

На территории поселка без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки расположено кладбище традиционного захоранения.

Станица Темнолесская расположена вдоль берегов реки Мезмай в 1,5 км на восток от центра поселения поселка Мезмай. С севера на юг территорию станицы пересекают многочисленные балки, впадающие в реку Мезмай.

Вид на станицу Темнолесскую

Жилая зона станицы, которая занимает преимущественную часть территории в существующих границах, представлена в основном индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками.

Общественный центр в станице отсутствует. Объекты обслуживания представлены зданиями магазина товаров повседневного спроса, фельдшерско-аккушерского пункта и подворьем мужского монастыря.

На территории станицы без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки расположено кладбище традиционного захоронения. Территория станицы частично подвержена оползневым явлениям в северо-западной и северо-восточной частях и подтоплению в южной части населенного пункта.

Станица недостаточно благоустроена, практически отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, улицы не имеют твердого покрытия.

# 1.10. Санитарное состояние

Анализ экологической ситуации, сложившейся за последние десятилетия в Мезмайском сельском поселении и в Апшеронском районе в целом, на основе оценки риска для здоровья населения и состояния экологических систем позволяет выделить следующие основные экологические проблемы:

1. Отсутствует централизованная канализация, газоснабжение, теплоснабжение в населенных пунктах.

2. На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах автомобильных дорог.

3. Площадь зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах ниже нормативной.

4. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

В целом территория Мезмайского сельского поселения благоприятна для безопасности функционирования туристско - рекреационного комплекса. Планируемая территория располагает значительными природными ресурсами и условиями для развития, благоприятным климатом, чистым воздухом, заповедными природными участками, ввиду значительной высоты над уровнем моря (1700-1900 м), в данной местности отсутствует амброзия и многие другие растения, вызывающие аллергическую реакцию. Вместе с тем необходимо осуществление отдельных мероприятий:

а) по улучшению эпидемиологической ситуации, в том числе по устранению природно-очаговых инфекций, в частности по дератизации территории населенных пунктов и дезинфекции от клещей;

б) рассчитать допустимые антропогенные нагрузки по основным туристским маршрутам;

в) осуществить строительство современных очистных сооружений, сбор, регулярный вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, ограничить число неорганизованных туристов. Имеющиеся свалки не оборудованы и не оформлены соответствующим образом. При возрастающем туристском потоке количество выбрасываемого мусора возрастет и создаст дополнительные нагрузки на природный комплекс;

г) определить границы, площадь, приоритеты развития территорий, пригодных для рекреационных целей, определить статус и структуру этих территорий – местный курорт, лечебно-оздоровительная местность и др.;

д) обеспечить безопасность электростанции и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, реконструировать узкоколейную железную дорогу, модернизировать существующую лесовозную дорогу (21 км) Мезмай-Лагонакский хребет, модернизировать и осуществить строительство автодороги с твердым покрытием на месте существующих гравийных автодорог «Нижегородская-Мезмай» (19 км), Мезмай – автодорога Дыховская-Лагонаки (11 км), очистка аварийного склона ущелья от нависающих камней и бревен. В Гуамском ущелье недостает средств для ремонта инфраструктуры;

- определить и установить природоохранные зоны;

- придание процессам развития и туристического комплекса устойчивого характера, обеспечить его рост без нарушения экологического равновесия и нанесения необратимого ущерба окружающей среде, с учетом повышения экологической безопасности;

- исключить бесконтрольные рубки леса, улучшить проведение рубок ухода. В результате бесконтрольной заготовки и вывоза древесины уничтожаются  уникальные природные ландшафты;

- создать на территории особой экономической зоны пункты спасательной службы МЧС РФ;

- осуществить за счет перевода пастбищ, сенокосов, территорий покрытых лесом и пашни в земли населенных пунктов;

- обеспечить твердым покрытием улично-дорожную сеть Мезмайского сельского поселения.

1.11. Туристско-экскурсионные и бальнеологические ресурсы.

Туристский потенциал

Территория Мезмайского сельского поселения располагает значительными природными, ландшафтными, туристскими ресурсами и археологическими памятниками, основными из которых являются:

субальпийские, альпийские луга;

смотровые и обзорные площадки;

горные вершины и ущелья; пещеры;

водопады;

стоянка древнего человека;

древний Тмутараканский вал.

В сочетании с благоприятным температурно-влажностным, ветровым и радиационным режимами это создает условия для развития многих видов туризма:

экологический, познавательный, ландшафтный, горный туризм, приключенческий, экстремальный, культурно-этнический, альпинизм, спортивное ориентирование, горнолыжный спорт, дельтапланеризм, рафтинг, кансонинг, спелеотуризм, охота (в том числе тихая – сбор грибов и ягод), рыболовство.

В настоящее время тем, кто предпочитает активный отдых, турфирмами предлагаются экскурсии с посещением достопримечательностей на территории Мезмайского сельского поселения.

Существующие туристские маршруты.

Центром туристских маршрутов является пос.Мезмай, из которого имеется 15 туристских маршрутов разных способов передвижения группами от 10 до 50 человек – пеших, конных, пеших с транспортировкой туристско – походного багажа на ослах, автотранспортом, по узкоколейной железной дороге через Гуамское ущелье:

1.По Курджипскому ущелью на водопад «Исиченко» и смотровую площадку Курджипского ущелья. На маршруте заросли самшита, возраст которого, отдельных растений достигает 2000 лет. Водопад «Исиченко» вытекает из пещеры, войти в которую можно только проплыв по ледяной воде. Это место условно называется «Стоянка древнего человека». На маршруте открываются красивые виды на Лагонакское нагорье, гору Большой Ткач и живописные поляны

2.На скальную полку «Орлиной скалы» хребта Гуама.

3.На селевой оползень, обзорную площадку «Мезмай камня» с обзором на равнинные станицы Черниговская, Самурская, г.Апшеронск, на Орлиную скалу.

4.Гуамское ущелье. Визитной карточкой Апшеронского района по праву можно считать Гуамское ущелье. Каньонов на земном шаре немало, но неповторимость Гуамского ущелья отмечается всеми, кто его видел. Поразительная по красоте горная речка Курджипс (в переводе на русский «Грушевая река»). В ущелье более или менее слабопологие участки сменяются крутыми уступами, с которых срываются вниз водопады. Ущелье достигает длины 3 км при ширине по руслу р.Курджипс местами не превышает 2 м. Глубина ущелья до 400 м. Через ущелье проложена узкоколейная железная дорога, соединяющая х.Гуамка и п.Мезмай. Начиная с мая 2009 года по узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье ходит тепловоз с тремя пассажирскими вагонами, который в рамках экскурсии довезет отдыхающих до центральной части ущелья.

Геологи, работая в каньоне, по скальным отложениям прослеживают геологические периоды развития Земли. Ботаники отмечают изобилие реликтовых растений. Зоологи изучают жизнь редких животных и птиц. Места эти поражают обилием разнообразной растительности. Внизу у реки – самшит. Чуть выше, на осыпях, - краснолистник и тисы. Эти реликтовые растения сохранились здесь в естественном виде с третичного периода. На третьем «этаже» растительного царства – светлоствольные буки и роскошные липы.

Зимой Гуамское ущелье - это сказочное царство снежной королевы, окутанное множеством ледяных колон (рис.18,19). При первом потепление (март) – ущелье прогревается в водное царство с множеством водопадов от 2 до 20 м. высотой.

5.Субальпийский и альпийские луга, «Иванова поляна», гора Зауда высотой 154 м.

6.Поворот от Курджипского ущелья, древний Тмутараканский вал.

7.Станица «Темнолесская», Свято-духовскит, водопад «Университетский», водопад «Чинарев». Название водопаду «Университетский» дали студенты КУБГУ, проходившие практику на плато Лагонаки. Высота водопада 69 метров. Водопад «Чинарев» расположен в живописной балке в виде замшелого амфитиатра. Высота водопада 10 метров.

8.Останцы хребта «Гуама», обзорные площадки, скифские дольмены, р.Мезмай, п.Мезмай.

9.Выезд к пещерам «Южная» и «Азишская», обзорные площадки Лаганакское нагорье. Большая Азишская пещера является самой популярной и массово посещаемой, а также одним из самых красивых горизонтальных подземных комплексов. Общая протяженность пещеры составляет 690м, глубина – 37м. Пребывание в пещере рекомендуется людям с заболеванием органов дыхания и аллергией.

10.Хребет Гуама, обзорные площадки, «Колядихина поляна», «Монахова» пещера, Гуамское ущелье, п.Мезмай. На маршруте открываются красивые виды на Лагонакское нагорье, г. Большой Ткач и живописные поляны хребта Гуама. На тропе имеется возможность увидеть скифские дольмены.

11.«Иванова поляна», субальпийские луга, гора Мезмай – альпийские луга. Старая Лагонакская дорога.

12.Обзорная площадка – «Михайлов камень». Михайлов камень представляет собой огромный скальный выступ. С Михайлова камня открывается прекрасный обзор на Лагонакское нагорье. Видны отроги Главного Кавказского хребта, Каменного моря, Ткачи, Лагонакский хребет.

13.Нагорье Лагонаки, скальный уступ «Двухэтаж, гора Матук».

14.Стоянка древнего человека. Позволит прикоснуться к истории древних цивилизаций.

15.Водопады на реке Мезмайка. Это одно из уникальных мест Апшеронского района, где живописная река сочетается с цветными каньонами. Места благоухают удивительным сочетанием природы и красотой, водопадами и источниками.

Число туристов на маршрутах определяется емкостью баз туристского размещения и экологически допустимой нагрузкой на каждый объект посещения.

В настоящее время, в Апшеронском районе имеющееся небольшое число туристских предприятий развивается вяло в связи с отсутствием единого системного подхода в развитии туризма, старых государственных структур, отсутствия дорожной инфраструктуры, инженерных сетей, недостаточного количества специалистов. Предприятия в лучшем случае загружены наполовину, многие жители района и края зачастую не знают о существующих местах отдыха и ездят отдыхать в другие регионы России, пополняя их доходную часть бюджета.

В последние годы базы туристского приема посещало 250 тыс.туристов ежегодно, из которых около 50%  приходятся на объекты Гуамского, Курджипского ущелий и Большой Азишской пещеры. На Гуамское ущелье приходится не более 40 тыс.туристов.

Средняя нагрузка туристских баз составила 35%.

В настоящее время тем, кто предпочитает активный отдых, турфирмами предлагаются экскурсии с посещением достопримечательностей на территории Мезмайского сельского поселения.

В поселке Мезмай принимают отдыхающих несколько небольших баз отдыха и гостиниц общей вместимостью около 350 человек, такие как: гостиные дворы «Формула Мезмай» на 60 мест, «Горная Кубань» на 60 мест, «У Озера» на 20 мест, «Лесная поляна» на 30 мест, гостиница «Мезмай» на 50 мест, приют «Чебиток» на 70 мест и гостевые дворы «Солнечный ветер» на 80 мест и «Олефиренко» на 20 мест.

База отдыха «Горная Кубань»

Гостиница «Мезмай»

В юго-восточной части поселения функционируют турбаза «Лагонаки» на 150 мест, отель «Азиш-Тау» на 184 места, «Казачий приют» на 30 мест, отель «Вояж» на 50 мест.

Отель «Азиш-Тау»

Вдоль автомобильной дороги Даховская - Лагонаки расположены туристические комплексы: «Серебряный ключ» на 150 мест, «Пихтовый бор» на 50 мест, спортивно-туристический комплекс «Звездная долина» на 50 мест, турбазы «Нежная» на 20 мест и «Эдельвейс» на 50 мест.

Комплекс природно-климатических и природно-сырьевых факторов Мезмайского сельского поселения представляет широкий спектр возможностей развития не только туристической сферы деятельности, а также развития санаторно-курортного и бальнеологического бизнеса.

Турбаза «Звездная долина»

Турбаза «Серебряный ключ»

Турбаза «Пихтовый бор»

Можно комплексно рассматривать данную местность и использовать весь имеющийся потенциал рекреационных возможностей – горный климат и минеральные воды.

Рассматриваемая местность располагает благоприятными перспективами для развития круглогодичного климатолечения.

Опорный комплексная поселения

схема комплексной оценки территории населенных пунктов поселения

1.12. Баланс современного использования территории

1.12.1. Баланс современного использования территории

Мезмайского сельского поселения

Таблица 10

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Мезмайского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23135,42 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 557,78 | 2,41 |
| Поселок Мезмай | 238,78 | 1,03 |
| Станица Темнолесская | 319,00 | 1,38 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 1180,54 | 5,10 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 132,55 | 0,57 |
| 4. Земли водного фонда | 80,20 | 0,35 |
| 5. Земли лесного фонда | 21176,22 | 91,52 |
| 6. Земли запаса | 8,13 | 0,04 |

1.12.2. Баланс современного использования территории населенных пунктов Мезмайского сельского поселения

поселок Мезмай

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существу-ющее состояние | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 238,78 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 102,67 | 43,00 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 78,90 | 33,04 |
| 1.2 | Территория, ранее отведенная под строительство индивидуального жилья и развитие ЛПХ | га | 15,63 | 6,55 |
| 1.3 | Территория существующей жилой застройки с объектами общественного назначения | га | 2,92 | 1,22 |
| 1.4 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с тематическими музейными комплексами | га | 1,05 | 0,44 |
| 1.5 | Территория образовательных учреждений, школ, ДДУ | га | 4,17 | 1,75 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 6,37 | 2,67 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,93 | 0,39 |
| 2.2. | Учреждения здравоохранения | га | 0,34 | 0,14 |
| 2.3. | Учреждения культуры | га | 2,37 | 0,99 |
| 2.4 | Территории объектов религиозного назначения | га | 2,73 | 1,14 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 20,82 | 8,72 |
| 3.1. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 20,82 | 8,72 |
| 3.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 20,10 | 8,42 |
| 3.1.2. | Инженерные сооружения | га | 0,72 | 0,30 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 40,34 | 16,89 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,47 | 0,20 |
| 4.2 | Зеленые насаждения естественного происхождения (лесопарки) | га | 39,55 | 16,56 |
| 4.3 | Территория спорта | га | 0,32 | 0,13 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 45,70 | 19,14 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе | га | 21,86 | 9,15 |
| 5.1. | Водные территории | га | 5,90 | 2,47 |
| 5.2. | Прочие территории населенного пункта | га | 15,96 | 6,68 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,29 | 0,54 |
| 6.1 | Кладбище | га | 1,29 | 0,54 |

Станица Темнолесская

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существу-ющее состояние | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 319,00 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 83,28 | 26,10 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 49,70 | 15,58 |
| 1.2 | Территория, ранее отведенная под строительство индивидуального жилья и развития ЛПХ | га | 33,58 | 10,53 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 11,88 | 3,72 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,11 | 0,03 |
| 2.2. | Учреждения здравоохранения | га | 0,07 | 0,02 |
| 2.3. | Территории объектов религиозного назначения | га | 11,70 | 3,67 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 22,76 | 7,13 |
| 3.1. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 22,76 | 7,13 |
| 3.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 22,16 | 6,94 |
| 3.1.2 | Инженерные сооружения | га | 0,60 | 0,19 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 69,20 | 21,69 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,70 | 0,22 |
| 4.2 | Лесные зеленые насаждения | га | 68,50 | 21,47 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 118,71 | 37,21 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе | га | 21,69 | 6,80 |
| 5.1. | Водные территории | га | 2,50 | 0,78 |
| 5.2. | Прочие территории населенного пункта | га | 19,19 | 6,02 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,48 | 0,46 |
| 6.1 | Кладбище | га | 1,48 | 0,46 |

1.13 Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Мезмайского сельского поселения

Апшеронского района Краснодарского края

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

На территории Мезмайского сельского поселения отмечаются следующие опасные геологические процессы и явления:

- затопление, заболачивание, подтопление в поймах рек и балок;

- гравитационные процессы: оползни, обвалы, осыпи, крип;

- боковая и глубинная эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- карст;

- лавины;

- сейсмичность.

Для Мезмайского сельского  поселения доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются гравитационные  процессы, боковая и глубинная эрозия, карст и в меньшей степени затопление и  подтопление,  сейсмичность и лавины.

Сейсмичность участка исследований в зависимости от грунтовых условий, при фоновой (СНиП II-7-83*2000г) 8 баллов, может изменяться от 7 баллов на участках выходов скальных пород до 9 баллов в речных долинах, где наблюдаются в разрезе слабые грунты мощностью (в 10м толще от поверхности) более 5м.

Фоновая сейсмичность 8 баллов на участке относится к сооружениям массового строительства, а для сооружений повышенной сложности и особо опасных следует выполнить инструментальные геофизические работы по уточнению балльности.

Экзогенные процессы.

Подтопление.  Подтопление отмечается на территории пойменной террасы в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов в высокогорной части северного склона Кавказа в весенне-летний период и длится до нескольких недель. В период половодья и связанного с ним подъема уровня поверхностных вод в реках создается подпор стоку и разгрузке подземных вод на прилегающих к реке участках, что приводит к подъему уровня подземных вод. Подтопленными могут оказаться не только пойменная терраса, но и частично прилегающие к ней склоны.

Затопление. Затопление территории изысканий поверхностными водами возможно вблизи  пойм рек и на пониженных частях во время паводков.

Затопление происходит каждый год с различной интенсивностью, подъем поверхностных вод происходит на высоту более 2.0м. Об интенсивности прохода паводковых вод свидетельствует частично разрушенное берегоукрепление на р. Мезмай, выше по течению и разрушенный старый мост на р. Курджипс.

Водный режим реки Курджипс характеризуется весенне-летним половодьем и паводками в течение всего года с преобладанием в холодное время года. Продолжительность половодья 3-3,5 месяцев. Основными факторами, определяющими величину максимального расхода и объем паводкового стока, является интенсивность и величина слоя выпавших осадков, а также предшествующая увлажненность бассейна. Средняя продолжительность подъема наибольшего в году дождевого паводка составляет 3 дня, спада – 6 дней. Общая продолжительность паводков колеблется от 4 до 16 суток.

Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды по данным гидрологического поста р. Курджипс – ст-ца Нижегородская составляет 132 см, наибольшая – 217 см отмечена в 1987 году, наименьшая – 77 см в 1963 году.

Гравитационные процессы.

Оползни. В  южной части территории Апшеронского района мощность четвертичных образований составляет 2-3м, к подножью склонов иногда до 8 м, поэтому практически все оползни происходят с захватом коренных пород. Крупные оползневые массивы площадью до 1 км2 и более выделены при дешифрировании аэрофотоснимков (АФС).

Большинство из оползней,  блоковые, реже блоково-консистентные. Распределение  их по площади весьма неравномерно. Более 75%  оползней такого типа являются блоковыми и блоково-консистентными.

Современные активные оползни развиты  вдоль уступов речных террас и вдоль автодорог.

Крип. Крип как явление наблюдается на склонах, сложенных как рыхлыми, так и связанными породами, возникает под влиянием силы тяжести, в том числе и в результате действия сил собственного веса. В природной обстановке крип парагенетически связан с различными ЭГП и рассматривается как промежуточное явление между оползневым процессом (смещением с нарушением сплошности грунта) и плоскостной денудацией (смещение грунтов по склонам дождевой и талой водой). Криповый процесс развивается на склонах различного генезиса (делювиальных, делювиально-оползневых, оползневых и др.),

Для описываемого процесса характерно отсутствие четких площадных границ и сравнительно незначительная (до 3-4 м) глубина деформаций пород.

На описываемой территории крип развит повсеместно. Исключение составляют днища долин рек и горное плато, сложенное субгоризонтально залегающими юрскими известняками (северо-западный склон хр.Азиш-Тау). Пораженность территории крипом от 10 до 30%.

Обвалы. Наиболее интенсивно обвальные процессы на территории Апшеронского района развиваются в среднегорном и высокогорном поясах. Участки крупных обвалов формируются, как правило, по линиям тектонических нарушений и зонам интенсивной трещиноватости.

Наиболее мощные древние и современные обвалы приурочены к скальным обнажениям известняков на южном склоне хр. Азиш – Тау, на восточном склоне хр. Каменное море, на южном склоне хр. Гуама, вдоль бортов каньонов р.Курджипса, б.Сухой и др.

Пораженность обвалами в пределах выделенных участков составляет до 10%, редко до 30%. Скальные обнажения подвержены обвалам на всей своей площади (100%)

Обвалы, формирующиеся на техногенных уступах, также имеют сравнительно широкое распространение. Такие обвалы наблюдаются в горной части края вдоль линейных инженерных сооружений. Во временном режиме развития этой группы обвалов выделяются общие природные циклы активизации, которые усложняются чисто антропогенным вмешательством в природную среду.

Осыпи. Осыпи характерны, преимущественно, для крутых склонов, сложенных легковыветривающимися трещиноватыми породами.

В высокогорном поясе осыпные процессы развиты широкой полосой вдоль нижней границы пояса, пораженность которой составляет 5-10%. Крупные осыпные участки в среднегорном поясе приурочены к высоким вертикальным уступам куэстовых хребтов. в средней части Лагонакской переходной ступени, где мощные активные осыпи развиваются по структурно-тектоническим, в меньшей степени, по эрозионным уступам.

Эрозионные процессы.

Боковая эрозия. Эрозионно-аккумулятивные процессы на берегах постоянных водотоков (боковая эрозия и аккумуляция).  Береговые эрозионные процессы  сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми явлениями лишь при размыве  пойменных террас.

Учитывая, что в пределах описываемой территории все речные террасы являются цокольными, в основании которых залегают достаточно прочные породы (аргиллиты и аргиллитоподобные глины с прослоями известняков и песчаников), скорость боковой эрозии можно отнести к умеренной и составляет - 0,1-1 м/год, к слабой - <0,1 м/год.

Донная (глубинная) эрозия и аккумуляция.

Зона интенсивной донной эрозии постоянных водотоков отмечается в приводораздельной зоне в верховьях  и отдельных участках среднего течения рек Курджипса, Мезмай и их притоков. Наиболее ярко проявляется донная эрозия в б.Сухой и ее притоках, по руслу р.Курджипс, выше по течению р. Мезмай. Наиболее интенсивная донная эрозия отмечена в среднегорном и высокогорном поясе. Характерными формами рельефа являются узкие щели, каньоны, водопады. В низко-среднегорной зоне донная эрозия фиксируется по русловым врезам в коренных породах, характерным практически для всех притоков 2-го и 3-го порядков. На притоках 1-го порядка (р. Мезмай, Матузка и др.) и основных рек (Курджипс) донная эрозия развита фрагментарно, в рельефе отражается  в порогах, образовавшихся на участках пересечения прочных литологических разностей пород.

Донная аккумуляция наблюдается в руслах рек Мезмай  Курджипс и их притоков 1-го порядка. Формы аккумуляции представлены побочнями, русловым аллювием, косами.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

Линейная и плоскостная эрозия. Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующими струйками скатываясь по склону, захватывают и откладывают, уносят мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Эрозия временных водотоков в горной части представлена, в основном, длинными (часто по длине всего склона) балками, промоинами, расщелинами, щелями и ущельями. На склонах, сложенных рыхлыми осадками, в том числе осыпями и оползнями, развиваются мелкие промоины и небольшие овраги.

Пораженность эрозией временных водотоков в горной части возрастает, в основном, с высотой гор. В среднегорье – 15-30% и в высокогорье – 25-48%. Пораженность территории эрозионными процессами временных водотоков составляет от 10 до 30 %, по бортам долины р. Курджипс к югу от пос. Мезмай выделен  участок, площадью около 40км2 с пораженностью до 40%.

Карст. На описываемой части Апшеронского района  карст развит на обширных территориях от хребта Гуама до южной границы. Максимальная пораженность карстом 50-60 % наблюдается на северо-восточном склоне Лагонакского хребта, на северо-западном склоне хребта Азиш-Тау. Пораженность 10-20% отмечается на хребте Гуама.

Площади развития карста расположены в пределах средне- и высокогорного резкорасчлененного и платообразного рельефа (плато Лагонаки, Азиш-Тау), сложенного сильно дислоцированными известняками верхней юры и нижнего мела. Район по степени увлажнения относится к влажному и избыточно-влажному.

Лавины. Сход лавин может быть вызван различными причинами, связаннами с климатическими, геоморфологическими условиями, физико-структурными особенностями снежного покрова и с механическими воздействиями на заснеженные склоны. Главными факторами образования лавин в описываемом районе являются крутизна склонов и мощность снежного покрова. Возможность падения лавины возникает уже при мощности снегового покрова, лежащего на наклонной поверхности склона, превышающей 0,5 м. Вероятность схода лавин с увеличением угла наклона поверхности заснеженного склона увеличивается. Максимальное количество лавин приходится на склоны, крутизной от 25 до 500.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены - элювиальные грунты.

Опасные метеорологические явления:

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю №23/12.2-1321 от 29.02.2012 г., а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Мезмайского сельского поселения, к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории относятся: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, налипания снега, обледенения, а также оползни, обвалы, осыпи и подтопления. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше плюс 400С.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм в год. Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Мезмайского сельского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы.

Химически опасные объекты экономики

На территории Мезмайского СП действующие и проектируемые химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики

# На территории Мезмайского сельского поселения, согласно генеральному плану, пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте

Автотранспорт. Транспортная связь населенных пунктов Мезмайского поселения осуществляется по автомобильной дороге регионального значения г.Апшеронск – ст-ца Ширванская – х.Гуамка, со ст.Нижегородской и рекреационным комплексом Лагонаки – по дороге местного значения ст.Нижегородская-п.Мезмай.  Дорога имеет разрушенное гравийное, с большим  содержанием глин, покрытие. На территории  Мезмайского поселения Апшеронского района на протяжении 13,985км автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие, на протяжении 3,98км – гравийное покрытие.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ.

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте в Мезмайском сельском поселении являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

В качестве наиболее опасной аварии (С1) рассматривается разлив бензина при разгерметизации автоцистерны (16 м3), наиболее вероятной (С2) – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 37,12 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 3,56 | 22,16 |

Трубопроводный транспорт

Газоснабжение природным газом населенных пунктов Мезмайского сельского поселения в настоящее время отсутствует.

Мезмайское сельское поселение Апшеронского района предполагается снабжать природным газом от существующей АГРС по проектируемым сетям газоснабжения. Схема газоснабжения населенных пунктов двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключены ШРП и котельные. К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд. Снижение давления газа с высокого до низкого будет осуществляться в  установках ГРП шкафного типа.

Головные сооружения – газораспределительная станция АГРС Самурская. Давление газа на выходе из АГРС  Самурская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

На данной стадии проектирования рассматриваются газопроводы высокого давления.

Протяженность проектируемых сетей высокого давления по Мезмайскому сельскому поселению составит 86,4 км.

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

- скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

- размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

- характером наведенного течения на месте выброса;

- условиями вскипания и испарения опасного вещества;

- возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром 325 мм (принимается наибольший диаметр) опасное расстояние равно 174 м при разрыве на полный диаметр.

Теракты. Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома. Учитывая, что на территории Мезмайского сельского поселения располагаются места массового скопления людей (поселок Мезмай, станица Темнолесская, планируемая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа),  существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения террористических актов.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

2. Обоснование предложений по территориальному планированию

сельского поселения

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В качестве приоритетного направления экономики Мезмайского поселения на перспективу рассматривается развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на основе эффективного использования имеющихся природно-рекреационных ресурсов.

Территория планирования располагает уникальными природными условиями для развития туризма, системы санаторно-курортного и массового оздоровительного отдыха. По своему географическому положению и природно-климатическим условиям Мезмайское поселение идеально подходит для развития таких видов туризма, как экологический, познавательный, ландшафтный, приключенческий, экстремальный, культурно-этнический, альпинизм, спортивное ориентирование, горнолыжный спорт, дельтапланеризм, рафтинг, каньонинг, спелеотуризм, охота и рыболовство.

В перспективе п.Мезмай должен стать центром туристско-рекреационного района. В окрестностях поселка имеются десятки рекреационных объектов, пригодных для организации созерцательного и активного туризма.

Одним из самых популярных и престижных способов отдыха в последние годы стал горнолыжный туризм, являющийся для отдельных развитых стран приоритетным направлением национальной экономики. Согласно данным опроса «Популярные направления горнолыжного туризма по итогам сезона зима 2008/2009», Россия занимает 10 место среди стран-лидеров и на порядок отстает от крупнейших горнолыжных центров мира — Австрии, Италии и Франции. По оценкам специалистов, приведенным на 2008 год, за пределы России выезжало около 500000 лыжников. Низкая популярность Российской Федерации у туристов из разных стран мира связана с неразвитостью транспортной и коммунальной инфраструктур, низким уровнем безопасности, слабой нормативно-правовой базой по индустрии в целом. Все это в совокупности с высокими ценами на отдых снижает привлекательность территории страны.

Развитие сверхприбыльной индустрии зимнего отдыха предусматривает строительство современных горнолыжных центров и организацию массового отдыха туристов, предоставление им сервисного обслуживания максимально высокого уровня.

Для решения данной проблемы разработана «Концепция создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» (далее «Концепция»). Обладающий самым мощным в стране потенциалом по развитию рекреационного комплекса, этот регион характеризуется совокупностью важнейших характеристик, позволяющих прогнозировать высокую эффективность проекта по созданию туристического кластера. Сюда следует отнести:

- уникальные природно-климатические условия;

- наличие значительного количества юридически свободных земель;

- близость курортных площадок к уже существующей базовой транспортной и энергетической инфраструктуре;

- доступность трудовых ресурсов

Одна из пяти пилотных площадок для развития туристического кластера в регионе находится на территории Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского района Республики Адыгея. На данной территории планируется организация горнолыжного курорта «Лагонаки», который  по своим характеристикам будет сопоставим с итальянским курортом Селла Ронда. Пропускная способность курорта составит 28 тыс.туристов ежедневно.

В соответствии с «Концепцией» и планами развития территории генеральный план предусматривает создание в Мезмайском поселении  горнолыжного комплекса «Лагонаки» с развитой на уровне мировых стандартов горнолыжной инфраструктурой. Для размещения рекреантов намечено строительство двух курортных деревень единовременной рекреационной емкостью 15214 человек.

Проектом также предлагается создание на территории поселения  горнолыжного комплекса «Мезмай» и целого ряда рекреационных комплексов, ориентированных на оказание туристских услуг широким слоям населения с различным уровнем доходов, в том числе иностранным туристам.

Организация рекреационно-туристского комплекса должна сыграть важную роль в интенсификации развития других секторов экономики поселения и Апшеронского района в целом, которые в настоящее время находятся в кризисном состоянии. Опыт организации туристских комплексов в зарубежных странах свидетельствует о том, что одно дополнительное рабочее место в сфере туризма создает 2-3 рабочих места в отраслях обслуживания.

Развитие туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры — строительство отелей, канатных дорог, горнолыжных спусков, автомобильных трасс, линий связи, водо- и газопроводных сетей, объектов генерации и распределения электроэнергии, — даст импульс к развитию смежных отраслей промышленности и сельского хозяйства, что обеспечит мультипликативный экономический эффект в регионе реализации проекта. Кроме того, появятся предпосылки для развития среднего и малого бизнеса в области туристско-рекреационных услуг с опорой на местную экономику, имеющую традиционную сервисную специализацию.

Создание рекреационно-туристского комплекса позволит не только обеспечить работой существующее население, но и даст возможность привлечь дополнительную рабочую силу. В результате численность постоянного населения планируемого муниципального образования по расчетам возрастет с 0,9 до 10,5 тыс. человек. Это потребует не только привлечения инвестиций, но и  территориального роста населенных пунктов. Увеличение площади поселения планируется осуществить за счет перевода пастбищ, сенокосов, территорий покрытых лесом и пашни в земли поселений.

2.2. Расчет перспективной численности постоянного населения

Перспективная численность постоянного населения определена с одной стороны, на основе идущих в настоящее время демографических процессов, с другой – оценка детерминирована исходя из принятых параметров жилищного строительства и планируемой потребности в трудовых ресурсах. Проектом генерального плана рассмотрен значительный ресурсный потенциал свободных территорий, находящихся, как в пределах, так и за пределами существующих границ  населенных пунктов.

Прогноз численности постоянного населения территории планирования выполнен по методу «передвижек возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. Преимущество метода заключается в его комплексности – он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Параметры прогноза:

- постепенное увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста с 2,3 до 2,7 детей;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения с современных 69,2 лет (значение показателя рассчитано методом косвенной стандартизации) до 70,9 лет;

- большой объем чистой миграции, который обеспечит прирост численности населения до уровня, необходимого для удовлетворения потребности в постоянных обслуживающих кадрах. В предстоящий 10-летний период среднегодовая величина миграционного прироста определена в 530 человек, до расчетного срока – 230 человек.

Проектом принимается модель демографического роста территории. К расчетному сроку численность постоянного населения Мезмайского поселения определена в 10,5 тыс.человек. Относительно исходного периода постоянное население Мезмайского поселения увеличится 11,5 раза. Достижение указанной величины возможно при условии проведения активной миграционной политики, сочетающейся с интенсивным освоением территорий под строительство жилых и культурно-бытовых объектов и увеличением мест приложения труда в обслуживающем секторе экономики.

Перспективная численность постоянного населения Мезмайского сельского поселения в разрезе этапов освоения территории представлена в таблице.

Прогнозная оценка численности населения

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Базовый период (2011 год) | 1 этап (2012 -2017 г.г.) | 2 этап (2012 -2022 г.г) | Расчетный срок (2012 - 2032 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Мезмай | 769 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2 | станица Темнолесская | 147 | 2300 | 5000 | 8700 |
|  | Итого по поселению: | 916 | 4100 | 6800 | 10500 |

# Прогноз демографической структуры населения на расчетный срок

# (по возрастному признаку)

Таблица 14

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2011 г | 2032 г |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 205 | 497 | 215 | 3056 | 5957 | 1487 |
| в % от общей численности | 22,4 | 54,2 | 23,4 | 29,1 | 56,7 | 14,2 |

2.3. Потенциальная вместимость туристско-рекреационного

комплекса поселения.

Расчет перспективной численности рекреантов

Рекреационная емкость территории планирования определена на основе показателей допустимых рекреационных нагрузок на зоны отдыха, составляющих не менее 500 м2 на одного посетителя (в том числе интенсивно используемая её часть для активных видов отдыха – не менее 100 м2 на 1 посетителя).

В настоящее время общая емкость предприятий туристско-рекреационной сферы поселения составляет 1,084 тыс.мест.

К расчетному сроку в границах Мезмайского поселения намечено строительство коллективных средств размещения рекреантов общей емкостью 37,914 тысяч мест. Итого 38,998 тысяч мест в период максимальной нагрузки.

Прогноз численности рекреантов на территории Мезмайского сельского поселения на расчетный срок

Таблица15

| № п/п | Наименование | Количество рекреантов, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Мезмайское сельское поселение, всего | 38998 |
|  | в том числе |  |
| 1 | Поселок Мезмай |  |
|  | Гостиницы, базы отдыха сущ. | 370 |
|  | Туристические базы | 200 |
|  | Рекреационный комплекс | 1230 |
|  | Итого: | 1800 |
| 2 | Станица Темнолесская |  |
|  | Туристические базы | 700 |
|  | Рекреационный комплекс ст.Темнолесской | 920 |
|  | Рекреационный комплекс «Поляна Косогор» | 350 |
|  | Туристские гостиницы | 500 |
|  | Итого: | 2470 |
| 3 | Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) |  |
|  | Турбазы, приюты сущ. | 714 |
|  | Рекреационный комплекс «Азиш-Тау» | 8030 |
|  | Горнолыжный комплекс «Лагонаки»: |  |
|  | -курортная деревня №1*** «Лагонаки I» | 10714 |
|  | -курортная деревня №2 «Лагонаки II» | 4500 |
|  | Рекреационный комплекс «Ивановы поляны» | 500 |
|  | Рекреационный комплекс «Монах» | 1520 |
|  | Горнолыжный комплекс «Буква» | 4600 |
|  | Рекреационные комплексы вдоль проектируемой автодороги «Курджипс» | 4150 |
|  | Итого: | 34728 |

***По материалам «Концепции создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».

Освоение территории поселения под туристско-рекреационную застройку намечено в 3 этапа:

1 этап освоения– 2012 - 2017 г.г. Включает строительство горнолыжного комплекса «Лагонаки I» (деревня №1) емкостью 10714 мест, туристических баз в пос.Мезмай емкостью 200 мест, рекреационного комплекса в ст.Темнолесской на 920 мест. Также намечена организация на базе отеля «Азиш-Тау» рекреационного комплекса с увеличением емкости до 1450 мест. Итого 13284 места.

2 этап освоения – 2018-2022 г.г. Планируется дальнейшее развитие рекреационного комплекса «Азиш-Тау» с увеличением количества мест размещения рекреантов на 1880 единиц, строительство рекреационного комплекса в п.Мезмай емкостью 1230 мест, турбаз в ст.Темнолесской емкостью 300 мест. Итого 3410 мест.

3 этап освоения - 2023-2032 г.г. Намечено завершить освоение территории особой экономической зоны, разместив в ее границах ряд рекреационных комплексов общей емкостью 15470 мест; курортной деревни №2 на 4500 рекреантов в составе ГК «Лагонаки II»; кроме того планируется строительство в ст.Темнолесской туристических баз и гостиниц на 900 мест, рекреационного комплекса «Поляна Косогор» на 350 мест. Итого 21220 мест.

Таким образом, при полной реализации генерального плана на территории Мезмайского поселения намечено построить коллективные средства размещения рекреантов общей вместимостью 37,914 тыс.мест; рекреационная емкость территории планирования на расчетный срок может составить 38,988 тыс.мест круглогодичного пребывания (с учетом существующих учреждений отдыха).

Достижение указанной величины турпотока возможно при условии вложения достаточных инвестиций в создание качественной инфраструктуры (туристской, гостиничной, развлекательной, рекреационной).

Чрезвычайно важным для «раскрутки» рассматриваемой зоны отдыха как круглогодичной является фактор обеспечения широкого и глубокого рекламного «давления» на потенциальных потребителей. Одним из основных маркетинговых шагов должна стать разработка адекватного (желательно, уникального) позиционирования территории горноклиматического курорта, что позволит ему «отстроиться» от существующих и потенциальных конкурентов и занять свою нишу на конкурентном поле.

2.4. Расчёт численности обслуживающего персонала

Определяющую роль в формировании высокого имиджа рекреационно-туристского комплекса имеют своевременность и качество обслуживания.

Проект возведения объектов горноклиматического курорта предполагает строительство средств размещения, отдыха и развлечений с сопутствующей инфраструктурой, что влечёт за собой необходимость найма, подготовки и управления достаточно большого количества обслуживающего персонала и специалистов.

Организация горноклиматического курорта требует привлечения персонала из различных сфер занятости для эксплуатации горнолыжных склонов и подъемников, обслуживания средств коллективного размещения, работы службы безопасности, оказания медицинской помощи, инструкторской деятельности и т. д.

По опыту работы успешно функционирующих зарубежных курортов и согласно практике лучших отечественных учреждений сферы отдыха и туризма, соотношение кадров обслуживающего персонала и проживающих в учреждениях рекреации (К обсл.перс) составляет: в учреждениях с категорией «три звезды» как 0,6 – 0,8 к 1,0, пятизвездочного уровня как 1,35 – 1,5 к 1,0.

Численность обслуживающего персонала на территории таких предприятий туристско-рекреационной сферы как турбазы, базы отдыха, кемпинги и др. обычно не превышает 0,2-0,3 единицы персонала на 1 рекреанта.

В связи с тем, что в границах Мезмайского  поселения планируется размещение туристско-рекреационных учреждений разного уровня, принимаем средний К обсл.перс., равный 0,5.

Расчетная потребность в персонале для работы в сфере туристско-рекреационного обслуживания Мезмайского поселения определена в 19499 человек.

Приоритетной мерой при формировании контингента обслуживающих кадров должно стать вовлечение в экономику местного населения. Максимальное включение в проект местной рабочей силы позволит усилить позитивный экономический эффект от инвестиций в экономику поселения и Апшеронского района в целом.

Согласно демографическому прогнозу, к сроку реализации генерального плана численность трудоспособного населения территории планирования составит 5,96 тыс. чел., из них порядка 80% (4,8 тыс.чел.) будет задействовано в сфере туристско-рекреационного обслуживания.

Проектом также намечено размещение персонала по обслуживанию ГК «Лагонаки» в двух туристических деревнях – 1000 человек. В соответствии с «Концепцией» в республике Адыгея планируется строительство деревни для проживания персонала на 3500 человек, из которых ориентировочно 1000 человек будет задействовано в обслуживании туристических объектов на территории Мезмайского поселения.

Оставшуюся потребность в обслуживающих кадрах (12,7 тыс.чел.) планируется удовлетворить путем привлечения в сферу туристско-рекреационного обслуживания рассматриваемой территории трудоспособного населения из сопредельных поселений Апшеронского района и соседних районов Краснодарского края.

Проектное предложение по количеству и размещению персонала по обслуживанию рекреантов Мезмайского сельского поселения

Таблица 16

| № п/п | Показатели | За весь период строительства (2012-2032 г.г.) | В том числе по этапам освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012-2017 г.г. | 2012-2022 г.г. | 2012-2032 г.г. |
| 1 | Количество туристов, чел | 38998 | 14368 | 17778 | 38998 |
| 2 | Количество персонала, всего, чел. | 19499 | 7184 | 8889 | 19499 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.1 | поселок Мезмай | 770 | 870 | 840 | 770 |
| 2.2 | станица Темнолесская | 4000 | 1230 | 2580 | 4000 |
| 2.3 | территория ОЭЗ | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|  | в том числе в границах Мезмайского СП | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
| 2.4 | территория Апшеронского района, районов Краснодарского края | 12729 | 3584 | 3969 | 12729 |

По итогам реализации проекта будут созданы тысячи рабочих мест как непосредственно в туристско-рекреационном бизнесе, так и в смежных отраслях (строительстве, торговле, недвижимости, ресторанном бизнесе и т.д.).

Формирование новых рабочих мест будет происходить поэтапно. На начальной стадии реализации проекта значительно вырастет занятость в строительстве. По всей вероятности параллельно возрастет и въездной поток трудовых мигрантов на территорию Апшеронского района.

Впоследствии, при запуске объектов рекреационно-туристской сферы, въездной поток трудовых мигрантов увеличится за счет специалистов, желающих работать непосредственно в индустрии отдыха и развлечений.

На завершающей стадии строительства, при выходе рекреационных учреждений на запланированный уровень мощности, начнется мультипликативный рост занятости во всех отраслях экономики, связанных с рекреационно-туристской деятельностью.

Потребность в высококвалифицированных трудовых кадрах, прежде всего в области управления и организации гостиничного и туристского бизнеса, на первое время планируется частично удовлетворить за счёт приезжающих из различных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья (возможно, вахтовым методом) специалистов.

Прогноз перспективной численности населения Мезмайского сельского поселения

Перспективная численность населения Мезмайского сельского поселения по всем категориям представлена в таблице

Перспективная численность населения Мезмайского сельского поселения по этапам освоения территории

Таблица 17

| № п/п | Наименование показателя | Базовый период (2011 год) | 1 этап (2012 -2017 г.г.) | 2 этап (2012 -2022 г.г) | Расчетный срок (2012 - 2032 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, всего, чел. | 916 | 4100 | 6800 | 10500 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | поселок Мезмай | 769 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1.2 | станица Темнолесская | 147 | 2300 | 5000 | 8700 |
| 2 | Численность временного населения (рекреантов), всего, чел. | 1084 | 14368 | 17778 | 38998 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.1 | поселок Мезмай | 370 | 570 | 1800 | 1800 |
| 2.2 | станица Темнолесская | - | 920 | 1220 | 2470 |
| 2.3 | территория ОЭЗ | 714 | 12878 | 14758 | 34728 |
| 3 | Численность обслуживающего персонала в туристических деревнях, чел. | - | 500 | 500 | 1000 |
|  | Итого по поселению: | 2000 | 18968 | 25078 | 50498 |

2.5. Расчет проектной территории

Потребная селитебная территория, предназначаемая для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В границах Мезмайского поселения планируется значительное расширение территорий для жилищного строительства, в основном это территории, необходимые для реализации строительства жилья под расселение обслуживающего персонала с семьями. С этой целью в проектных границах населенных пунктов формируется несколько крупных жилых образований, рассчитанных на различные виды и типологию жилищного строительства, включая малоэтажное секционное и усадебное жилье.

Общее количество мигрантов, переезжающих на постоянное проживание в Мезмайское поселение для работы в сфере туристко-рекреационного обслуживания, составит 5270 человек.

Из них 500 чел. намечено разместить в туристической деревне проектируемого горнолыжного комплекса, остальные 4770 человек расселяются на территории пос.Мезмай и ст.Темнолесской.

При коэффициенте семейности, равном 3 и с учетом того, что в сфере рекреационного обслуживания в 50% семей будет задействовано по 2 человека, необходимо зарезервировать территорию для расселения 3180 семьей (9540 человек). Всего на новой территории к расчетному сроку планируется расселить 9584 человека (3195 семей).

В новом жилищном строительстве планируется применять следующие типы застройки:

- индивидуальную усадебную  с  участком при доме 0,08-0,1 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,15 га на 1 дом;

- личные подсобные хозяйства с правом застройки. Участки по 0,1-0,15 га.

- блокированную с участком при квартире 0,03-0,06 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет 0,08 га на 1 квартиру;

- секционную (до трех этажей). Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет 0,03 га на квартиру.

Применение застройки блокированного и секционного типов намечено на территории нового жилищного строительства, зарезервированной для расселения обслуживающего персонала с семьями в проектных границах ст.Темнолесской.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Мезмайского сельского поселения

Таблица 18

| Наименование территории | 1 этап | 2 этап | 3 этап (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-2017 г.г. | 2012-2022 г.г. | 2012-2032 г.г. |
|  | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории | Потреб ность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  | чел. | семей |  | чел. | семей |  |
| 1 поселок Мезмай | 1 031 | 344 | 51,6 | 1 031 | 344 | 51,6 | 1 031 | 344 | 51,6 |
| усадебная застройка | 1 031 | 344 | 51,6 | 1 031 | 344 | 51,6 | 1 031 | 344 | 51,6 |
| 2 станица Темнолесская: | 2 153 | 718 | 107,7 | 4 853 | 1 618 | 210,1 | 8 553 | 2 852 | 291,1 |
| усадебная застройка | 2 153 | 718 | 107,7 | 3 453 | 1 151 | 172,7 | 4 553 | 1 518 | 227,7 |
| блокированная застройка | - | - | - | 1 400 | 467 | 37,4 | 1 400 | 467 | 37,4 |
| секционная застройка | - | - | - | - | - | - | 2 600 | 867 | 26 |
| Итого по поселению: | 3 184 | 1 062 | 159,3 | 5 884 | 1 962 | 261,7 | 9 584 | 3 196 | 342,7 |

Таким образом, нормативная потребность в новой селитебной территории для Мезмайского сельского поселения на полное развитие составляет 342,7 га, в том числе пос.Мезмай – 51,6 га, ст.Темнолесская – 291,1 га.

2.6. Расчет учреждений обслуживания

Проектная организация системы культурно-бытового обслуживания Мезмайского поселения рассчитана на удовлетворение потребностей постоянного населения и рекреантов.

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края

(приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П);

- Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г (с изменениями 2006г.).

Проектная вместимость объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок (2032 год) приводится в таблицах.

3 (19,20,21)таблицы

8 листов

(отдельные файлы)

Лист2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

3. Градостроительные решения

# 3.1. Планировочная организация территории

# Мезмайского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Интеграция поселения в российскую и мировую экономику.

Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения. В связи с этим в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и вопросы, определяющие качество среды обитания населения: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур, усиление позиций, создаваемых на территории поселения туристско-рекреационных объектов особой экономической зоны.

На уровне генерального плана Мезмайского сельского поселения можно выделить несколько основных задач:

- Социально-экономическое и экологическое обоснование градостроительной организации территории поселения с учетом размещения объектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и определение назначения территории поселения на основе комплексной оценки ее современного состояния и ресурсного потенциала.

- Формирование предложений по устойчивому территориальному развитию Мезмайского сельского поселения в комплексной взаимосвязи с территориями Нижегородского сельского поселения Апшеронского района, а также Республики Адыгея при формировании туристско-рекреационной особой экономической зоны.

- Формирование предложений по размещению объектов части территории туристско-рекреационной особой экономической зоны, создаваемой в юго-восточной части Апшеронского района Краснодарского края.

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

- Определение направлений возможного территориального развития Мезмайского сельского поселения с учетом экономических условий и геополитического положения.

- Формирование предложений по развитию пространственной организации Мезмайского сельского поселения с учетом обеспечения сохранности историко-культурного наследия, природного и антропогенного каркасов территории.

- Повышение эффективности использования территории. Подготовка предложений по развитию туристско-рекреационного комплекса с учетом богатейшего природного потенциала, ландшафтных, историко-археологических и других ресурсов территории, формирование системы туристско-рекреационных комплексов с размещением объектов спорта, отдыха, обслуживания, а также расселения рекреантов и трудового персонала.

- Выявление инвестиционно-привлекательных территорий и подготовка предложений по последовательности их реализации.

- Обоснование предложения по формированию части туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Мезмайского сельского поселения с возможностью ее функционирования изолированно от объектов особой экономической зоны, расположенных в Республике Адыгея, при размещении двух нижних станций горнолыжного комплекса Лагонакского хребта – в районе р.Курджипс «Лагонаки-1» и в районе балки Сухой «Лагонаки-3».

- Предложения по установлению границ населенных пунктов с учетом перспектив развития туристско-рекреационной отрасли и размещения обслуживающего персонала особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, а также границ рекреационных комплексов, проектируемых на территории особой экономической зоны.

- Формирование рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов, создаваемых посредством реализации инвестиционных проектов при государственном, региональном, муниципальном и частном партнерстве с преимущественной направленностью государственного и муниципального участия в развитие инфраструктуры и объектов лечебно-оздоровительного назначения, частного – в развитие быстроокупаемых рекреационных и коммерческих комплексов.

- Разработка мероприятий по вовлечению в экономическую деятельность новых высокодоходных видов туризма, восстановлению существовавших и развитию новых отраслей экономики, непосредственно связанных с туристским бизнесом.

- Улучшение качества туристского и бальнеологического обслуживания с учетом современных требований и повышения конкурентоспособности района проектирования.

- Разработка мероприятий по развитию территории населенных пунктов, улучшению условий жизнедеятельности населения поселка Мезмай и станицы Темнолесской.

- Развитие и надежное функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры Мезмайского сельского поселения в комплексном единстве с объектами особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Мезмайского сельского поселения в границах муниципального образования сформирована двумя населенными пунктами: поселок Мезмай и станица Темнолесская, автомобильными дорогами ст.Нижегородская-пос.Мезмай и Даховская-Лагонаки, проходящей по восточной границе поселения, с размещенными вдоль трассы объектами туристского бизнеса.

Населенные пункты расположены вдоль рек Курджипс и Мезмай с впадающими в них многочисленными балками.

Основные положения генерального плана разработаны с учетом размещения на территории поселения особой экономической зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010года №833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями особой экономической зоны, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы инженерно-транспортной инфраструктуры.

Сохраняется приоритет в развитии туристско-рекреационной составляющей в экономике муниципального образования. Проектом предлагается реконструкция и модернизация существующих объектов отдыха и проектирование новых для размещения объектов туристско-рекреационного назначения, как на территории существующих населенных пунктов, так и на территории проектируемой особой экономической зоны с учетом развития горнолыжного комплекса «Лагонаки».

Генеральный план предполагает создание современной и конкурентноспособной туристской индустрии, создание новых рабочих мест и решение социальных проблем в населенных пунктах Мезмайского сельского поселения; рациональное использование природного потенциала и культурного наследия, увеличение доходной части бюджета.

Уникальные природно-климатические условия предгорья, наличие лесных массивов, близость морского побережья, горноклиматические условия территории – все эти факторы способствуют строительству на территории поселения горнолыжного комплекса, доступного широким слоям населения Юга и Центральной части России, а также созданию многопрофильного комплекса рекреационных учреждений, размещаемых на территории особой экономической зоны и за ее пределами.

Виды Мезмайского сельского поселения

Вид на плато Лагонаки с дороги

Плато Лагонаки

Земли лесного фонда занимают наибольшую площадь поселения (более 90%), земли сельскохозяйственного назначения составляют лишь около 4%, земли водного фонда – около 0,3%, земли населенных пунктов –2,5%.

Одной из главных задач генерального плана Мезмайского сельского поселения является определение системы параметров развития территории с учетом формирования особой экономической зоны, которое проводится для обеспечения взаимосогласованной и сбалансированной динамики инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных направлений в градостроительном развитии региона.

Для разработки проекта генерального плана в качестве базовых параметров определены:

  - Потенциальная вместимость туристско-рекреационного комплекса (максимально допустимая численность единовременно отдыхающих на территории ОЭЗ и поселения в целом в пик сезона).

  - Показатели потенциального количества мест приложения труда (занятых), установленные на основе программ развития отраслей хозяйственного комплекса региона.

  - Показатели численности постоянного и временного населения (трудовых мигрантов) региона.

  - Параметры, используемые для прогноза потребности в территории для размещения объектов курортно-оздоровительного и социального назначения.

  - Удельные нормативы обеспечения населения в пиковый сезонный период системами коммунальной инфраструктуры.

Основные решения территориального планирования базируются на расчетных показателях экологически допустимых антропогенных нагрузок на элементы природного комплекса района проектирования. Горнолыжные склоны, как природно-курортный комплекс, принимают на себя интегральную нагрузку всего туристско-рекреациснного комплекса, поэтому при оценке оптимальной его экологической емкости использован показатель потенциально допустимой нагрузки на горнолыжные спуски.

В основу генерального плана Мезмайского сельского поселения положена приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территории и формированию системы зеленых насаждений и охраняемых природных территорий, т.е. «формирование природного каркаса территории». Предусмотренная генеральным планом планировочная организация территории поселения увязывает расположение туристско-рекреационных и селитебных территорий с природной основой территории – ландшафтом и системами транспортной и коммунальной инфраструктур. При разработке проектной планировочной структуры учитывались:

-зоны охраны различного типа и назначения (зоны охраны объектов природного и историко-культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения и т.д.), земли лесного фонда. Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации;

-границы памятников природы, расположенных на территории Мезмайского сельского поселения;

-характер существующего использования территории;

-размещение объектов, находящихся в процессе проектирования и строительства;

-проекты и программы размещения объектов, имеющих федеральное или региональное значение.

Архитектурно-планировочная организация территории Мезмайского сельского поселения в ее границах направлена на создание благоустроенного и комфортного поселения, отвечающего современным требованиям градостроительного проектирования и социально-экономического развития.

Основная цель – планировочными средствами обеспечить создание благоустроенной и комфортной среды проживания. Проектное решение предполагает четкую функциональную организацию территории.

Основной задачей планировочной организации территории являлась разработка территориально-планировочного решения, объединяющего весьма разнохарактерные и многочисленные зоны, отведенные под туристско-рекреационную, спортивную и жилую застройку в единое целое. При этом необходима связка инвестиционной зоны с уже сложившимся массивом существующей застройки поселка Мезмай и станицы Темнолесской.

Предложенный вариант застройки поддерживает архитектурно-планировочную структуру генерального плана, создавая единое композиционное пространство, что позволяет учесть проектные решения для отдельных инвестиционных зон.

Планировочное решение поселения определяется проектируемым дорожно - транспортным каркасом, который выполняет 2 функции:

- осуществляет связь с районным центром – городом Апшеронском, краевым центром – городом Краснодаром, а также с другими регионами Краснодарского края, в том числе с побережьем Черного моря;

- обеспечивает максимальную и удобную доступность для всех групп населения и отдыхающих к существующим и проектируемым объектам туристско-рекреационного комплекса.

В генеральном плане предполагается развитие существующих населенных пунктов, входящих в Мезмайское сельское поселение – поселка Мезмай и станицы Темнолесской и планируемых на включаемых территориях рекреационных комплексов «Пятигорские поляны» и «Поляна Косогор», а также семи рекреационных комплексов – горнолыжный комплекс «Лагонаки I», горнолыжный комплекс «Лагонаки II», горнолыжный комплекс «Буква», рекреационный комплекс «Ивановы поляны», рекреационный комплекс «Курджипс», рекреационный комплекс «Азиш-Тау», рекреационный комплекс «Монах». С восточной стороны поселка мезмай, вдоль дороги, соединяющей поселок со станицей Темнолесской, запроектирована резервная территория – микрорайон «Мезмай» – для размещения жилых территорий обслуживающего персонала туристско-рекреационных комплексов. Параметры развития определены с учетом мероприятий, запроектированных в ранее разработанной градостроительной документации, действующих нормативов и предельно допустимой рекреационной нагрузки на природный комплекс.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития Мезмайского сельского поселения:

- выработки рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития горнолыжного комплекса, туристско-рекреационной сферы и инженерной и транспортной инфраструктур;

- определения необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентно-способными видами использования;

- разработки оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению под жилую, рекреационную застройку и коммунальную зону. На территории особой экономической зоны предусмотрен комплекс объектов туристско-рекреационного профиля.

Одной из самых важных экономических и градостроительных задач, решенных генеральным планом Мезмайского сельского поселения в части создания туристско-рекреационного комплекса, является модернизация и строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на месте существующих гравийных автодорог «Нижегородская – Мезмай» (19км), «Мезмай – автодорога Даховская – Лагонаки» (11км), «Мезмай – река Молочка». Это позволит осуществить связь равнинных районов Краснодарского края и Черноморского побережья с плато Лагонаки через Апшеронский район. В качестве подъездной автодороги к северному склону Лагонакского хребта предлагается модернизировать существующую лесовозную дорогу «Мезмай-Лагонакский хребет» (21км) (пос.Мезмай – река Молочка).

Особое значение в функционировании туристско-рекреационного комплекса имеет узкоколейная железная дорога, соединяющая населенные пункты Гуамка – Мезмай. Генеральным планом предлагается ее реконструкция и модернизация, строительство дополнительного пути Мезмай-Лагонаки («Лагонаки I»), предполагающая использование ее в туристско-экскурсионных целях и Мезмай-Темнолесская.

3.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Мезмайского сельского поселения

В основу планировочного решения поселка Мезмай и станицы Темнолесской положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов, на основе анализа существующего положения, с сохранением и усовершенствованием планировочных структур населенных пунктов в увязке со вновь осваиваемыми территориями, с учетом развития и транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, создания условий для расселения обслуживающего персонала горнолыжных комплексов «Лагонаки I», «Лагонаки II» и «Буква».

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- размещение туристско-рекреационных объектов на проектируемых территориях населенных пунктов и в границах особой экономической зоны;

- размещение объектов обслуживания на проектируемых территориях населенных пунктов;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе конкретных объектов для строительства в рамках разрешенных видов использования для данной функциональной зоны.

Проектом определено перспективное развитие населенных пунктов на расчетный срок до 2032г. и за расчетным сроком до 2042г. А также определена этапность освоения территории.

Планировочное решение новых жилых кварталов в населенных пунктах подчинено, прежде всего, рельефу местности, направлениям существующих дорог и конфигурации земельных участков, предназначенных для строительства. Для преобразования жилой застройки в рациональную планировочную систему и для создания завершенной композиции в существующих жилых кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов за счет использования незастроенных участков.

Для размещения расчетного количества жителей в населенных пунктах и расселения обслуживающего персонала особой экономической зоны предусматривается резервирование территорий под развитие жилой зоны, объектов обслуживания, коммунальных объектов. Проектируемая жилая застройка планируется в большей степени индивидуальными жилыми домами усадебного типа, а также малоэтажными секционными жилыми домами этажностью до 3-х этажей. Предельные размеры приусадебных земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Генеральный план предусматривает формирование общественных центров населенных пунктов, которое заключается в создании новых современных объектов общественного характера, сохранении капитальных существующих объектов обслуживания, при условии их реконструкции и модернизации, благоустройстве прилегающих территорий. На вновь осваиваемых территориях проектируются новые центры обслуживания с расчетным количеством объектов.

Поселок Мезмай

Территориально-планировочная организация поселка Мезмай исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов – рельефа местности, направления русел рек Курджипс и Мезмай с впадающими в них притоками.

Анализ современного использования территорий поселения, прилегающих к поселку Мезмай, выявил территориальные возможности перспективного развития и ограничения на ее использование.

Развитие поселка практически во всех направлениях ограничивается рельефом местности и землями гослесфонда. Единственно возможное направление развития поселка – северо-восточное, со стороны въезда из станицы Нижегородской.

Генеральным планом предусмотрено территориальное развитие пос.Мезмай на свободных от застройки территориях – землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в проектную границу населенного пункта, в северо-восточном направлении на территории Пятигорских полян и на свободном от застройки участке вдоль автодороги Нижегородская – Мезмай.

Имеющиеся незначительные по площади свободные от застройки территории в существующих границах населенного пункта и включаемые в проектную границу дополнительные участки обеспечат земельными ресурсами потребности туристско-рекреационного, жилищного, коммунального, социального и культурно-бытового строительства на расчетный срок генерального плана.

В планировочной структуре населенного пункта предусмотрено расширение территорий для жилищного строительства, включая земельные участки, необходимые для реализации строительства жилья в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье», а также обеспечения жильем обслуживающего персонала туристско-рекреационного комплекса поселения. С этой целью в северо-восточной, юго-западной, западной и северной частях поселка на свободных землях в существующих границах и частично на прирезаемых землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границу населенного пункта, проектируется жилая застройка. Площадь жилых территорий определена нормативной потребностью в обеспечении земельными участками прирастаемого населения.

Основное развитие поселка предусмотрено в северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги Нижегородская – Мезмай.

На этой территории предусматривается размещение жилого микрорайона коттеджной застройки с полным набором объектов обслуживания. Проектируемая жилая застройка представлена преимущественно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками и дачами, предельные размеры которых устанавливаются администрацией сельского поселения.

Для размещения объектов туристско-рекреационного назначения предусматриваются новые территории в западной части поселка и на северо-восток от него на территории полян Исковая и Скала. Здесь планируется размещение многофункционального туристско-рекреационного комплекса с развитой системой социального, культурно-бытового, инженерно-транспортного и коммунально-бытового обслуживания.

Территории объектов туристско-рекреационного назначения (базы отдыха, туристские базы) в северо-восточном направлении от поселка проектируются с высокой степенью сохранения существующих зеленых насаждений, в окружении благоустроенного лесопарка, который проектируется частично на базе существующего лесного фонда. Территории туристских объектов проектом максимально размещены на полянах, не покрытых лесной растительностью.

В западной части поселка Мезмай планируется размещение туристско-рекреационного объекта лечебно-оздоровительного профиля. Восточнее от него предлагается разместить больничный комплекс с диагностическим центром, станцией скорой медицинской помощи, стационарами всех типов, аптекой. Проектом сохраняются все существующие на территории поселка туристские учреждения, предусматривается их реконструкция и модернизация, улучшение качества туристского обслуживания с учетом современных требований и повышения конкурентоспособности региона.

Существующий общественный центр обслуживания образован в центральной части населенного пункта. Все существующие здания и сооружения общественного обслуживания проектом сохраняются по прямому назначению. Предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий и сооружений, благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Генеральным планом планируется дальнейшее развитие общественного центра поселка в южном направлении, где предусматривается размещение необходимых по расчету объектов культурно-бытового назначения: культурно-развлекательного центра с клубом и библиотекой, торгово-бытового комплекса, отделения связи и банка. На юго-восточной окраине поселка предлагается размещение этнографического музея.

Для расширения спектра предоставляемых населению услуг, обеспечения объектами обслуживания отдаленных от центра территорий и на основании выполненных расчетов нормативного обеспечения с учетом расселяемых туристов, генеральным планом предусматривается размещение следующих объектов общественно-деловой зоны:

-в северной части поселка Мезмай планируется размещение центра торгово-бытового обслуживания. Общественный центр проектируется на свободных от застройки территориях. В его составе предусматриваются: торгово-бытовой центр с комплексом магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, рынок;

-в западной части поселка генеральным планом предусматривается строительство общественного подцентра повседневного торгово-бытового обслуживания населения, в составе которого магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе, предприятия бытового обслуживания;

-в проектируемом на въезде со стороны станицы Нижегородской микрорайоне коттеджной застройки проектом предлагается размещение подцентра обслуживания с полным комплексом объектов в соответствии с нормативным расчетом.

Проектируемые территории являются естественным продолжением существующей территориальной организации населенного пункта.

Предусмотренная проектом планировочная структура увязывает расположение туристско-рекреационных и селитебных территорий.

Проектируемые многофункциональные общественные центры и подцентры обслуживания объединены пешеходными и транспортными связями с жилыми кварталами и туристскими объектами.

На территории населенного пункта генеральным планом предусматривается создание многофункциональной системы зеленых насаждений. При общественных центрах проектируются благоустроенные парки, скверы, бульвары. В живописных местах вдоль берегов рек и на залесенных территориях предусматривается создание лесопарков.

В составе микрорайона коттеджной застройки планируется размещение коммунальной зоны и пожарного депо на 6 машин. Коммунальная зона проектируется на территории туристско-рекреационного комплекса, размещаемого на Пятигорских полянах севернее поселка Мезмай.

Для захоронений предлагается использование действующего кладбища, расположенного на допустимом расстоянии до жилой застройки.

Станица Темнолесская

Планировочная организация станицы Темнолесской представляет собой линейную структуру, вытянутую с востока на запад по обоим берегам реки Мезмай в окружении лесных угодий. Формирование планировочной структуры станицы обусловлено рельефом местности и направлением русла реки.

# Генеральным планом предусмотрено развитие станицы на свободных от застройки территориях, включаемых в проектную границу населенного пункта в северном и северо-восточном направлениях, а также за счет освоения свободных земель в существующих границах населенного пункта.

# На перспективу в качестве основного направления экономического развития территории определен рекреационно-туристский сектор. Территория станицы Темнолесской с прилегающими землями, в том числе Пятигорскими полянами, предусматривается проектом под расселение обслуживающего персонала горнолыжного комплекса и развитие рекреационных объектов различной функциональной направленности.

Проектируемая планировочная организация станицы подчинена идее создания современного благоустроенного населенного пункта, отвечающего высоким требованиям туристов, которая увязывает расположение туристско-рекреационных и селитебных территорий с природной основой территории – ландшафтом и системами транспортной и коммунальной инфраструктур.

Проектом предлагается размещение новых территорий туристских предприятий в западной части станицы. Зона туристско-рекреационных комплексов планируется как зона активного отдыха. Здесь предусматривается размещение детского спортивно-оздоровительного комплекса, объектов олимпийского резерва, гостиничных комплексов различной категории.

На территории Пятигорских полян северо-восточнее станицы Темнолесской генеральным планом предусмотрено создание комфортабельного жилого образования с полным комплексом обслуживания, предусмотренного с учетом радиусов пешеходной доступности, рациональной системой инженерной и транспортной инфраструктур. Многофункциональный жилой район предполагается к застройке жилыми домами разнообразного типа: секционными до трех этажей (с квартирами эконом класса), блокированной (для расселения молодых семей), коттеджной застройкой различной ценовой категории. Так же на территории микрорайона зарезервированы земельные участки под размещение объектов туристско-рекреационного назначения: гостиничных комплексов и мини-гостиниц, рекреационной застройки в виде частных пансионов, баз отдыха и гостиных дворов.

Территория поляны Косогор, включаемая в границы станицы Темнолесской, предусмотрена генеральным планом под развитие рекреационного комплекса. Учитывая сложный рельеф местности, подверженный оползневым явлениям, и в тоже время, принимая во внимание уникальную красоту и неповторимость природного ландшафта, проектом предлагается использование территории под молодежный палаточный городок временного пребывания рекреантов, не предполагающий строительства капитальных объектов, но с проведением противооползневых мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Общественно-деловая зона располагается в центре планировочной композиции. Она представлена общественными зданиями различного функционального назначения, предназначенными для обслуживающего персонала горнолыжного комплекса «Лагонаки» и рекреантов, расселяемых в проектируемом микрорайоне станицы Темнолесской. В западной и восточной частях микрорайона размещаются подцентры обслуживания, расположенные с учетом пешеходной доступности. В центральной части существующих территорий станицы темнолесской проектом предусматривается храм с воскресной школой на 50 мест.

Также на территориях станицы Темнолесской планируется размещение образовательных учреждений и детских дошкольных учреждений на основании расчетов численности населения.

Генеральным планом вносится предложение по берегоукреплению реки Мезмай, расчистке русла, проведению мероприятий по защите территорий от затопления, созданию вдоль берегов благоустроенной лесопарковой зоны (см. раздел проекта «инженерная подготовка территории»).

На территории станицы Темнолесской и Пятигорских полян, включаемых в проектные границы населенного пункта, расположено значительное количество памятников археологии. Проектом предусматривается в соответствии с действующим законодательством создание вокруг них охранных зон, территории которых генеральным планом предлагается под выпас скота.

Захоронения планируется производить на существующем кладбище, расположенном в южной части станицы на нормативном расстоянии до жилой застройки. Проектом резервируется территория под увеличение кладбища с учетом роста перспективной численности населения.

Рекреационные комплексы, расположенные в границах особой экономической зоны

Территориальное планирование в генеральном плане Мезмайского сельского поселения направлено на развитие конкурентоспособных на отечественном и международном рынках курортных, горнолыжных и лечебно-бальнеологических услуг; на создание оздоровительного рекреационного комплекса, обеспечивающего окупаемость инвестиций и доходность эксплуатации за счет конкурентных преимуществ местоположения района проектирования:

  - возможность одновременного использования в ежедневном цикле лесного, бальнеологического туризма. Организация всесезонного предоставления лечебно-оздоровительных, туристских, спортивных специализированных высококвалифицированных услуг отдыхающим, туристам, спортсменам-любителям и профессионалам, включая спортсменов-инвалидов. Система рекреационных функций предусматривает их совместную, взаимодополняющую реализацию с выходом на синергетический эффект взаимодействия. Вместе с тем ключевую системообразующую функцию в формировании такого комплекса несет лечебно-оздоровительный потенциал комплекса;

  - использование занятий горнолыжным спортом;

  - наличие значительных территориальных резервов для развития жилищно-гражданского строительства, объектов обслуживания для пользователей туристско-рекреационным комплексом и жителей Мезмайского сельского поселения;

  - реконструкция и массовое развитие усадебной и коттеджной застройки, которая может пользоваться активным спросом в средней и экономичной ценовой категории на открытом рынке недвижимости, а также возможностей для развития коммерческих объектов общественного назначения.

На территории Мезмайского и Нижегородского сельских поселений планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, предполагающей строительство горнолыжного комплекса с соответствующей инфраструктурой, а также формирование системы рекреационных комплексов с размещением объектов разнообразного туристского профиля:

- экологического туризма;

- познавательного туризма;

- горного туризма;

- приключенческого туризма;

- экстремального туризма;

- альпинизма;

- горнолыжного туризма;

- дельтапланеризма;

- рафтинга;

- коньенинга;

- конного туризма.

Генеральным планом предлагается на территории особо экономической зоны в границах Мезмайского сельского поселения развитие семи рекреационных комплексов – горнолыжный комплекс «Лагонаки I», горнолыжный комплекс «Лагонаки II», горнолыжный комплекс «Буква», рекреационный комплекс «Ивановы поляны», рекреационный комплекс «Курджипс», рекреационный комплекс «Азиш-Тау», рекреационный комплекс «Монах». Параметры развития определены с учетом, действующих нормативов предельно допустимой рекреационной нагрузки на природный комплекс.

Особое значение в проекте придается развитию объектов горнолыжного туризма.

Подзона горнолыжного туризма представлена частью плато Лагонаки (высота 1700-1900 м над уровнем моря), находящимся на границе с Республикой Адыгея.

Горноклиматические условия зоны благоприятны для создания горнолыжного курорта, доступного широким слоям населения Юга и Центральной части России. Перепад склонов 300-6500м при удержании снежного покрова на протяжении 5-6 месяцев создает превосходные условия для лыжного и горнолыжного отдыха семейного типа.

Проблемными вопросами реализации данного проекта является обеспечение транспортной доступности зоны, восполнение дефицита энергоресурсов, строительство объектов размещения, питания и горно-подъемного обслуживания.

В генеральном плане Мезмайского сельского поселения учтены предложения «Концепции создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», разработанной ОАО «Курорты Северного Кавказа» в 2011 году, по территориально-планировочному решению горнолыжного комплекса «Лагонаки-I».

При выборе вариантов строительства курортной деревни в Лагонаки было необходимо предварительно найти оптимальную зону, пригодную для лыжного спорта, и уже с учетом возможного местонахождения горнолыжных трасс определить наилучшее расположение привлекательной, доступной и достаточно большой зоны деревни.

После предварительной оценки было выбрано решение по застройке двух автономных деревень с независимым доступом.

В проектах горнолыжных комплексов предусмотрена внутренняя зона, к которой относится часть площади комплексов и собственная нижняя станция канатной дороги для быстрого доступа к горнолыжным трассам. При строительстве в пределах пешей доступности от этих центральных площадей предполагается разместить подъемники, отели, магазины и развлекательные заведения, а также обеспечить ограниченный проезд в эти зоны автомобильного транспорта.

Горнолыжные комплексы «Лагонаки I» и «Лагонаки II» - это территория, включаемая восточную деревню, расположенная на территории Мезмайского сельского поселения на высоте 1420 м над уровнем моря, которая простирается вдоль северного и южного склонов плато. В комплексах запроектирован общий центр с просторной площадью и отходящей от нее главной улицей, где расположены магазины и рестораны. На площадь и главную улицу также выходят отели и многоквартирные дома, что обуславливает отсутствие здесь автомобильного движения и превращает район в живописную прогулочную зону.

На первом этапе (2011–2014 гг.) предполагается ведение застройки в деревне по следующей схеме.

Таблица 22

| Часть 1 | Часть 2 | Итого на первом этапе |
| --- | --- | --- |
| 5* отели на 335 мест | 5* отели на 100 мест | 5* отели на 435 мест |
| 4* отели на 1000 мест | 4* отели на 160 мест | 4* отели на 1160 мест |
| 3* отели на 800 мест | 3* отели на 360 мест | 3* отели на 1160 мест |
| 120 апартаментов | 50 апартаментов | 170 апартаментов |
| 55 коттеджей | Коттеджей нет | 55 коттеджей |

Оптимальным решением представляется размещение здания администрации деревни, пожарной и горноспасательной станций, станции скорой помощи, полиции и поликлиники, а также других общественных и вспомогательных зданий в части 1. Пункты проката горнолыжного снаряжения должны быть запланированы в обеих частях.

В качестве объектов горнолыжного туризма генеральным планом Мезмайского сельского поселения предлагается развитие на перспективу горнолыжного комплекса «Буква», который проектируется на границе с республикой Адыгея в юго-западной части Мезмайского сельского поселения.

Комплексы природно-познавательного и ландшафтного туризма.

Зона включает самобытные природные объекты туристского показа:

Обзорные и смотровые площадки, хребты, водопады Курджипского ущелья, поселка Мезмай, плато Лагонаки и дорога от станицы Даховская (Республика Адыгея) до Азишского перевала. Территория зоны показана на схеме.

Зона благоприятна для проведения разнообразных туристско-экскурсионных массовых пешеходных, конных и автомобильных маршрутов. Для конного туризма организованы конные дворы в поселке Мезмай. Развитие данной зоны связано с решением общих и для других зон проблем:

- обеспечение транспортной доступности, обустройство объектов показа, развитие инфраструктуры;

- обеспечение безопасности туристов оборудованными смотровыми площадками, устранение опасности камнепадов.

В генеральном плане Мезмайского сельского поселения объекты природно-познавательного и ландшафтного туризма представлены туристско-рекреационными комплексами «Азиш – Тау», «Курджипс», «Ивановы поляны» и «Монах».

Это территории, примыкающие к автодороге «Даховская-Лагонаки». Указанный район является широко известной и наиболее посещаемой местностью в связи с наличием здесь множества интересных пещер, территорий для лыжного спорта. Этот участок Мезмайского сельского поселения является в настоящее время наиболее перспективным и поэтому развитие его является первоочередной задачей.

Формирование здесь туристско - рекреационных комплексов позволит накопить средства для решения других задач развития поселения как части общей задачи развития  оздоровительно-туристского комплекса Апшеронского района и Краснодарского края в целом.

Следует уже в ближайшее время найти средства для разработки проектов планировки названных комплексов, в составе которых возможные для ближайшего освоения инвестиционные площадки и перспективу развития, места размещения объектов туристских комплексов, наметить программу расширения возможности созерцательного туризма.

Генеральным планом предлагается продолжить развитие уже сложившихся рекреационных комплексов «Азиш – Тау», «Монах», с учетом имеющихся территориальных ресурсов. Предусмотренная проектом планировочная структура решена с учетом рельефа местности, максимального сохранения лесных массивов, памятников природы и памятников истории и архитектуры.

Особое внимание уделено в проекте генерального плана заповедной территории «Камышанова Поляна», который является государственным природным заказником регионального значения.

Вид на «Камышанову поляну»

В генеральном плане Мезмайского сельского поселения учтены материалы проекта «Комплексное экологическое обследование территории государственного природного заказника «Камышанова поляна» Апшеронского района Краснодарского края на площади 2924 га, обосновывающее изменение границ заказника, площади, функциональное зонирование особо охраняемой природной территории краевого значения», утвержденного приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 27 декабря 2011 года № 299-ЭК, а также разработанного «Положения о государственном природном комплексном заказнике регионального значения «Камышанова Поляна»:

- государственный природный комплексный заказник регионального значения «Камышанова Поляна» (далее – заказник) имеет профиль комплексного и предназначен для сохранения и восстановления ценного природного комплекса, сочетающего в себе географические компоненты (рельеф, климат, поверхностные воды, почву, растительность, животный мир), находящиеся в сложном взаимодействии и образующих единую неразрывную экосистему;

- границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального планирования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

- На всей территории заказника запрещено осуществление следующих видов деятельности:

- Любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов государственного природного заказника, в том числе влекущая изменения среды обитания и (или) снижение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, охраняемых действующим законодательством.

- Все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.

- Нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.

- Пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

- Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с уполномоченными органами в установленном порядке.

- Интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации.

- Содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.

- Проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

- Изреживание почвозащитного подлесочного яруса.

- Вырубка при проведении санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев.

- Проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково – гнездовой период.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей и болезней).

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями в водоохраной зоне водных объектов и над их акваторией.

- Сжигание естественной растительности и пожнивных остатков, в том числе весенние палы.

- Деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима водных объектов.

- Проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением Использование сточных вод для удобрения почв.

- дна и берегов водных объектов.

- Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими веществами.

- Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с пользованием недрами, работ.

- Строительство промышленных предприятий и иных объектов капитального строительства, организация садоводческих, огороднических товариществ, дачного строительства и индивидуального жилищного строительства, не связанных с целями и задачами заказника.

- Проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме транспортных средств работников уполномоченных органов и подведомственных им государственных учреждений.

- Осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест.

- Самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов.

- Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без согласования с уполномоченным органом в установленном законодательством порядке.

- Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, информационных стендов и других информационных знаков и указателей, а также обустроенных экологических троп и мест отдыха.

- Размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием заказника.

- Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных сточных вод.

- Распашка земель в границах прибрежных защитных полос водных объектов.

- Распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции).

- Организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных за пределами специально предусмотренных для этого участков.

- Заготовка древесины за пределами специально предусмотренных для этого мест.

- Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов за пределами специально предусмотренных для этого мест.

- Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений за пределами специально предусмотренных для этого мест.

- Перепрофилирование сложившихся к моменту утверждения «Положения…» направлений хозяйственно-производственной деятельности.

- Стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест.

- Иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира.

В границах заказника устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, хозяйственных и иных особенностей территории. В соответствии с функциональным назначением и режимом охраны и использования на территории заказника выделяются шесть функциональных зона:

- заповедная зона;

- особо охраняемая зона;

- зона экстенсивного природопользования;

- рекреационная зона;

- зона познавательного туризма;

- админстративно-хозяйственная зона.

К заповедной зоне отнесены земельные участки, включающие в себя наиболее высоко-возрастные пихтовые и буково-пихтовые леса в в левобережье р. Мезмай, 3 балки, включая балку Горелая с водотоками, все правобережье р.Курджипс и ее притоков, включая Пальмовую балку в пределах высот 800-1350 м над уровнем моря, включая всю территорию с карстовыми воронками, участки леса на карстовых формах рельефа. Категорически не должно допускаться разрушение естественных карстовых ландшафтов.

Площадь заповедной зоны составляет 2632,41 га.

В заповедной зоне помимо ограничений хозяйственной деятельности, запрещается:

- Все виды земляных, гидротехнических и строительных работ.

- Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.

- Выпас скота и покосы.

- Строительство, новых объектов некапитального строительства, линейных объектов (в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций).

- Осуществление рекреационной деятельности.

- Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий.

- К особо охраняемой зоне отнесены земельные участки, включающие долину р. Мезмай с впадающими в нее балками, территории с карстовыми формами рельефа справа от дороги на Мезмай, пограничная территория у заповедной зоны вблизи хребта Азиш-Тау, водосбор р. Мезмай. Здесь находятся верховья всех балок, впадающих в нее слева. Сюда входит территория правого притока р. Курджипс между Пальмовой балкой и дорогой.

В этой зоне обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов и допускается строго регламентированное посещение.

Площадь особо охраняемой зоны составляет 163,74 га.

В зоне особой охраны или строгого режима заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности, запрещается:

- все виды земляных, гидротехнических и строительных работ;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

- выпас скота и покосы;

- строительство новых объектов некапитального строительства, линейных объектов (в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций);

- осуществление рекреационной деятельности;

- проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий.

Зона экстенсивного природопользования – земельные участки, включающие природные комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению заказника, где разрешается частичное (побочное) использование природных ресурсов заказника для других целей, если оно не приводит к необратимым изменениям свойств и качества природных комплексов, соответствующих целевому назначению особо охраняемой природной территории.

К зоне экстенсивного природопользования отнесены сельскохозяйственные поля, включены полянные ландшафты (поляна Камышанова). Это территории, находящиеся в настоящее время в частной собственности и СХТ «Самурское». Земельные участки данной зоны выделены по остаточному принципу.

Площадь зоны экстенсивного природопользования 129,91 га.

В зоне экстенсивного природопользования заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности запрещено осуществление рекреационной деятельности.

Зона рекреации – земельные участки, включающие природные комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению заказника, где разрешается частичное (побочное) использование природных ресурсов заказника для рекреационных целей, если оно непричиняет вред природным комплексам и их компонентам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

К зоне рекреации отнесены: поляны Камышанная, Длинная, Оленья, Козлова, окрестности поляны Геймановская, окрестность пещеры Нежная.

Площадь зоны рекреации 146,81 га.

В зоне рекреации заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности запрещается:

- Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.

- Выпас скота и сенокошение в установленные сроки.

Зона познавательного туризма предназначена для организации экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами. Эта зона используется таким образом, чтобы удовлетворить экономические, социальные и эстетические потребности, но при этом сохранить культурную уникальность, важнейшие экологические особенности, многообразие биологических видов и жизненно важные экосистемы.

В зону познавательного туризма включены: первая территория в окрестностях от пещеры Нежной до эскарпа хребта Азиш-Тау, где расположены смотровые площадки для знакомства с вершинами Главного Кавказского хребта и долиной р.Белой; вторая территория включает спуск от Козловой поляны к руслу р.Мезмай, где туристы знакомятся с водопадами, крутыми берегами реки Мезмай, растительностью полян, лесов и обнажений; третья территория – окрестности и подход к пещере Пчелиная.

Площадь зоны познавательного туризма составляет 23,77 га.

В зоне познавательного туризма заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности  запрещается:

- Строительство, новых объектов некапитального строительства, линейных объектов (в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций).

- Организация объектов рекреации (обустройство рекреационных стоянок и баз, использование территории для организации массовых увеселительных рекреационных мероприятий).

- Административно-хозяйственная зона предназначена для ведения хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения функционирования заказника.

- В административно-хозяйственную зону входит территория биостанции Кубанского государственного университета «Камышанова Поляна», территория, где находятся лаборатории, хранятся гербарные фонды и коллекции, метеостанция, музей заказника и др. Здесь же концентрируются административные корпуса, жилые помещения, предназначенные для размещения администрации заказника.

Площадь административно-хозяйственной зоны составляет 32,82 га.

В административно-хозяйственной зоне заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности запрещается:

- Все виды гидротехнических и строительных работ, не связанных с инфраструктурой административно-хозяйственной зоны.

- Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.

- Выпас скота и покосы.

- Строительство, новых объектов некапитального строительства, линейных объектов (в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций).

- Прокладка новых дорог, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью данной зоны.

- Осуществление рекреационной деятельности.

На территории заказника контроль и надзор в области организации и функционирования заказника, за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов, федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, федеральный государственный надзор в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется уполномоченным органом Краснодарского края в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Комплексы экстремального и приключенческого туризма.

К этой подзоне относятся русло реки Курджипс в районе п.Мезмай и реки Пшеха. Эта территория благоприятна для таких видов туризма, как рафтинг и консонинг.

В подзону можно включить и плато Лаганаки. Здесь в летний период можно заниматься дельтапланеризмом.

В пределах Мезмайского сельского поселения генеральным планом предлагается в качестве экстремального и приключенческого туризма развитие туристско-рекреационного комплекса «Ивановы поляны», где может получить развитие горный велоспорт, альпинизм, рафтинг и конный спорт.

Одним из первоочередных мероприятий, не требующих значительных капиталовложений, является создание конного хозяйства в Ивановой поляне, которая находится в ведении Мезмайской сельской администрации. Наличие водных источников и достаточной площади (около 30 га) для выпаса лошадей делает это место очень удобным для организации конного хозяйства.

ГП-1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

Карта планируемого размещения объектов местного значения  населенных пунктов

3.2. Зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональное зонирование Мезмайского сельского поселения.

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Мезмайское сельское поселение - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на рассматриваемой территории;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Мезмайское сельское поселение как одного из туристско-рекреационных регионов Кубани.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования Мезмайское сельское поселение.

Функциональное зонирование Мезмайского сельского поселения:

  - предусматривает значительное увеличение площади горнолыжной, селитебной и туристско-рекреационной зоны с особыми условиями использования территории;

  - поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития туристско-рекреационных комплексов, горнолыжного комплекса и охраны окружающей среды;

  - направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность рекреантов;

  - содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Мезмайского сельского поселения Апшеронского района.

На территории поселения выделено три основных группы зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - земли сельскохозяйственного назначения;

  - земли гослесфонда.

Первая группа зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенных пунктов – поселка Мезмай и станицы Темнолесской, развитие рекреационно - туристских комплексов, расположенных в проектных границах населенных пунктов (Пятигорские поляны, поляна Косогор) и на территории особой экономической зоны (горнолыжные комплексы «Лагонаки I», «ЛагонакиII» и «Буква», рекреационные комплексы «Монах», «Азиш-Тау», «Курджипс», «Ивановы поляны»,) производственных и коммунально-складских территорий, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры.

В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития;

    - территории рекреационных объектов.

3.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На карте существующих и планируемых зон с особыми условиями территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Мезмайского сельского поселения расположены 8 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения:

| Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Таблица 23 |
| --- |
| Название | Размещение | Правоустанавливающие документы |
| Ландшафтный заказник "Камышанова Поляна" | Кварталы 18,19,20,24,29,30,31,32, 33,37,38, 39, 40, Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, а также зем-ли Апшеронского сельского лесхоза (участки "Камышанова поляна, "Козлова поляна") | Решение Апшеронского райисполкома №124 от 10.04.1987г.; Решение Краснодарского крайисполкома №326 от14.07.1988г.;Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Ландшафтный памятник природы "Гуамское ущелье" | Кварталы 28, 29, 44, Гуамского лесничества, а также кв. 12 (частично) и 17 Мезмайского л-ва Апшеронского лесхоза. | Решение Апшеронского райисполкома №509 от 15.12.1978г.; Решение Краснодарского крайисполкома №326 от 14.07.1988г.; Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Памятник природы "Гора Ленина" | Квартал 12 (частично) Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза. | Решение Апшеронского райисполкома №509 от 15.12.1978г.; Решение Краснодарского крайисполкома №326 от 14.07.1988г.; Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Памятник природы ботанический "Пихтовые насаждения" | Квартал 42 (выдел 18 (частично), выдел 20) Мезмайского л-ва Апшеронского лесхоза. | Решение Апшеронского райисполкома от 11.03.1980г. №110;Решение Краснодарского крайисполкома№326 от 14.07.1988г.; Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.03.2009г.№249 «Об утверждении лесного плана Краснодарского края на 2009-2018 годы» |
| Памятник природы геологический "Большая и Малая Азишские пещеры» | Внутри квартала 48 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза. | Решение Майкопского райисполкома№644 от 28.11.1973г.; Решение Краснодарского крайисполкома№326 от 14.07.1988г.;Решение Апшеронского райисполкома№310 от 9.08.1991г. |
| Памятник природы геологический "Пещера "Нежная" | В квартале 54 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, на территории заказника "Камышанова Поляна" | Решение сессии Апшеронского районного Совета депутатов. №160 от 25.03.2000г.;Распоряжение Главы администрации Краснодарского края №546 –р от 24.05.2001г. |
| Памятник природы геологический "Пещера "Красивая" | В квартале 52 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, | Решение сессии Апшеронского районного Совета депутатов№160 от 25.02.2000г.; Распо-ряжение Главы администрации. Краснодарского края №546-р от 4.05.2001г. |
| Памятник природы геологический "Пещера "Пикетная»" | В квартале 52 Мезмайского лесничества Апшеронского лесхоза, | Решение сессии Апшеронского районного Совета депутатов№160 от 25.02.2000г.; Распоряжение Главы администрации Краснодарского края №546-р от 24.05.2001г. |

Также на территории Мезмайского сельского поселения расположены перспективные объекты с точки зрения организации новых особо охраняемых природных территорий: пещера Арэд, пещера Исиченко, пещера «Любава», пещера «Слетовская».

| Наименование перспективно-го объекта | Обоснование | Цель | Значение | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пещера Арэд | Предлагается как геоморфоло-гический памят-ник природы | Сохранение уникального природного геологического образова-ния | Научное, рекреацион-ное, эсте-тическое | Апшеронский район, Лагонакское нагорье |
| Пещера Исиченко | Предлагается как геоморфоло-гический памят-ник природы | Сохранение уни-кального природ-ного геологичес-кого образования. По размерам пре-восходит Боль-шую Азишскую пещеру. Длина ее ходов 1600м. Пе-щера выработана в верхнеюрских массивных и толстослоистых известняках. | Научное, рекреацион-ное, эсте-тическое | Апшеронский район, Лагонакское нагорье, правый борт долины реки Курджипс в окрест-ностях поселка Мезмай |
| Пещера «Любава» | Предлагается как геоморфоло-гический памят-ник природы | Сохранение уни-кального при-родного геологи-ческого образова-ния. От-крыта в 2001году. | Научное, рекреацион-ное, эсте-тическое | Апшеронский район, Лагонакское нагорье. Находится в южной части хр.Азиш-Тау |
| Пещера «Слетовская» | Предлагается как геоморфоло-гический памят-ник природы | Сохранение уни-кального природ-ного геологичес-кого образования | Научное, рекреацион-ное, эсте-тическое | Апшеронский район, Лагонакское нагорье |

Наличие существующих особо охраняемых природных территорий учтено при проведении функционального зонирования планируемой территории. Генеральным планом предусматривается соблюдение режима охраняемых территорий, выполнение мероприятий по сохранению природных ресурсов и уникальной природной среды Мезмайского сельского поселения.

Помимо ООПТ и перспективных объектов с точки зрения организации новых особо охраняемых природных территорий в поселении расположено много природных достопримечательностей, которые также заслуживают особого внимания.

4. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.

На территории поселения расположены следующие водные объекты с установленной законом шириной водоохраной зоны:

- река Курджипс – 200м.;

- река Мезмай – 50м.;

- река Молочка – 100м.;

- река Пальмовая – 50м.;

- река Чинарка – 100м.;

- река Каменная балка – 100м.;

- река Сухой Курджипс – 50м.;

- балка Андронова – 50м.;

- балка Алебастровая – 50м.

- балка Чинаревая – 50м;

- балка Федосова – 50м;

- река Куба-50м;

- балка Горелая-50м;

- балка Чинаревая – 50м;

- балка Герисковая-50м;

- река Морозко -50м;

- река Хокодзь – 100м;

- балка Широкая – 100м;

- балка Сухая – 100м;

- река Сашкова – 50м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5.Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Существующих систем водоснабжения в застройке на рассматриваемой территории Мезмайского сельского поселения не имеется. Существующие гостиницы и комплексы отдыха на планируемой территории получают воду от индивидуальных источников, представляющих собой скважины и каптажи. Население пользуется скважинами и колодцами.

Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 01.01.2011г. в Мезмайском сельском поселении лицензии на право пользования недрами на добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зарегестрированны.

Утвержденные границы зон санитарной охраны на источники водоснабжения на момент проектирования отсутствуют.

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30.03.19999г. № 52-ФЗ № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 8) на действующих и проектируемых источниках водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса проектируемых водозаборных сооружений.

6. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделяются на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

При подготовке генерального плана Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края был рассмотрен вопрос о наличии месторождений полезных ископаемых на рассматриваемой территории.

На 1 января 2012 года на территории Мезмайского сельского поселения зарегистрировано одно - Мезмайское месторождение доломитов. В пределах вышеуказанного месторождения работы ведут 2 недропользователя:

- Лицензия КРД 2254 ТР - выдана 03.03.2004 ООО "Ресурс-Трейд" на разведку с одновременной добычей доломитов для стекольной промышленности юго-западной части Мезмайского месторождения.

- Лицензия КРД 80183 ТР выдана 25.12.2009 закрытому акционерному обществу "Доломит" на разведку и добычу строительного камня в пределах Мезмайского месторождения.

Кроме разработки полезных ископаемых, на территории сельского поселения расположен особо охраняемый геологический объект - "Пещера "Любава", на пользование которым ГУ культуры Краснодарского края "Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Е.Д. Фелицына" 20.04.2010 выдана бессрочная лицензия КРД 3900 ПД.

На всех вышеперечисленных горных отводах и месторождениях строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г. № 64) и согласия недропользователя.

7. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий обозначены на картах существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории (ГП - 17, ГП - 18, ГП – 19), существующие – на карте современного использования территории (ГП – 14, ГП-15, ГП-16).

ГП-16

карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории

ГП-17

Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования п.Мезмай и ст.Темнолесской

3.2.1.1. Зона охраны объектов культурного наследия.

В границах Мезмайского сельского поселения имеется ряд территорий, подлежащих охране в соответствии с действующим законодательством – это земли историко-культурного назначения, объекты культурного наследия, памятники истории, архитектуры и археологии.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным Законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ и Законом Краснодарского края «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» от 04.02.2004 № 666-КЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

В пределах зон охраны объектов историко-культурного назначения вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта, располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 24. Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Категор. ист. культ. знач. | Вид пам. | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕЛОК МЕЗМАЙ |
| 1 | Памятное место, где 19 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда под командованием В.З. Саканова организовала взрыв железнодорожного состава с фашистами на мосту, в результате чего было уничтожено более 50 гитлеровцев | пос. Мезмай, Гуамское ущелье | 440 | И | Р | 63 1872-КЗ |  |
| 2 | Памятное место, где 25 августа 1942 года фашистскими захватчиками был расстрелян партизан А.В. Михайловский | пос. Мезмай, ул. Лесная, между домами № 5 и 7 | 451 | И | Р | 63 1872-КЗ |  |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | пос. Мезмай, ул. Лесная, между домами № 5 и 7 | 452 | И | Р | 63 1872-КЗ |  |
| 4 | Место, где в годы Великой Отечественной войны размещался партизанский отряд. Сооружен обелиск | пос. Мезмай, 6 км к юго-западу, с левой стороны дороги |  | И | В | 4-р |  |
| СТАНИЦА ТЕМНОЛЕССКАЯ |
| 5 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Темнолесская, центр, 24 квартал, 14 | 467 | И | Р | 63 1872-КЗ |  |
| Количество памятников | А И МИ | - 5 - | итого по поселку 5 |

- Памятник региональной категории охраны

- Памятник истории

- Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63

- Памятник монументального искусства

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения удовлетворительного технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности памятника;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

В настоящий момент на государственном учете и охране в Апшеронском районе состоит 148 памятников археологии: курганы, курганные и грунтовые могильники, дольмены, стоянки, пещеры, поселения. В Мезмайском сельском поселении Апшеронского района их насчитывается 60, которые ориентировочно датируются периодом от позднего палеолита до позднего средневековья.

Таблица 25. Памятники археологии, стоящие на государственной охране и рекомендуемые к постановке на государственную охрану

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Распол. пам. на схеме, № листа, фр-та | № Пам. в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Граница зон охраны памятника м | Сведения о пост. объекта на гос. охрану | Пользователь или собственник | Доп. сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа (19 насыпей) | п. Мезмай, 3 км к северу от поселка, урочище "Пологие поляны" | 4 | 1 | 0,5 | 8 | 50 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6076 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
| 2. | Поселение | п. Мезмай, 3 км к северо-северо-востоку от поселка, урочище "Кочевки" | 4 |  |  |  | 500 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6077 |  |  |
| 3. | Дольмен | п. Мезмай, 3 км к северо-востоку от поселка, урочище "Малая Полгоры" | 4 |  |  |  | 200 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6078 |  |  |
| 4. | Курганная группа "Малая Полгоры 1" (3 насыпи) (217 насыпей) | п. Мезмай, 3 км к северо-востоку от поселка, урочище "Малая Полгоры", в 0,06 км к западу от дольмена N44˚12'11,3" E039˚58'42,4" | 4 | 1-217 | 0,5-0,8 | 5-10 | 50 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6079 |  | Обнаружено еще 214 насыпей |
| 5. | Курганная группа (4 насыпи) (9 насыпей) | п. Мезмай, 2 км к северо-востоку от поселка, урочище "Сад Вербицкого" | 4 | 1 | 0,6 | 6 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6080 |  | Обнаружено еще 5 насыпей |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
| 6. | Курганная группа (5 насыпей) | п. Мезмай, 2 км к северо-востоку от поселка, урочище "Сады" | 4 | 1 | 0,8 | 6 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6081 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
| 7. | Курганная группа (11 насыпей) (67 насыпей) | ст-ца Темнолесская, южная окраина станицы курган № 1 СШ 44º 12,561' ВД 40º 01,115' курган № 62 СШ 44º 12,305' ВД 40º 01,513' курган № 38 СШ 44º 12,396' ВД 40º 01,318' | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6082 |  | Обнаружено еще 56 насыпей |
| 8. | Курганная группа "Большая Полгоры 1" (4 насыпи) | п. Мезмай, 3,5 км к северо-востоку от поселка, поляна Большая Полгоры | 4 | 1 | 0,5 | 6 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6083 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
| 9. | Курганная группа "Большая Полгоры 2" (20 насыпей) (23 насыпи) | п. Мезмай, 3,7 км к северо-востоку от поселка | 4 | 1 | 0,5 | 8 | 50 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6084 |  | Обнаружено еще 3 насыпи |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0.5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
| 10. | Стоянка | п. Мезмай, 0,5 км к востоку от поселка, по правому берегу р. Мезмай | 4 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6085 |  |  |
| 11. | Курган | п. Мезмай, 1 км к юго-востоку от поселка | 4 |  | - | - | - | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6086 |  | Не прослеживается |
| 12. | Курганная группа (4 насыпи) (7 насыпей) | п. Мезмай, юго-восточная окраина поселка К-1 N44˚11'43,9" E039˚58'11,1" | 4 | 1 | 0,5 | 5 | 50 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6087 |  | Обнаружено еще 3 насыпи |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
| 13. | Стоянка эпипалеолитического возраста на горе Зауда | п. Мезмай, 4,5 км к юго-западу от поселка, вдоль обрывов по горе Зауда | 3 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6088 |  |  |
| 14. | Стоянка "Сикорские поляны" | п. Мезмай, 4 км к юго-западу от поселка, Сикорские поляны | 3 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6089 |  |  |
| 15. | Курганная группа (2 насыпи) (87 насыпей) | п. Мезмай, 7 км к юго-востоку от поселка, Камышанова поляна (п. Мезмай, 5 км к юго-востоку от Южнойокраины поселка, на Камышановой поляне N44˚09'55,9" E040˚00'50,6") | 5 | 1-87 | 0,4-0,9 | 5-8 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6090 6В |  | Уточнение Обнаружено еще 85 насыпей |
| 16. | Курганная группа (31 насыпь) | п. Мезмай, северная окраина поселка, урочище Полочки | 4 | 1-31 | 0,4-0,8 | 5-8 | 50 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6091 |  |  |
| 17. | Стоянка в "Монаховой пещере" | п. Мезмай, 3,5 км к западу от поселка, Гуамское ущелье, правый берег р. Курджипс | 3 |  |  |  | 200 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6093 |  |  |
| 18. | Стоянка на реке Молочка | п. Мезмай, 3,5 км к юго-западу от поселка, севернее Сикорской поляны | 3 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6094 |  |  |
| 19. | Курганная группа "Темнолесская 1" (13 насыпей) | ст-ца Темнолесская, 0,3 км к северу от станицы, в районе моста через р. Мезмай | 2,4 | 1 | 0,6 | 6 | 50 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6122 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
| 20. | Курганная группа "Темнолесская 2" (7 насыпей) | ст-ца Темнолесская, 0,3 км к северо-западу от станицы | 2 | 1 | 0,8 | 8 | 50 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6123 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
| 21. | "Короткая пещера" — стоянка эпипалеолитического возраста | ст-ца Темнолесская, 5 км к северо-северо- востоку от станицы, верховье балки Широкой | 2 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6124 |  |  |
| 22. | Поселение | ст-ца Темнолесская, восточная окраина станицы Центр поселения: СШ 44º 12' 803" ВД 40º 01' 395" | 4,5 |  |  |  | 500 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6125 |  |  |
| 23. | Стоянка | ст-ца Темнолесская, 5 км к северо-северо- востоку от станицы, Пятигорская поляна точка № 1 Центр: СШ 44º 13,889' ВД 40º 02,229' | 2 |  |  |  | 200 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6126 |  |  |
| 24. | "Мезмайская пещера" — раннепалеолитичес-кое поселение | ст-ца Темнолесская, 7 км к югу от станицы, правый берег р. Сухой Курджипс, в эскарпе напротив плато "Утюг" | 4 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6127 |  |  |
| 25. | "Мезмайская палеолитичес-кая мастерская" | ст-ца Темнолесская, 7,5 км к югу от станицы, на хребте Азиш-тау, 0,5 км к югу от Мезмайской пещеры | 4 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6128 |  |  |
| 26. | Курган | ст-ца Темнолесская, 7,3 км к югу от станицы, на хребте Азиш-тау | 7 |  | 1 | 10 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6129 |  |  |
| 27. | Курганная группа (6 насыпей) (17 насыпей) | ст-ца Темнолесская 1 км к северо-востоку от станицы, южная часть Красной поляны К-1 СШ 44º 12' 955" ВД 40º 00' 857" | 4 | 1 | 0,5 | 5 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6130 |  | Обнаружено еще 11 насыпей |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
| 28. | Курганная группа "Краснополянская 2" (7 насыпей) | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 2,5 км к северу от хутора, на Красной поляне | 2 | 1 | 1 | 10 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8641 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
| 29. | Курганная группа "Пятигорская 1" | ст-ца Темнолесская (х. Русский), восточная окраина Пятигорской поляны | 5 |  | 0,5 | 8 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8642 |  |  |
| 30. | Курганная группа "Краснополянс-кая 6" (9 насыпей) | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 2,2 км к северу от хутора | 2 | 1 | 1 | 10 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8643 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
| 31. | Пещерная стоянка | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 0,3 км к югу от хутора, скальные обрывы СШ 44º 11,850' ВД 40º 00,455' | 4 |  |  |  | 200 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8644 |  |  |
| 32. | Курганная группа "Краснополянс-кая 4" (17 насыпей) | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 2,5 км к северу от хутора, Красная поляна | 2 | 1 | 1 | 10 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8645 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
| 33. | Курганная группа "Краснополянс-кая 5" (9 насыпей) | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 2,3 км к северу от хутора | 2 | 1 | 0,9 | 8 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8646 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
| 34. | Стоянка "Краснополянс-кая 1" | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 3 км к северу от хутора | 2 |  |  |  | 200 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8646 |  |  |
| 35. | Грунтовый могильник "Мезмай 1" | п. Мезмай, 0,4 км к северу от ул. Нагорная | 4 |  |  |  | 200 | 3№30 |  | Залесен, площадь около 1 га |
| 36. | Грунтовый могильник "Темнолесский 1" | Апшеронский район, ст. Темнолесская, 1,4 км к северу от станицы, на террасе южного склона хребта Гуама у основания скальных обнажений «Скала» отметка № 1 центр: СШ 44º 13,055' ВД 39º 59,358' | 4 |  |  |  | 200 | 3№30 5В |  | Уточнение. Площадь около 4 га. Облесен, частично покрыт естественными скальными осыпями. Подвергается грабительским раскопкам |
| 37. | Поселение «Мезмай 2» | п. Мезмай, 0,25 км к юго-востоку от Южной окраины поселка | 4 |  |  |  | 500 | 7В |  |  |
| 38. | Поселение «Камышанова Поляна» | п. Мезмай, 4,6 км к юго-востоку от Юго-восточной окраины поселка, в западной части урочища Камышанова Поляна N44˚12,538" E039˚58,285" | 4 |  |  |  | 500 | 7В |  |  |
| 39. | Курганная группа "Исковая поляна" (13насыпей) | п. Мезмай, 1км к северо-заподу от Развилки дорог на Нижегородская-Темнолесская N44˚12,538" E039˚58,285" | 4 | 1 | 1 | 10 | 50 | 7В |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
| 40. | Могильник | х. Гуамка, 1,5 км к западу от хутора, в карьере, с левой стороны дороги | 1 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6055 |  |  |
| 41. | «Гуамский грот»- многослойное поселение второй половины голоцена | х. Гуамка, 1,5 км к югу от хутора, в эскарпе Гуамского хребта. | 1 |  |  |  | 200 | 1,2 313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6058 |  |  |
| 42. | Курганная группа (8 насыпей) | п. Мезмай. Курганная группа расположена в 1км к юго-востоку от поселка с южной стороны дороги на Камышанову поляну. Расстояние от дороги до курганов 100м. Мезмайское лесничество. курган № 1 СШ 44º 11,245' ВД 39º 58,531' курган № 8 СШ 44º 11,299' ВД 39º 58,564' | 4 | 1 | 1 | 10 | 50 | 5В |  | По учетным карточкам |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
| 43. | Поселение «Кочевки» и 1 курган | ст. Темнолесская, 1,2км к северу от западной окраины станицы. Урочище «Кочевки» Мезмайское лесничество. СШ 44º 12,893' ВД 39º 59,176' | 4 | 1 |  |  | 500 | 5В |  | По учетным карточкам |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 50 |  |  |  |
| 44. | Курганная группа «Большая Полгоры 1» (4 насыпи) (10 насыпей) | ст. Темнолесская. Мезмайское лесничество. Расположена расстоянии 1.6 км к север от станицы в лесу и на поляне «Большая Полгоры 1». курган № 1 СШ 44º 13,103' ВД 39º 59,780' | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6083 5В |  | Обнаружено еще 6 насыпей |
| 45. | Курганная группа (31 насыпь) (43 насыпи) | п. Мезмай, северная окраина поселка, урочище «Полочки». Земли поселения, Мезмайское лесничество. Могильник вытянут по линии ЮВ-СЗ и расположен на трех горных полочках спускающихся к поселку. Общая протяженность около 1 км. В группе прослеживаются три скопления насыпей. курган № 1 СШ 44º 12,334' ВД 39º 57,659' курган № 27 СШ 44º 12,469' ВД 39º 57,595' курган № 43 СШ 44º 12,577' ВД 39º 57,102' | 3,4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6091 5В |  | Обнаружено еще 12 насыпей |
| 46. | Курганная группа на юго-восточной окраине п. Мезмай. (61 насыпь) | п. Мезмай. Юго-восточная окраина с двух сторон от дороги на Камышанову поляну. Земля поселения. курган № 1 СШ 44º 11,679' ВД 39º 57,009' курган № 41 СШ 44º 11,512' ВД 39º 57,996' | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 5В |  | По учетным карточкам |
| 47. | Курганная группа «Большая Полгоры 2». (20 насыпей.) | п. Мезмай, 3,7 км к северо-востоку от поселка (ст. Темнолесская. Мезмайское лесничество. Расположена расстоянии 1.6 км к северу от станицы в лесу на расстоянии 200м к западу от поляны «Большая Полгоры 1» курган № 1 СШ 44º 13,098' ВД 39º 59,661' ) | 4 |  | До 1 м | 5-8 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6084 5В |  | уточнение |
| 48. | Курганная группа «Малая Полгоры». (18 насыпей.) | ст. Темнолесская. 1,6 км к северу от станицы. Мезмайское лесничество. На поляне и в лесу между полянами «Большая и Малая Полгоры». Главным образом с южной стороны грунтовой дороги. курган 1 СШ 44º 13,182' ВД 40º 00,044' | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 5В |  | По учетным карточкам |
| 49. | Стоянка «Краснополянская 1» | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 3 км к северу от хутора (ст. Темнолесская (х. Русский). Мезмайское лесничество. 1,7км к северу от станицы. Уположенный отрог в лесу с северной стороны поляны «Марцина» (это СЗ часть Красных полян). ЮВ сторона грунтовой дороги. В 220м к ЮЗ на склоне расположен каменный вал. репер 3 поселение – СШ 44º 13' 639" ВД 40º 00' 865" репер 2 Вал – СШ 44º 13' 544" ВД 40º 00' 756") | 2 |  |  |  | 200 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8647 5В |  | уточнение |
| 50. | Курганная группа «Краснополянская 5». (9 насыпей) (18 насыпей) | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 2,3 км к северу от хутора (ст. Темнолесская (х. Русский). Земли Мезмайского лесничества. Могильник расположен в лесу между поляной Марцина и северо-западной частью Красных полян. Расстояние от ст. Темнолесской к северу около 1,5км. основная группа СШ 44º 13' 529" ВД 40º 00' 972"; Отдельный курган СШ 44º 13' 441" ВД 40º 00' 951") | 2 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8646 5В |  | Уточнение Обнаружено еще 9 насыпей |
| 51. | Курганная группа «Темнолесская 1». (13 насыпей) (15 насыпей) | ст-ца Темнолесская, 0,3 км к северу от станицы, в районе моста через р. Мезмай (ст. Темнолесская, Северная окраина в районе моста через р. Мезмай. Земля поселения. курган № 1 СШ 44º 12' 643" ВД 40º 00' 341" курган № 15 СШ 44º 12' 830" ВД 40º 00' 293" ) | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6122 5В |  | Уточнение Обнаружено еще 2 насыпи |
| 52. | Курганный группа «Темнолесская 2». (7 насыпей) (18 насыпей) | ст-ца Темнолесская, 0,3 км к северо-западу от станицы (ст. Темнолесская, 0,7км к северу от СЗ окраины станицы. Лес с восточной стороны «сада Вербицкого». Мезмайское лесничество. курган № 1 СШ 44º 12' 597" ВД 39º 59' 956" курган № 18 СШ 44º 12' 691" ВД 39º 59' 875" ) | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 6123 5В |  | Уточнение Обнаружено еще 11 насыпей |
| 53. | Курганная группа «Краснополянская 4». (17 насыпей) (18 насыпей) | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 2,5 км к северу от хутора, Красная поляна (ст. Темнолесская (х. Русский). Мезмайское лесничество и земли сельхозназначения. 1,8км к северу от станицы. северо-западная часть Красных полян. курган № 1 СШ 44º 13' 662" ВД 40º 01' 009" курган № 18 СШ 44º 13' 821'' ВД 40º 01' 260") | 2 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8645 5В |  | Уточнение Обнаружено еще 1 насыпь |
| 54. | Курганная группа «Краснополянская 6». (9 насыпей) | ст-ца Темнолесская (х. Русский), 2,2 км к северу от хутора (ст. Темнолесская. Земли сельхозназначения. Красные поляны. 1,1км к северу от ст. Темнолесская (х. Русский). курган № 1 СШ 44º 13,498' ВД 40º 01,230') | 2 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8643 5В |  | Уточнение |
| 55. | Курганная группа «Пятигорская 1». (30 насыпей) | ст. Темнолесская. Мезмайское лесничество. Восточная часть Пятигорских полян. Могильник расположен в западной части т.н пятой поляны. курган № 1 СШ 44º 13,720' ВД 40º 03,668' курган № 24 СШ 44º 13',634 ВД 40º 04,059' | 2 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 1,2313-КЗ 429-КЗ Гос.№ 8642 5В |  | Уточнение |
| 56. | Дольмен. Урочище «Малая Полгоры» | ст. Темнолесская, 1,5км к северу от станицы под хребтом Гуама, урочище «Малая Полгоры». В лесу на ЮЗ краю поляны. Мезмайское лесничество. СШ 44" 13,239' ВД 40º 00,522' | 4 |  |  |  | 50 | 5В |  | По учетным карточкам |
| 57. | Курганная группа «Мезмай 1». (12 насыпей) | п. Мезмай, 890м к северо-востоку от южной окраины поселка | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 6В |  |  |
| 58. | Курганная группа (4 насыпи) | ст. Темнолесская, западная окраина станицы N44˚12'14,9" E039˚59'02,0" | 4 | 1 | 1 | 7 | 50 | 6В |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 5 | 50 |  |  |  |
| 59. | Курганная группа (4 насыпи) и подкурганный дольмен | ст. Темнолесская, 1,4 км к северо-западу от южной окраина станицы N44˚12'30,5" E039˚59'49,1" | 4 | 1 дольмен | 0,8 | 8 | 50 | 6В |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
| 60. | Курганная группа (17 насыпей) | ст. Темнолесская, 1,4 км к северо-западу от западной окраина станицы N44˚12'35,8" E039˚59'41,7" | 4 |  | До 1 м | 5-7 | 50 | 6В |  |  |

Закон Краснодарского края «О внесении изменений и дополнений в приложения 1, 2, 3, 4 к Закону Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.08.2000г. №313-КЗ» от 17 декабря 2001 г. №429-КЗ

2 Закон Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.08.2000г. №313-КЗ

3 Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 3 апреля 2008 г. №30

4 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 20 июня 2006 года №480-п

5 Визуально обследован в 2010 г. археологом Н.Ф. Шевченко, составлены учётные карточки.

6 Выявлен в результате подготовки раздела ОКН в составе проекта " Разроботкики генерального плана и разроботка карт ( планов) территорий населенных пунктов Мезмайского с/п Апшеронского района" Басовым В.И.

7 В 2006 году был разработан раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта строительства трассы ВЛ-110кВ «Самурская-Лаго-Наки» А. А. Сазонов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Для памятников археологии в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для поселений, городищ, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для святилищ (культовых поминальных комплексов, жертвенников), крепостей (укреплений), древних церквей и храмов, стоянок (открытых и пещерных), грунтовых могильников (некрополей, могильников из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

3) для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

4) для дольменов, каменных баб, культовых крестов, менгиров, петроглифов, кромлехов, ацангуаров, древних дорог и клеров - 50 метров от границ памятника по всему его периметру.

Границы зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются в соответствии с требованиями и особенностями режима использования охранной зоны в целях обеспечения сохранности памятника археологии и ближайшей к нему среды, доступности для научных и охранных археологических исследований; благоприятного и целостного зрительного восприятия археологического памятника и отдельных его объектов; доступности для туристских целей, образовательно-воспитательных задач, консервации, музеефикации; восстановления внешнего вида памятника (валов, рвов) и элементов в сложившейся природной среде памятника археологии. В границах зон охраны объекта археологического наследия устанавливаются указатели, дорожки, смотровые площадки, относящиеся к памятнику и не нарушающие природный ландшафт.

Границы зон охраны являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности объекта культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, режимы использования земель градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законодательством Краснодарского края.

На данной стадии выполнения работ определяются границы зон охраны.

В качестве специальной меры, направленной на сохранение объекта археологического наследия при проведении землеустроительных, земельных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах его зон охраны, необходимо проведение археологического надзора (Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», СРП-2007, 4-я редакция).

3.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов Мезмайского сельского поселения

В соответствии с разрабатываемым генеральным планом зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона туристско-рекреационных комплексов;

- рекреационная зона;

- коммунальная, зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.3.1.Жилая зона

В планировочной структуре Мезмайского сельского поселения планируется значительное расширение территорий для жилищного строительства, включая территории, необходимые для реализации строительства жилья в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье». С этой целью в поселке Мезмай и станице Темнолесская формируется несколько крупных жилых образований, рассчитанных на различные виды и типологию жилищного строительства, включая усадебное.

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками, а также территориями проектируемой усадебной, коттеджной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, предназначенной для расселения обслуживающего персонала горнолыжного комплекса, рекреационного жилья с размещением гостевых домов и мини-гостиниц.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

Для освоения на расчетный срок генерального плана (до 2032г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны. В пос.Мезмай и ст.Темнолесской развитие жилой зоны предусматривается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы населенных пунктов преимущественно в северном и северо-восточном направлениях.

В деревне «Лагонаки-1», размещаемой проектом в границах особо экономической зоны, планируется развитие жилой зоны для расселения обслуживающего персонала горнолыжного комплекса.

3.3.1.1  Жилая застройка. Жилищный фонд

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики.

На современном этапе повышение средней жилищной обеспеченности является нормой, кроме того, вступают в силу другие критерии, позволяющие не только повысить данный показатель, но и учесть возможность реализации жилищной программы в зависимости от типов строящегося жилья, форм собственности, источников финансирования строительства.

При этом важно удовлетворение потребностей существующего населения в качественном жилье, выделение земельных участков для индивидуального строительства и развития личных подсобных хозяйст, а также создание условий для отдельного проживания каждой прибывающей в поселение семье.

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения и объемов нового жилищного строительства в разрезе этапов реализации генерального плана.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей жилой застройки, за исключением ветхого и аварийного жилья. Данная категория жилья подлежит сносу с реновацией в пределах существующих земельных участков. Рекомендуется также проведение модернизации и выборочной реконструкции существующей индивидуальной застройки с целью приведения ее к гармоничному архитектурному стилю.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 1,9 тыс. м2.

Исходя из наличия свободных территорий, архитектурно-планировочных соображений, с учетом комплекса социально-экономических причин и социальных требований, предъявляемых в настоящее время к жилищу, на полное развитие проектом определена следующая структура жилой застройки:

- 1-2-х этажная индивидуальная (коттеджная) застройка и застройка на личных подсобных хозяйствах, обеспеченность площадью квартиры составляет 35-50 м2 на 1 человека;

- 1-2-х этажная блокированная застройка, средняя жилищная обеспеченность 40 м2 /чел.;

- 3-5-ти-этажная секционная застройка, средняя жилищная обеспеченность 28 м2 /чел.

Объемы и структура нового жилищного строительства

Таблица 26

| Тип застройки | Всего застройка жилого типа | п.Мезмай | ст.Темнолесская |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, тыс. м2 | Доля, % | Общая площадь, тыс.м2 | Доля, % | Общая площадь, тыс.м2 | Доля, % |
| индивидуальная усадебная и ЛПХ | 223,3 | 63 | 41,2 | 100 | 227,7 | 78 |
| блокированная | 56 | 16 | 0 |  | 37,4 | 13 |
| секционная | 72,8 | 21 | 0 |  | 26 | 9 |
| Всего: | 352,1 | 100 | 41,2 | 100 | 291,1 | 100 |

При условии освоения предлагаемых территорий под новое строительство, к расчетному сроку  выход жилья может составить 352,1 тыс. м2 общей площади квартир. В результате реновации ветхого и аварийного фонда на застроенной территории, выход жилья составит ориентировочно 3,8 тыс.м2 общей площади.

Таким образом, в прогнозируемом периоде объемы нового строительства определены на уровне 355,9 тыс.м2 общей площади жилья.

Общий объем жилищного фонда к 2032 году увеличится до 374,5 тыс.м2 общей площади, а средний показатель жилищной обеспеченности в поселении достигнет 35,7 м2/чел.

Динамика жилищного фонда на территории Мезмайского сельского поселения на период реализации генерального плана представлена в таблице.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 27

| Этапы реализации | Жилищный фонд на начало периода, тыс.м2 | Убыль жилищного фонда, тыс.м2 | Новое жилищное строительство, тыс.м2 | Жилищный фонд на конец периода, тыс.м2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2012-2017 г.г.) | 20,5 | 1,9 | 131,1 | 149,7 | 36,5 |
| 2 этап (2018-2022 г.г.) | 149,7 | - | 108 | 257,7 | 37,9 |
| 3 этап (2023-2032 г.г.) | 257,7 | - | 116,8 | 374,5 | 35,7 |

3.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов и отдельно стоящими общественными зданиями, а так же, проектируемыми подцентрами обслуживания, расположенными в существующих и проектируемых жилых кварталах и микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Проектом предусматривается реконструкция общественных центров населенных пунктов поселения, расширение сети торговых предприятий, предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, культурных, спортивных и медицинских учреждений, благоустройство и озеленение открытых пространств – площадей, бульваров, парков.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются.

Для расширения спектра предоставляемых населению услуг объектами общественного центра населенных пунктов, обеспечения объектами обслуживания отдаленных от центра территорий и на основании выполненных расчетов нормативного обеспечения генеральным планом предусматривается размещение следующих объектов общественно-деловой зоны.

В южной части поселка Мезмай планируется развитие существующего общественного центра обслуживания. В его составе предусматривается: культурно-развлекательный центр, деловой центр, торгово-бытовой центр, рынок. На свободных территориях в западной и северо-восточной частях поселка проектируются общественные подцентры в составе предприятий торгово-бытового назначения.

На территории проектируемого северо-восточного микрорайона, включаемого генеральным планом в границы поселка Мезмай, планируется размещение многофункционального общественного центра.

В станице Темнолесской на территории существующей и проектной застройки предусматривается создание общественных центров и подцентров обслуживания с размещением широкого спектра объектов культурно-бытового и социального назначения.

Отраженные в генеральном плане мероприятия по организации общественно-деловой зоны носят рекомендательный характер и призваны определить, прежде всего, функциональное назначение территории, но при этом предоставляют определенную свободу местным органам власти в выборе конкретных объектов для строительства в рамках разрешенных видов использования для данной функциональной зоны.

3.3.3. Зона туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов

Для размещения объектов туристско-рекреационного профиля предусматриваются новые территории, располагающиеся в следующих зонах:

  - зона Мезмай - Темнолесская и Пятигорские поляны,

  - зона Курджипса,

  - зона Азиш-Тау,

  - зона горы Монах,

  - зона горы Зауда и Ивановых полян,

  - зона горнолыжного катания горы Мезмай,

  - зона горнолыжного катания на Лагонакском нагорье.

Генеральным планом определяются границы наиболее крупных инвестиционных зон планируемого размещения объектов капитального строительства на территории Мезмайского сельского поселения Апшеронского района. Наиболее крупными являются: инвестиционный проект развития горнолыжного комплекса «Лагонаки I» и «Лагонаки II», площадки «Мезмай – Темнолесская», «район турбазы Лагонаки» и группа инвестиционных проектов развития площадки, «Лагонакское нагорье». Развитие этих площадок, рассчитанных инвесторами на прием десятков тысяч рекреантов при полном оборудовании системами коммунального обеспечения, даст необходимый приток инвестиций в развитие поселения и Апшеронского района в целом.

Генеральным планом предполагается создание условий для размещения на территории населенных пунктов Мезмайского сельского поселения объектов туристско-рекреационного профиля.

В отдельную функциональную зону туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов выделена территория туристско-рекреационной инфраструктуры. В эту зону входят: объекты размещения и питания рекреантов и туристов, предоставления им туристского, спортивного и специального инвентаря. В сфере туризма основными пунктами (объектами) размещения являются: гостиницы, приюты, турбазы, кемпинги, дома и базы отдыха.

Для размещения отдыхающих сеть оздоровительных учреждений ориентируется на развитие комплексов и объектов двух типов:

  - лечебно-оздоровительные комплексы (для взрослых и детей), ориентированные на использование бальнеологических свойств местности. Медицинско-лечебные объекты оздоровительного профиля включаются в состав лечебно-оздоровительного комплекса;

  - пансионаты для родителей с детьми, дома отдыха, туристические гостиницы разной звездности (в том числе по системе “все включено”) и т.п. Для оказания лечебно-медицинских услуг, включая услуги оздоровительного профиля, отдыхающему в данных учреждениях населению, создается сеть специализированных медицинских центров, располагающихся вне данных учреждений и обслуживающих сразу несколько учреждений отдыха.

Авторами проекта не ставилась задача четко структурировать туристско-рекреационные учреждения по их типам. Такой подход также дает большие возможности варьирования при осуществлении проекта администрацией и инвесторами. С экономической точки зрения ставится задача необходимости продления срока до круглогодичного функционирования и сокращения деятельности сезонных объектов отдыха не только за счет строительства спальных корпусов, но и за счет увеличения различных форм отдыха, развития зрелищных, спортивных и других массовых видов обслуживания отдыхающих, улучшения качества предлагаемых услуг. Проектом предусматривается размещение на территории пос.Мезмай и ст.Темнолесской культурно-зрелищных центров, спортивных комплексов, бассейнов под открытым небом и крытых, аквапарков, диагностических центров, поликлиники. Учреждения отдыха и туризма ориентируются в основном на отдых и оздоровление взрослых и взрослых с детьми.

Основной причиной компактного размещения зон туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов является максимально рациональное использование территориальных ресурсов, сохранение природных ландшафтов, как одного из основных ресурсов проектируемого туристско-рекреационного комплекса поселения.

Проектируемые зоны туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов проектом предусматриваются на свободных от застройки территориях Пятигорских полян и в ст.Темнолесской, в пос. Мезмай и в границах особой экономической зоны.

3.3.4. Рекреационная зона

В основу генерального плана Мезмайского сельского поселения положена приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территории и формированию системы зеленых насаждений и охраняемых природных территорий, т.е. «формирование природного каркаса территории».

На территории Мезмайского сельского поселения зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включают парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселения.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена тремя подзонами:

● Зона общественных пространств.

● Зона лесопарков.

● Зона прибрежных территорий.

Зона общественных пространств занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

Зона лесопарков занимает покрытые лесом участки территории в пределах границ населённых пунктов, свободные от застройки зданиями и сооружениями, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для прогулок и повседневного отдыха.

Зона прибрежных территорий играет формирующую роль при организации туристско-рекреационных территорий.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.;

-формирование зеленой зоны населенного пункта с выделением лесопарковой части с целью сохранения и развития природных комплексов.

Современное состояние и условия произрастания зеленых насаждений.

По особенностям комплекса природных условий на описываемой территории развит, в основном, ландшафт горных местностей.

Лесной ландшафт горных местностей представлен горно-лесным поясом. Нижняя полоса – лиственные дубово-грабовые леса. Верхнюю полосу образуют пихтовые, буковые, сосновые леса.

Леса с преобладанием кавказской пихты произрастают в полосе высот от 1000 до 1350 м. В примеси встречаются бук, клен, явор, ильм, ясень, кавказская липа. Ниже пихтового леса на высоте от 700 м до 1300 м располагаются массивы буково-пихтовых  лесов с подлеском из рододендрона, лавровишни, кавказской черники, боярышника. В лесах Лагонакского нагорья растут реликты дочетвертичного времени – самшит и тис, которые распространены в среднем течении реки Цица. В долине р. Курджипс тис и самшит известны по балкам Горелой, Пальмовой, в Гуамском ущелье и в ряде других мест.

В настоящее время система зеленых насаждений поселения включает в себя:

-территории лесных массивов, за границами населенных пунктов;

-внутритерриториальное озеленение населенных пунктов, вдоль рек и отдельных объектов массового посещения.

Лесная растительность выполняет защитную функцию, в связи с развитием туристско-рекреационного комплекса возрастает ее рекреационная, эстетическая и климаторегулирующая роль.

Рекреационная зона населенных пунктов поселения представлена существующими и проектируемыми парками, скверами территориями существующих и проектируемых спортивных сооружений, лесопарками, пляжем.

3.3.5. Производственная зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- развитие производственной застройки за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- перебазирование на перспективу экологически вредных предприятий из жилой зоны в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В настоящее время промышленность на планируемой территории практически отсутствует.

На перспективу в качестве основного направления экономического развития территории определен рекреационно-туристский сектор. Предусмотренные генеральным планом производственно-коммунальные зоны предназначены для обслуживания туристско-рекреационных комплексов.

Проектом планируется размещение следующих объектов коммунального и производственного назначения:

- по дороге на ст. Нижегородскую, к северу от пос.Мезмай в восточной части поляны Скала – объекты коммунально-бытового назначения такие как, комбинат бытового обслуживания в составе химчистки, прачечной; производственные мини-предприятия по переработке сельхозпродукции – пекарня, цех по производству полуфабрикатов, авто-транспортное и инженерно-транспортные предприятия, а также предусмотрена территория под размещение предприятия по санитарной очистке территории, которая расчитана на все поселение. Ближе к поселку размещается пожарное депо на 6 автомобилей;

- западнее в северной части поляны Исковой запроектирован логистический центр и таксопарк на 50 легковых автомобилей и 20 маршрутных такси вместимостью до 25 человек.

3.3.6. Коммунально-складская зона

Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

Размеры земельных участков, площади зданий и сооружений, емкость проектируемых объектов коммунально-складского хозяйства приняты в соответствии с установленными нормами и правилами проектирования, а также из расчета обслуживания постоянного и временного населения общей численностью 32 тысячи человек.

Для предварительного определения потребности в площади коммунально-складских территорий размеры коммунально-складских зон допускается принимать для постоянного населения из расчета 2,5 м2 на 1 человека; для обслуживания лечащихся и отдыхающих из расчета 6 м2 на одного лечащегося или отдыхающего.

К расчетному сроку минимальная потребность в площади коммунально-складских территорий составит 26250 м2 – для постоянного населения и 129288 м2 – для рекреантов. Итого потребуется 155538 м2 или 15,6 га.

Генеральным планом зарезервированы территории под размещение коммунально-складских зон в проектных границах населенных пунктов, а также в составе рекреационно-туристических комплексов «Лагонаки I», «Лагонаки II», «Азиш-Тау», «Монах», «Ивановы поляны».

В коммунальных зонах населенных пунктов размещается ряд объектов, рассчитанных на обслуживание всего поселения, включая территорию особой экономической зоны.

Коммунально-складское хозяйство на территории рекреационно-туристических комплексов нацелено главным образом на удовлетворение потребностей рекреантов и обслуживающего персонала.

Общая площадь коммунально-складских территорий согласно проектному решению составит 19,0 га.

На территории коммунально-складских зон проектом предусмотрены площадки для размещения:

- складов продовольственных и непродовольственных товаров – 77572 м2 или 7,7 га;

- логистического центра – 8421 м2 или 0,8 га.

- комплекса предприятий коммунального обслуживания – 23600 м2 или 2,4 га;

- предприятий транспорта - 32457 м2 или 3,2 га.

- специализированного предприятия по санитарной очистке территории – 38842 м2 или 3,9 га.

- пожарных депо – 9600 м2 или 1 га.

Ниже представлены проектные предложения по структуре коммунально-складских территорий, размещаемых в границах Мезмайского сельского поселения

п.Мезмай.

Общая площадь коммунально-складских территорий – 8,4 га.

в том числе

- Склады продовольственных и непродовольственных товаров:

- размер земельного участка – 8572 м2;

- площадь склада – 2800 м2.

- Логистический центр:

- размер земельного участка – 8421 м2;

- площадь склада – 3 000 м2;

- площадь стоянок большегрузного транспорта – 4 000 м2;

- количество грузовых автомобилей – 20.

- Таксомоторный парк

- размер земельного участка – 18657 м2;

- количество легковых автомобилей – 50;

- количество маршрутных такси – 20.

- Предприятие по санитарной очистке территории:

- размер земельного участка – 38842 м2;

- количество пожарных автомобилей – 16;

- Пожарное депо

- размер земельного участка – 4800 м2;

- количество машин спецтехники – 6;

- Прачечная самообслуживания:

- размер земельного участка - 1500 м2;

- производительность – 210 кг/смену.

- Химчистка самообслуживания:

- размер земельного участка  - 1300 м2;

- производительность – 20 кг/смену.

- Банно-оздоровительный комплекс для обслуживающего персонала:

- размер земельного участка - 2000 м2;

- вместимость – 50 мест

- Административно-общественное здание – 300 м2.

Лагонаки I и Лагонаки II

Общая площадь коммунально-складских территорий – 7,58 га.

в том числе

- Склады продовольственных и непродовольственных товаров:

- размер земельного участка – 12000 м2;

- площадь склада – 4200 м2.

- Прачечная самообслуживания:

- размер земельного участка - 2000 м2;

- производительность – 500 кг/смену;

- Химчистка самообслуживания:

- размер земельного участка  - 2000 м2;

- производительность – 35 кг/смену;

- Гаражи и площадки для хранения и ремонта обслуживающей спецтехники:

- размер земельного участка – 13800 м2;

- количество машин спецтехники – 30;

- рабочих мест – 35.

- Пожарное депо

- размер земельного участка – 4800 м2;

- количество пожарных автомобилей – 6;

Рекреационный комплекс «Монах»

Общая площадь коммунально-складских территорий – 0,75 га.

в том числе

- Склады продовольственных и непродовольственных товаров:

- размер земельного участка – 5000 м2;

- площадь склада – 1700 м2.

- Прачечная самообслуживания:

- размер земельного участка - 1500 м2;

- производительность – 170 кг/смену;

- Химчистка самообслуживания:

- размер земельного участка - 1000 м2;

- производительность – 10 кг/смену;

3.3.7. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них), существующей узкоколейной  железной дорогой Гуамка-Мезмай и проектируемой узкоколейной железной дорогой Мезмай-Лагонаки и Мезмай-Темнолесская с сопутствующими объектами. Кроме того в данную зону входят объекты инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся проектируемые автомобильные дороги:

- автомобильная дорога Нижегородская - Мезмай – Лагонаки;

- автомобильные дороги Мезмай - Лагонаки, Гуамка –Мезмай, Мезмай-автодорога Даховская-Лагонаки;

- в качестве подъездной автодороги к северному склону Лагонакского хребта планируется модернизировать существующую лесовозную дорогу Мезмай-Лагонакский хребет;

и существующая автомобильная дорога Даховская – Лагонаки, предусмотренная под рекострукцию.

Разрешенные виды объектов для размещения в зоне транспортной инфраструктуры: мотели для легкового и грузового автотранспорта, сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, предприятия по обслуживанию транспортных средств, предприятия общественного питания, магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП), а также санитарно-защитными зонами и разрывами от соответствующих объектов.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

3.3.8. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующих границ населенных пунктов поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах существующих границ могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

3.3.9. Зоны специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться территории, занятые: кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

К зоне специального назначения на территории Мезмайского сельского поселения относится территория кладбищ традиционного захоронения.

Проектом сохраняются существующие кладбища в пос. Мезмай и ст. Темнолесской, новые территории для захоронений генеральным планом предлагаются на прирезаемых землях к существующим территориям кладбищ.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» в Апшеронском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО (Апшеронское городское поселение).

До строительства мусоросортировочного комплекса в Апшеронском районе генеральным планом сохраняется существующая система очистки территории поселения.

На территории Мезмайского сельского поселения существующих свалок мусора нет. Отходы вывозятся на свалку мусора в г.Апшеронск.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

3.4. Предложения по развитию туристско-рекреационного

и лечебно-оздоровительного комплекса

Мезмайского сельского поселения

Апшеронский район и Мезмайское поселение в частности по праву считается одним из красивейших мест Кубани.

Территория Мезмайского сельского поселения располагает по характеру различными уникальными природными ландшафтами, туристскими и бальнеологическими ресурсами и археологическими памятниками, к которым относятся:

-средневысотные альпийские луга горной лесной зоны, уникальные пещеры, скалы, горные вершины высотой до 2000 м, горные склоны, культурно-этнографические объекты, горные реки, ущелья, водопады, стоянки древнего человека, множество смотровых и обзорных площадок. Сопутствующий благоприятный температурно-ветровой и радиационный режим создают реальные условия для развития таких видов туризма как экологический, познавательный, ландшафтный, природный, горный туризм, приключенческий, экстремальный, культурно-этнический, альпинизм, спортивное ориентирование, горнолыжный спорт, дельтапланеризм, рафтинг, каньонинг.

На рассматриваемой территории, планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (Мезмайское и Нижегородское сельские поселения), в составе которой предусматривается создание горнолыжного комплекса с соответствующей инфраструктурой.

Центром туристских маршрутов является поселок Мезмай, из которого в настоящее время имеется 15 туристских маршрутов разных способов передвижения группами от 10 до 50 человек – пеших, конных, автотранспортом, по узкоколейной железной дороге через Гуамское ущелье.

На территории поселения генеральным планом обозначены зоны по типам и видам туризма:

а) горнолыжного туризма;

б) природно-познавательного и ландшафтного туризма;

в) этнографическая;

г) экстремального туризма.

а) Зона горнолыжного туризма представлена частью плато Лагонаки (высота 1700-1900 м над уровнем моря), находящимся в южной части поселения на границе с Республикой Адыгея.

Горноклиматические условия зоны благоприятны для создания горнолыжного комплекса, доступного широким слоям населения Юга и Центральной части России. Перепад склонов 300-6500м при удержании снежного покрова на протяжении 5-6 месяцев создает превосходные условия для лыжного и горнолыжного отдыха семейного типа.

Горные склоны в окрестностях Лагонакского нагорья имеют большой потенциал для развития как горнолыжного и других зимних видов спорта, так и для летнего спорта и туризма.

Основная задача каждого из комплексов – это создание современного горно-спортивного комплекса с формированием максимально комфортной среды, обеспечение высокого уровня его инвестиционной привлекательности при одновременном корректном включении проектируемой застройки в уникальную природную среду с активным использованием ландшафтных возможностей территории.

Основными требованиями к горнолыжным комплексам на территории Лагонакского нагорья являются:

- максимально эффективное использование всех зданий и сооружений комплекса в течение всего года (исключение «мертвых» сезонов)

- оптимальное размещение на территории объекта зданий и сооружений различного функционального назначения, гармонично увязанных в единый комплекс;

- обеспечение принимаемыми проектными решениями максимально возможного сохранения ландшафта и уникальной природной среды как при строительстве, так и в процессе эксплуатации комплекса;

- учет перспективного развития прилегающих территорий комплекса с активной интеграцией в них зданий и сооружений.

Проблемными вопросами реализации данного проекта является обеспечение транспортной доступности зоны, восполнение дефицита энергоресурсов, строительство объектов размещения, питания и горно-подъемного обслуживания.

б) Зона природно-познавательного и ландшафтного туризма, экологического и видового туризма.

Зона включает самобытные природные объекты туристского показа:

обзорные и смотровые площадки, хребты, водопады Курджипского ущелья, поселка Мезмай и станицы Темнолесской, Пятигорских полян и Камышановых полян, плато Лагонаки и дороги от станицы Даховская (Республика Адыгея) до Азишского перевала.

На данных территориях расположены самобытные природные обекты туристского показа: Гуамское ущелье, обзорные и смотровые площадки, хребты, водопады, пещеры. Зона благоприятна для проведения разнообразных туристско-экскурсионных массовых пешеходных, конных и автомобильных маршрутов. Для конного туризма организованы конные дворы в поселке Мезмай, в районе горы Зауда, в станице Темнолесской.

в) Этнографическая зона.

Зона включает этнографические памятники: скифские дольмены в районе хребта «Гуама» и хребта «Азиштау», Свято-духов скит, стоянку древнего человека и Тмутараканский вал. Сюда также можно отнести искусственно создаваемую этнографическую зону по существующим и вновь строящимся транспортным магистралям в местах ландшафтного показа, на альпийских лугах, смотровых и обзорных площадках, кемпингах и частично у заправочных станций, а также в населенных пунктах поселке Мезмай и станице Темнолесская, где расположено множество памятников археологии – курганных групп, городищ.

В качестве этнографических объектов могут выступать построенные постоялые дворы, курени, молочные фермы, пчеловодческие хозяйства, охотничьи дома, рыбные заводы и др. Такие объекты должны отличаться характерной архитектурой, наличием предметов промысла, хозяйственного инвентаря и утвари,  самобытной национальной кухней и обрядами. Это должно сочетаться с применением современной техники и технологии, учитывая, что эти объекты должны быть не только демонстрационными, но и производственными. Туристам должна быть обеспечена возможность знакомства с национальной кухней, приобретение промысловых товаров и сувениров.

г) Зона экстремального и приключенческого туризма.

К этой зоне относятся русло реки Курджипс в районе п.Мезмай.

Эта территория благоприятна для таких видов туризма как рафтинг и консонинг.

В зону экстремального туризма генеральным планом включено плато Лагонаки и территории западной и центральной частей поселения. Здесь в летний период можно заниматься дельтапланеризмом, джипингом, велотуризмом, горным туризмом, спелеотуризмом, мототуризмом.

В пределах проектируемого горнолыжного комплекса Мезмай может получить развитие горный туризм, велотуризм и мототуризм, альпинизм.

Территория, примыкающая к автодороге «Даховская-Лагонаки» является широко известной и наиболее посещаемой местностью в связи с наличием здесь множества интересных пещер, территорий для лыжного спорта. Проектом предусматривается развитие здесь спелеотуризма, мототуризма, лыжного туризма и пешего туризма. Этот район является наиболее перспективным и поэтому развитие его является первоочередной задачей.

Следующим первоочередным мероприятием, не требующим значительных капиталовложений, является создание конного хозяйства в Ивановой поляне, которая находится в ведении Мезмайской сельской администрации. Наличие водных источников и достаточной площади (около 30 га) для выпаса лошадей делает это место очень удобным для организации конного хозяйства и, следовательно, конного туризма.

Реализация данного проекта позволяет удовлетворить спрос на услуги конного спорта как в Апшеронском районе, так и в г.Краснодаре. Это позволит также создать новые рабочие места (нехватка рабочих мест в п.Мезмай в настоящее время является серьезной проблемой). Данное предприятие следует отнести к муниципальным, что позволит перечислить в бюджет всю прибыль, а не только налоговые отчисления.

Развитие планируемых зон по видам туризма связано с решением общих проблем:

-обеспечение транспортной доступности, обустройство объектов показа;

-обеспечение безопасности туристов оборудованными смотровыми площадками, устранение опасности камнепадов.

В отдельную функциональную зону туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов выделена территория туристско-рекреационной инфраструктуры. В эту зону входят: объекты размещения и питания туристов, предоставления им туристского, спортивного и специального инвентаря. В сфере туризма основными пунктами (объектами) размещения являются: гостиницы, приюты, турбазы, кемпинги, дома и базы отдыха, оборудованные стоянками транспорта,

Количество, размер и размещение этих объектов, формирующих одну или несколько подзон данного функционального назначения определяется рядом факторов: число и размер туристских групп, срок пребывания туристов (в среднем 7дней в сезонный и 2 дня во внесезонный период), коэффициент сезонности по каждому маршруту (0,50-0,55), средний коэффициент нагрузки (0,65).

Расчет потребности в номерном фонде санаториев, пансионатов и курортных гостиниц круглогодичного функционирования производится с учетом сроков пребывания рекреантов – 18 дней в сезонный и 7 дней во внесезонный период.

Создание туристско-рекреационной инфраструктуры предполагается осуществить на первом этапе путем реконструкции и переоснащения действующих пунктов размещения и питания туристов, а на последующих этапах – создавать заново.

Планируемые зоны развития различных видов туризма, туристские маршруты, объекты туристского притяжения обозначены на Схеме санаторно-курортного и туристского развития территории (ГП - 11).

Комплекс природно-климатических и природно-сырьевых факторов Мезмайского сельского поселения позволяет развивать на его территории помимо туристского комплекса, лечебно-оздоровительный комплекс.

Почти две с половиной тысячи лет в медицине активно используются лечебные свойства горного и предгорного климата. Уникальное, в первую очередь, его экологическое состояние в рассматриваемом поселении открывает большие перспективы.

Климат рассматриваемого поселения отличается разнообразием. В его формировании (общих физико-географических и климатических условий той ландшафтной зоны, в которой находится горная местность) участвует множество разнородных факторов (особенности рельефа, высота над уровнем моря, расположение склонов, почвенный и растительный покров и т.п.) Общими чертами горного климата являются: пониженное атмосферное давление и температура воздуха, его чистота и повышенная интенсивность солнечной радиации, особенно ценным свойством которой в горах является относительное богатство, ультрафиолетовыми лучами. Эти свойства горного климата выражены тем сильнее, чем больше высота над уровнем моря.

Повышенное излучение Солнца, сниженное давление и весовое содержание кислорода в воздухе оказывают благотворное влияние на важнейшие системы организма. Благодаря повышенной прозрачности и чистоте воздуха высока естественная ионизация воздуха. Окислительные свойства кислорода свежего воздуха значительно выше, чем воздуха помещений. Поэтому при климатолечении отмечаются повышение потребления кислорода, уменьшение гипоксии головного мозга, улучшение его регулирующей функции, нормализация дыхания и окислительных процессов.

Климатические факторы относятся к естественным раздражителям организма, поэтому использование их с целью стимуляции жизнедеятельности организма является биологически обоснованным оздоровительным и лечебным мероприятием практически при любом заболевании.

Рассматриваемый регион располагает благоприятными перспективами для развития круглогодичного климатолечения.

Для горных регионов наиболее ценными в лечебном отношении свойствами климата являются следующие:

высокий уровень солнечной радиации с большой долей ультрафиолетовых лучей, важных с биологической точки зрения;

- малый период ультрафиолетового голодания и высокая биологическая активность радиации;

- невысокая облачность и влажность воздуха;

- насыщенность воздуха фитонцидами;

- ровный ход термического и барического режима, что важно для организма человека.

В целом можно заключить, что горный климат благоприятен для создания здесь лечебно-оздоровительных комплексов, для лечения легочных и многих других заболеваний, для реабилитации и оздоровительных видов отдыха, для тренировок спортсменов, для развития горнолыжного и других популярных видов туризма.

На территории поселения разведаны минеральные воды, выведенные на поверхность земли как воды буровых скважин. Эти воды получены при нефте- и газопоисковых работах. Вода по химическому составу гидрокарбонатная натриевая с минерализацией.

Характеристика и химический анализ минеральных и термальных вод существующих источников, приведены в разделе «Рекогносцировочное обследование участков выхода минеральных вод».

Для широкого применения выявленных источников подземных вод применительно к хозяйственным нуждам и бальнеологическому использованию потребуется дополнительная разведка, которая позволит уточнить производительность месторождений и состав воды.

Схема санаторно-курортного и туристского развития территории поселения ГП-11

Карта туризма Нижегородского и Мезмайского СП

4.Инженерная подготовка территории

В данном разделе рассматривается территория Мезмайского сельского поселения Апшеронского района, включающая п. Мезмай, ст. Темнолесскую.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от опасных геологических процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО «ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2012 году, к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Мезмайском сельском поселении следует отнести:

- затопление;

- заболачивание, подтопление в поймах рек и балок;

- гравитационные процессы: оползни, обвалы, осыпи, крип;

- боковая и глубинная эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- карст;

- лавины;

- сейсмичность.

Опасные геологические процессы, описаны по материалам ГУП «Кубаньгеология».

Территория Мезмайского сельского поселения находится в пределах высоких и средних гор Северо-Западного Кавказа.

По крупным формам рельефа рассматриваемая территория подразделяется на две основные части: среднегорную с абсолютными отметками от 278 до 700 м, а также горную и высокогорную с абсолютными отметками от 700 до 1700 м и более.

Северная часть территории (хребет Гуама) – это средние горы и их склоны, разделенные долиной реки Курджипс, ее притоками и многочисленными балками. Склоны хребта довольно пологие, с абсолютными отметками от 700 до 1000 м и более. Хребет Гуама расположен на севере плато Лагонаки. Протягивается с юго-запада от реки Курджипс на северо-восток к реке Белой. Его длина 222 км. Высшая точка – Пятигорская поляна – 1230 м. Сложен известняками, доломитами, песчано-глинистыми отложениями. Западные и восточные окончания хребта скалисты, южный склон крутой, четко оконтурен рекой Мезмай. На некоторых участках хребта развит карст – пещеры, воронки, колодцы.

Южная часть территории представляет собой горный и высокогорный рельеф с абсолютными отметками от 1100 м до 1200-1700 м и более.

Основным элементом рельефа здесь являются крупные хребты, имеющие линейное общекавказское направление, главными хребтами этой части являются хребты Азиш-Тау и Лагонакский.

Хребет Азиш-Тау расположен в верховьях реки Курджипс, ограничивает территорию Мезмайского сельского поселения с юго-востока. Наибольшая высота хребта в пределах поселения 1400 м. Сложен хребет, в основном, известняками, доломитами, аргиллитами, песчаниками. В целом, юго-восточный склон хребта крутой, в верхней части оконтурен стеной известняковых скал. Северо-западный  склон хребта, граничащий с поселением, представляет собой наклоненное на северо-запад плато, рассеченное небольшими ущельями и долинами рек бассейна р. Курджипс. На хребте развит карст.

Хребет Лагонакский расположен на западе плато Лагонаки между долинами р. Цица и Сухой балки. Мезмайское сельское поселение Лагонакский хребет ограничивает с юга и юго-запада. Высшие точки хребта – г. Матук высотой 1957,4 м и г. Житная высотой 1995,9 м. По периферии хребет четко оконтурен крутыми, местами обрывистыми скалами. Длина Лагонакского хребта 16 км. Сложен он мощной толщей известняков и отложениями мела.

Техногенные формы рельефа развиты слабо. Они имеются только в местах подрезки склонов при прокладке газопроводов, на вырубках леса (современные овраги, промоины и т.п.).

Более мелкими формами рельефа территории Мезмайского сельского поселения являются:

-долина реки Курджипс и долины ее притоков;

-склоны хребтов различной крутизны и экспозиции;

-оползневые склоны;

-карстовые формы рельефа;

-водоразделы хребтов.

Долина р. Курджипс на территории Мезмайского сельского поселения проходит в узком ущелье V-образной формы, шириной не более 40-50 м. Борта долины крутые, как правило, более 300, эрозионные, оползневые и обвальные.

При впадении в реку Курджипс реки Мезмай на территории п. Мезмай (в Мезмайской котловине) долина расширяется до 300 м. Рельеф долины приобретает террасированный характер, что позволяет выделить надпойменную террасу р. Курджипс, которая не затапливается в паводковый период.

Ширина русел рек Курджипс, Мезмай в п. Мезмай и ст. Темнолесской в среднем составляет не более 15,0 м. Русла рек, как правило, многорукавные. Днище русел сложены гравием, галькой и валунами с преобладанием крупной фракции, а также описаны выходы гребней коренных пород, т.е. днище порожистое.

Поймы р.Курджипс и р.Мезмай узкие, извилистые, бугристые, с развитой сетью сухих рукавов. Местный уклон поймы к руслу, общий уклон в северо-западном направлении. Превышение поймы над руслом составляет примерно 1,0м. В период паводков поверхность поймы заливается водой.

Надпойменная терраса имеет превышение над руслом более 4,0-5,0м. Поверхность ее неровная волнистая, изрезанная густой эрозионной сетью промоин различной глубины. Надпойменная терраса цокольная, залегает на коренных отложениях.

Уклон поверхности к руслу примерно 50. В левом борту реки Мезмай имеется обнажение, где, пойма размыта и превышение надпойменной террасы над руслом составляет 4,0-4,5 м.

В современном рельефе хорошо выражена балочная сеть. Река Курджипс имеет крупные левобережные притоки – балку Алебастровую, б.Сухую, б.Чинаровую, б.Федосова, р.Молочку, р.Андронова, руч.Глубокий и др., правобережные притоки - р. Мезмай, б. Пальмовую, Сухой Курджипс и др.

Крупные левобережные притоки р. Мезмай: р. Горелая, Герисковая и др. Крупные правобережные притоки реки Мезмай:  р. Чинарка, р. Каменная балка. Более мелкие эрозионные врезы густой кружевной сетью покрывают склоны хребта Гуама в северной части территории и хребтов Азиш-Тау и Лагонакского в южной части территории. Наиболее крупные балки врезаны в склоны на 50-100 и более метров, склоны симметричны. В верховьях их крутизна может достигать 35-45( и более (на этих участках нет отложений), зачастую долины притоков проходят в узких обрывистых ущельях, разрушаемых боковой эрозией.

В среднем и нижнем течении балочная сеть характеризуется уклонами 15-25( и менее. Днища сложены полуокатанным крупнообломочным материалом. Ближе к базису эрозии русла балок и мелких врезов расширяются, уменьшается глубина их вреза и выполаживается уклон.

По балкам и рекам при отсутствии раскорчевки завалов в период паводков возможно затопление. Часть водотоков селеопасна.

Практически все русла крупных и мелких эрозионных врезов обводнены в осеннее-зимне-весенний период.

Склоны хребтов различной крутизны и экспозиции.

Склоны хребта Гуама  (северная часть территории), как правило, крутые в нижней части и более пологие в привершинной части. Склоны делювиальные, деляпсивные, по профилю волнистые, ступенчатые, изрезанные эрозионной сетью. Преобладают склоны крутизной до 150. В целом, строение сложное.

Склоны Лагонакского хребта и Азиш-Тау (южная часть территории) также крутые и даже обрывистые в нижней части и более пологие в приводораздельной части. Склоны деляпсивные и делювиальные, в основном, очень сложного строения. Преобладают склоны крутизной более 150.

Гравитационные формы рельефа представлены обвалами, оползнями, осыпями и развиты, в основном, на крутых склонах, в долинах рек и балок. Южнее п. Мезмай склоны долины реки Курджипс буквально поражены обвально-оползневыми процессами. Обвалы и оползни также развиты в пределах тектонических нарушений и закарстованных территорий.

Как правило, все оползни происходят с захватом коренных пород. Они развиты вдоль уступов речных террас, вдоль автодорог, на крутых склонах.

Карстовые формы рельефа подразделяются на поверхностные и подземные. Среди поверхностных форм на Лагонакском нагорье широко развиты кары, карстовые рвы, поноры, карстовые воронки, котловины, холмы, башни. Подземный карст представлен карстовыми колодцами, шахтами, пещерами.

Каньоны – форма рельефа, связанная с карстовыми явлениями и тектоническими разломами, развита в центральной и южной частях территории. Наиболее известные каньоны Сухой Курджипс, балка Сухая.

Водоразделы хребта Гуама в западной части Мезмайского сельского поселения достаточно пологие, обширные,  сложной конфигурации. В восточной части, где интенсивная изрезанность территории водотоками, водоразделы незначительные по размеру, эллипсовидные, пикообразные.

Водоразделы хребтов Лагонакского и Азиш-Тау, как правило, узкие пикообразные, и редко протяженные, ступенчатые.

Главной водной артерией сельского поселения является река Курджипс с многочисленными притоками. Самым большим правобережным притоком р. Курджипс является река Мезмай. Эти водные артерии относятся  к горному типу рек с быстрым течением, берущих начало с ледников и снежников северного склона Западного Кавказа.

Река Курджипс берет начало из родника на северо-восточном склоне горы Абадзеш плато Лагонаки на высоте 2100 м и впадает в р. Белую в 2 км к юго-западу от г. Майкоп, длина реки 100 км.

Бассейн р.Курджипс, вытянутый в меридиональном направлении, расположен на северном склоне западной части Главного Кавказского хребта. На западе бассейн р.Курджипс граничит с бассейном р.Пшеха, на востоке – с бассейнами мелких притоков р.Белая. Преобладающая часть бассейна расположена в зоне куэст, с распространенными здесь дубовыми лесами. Бассейн характеризуется небольшой устойчивой шириной, составляющей в среднем около 12 км, при длине 65 км. Грунты суглинистые, местами глинистые, сильно размокаемые. Долина реки V-образная.

У южной границы участка, в верхнем течении р. Курджипс протекает по полого наклоненной на север структурно-денудационной поверхности, правое крыло которой поднято на 200м по линии Курджипского разлома. Начиная от истоков р. Курджипс врезана не более чем на 20-30 м. Но пройдя устье своего левого притока – реки Молочной, р.Курджипс образует относительно неглубокое (150-200 м), но довольно длинное (около 12 км) ущелье, тянущееся до п. Мезмай. Здесь происходит расширение долины, в которой и расположен п.Мезмай.

Северо-западнее п.Мезмай, пропилив у западного окончания хр.Гуама, р.Курджипс выработала глубокий каньон глубиной около 400 м, длиной 3,0 км в зоне разлома в доломитизированных известняках. Местами ущелье сужается до 2,0 м.

Гуамское ущелье – это гиганский каньон, сильно изломанный, в плане, в котором с большой скоростью несется р. Курджипс. На 3,0 км длины ущелья река падает на 82 м, причем эти 82 м неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие уклоны русла сменяются крупными уступами со срывающими вниз водопадами.

В бассейне р. Курджипс наиболее крупные левобережные притоки – балка Алебастровая, Сухая, Чинаровая, Федосова, р.Молочка, Андронова, р.Глубокий и др., из правобережных наиболее крупные – р.Мезмай, б.Пальмовая, Сухой Курджипс и др. Все они горного типа, с большими неравными уклонами, быстрым течением, сильными, внезапными паводками, резкими колебаниями горизонта высоких вод. В южной части района (балка Сухая и др.) речная сеть на отдельных участках отмирает из-за закарстованности рельефа и молодых тектонических подвижек.

В засушливые годы малые притоки и балки р. Курджипс пересыхают.

Река Курджипс относится к рекам с весенне-летним половодьем и паводками в течение всего года с преобладанием в холодное время года. Водный режим реки Курджипс определяется типом питания, который в свою очередь обуславливает особенности половодья – время его прохождения, продолжительность, высоту подъема.

Питание реки Курджипс смешанное и формируется за счет талых снеговых, дождевых и подземных вод.

Для водного режима данной территории характерно наличие невысокого распластанного весенне-летнего половодья, которое длится обычно с марта по июль. Продолжительность половодья 3-3,5 месяцев. На общий фон половодья накладываются пики дождевых паводков, наибольшая высота и повторяемость которых падает на период с апреля по декабрь. Основными факторами, определяющими величину максимального расхода и объем паводкового стока, является интенсивность и величина слоя выпавших осадков, а также предшествующая увлажненность бассейна. Средняя продолжительность подъема наибольшего в году дождевого паводка составляет 3 дня, спада-6 дней. Общая продолжительность паводков колеблется от 4 до 16 суток.

Межень неустойчивая, непродолжительная отмечается в летне-осенний период и зимой.

Гидрогеологические структуры территории сельского поселения входят в пределы Большекавказского бассейна подземных вод.

Гидрогеологические условия данной территории сложны и разнообразны и вызваны своеобразием ее геологического и геоморфологического строения. Интенсивная экзогенно-тектоническая раздробленность горных пород обусловила, в основном, спорадическое распространение трещинно-грунтовых подземных вод.

Порово-пластовые воды связаны с четвертичными рыхлыми образованиями и терригенными породами дочетвертичного возраста

Четвертичные образования развиты в виде прерывистого покрова различной мощности. Среди них интерес представляют аллювиальные отложения рек Курджипс и Мезмай и делювиально-коллювиальные отложения. Мощности водоносных горизонтов составляют первые метры. Грунтовые воды четвертичных отложений приятны на вкус, прозрачные, бесцветные, холодные. Они нередко используются для водоснабжения населенных пунктов. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации речных вод и атмосферных осадков.

Порово-пластовые и трещинно-грунтовые воды дочетвертичных пород развиты в южной части площади и характеризуются либо малой водообильностью, либо крайне спорадической обводненностью. Основным источником питания подземных вод данного комплекса являются атмосферные осадки.

Наибольшее распространение имеют карстовые воды, связанные с карбонатными породами верхней юры и нижнего мела.

Карстовые воды приурочены к области развития карбонатных пород, слагающих хребты Нагой-Чук, Лагонаки и Черногорье. Источники характеризуются постоянным режимом. Большинство из них выходит из небольших пещер и полостей, а чаще из-под делювиально-коллювиальных отложений, перекрывающих эти пещеры. Ввиду сильной закарстованности пород реки становятся подземными на участках, где их русла пересекают известняки.

Областями питания карстовых вод являются склоны и плоские водораздельные поверхности, где на протяжении всего года сохраняются большие снежники. Атмосферные, а также талые воды, проникая по карстовым полостям до контакта известняков с аргиллитами, которые являются водоупором, образуют водоносный горизонт.

Воды, в основном, гидрокарбонатные кальциевые. Отмечаются также и смешанные гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды. Воды пресные, прозрачные, чистые, с хорошими вкусовыми качествами. Они используются в целях водоснабжения.

Зоны развития трещинно-жильных вод приурочены к тектоническим нарушениям. Тектонические зоны обводнены неравномерно. По химическому составу воды различные, смешанные. В зоне выветривания преобладают гидрокарбонатные, сульфатные, кальциевые и магниевые, на больших глубинах – хлоридные и натриевые. Наряду с пресными водами встречаются и минерализованные источники.

По имеющимся данным установлено, что с глубиной возрастает минерализация и изменяется химический состав вод от гидрокарбонатных кальциевых к хлоридным кальциево-натриевым. В области Лагонакской зоны развиты чисто гидрокарбонатные кальциевые воды.

Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Затопление рассматриваемой территории поверхностными водами возможно вблизи  пойм рек и на пониженных частях во время паводков.

Затопление происходит каждый год с различной интенсивностью, подъем поверхностных вод происходит на высоту более 2,0 м. Об интенсивности прохода паводковых вод свидетельствует частично разрушенное берегоукрепление на р. Мезмай, разрушенный старый мост на р. Курджипс.

Подтопление отмечается на территории пойменной террасы в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов в высокогорной части северного склона Кавказа в весенне-летний период и длится до нескольких недель. В период половодья и связанного с ним подъема уровня поверхностных вод в реках создается подпор стоку и разгрузке подземных вод на прилегающих к реке участках, что приводит к подъему уровня подземных вод. Подтопленными могут оказаться не только пойменная терраса, но и частично прилегающие к ней склоны.

Гравитационные процессы.

Оползни.

По структуре оползневых тел оползни классифицируются следующим образом: оползни-блоки, отличающиеся относительной сохранностью первоначальной структуры отделившихся от коренного склона пород; консистентные оползни, претерпевшие значительное или полное изменение структуры, состояния и свойств всей массы сместившихся пород; а также блоково-консистентные, т.е. оползни-блоки, переходящие в консистентные. По характеру захвата горных пород выделены оползни в четвертичных отложениях и с захватом дочетвертичных пород.

В южной части территории Апшеронского района мощность четвертичных образований составляет 2-3 м, к подножью склонов иногда до 8 м, поэтому практически все оползни происходят с захватом коренных пород, выделены крупные оползневые массивы. Большинство из оползней (более 75%) являются блоковыми и блоково-консистентными. Распределение их по площади весьма неравномерно.

Современные активные оползни развиты вдоль уступов речных террас и вдоль автодорог.

Пространственное развитие оползней и степень их активности определяется следующими постоянными и переменными факторами: структурно-тектоническими, геоморфологическими, литологическими, гидрогеологическими, климатическими, антропогенными, биосферными. Кроме того, ряд экзогенных процессов также являются факторами, влияющими на динамику развития оползней.

На карте инженерно-геологического районирования оползни, не выражаемые в масштабе карты, показаны одним условным значком без выделения их по структуре оползневых тел.

Крип. Термин "крип" широко употребляется для обозначения медленных массовых движений покровных и, в меньшей мере, коренных отложений вниз по склону без нарушения их сплошности.

Крип как явление наблюдается на склонах, сложенных как рыхлыми, так и связанными породами, происходящее под влиянием силы тяжести, в том числе и в результате действия сил собственного веса, и облегчаемое присутствием воды, чередованием увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания, развитием и отмиранием корней растений и деятельностью роющих животных. В результате интенсивных криповых подвижек создаются специфические волнистые, мелкобугристо-западинные, тропинчатые склоны.

Для описываемого процесса характерно отсутствие четких площадных границ и сравнительно незначительная (до 3-4 м) глубина деформаций пород.

На рассматриваемой территории крип развит повсеместно. Исключение составляют днища долин рек и горное плато, сложенное субгоризонтально залегающими юрскими известняками (северо-западный склон хр.Азиш-Тау). Пораженность территории крипом от 10 до 30%.

Обвалы. Под обвалами понимают обрушение  крутых склонов, береговых обрывов, техногенных уступов блоков и обломков горных пород в условиях свободного падения.

Наиболее интенсивно обвальные процессы на территории Апшеронского района развиваются в среднегорном и высокогорном поясах. Участки крупных обвалов формируются, как правило, по линиям тектонических нарушений и зонам интенсивной трещиноватости.

Наиболее мощные древние и современные обвалы приурочены к скальным обнажениям известняков на южном склоне хр. Азиш – Тау, на восточном склоне хр. Каменное море, на южном склоне хр. Гуама, вдоль бортов каньонов р.Курджипс, б.Сухой и др.

Современные крупные обвалы происходят по уступам куэстовых хребтов, обрывающихся к долинам и ущельям горных рек. Обрушившийся материал образует у подножия мощные обвальные шлейфы. Крупные известняковые глыбы достигают днищ долин горных рек. Пораженность обвалами в пределах отдельных участков составляет до 10%, редко до 30%. Скальные обнажения подвержены обвалам на всей своей площади.

Обвалы, формирующиеся на техногенных уступах, также имеют сравнительно широкое распространение. Такие обвалы наблюдаются в горной части края вдоль линейных инженерных сооружений. Во временном режиме развития этой группы обвалов выделяются общие природные циклы активизации, которые усложняются чисто антропогенным вмешательством в природную среду.

Осыпи - один из важных и довольно широко развитых на описываемой территории процессов. Осыпной процесс сводится, в основном, к непрерывному отделению от массива и скатыванию продуктов выветривания горных пород в виде отдельных обломков различных размеров (от глыб до дресвы и щебня) к подножиям склонов. Осыпи характерны, преимущественно, для крутых склонов, сложенных легко выветривающимися трещиноватыми породами.

В высокогорном поясе осыпные процессы развиты широкой полосой вдоль нижней границы пояса, пораженность которой составляет 5-10%. Крупные осыпные участки в среднегорном поясе приурочены к высоким вертикальным уступам куэстовых хребтов. В средней части Лагонакской переходной ступени мощные активные осыпи развиваются по структурно-тектоническим и, в меньшей степени, по эрозионным уступам.

Существует два направления деятельности постоянных водотоков: донные (глубинные) эрозионно-аккумулятивные процессы и береговые (боковые) эрозионно-аккумулятивные процессы.

Зона интенсивной донной (глубинной) эрозии постоянных водотоков отмечается в приводораздельной зоне в верховьях и отдельных участках среднего течения рек Курджипс, Мезмай и их притоков, главной причиной возникновения являются орографические, литологические, возможно также неотектонические факторы. Наиболее ярко проявляется донная эрозия в б. Сухой и ее притоках, по руслу р.Курджипс, выше по течению р. Мезмай. Наиболее интенсивная донная эрозия отмечена в среднегорном и высокогорном поясе. Характерными формами рельефа являются узкие щели, каньоны, водопады. В низко-среднегорной зоне донная эрозия фиксируется по русловым врезам в коренных породах, характерным практически для всех притоков 2-го и 3-го порядков. На притоках 1-го порядка (р. Мезмай и др.) и основных рек (Курджипс) донная эрозия развита фрагментарно, в рельефе отражается в порогах.

Донная аккумуляция наблюдается в руслах рек Мезмай Курджипс и их притоков 1-го порядка. Формы аккумуляции представлены побочнями, русловым аллювием, косами.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на берегах постоянных водотоков (боковая эрозия и аккумуляция). Береговые эрозионные процессы сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Эрозия почти не сопровождается обвально-оползневыми явлениями, лишь при размыве пойменных террас.

Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, в зависимости от темпов отступания эрозионных берегов. В пределах описываемой территории все речные террасы являются цокольными, так как в их основании залегают достаточно прочные породы (аргиллиты и аргиллитоподобные глины с прослоями известняков и песчаников). Скорость боковой эрозии рек Мезмайском сельском поселении относится к умеренной, так как составляет 0,1-1 м/год.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующими струйками скатываясь по склону, захватывают и откладывают, уносят мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Описываемый район объединяет среднегорную и высокогорную территорию. Глубокие ущелья расчленяют ее на систему хребтов с сильно-прорезанными склонами, где расчлененность достигает 1-3 км/км2. Степень расчлененности чаще всего возрастает с высотой гор. Склоны на всей территории имеют эрозионно-опасную крутизну 10-150 и выше.

Эрозия временных водотоков в горной части представлена, в основном, длинными (часто по длине всего склона) балками, промоинами, расщелинами, щелями и ущельями. На склонах, сложенных рыхлыми осадками, в том числе осыпями и оползнями, развиваются мелкие промоины и небольшие овраги.

Пораженность эрозией временных водотоков в горной части возрастает, в основном, с высотой гор. В среднегорье – 15-30% и в высокогорье – 25-48%.

В среднегорной части наиболее развиты крупные прямолинейные эрозионные формы типа щелей, ущелий и расщелин, протягивающихся от водораздельной части до подножий гор. Глубина вреза десятки и первые сотни метров. Борта их, как правило, достаточно крутые (25-500), часто покрытые густой растительностью. На склонах крупных эрозионных форм развиваются разветвленные более мелкие формы временных водотоков типа расщелин, балок, промоин, глубина которых варьирует от 3-10 м до 40-60 м, пологовыпуклые борта имеют крутизну 25-450.

В высокогорье характерно развитие таких крупных эрозионных форм временных водотоков как ущелья, щели, расщелины, прорезающие крутые склоны водоразделов на всей их протяженности. Глубина ущелий 100-200 м, иногда более, борта крутые (35-600), с редкой растительностью, усложненные мелкими V-образными врезами временных водотоков глубиной от 1 до 10 м, шириной 10-40 м. Мелкие формы приурочены также к грядовым частям хребтов – V-образные неглубокие до 30 м балочные врезы шириной от 30 до 80 м, протяженностью до 200-300 м. Пораженность территории эрозионными процессами временных водотоков составляет от 10 до 30 %, по бортам долины р. Курджипс к югу от пос. Мезмай выделен  участок, площадью около 40 км2 с пораженностью до 40%.

## Карст. В соответствии с общепринятой классификацией карст на Западном Кавказе представлен следующими основными видами: поверхностный карст и подземный карст.

Поверхностный карст представлен каррами, понорами, воронками, карстовыми рвами, карстовыми долинами, карстовыми котловинами.

Карры развиты на участках голого карста, преимущественно на водоразделах. Заложены они по тектоническим трещинам и трещинам выветривания. Глубина их от 0,1 до 2,0м при ширине в верхней части до 1,0м.

Поноры располагаются в руслах и бортах долин, в зонах интенсивной тектонической трещиноватости.

Воронки возникают на участках голого карста при субгоризонтальном залегании известняков. Форма их округлая, диаметром 20-40 м, глубина - 10-20м.

Карстовые рвы относятся к коррозионно-гравитационным формам. Они образуются на крутых склонах представляют собой узкие (2-5 м), довольно глубокие (до 6-8 м) и протяженные (20-80 м) отрицательные формы рельефа.

На рассматриваемой части Апшеронского района  карст развит на обширных территориях от хребта Гуама до южной границы. Максимальная пораженность карстом 50-60 % наблюдается на северо-восточном склоне Лагонакского хребта, на северо-западном склоне хребта Азиш-Тау. Пораженность 10-20% отмечается на хребте Гуама.

Площади развития карста расположены в пределах средне- и высокогорного резкорасчлененного и платообразного рельефа (плато Лагонаки, Азиш-Тау), сложенного сильно дислоцированными известняками верхней юры и нижнего мела. Район по степени увлажнения относится к влажному и избыточно-влажному.

Поверхностный карст представлен разнообразными формами:

Котловины развиты на северо-западном склоне хр. Азиш-Тау. Размеры их от 150 до 250 м. Склоны задернованы, местами залесены, крутизной до 150.

Воронки распространены повсеместно. Размеры их в плане диаметром от 3-4 м до 30-50 м. Глубина до 10-15 м. На плато Лагонаки  воронки заполнены водой (карстовые озера).

Поноры широко развиты в руслах и бортах долин плато Лагонаки.

Провалы распространены на плато Лагонаки, на хребте Азиш-Тау и др. Они образуются в результате обрушения кровли подземных полостей. В дальнейшем такие формы перерастают в шахты-поноры.

Карры являются основной чертой рельефа в урочище Каменное море, где они образуют труднопроходимые карровые поля. Образцом развития гигантских карр является рельеф хребта Каменное море. Глубина карр до 3,0 м, а ширина в верхней части 1,5-2,0 м.

Подземный карст распространен повсеместно. Размер пещер колеблется от нескольких до 1000 и более метров в длину. На крутых склонах и в прибровочной части скальных уступов наблюдаются шахты-поноры глубиной до 200 м. Последние распространены  преимущественно на участках рельефа с относительными превышениями до 800-1000 м (хр. Азиш-Тау, хр. Гуама, хр.Лагонакский).

Лавины. Сход лавин может быть вызван различными причинами, связанными с климатическими, геоморфологическими условиями, физико-структурными особенностями снежного покрова и с механическими воздействиями на заснеженные склоны. Главными факторами образования лавин в описываемом районе являются крутизна склонов и мощность снежного покрова. Возможность падения лавины возникает уже при мощности снегового покрова, лежащего на наклонной поверхности склона, превышающей 0,5 м. Вероятность схода лавин с увеличением угла наклона поверхности заснеженного склона увеличивается. Максимальное количество лавин приходится на склоны, крутизной от 25 до 500.

В зависимости от характера движения массы снега по склону выделено три типа лавин: осовы (снежные оползни), лотковые и прыгающие лавины.

Осовами называют соскользнувшие широким фронтом снежные массы вне строго зафиксированных русел. Осовы характерны для ровных травянистых склонов, поэтому в бесснежный период признаков схода осовов отметить, как правило, не удается.

К лотковым относятся лавины, приуроченные к различным поперечным понижениям на склоне (расщелины, эрозионные лощины, балки и т.д.). Достигая подошвы склона, лавина в устьевой части лавинного лотка образует конус выноса.

Прыгающие лавины, двигаясь по логу, в котором имеются отвесные участки, свободно падают на дно долины. Прыгающие лавины обладают большой энергией и обрушиваются на препятствия со значительной силой.

Фоновая сейсмичность территории (СНиП II-7-83*2000г) составляет 8 баллов, но в зависимости от грунтовых условий может изменяться от 7 баллов на участках выходов скальных пород до 9 баллов в речных долинах, где наблюдаются в разрезе слабые грунты мощностью (в 10 м толще от поверхности) более 5 м.

Фоновая сейсмичность 8 баллов относится к сооружениям массового строительства, а для сооружений повышенной сложности и особо опасных следует выполнить инструментальные геофизические работы по уточнению балльности.

Территория Мезмайского сельского поселения пересекается двумя поперечными разломами Цицинским и Курджипским, с востока, северо-востока оконтурена крупным Блокгаузским разломом и целой серией мелких разломов. В западной части площади прослеживаются наиболее крупные разломы: Бакинский, Измайловский, Фуабгинский, Тухинский. На северо-востоке – крупный Кубинский разлом и целая серия безымянных разломов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к наиболее негативным факторам, осложняющим строительство, в Мезмайском сельском поселении следует отнести:

-  гравитационные процессы,

- боковую и глубинную эрозию,

– карст,

- затопление и  подтопление,

- сейсмичность,

- лавины.

Учитывая рекомендации СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Мезмайского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

– защита от затопления и подтопления;

– противоэрозионные мероприятия;

- защита от гравитационных процессов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах "Схема инженерной подготовки территории" (М 1:5000 и М 1:10000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом мероприятий.

4.1. Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Водоприемниками поверхностного стока с территории населенных пунктов Мезмайского сельского поселения являются р.Курджипс и р.Мезмай. С поляны Косогор поверхностный сток предполагается отвести в ложбину стока, тяготеющую к левому притоку р. Каменная Балка. С территории ур. Пятигорская Поляна поверхностный сток после очистки отводится в ложбину стока, тяготеющую к р.Верхний Хокодзь, притоку р.Хокодзь, в свою очередь являющуюся притоком балки Широкой.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Мезмайского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов и перспективы их развития с необходимыми очистными сооружениями;

– строительство водоотводящих коллекторов;

– строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей.

– восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территорий, расчистка от наносов, поваленных деревьев, завалов мусора, карчей, топляков, сорной растительности.

Перехват поверхностных вод, поступающих с вышележащих территорий, осуществляется нагорными каналами, которые проходят выше защищаемой территории.

Поверхностные воды с нагорной части, примыкающей к территории п. Мезмай, предусматривается отвести нагорными каналами НК1-НК-8, с территории и ст. Темнолесской - нагорными каналами НК9-НК-26. Проектируемые нагорные каналы имеют следующую длину: НК1 – 865 м, НК2 – 120 м, НК2.1 – 270 м, НК3 – 720 м, НК4 – 220 м, НК5 – 180 м, НК6 – 210 м, НК7 – 162 м, НК8 – 470 м, НК9 – 380 м, НК10 – 130 м, НК11 – 350 м, НК12 – 410 м, НК13 – 380 м, НК14 – 500 м, НК15 – 450 м, НК16 – 725 м, НК17 – 220 м, НК18 – 405 м, НК19 – 145 м, НК20 – 190 м, НК21 – 790 м, НК22 – 285 м, НК23 – 440 м, НК24 – 235 м, НК25 – 570 м, НК26 – 620 м.

Большая часть вод из нагорных каналов сбрасывается в р.Куджипс, р.Мезмай и их притоки без очистки, поскольку они не несут в себе загрязнений, присущих стоку с жилой территории.

Откосы и дно каналов должны быть защищены от размывания, это достигается выдерживанием определенного уклона лотка канала, а также применением соответствующих облицовок.

На территории п. Мезмай, ст. Темнолесской выделено 34 водосборных бассейна. Разработаны схемы отвода поверхностного стока в каждом из них.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение водоприемника поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор. Он принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

К главному коллектору поверхностный сток транспортируется уличными коллекторами. Внутри кварталов вода собирается во внутриквартальные лотки.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" и СП 33-101-2003 "Определение основных гидрологических характеристик".

Тип и размеры сечения труб, лотков, канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводящих трактов определить отдельным рабочим проектом.

В местах пересечения открытой сети с выездами в кварталы и улицами устраиваются переезды или мостики. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток во времени на 2 части:

– наиболее чистая часть направляется в водоприемник без очистки;

– загрязненная часть подается на очистные сооружения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, площадью до 20га, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

В связи с интенсивным рельефом территории Мезмайского сельского поселения, большая часть водосборных бассейнов населенных пунктов имеют площади менее 20 га. Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов.

Согласно СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы допускается строить открытыми. Основными элементами водоотводящей сети могут быть приняты кюветы, расположенные  с двух сторон уличных дорог. При более высокой этажности предусматривается устройство водосборной и транспортирующей сети  закрытого типа.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

В связи с созданием на территории Мезмайского сельского поселения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, мероприятия по инженерной защите территории должны разрабатываться в комплексе с мероприятиями по охране компонентов природной среды. Мероприятия по охране водного бассейна предполагают приоритет рекреационного использования акватории; развитие мониторинга состояния рек, протекающих по территории юго-восточной части Апшеронского района; увеличение поступления чистой, обогащенной кислородом воды с прилегающих водосборных бассейнов; защиту рек от возможности попадания в них загрязненных стоков, исключение хлора в обеззараживании воды; развитие закрытой ливневой канализации.

При необходимости уменьшения загрязненности поверхностного стока рекомендуется:

- выполнить водосборную и транспортирующую сеть закрытого типа: из железобетонных безнапорных труб ГОСТ 6482-82-88 различного диаметра или лотков,

- весь поверхностный сток, даже с небольших территорий (до 20 га), а также поверхностные воды с нагорной части перед сбросом в водоприемник пропустить через локальные очистные сооружения полной заводской готовности.

Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85).

На очистных сооружениях поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающий сброс воды в естественные водотоки.

Водосборную площадь необходимо содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

- производить благоустройство улиц в жилой застройке;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

- произвести дополнительное устройство новых твердых покрытий;

– регулярно выполнять уборку территории;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключить сброс в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Гидравлический расчет коллекторов. Таблица 28 стр1

Стр2

4.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Мезмайского сельского поселения в границах генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и коммуникаций привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории Мезмайского сельского поселения от опасных природных явлений являются:

– защита от затопления и подтопления;

– противоэрозионные мероприятия;

- защита от гравитационных процессов:

- противооползневые и противообвальные мероприятия, противокарстовые мероприятия;

- противолавинные мероприятия.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются гравитационные процессы, боковая и глубинная эрозия, карст и в меньшей степени затопление и подтопление,  сейсмичность и лавины.

4.2.1. Защита от подтопления и затопления

Для предотвращения подтопления и затопления территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– расчистка русел рек и устьев балок от наносов руслового материала и завалов поваленных деревьев и мусора, расчистка дна с созданием уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав, закрепление откосов;

– строительство и ремонт водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных водотоках при пересечении их с автодорогами с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории;

– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

– строительство дренажной системы;

- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов  (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также  работы сооружений инженерной защиты.

– создание берегозащитных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

Затопление территории населенных пунктов Мезмайского сельского поселения поверхностными водами происходит во время прохождения паводков вблизи  пойм рек и на пониженных участках.

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» защиту территорий от затопления следует осуществлять при помощи обвалования территорий со стороны реки, искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует также предусматривать сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы.

К вспомогательным средствам инженерной защиты от затопления относится повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

Для защиты от затопления прибрежной территории населенных пунктов Мезмайского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство берегозащитных дамб с креплением берегового откоса.

Согласно СНиП 2.06.15-85 перелив воды через гребень сооружений инженерной защиты территорий не допускается. Превышение гребня водозащитных сооружений над расчетным уровнем воды следует назначать в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

При защите территории от затопления повышением поверхности территории подсыпкой грунта отметку подсыпаемой территории со стороны водного объекта следует принимать так же, как для гребня дамб обвалования; отметку поверхности подсыпаемой территории при защите от подтопления следует определять с учетом требований СНиП II-60-75*.

На чертеже «Схема инженерной подготовки территории. М 1:5000» показана зона, подверженная затоплению водами р. Курджипс в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект». Для определения зон затопления территорий п. Мезмай и ст. Темнолесской паводком 1% обеспеченности р. Курджипс и р. Мезмай и ее притоками на последующих этапах проектирования необходимо провести гидрологические исследования и расчеты.

Во избежание размыва русел р. Курджипс, р. Мезмай и проектируемого обвалования необходимо устройство крепления.

Для предотвращения флювиального затопления населенных пунктов Мезмайского сельского поселения поверхностными водами с гор предусматривается отвести их нагорными каналами.

Защита от подтопления должна включать локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий); противофильтрационные завесы; вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока; прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования; дождевую канализацию; регулирование уровенного режима водных объектов.

Для застройки территории также необходимы дренаж, возведение искусственных оснований, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов.

Для защиты от затопления и подтопления территории Мезмайского сельского поселения рекомендуется расчистка и углубление рек и балок, что повысит их дренирующую способность и улучшит водный режим. Рекомендуется балки не застраивать, а использовать как естественные дрены.

По берегам рек и обводненных балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Необходимо также внедрение системы эффективного контроля за санитарным состоянием водоемов.

Для предотвращения задержки ливневых и талых вод рекомендуется выполнить профилирование склонов, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Укрепление бортов балок предусмотреть одерновкой.

Данным проектом схема мероприятий по защите от затопления и подтопления дается как основа для дальнейших, более детальных разработок, выполняемых на стадии рабочих проектов.

4.2.2. Противоэрозионные мероприятия

Значительная часть территорий склонов Мезмайского сельского поселения имеют эрозионно-опасную крутизну 10-150 и выше, подвержены плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Эрозионные формы выражены балками, промоинами, расщелинами, щелями и ущельями. Отмечается размыв берегового откоса русел рек Мезмай, Курджипс и их притоков 1-го порядка и сопровождающие его вдольбереговые обвалы и оползни.

В связи с этим схемой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на защиту от эрозионных процессов.

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает:

1. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от плоскостной эрозии:

а) Комплекс агротехнических мероприятий:

- залужение склонов;

- безотвальная вспашка;

- устройство буферных полос (посев трав в виде полос шириной 1-2,5м поперёк основного склона);

- обработка почвы и посев культур поперек склонов;

б) Лесомелиоративные мероприятия:

- посадка поперёк склонов лесных полос;

- посадка на склонах древесно-кустарниковой растительности, посев трав;

в) Гидротехнические мероприятия:

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного отвода;

-устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;

-устройство нагорных каналов;

-закрепление грунтов (в том числе армированием);

-устройство удерживающих сооружений.

2. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от линейной эрозии (ложбины, овраги, промоины, балки):

- берегоукрепление р. Курджипс, р. Мезмай и их притоков;

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- выполаживание откосов;

- залужение многолетними травами;

- биологический тип защиты;

- посадка приовражной лесной полосы.

Для крепления береговой линии и во избежание размыва русел рек предлагается использовать железобетонные плиты, а также габионы следующих конструкций: коробчатые, коробчатые с армирующей панелью и матрасно-тюфячные. Для более эффективной защиты от эрозии можно рекомендовать укрепление берегов буронабивными сваями, соединенными тросами, матрацы Рено.

На участке прохождения реки в стесненных условиях рекомендуется берегоукрепление выполнить в виде подпорных стен (железобетонных или с использованием габионных конструкций) и образованных с их помощью террас в разных уровнях. Эти сооружения создадут благоустроенную прибрежную территорию.

Габион – это сетчатый контейнер из металлической сетки, заполняемый каменным материалом. Размер фракции заполнителя (камня, щебня, гальки) укладываемого в верхний слой габионного матраца должен быть не менее 1,2 размера ячеек сутки. Верхний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит проволоку сетки от истирания.

Укладываются габионы на основание, покрытое синтетическим полотном – геотекстилем для предотвращения суффозии грунта подстилающего слоя. Под геотекстилем предусмотрена гравийно-песчаная подготовка толщиной 20 см.

Для предотвращения сползания конструкции по склону забиваются анкерные стержни, а у основания укладываются габионные ящики, или вдоль подошвы откоса укладывается заглубленный бетонный упор. Высокая дренажность и устойчивость являются идеальными свойствами габионов для защиты склонов.

Эффективность габионных конструкций увеличивается с течением времени за счет уплотнения грунта в пустотах габионов и образования растительного слоя.

Поскольку габионы не препятствуют росту растительности, они способствуют формированию культурного ландшафта.

На участках прохождения реки в стесненных условиях и со сложными гидрогеологическими условиями рекомендуется использование метода «Геокомпозит», который позволит повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни раз.

Балки и ручьи после расчистки рекомендуется укреплять каменной наброской. Диаметр камня определяется расчетом с учетом размывающей скорости, расходов и уклонов. Для защиты берега от размыва рекомендуется устройство струенаправляющих шпор из местного материала.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоемов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Участки берегоукрепления берегового откоса назначаются после детального выполнения геологических, гидрологических и топографических изысканий.

Для стабилизации эрозионных процессов склонов применяются различные технические средства, но как показывает опыт, наиболее надежным и дружественным к окружающей среде остается метод создания устойчивого дернового слоя и озеленение поверхности методами биоинженерии. Препятствием в реализации этого решения служат короткий вегетационный период и отсутствие плодородного слоя на поверхности склонов. Для озеленения подобных склонов на их поверхность необходимо не только нанести слой грунта с семенами трав, но и обеспечить его устойчивость. Часто для этого используются следующие средства:

- укрытие поверхности склонов после посева семян мешковиной или другой тканью;

- устройство деревянной обрешетки с последующим заполнением ячеек грунтом и посевом трав;

- применение геосинтетических и натуральных противоэрозионных материалов.

Критерии применимости противоэрозионной защиты:

1. На откосах крутизной менее 20% применяется посев трав с мульчированием.

2. На откосах крутизной от 20% до 50% применяется натуральный противоэрозионный материал Cocomat или геосинтетический противоэрозионный материал Макмат и посев многолетних трав.

3. На откосах крутизной от 50% до 100% применяются противоэрозионные материалы Cocomat или Макмат с закреплением сеткой двойного кручения и посевом многолетних трав.

4. Откосы с уклоном круче 100% необходимо укреплять и уполаживать посредством устройства габионных стен в комбинации с вышеуказанными типами противоэрозионной защиты.

5. На откосах, на скальных грунтах применяется сетка двойного кручения с креплением анкерами.

При укреплении склона защитной сеткой Макмат или Cocomat применяется последующее покрытие слоем почвы. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверностного слоя почвы. Противоэрозионный материал Cocomat из кокосового натурального волокна обладает теми же свойствами.

При подготовке укрепляемой грунтовой поверхности склона обязательно выполняют планировочные работы. Планировку поверхностей склонов производят вручную. Верхний край противоэрозионного материала закрепляется анкерами с шагом 1 м.

Фитомелиоративные мероприятия (засев трав) производятся после окончательной планировки рельефа укрепляемых откосов. Многолетние травы, обладающие хорошей всхожестью и развитой корневой системой, засевают осенью (октябрь) или весной (май).

Освоение выположенных оврагов и межовражных пространств дает возможность резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование).

Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности,  регулирования стока поверхностных вод.

Предусмотреть укрепление склонов редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Данным проектом схема противоэрозионных мероприятий дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,  выполняемых на стадии рабочих проектов.

4.2.3. Противооползневые и противообвальные мероприятия

Оползневые и обвальные процессы широко распространены на территории Мезмайского сельского поселения.

К оползнеопасным относятся территории, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течение периода строительства и эксплуатации объекта. В пределах оползнеопасных территорий отдельно выделяют оползневые зоны, где имеются или ранее возникали активные оползни.

Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

Причины образования оползней и обвалов могут быть естественными и техногенными, связанными с деятельностью человека. К основным причинам возникновения оползней относят:

– изменение внешней формы и высоты склона, приводящее к перераспределению сдвигающих и удерживающих сил на нем (подрезка склонов, колебания базисов эрозии рек, оврагов, подмыв берегового склона рекой, чрезмерно крутое заложение откоса выемок и насыпей);

– изменение состава, состояния и физико-механических свойств горных пород (чрезмерное увлажнение их подземными, дождевыми, талыми и хозяйственными водами, выветривание, выщелачивание из них водорастворимых солей и др.);

– дополнительное давление на склон (сейсмические воздействия, вибрация, искусственные статические и динамические нагрузки, гидродинамическое давление при фильтрации подземных вод в сторону склона и др.);

– тектонические нарушения, ослабляющие прочность коренных пород.

Главным условием возникновения и развития оползней является чрезмерное увлажнение склона поверхностными и подземными водами.

Мероприятия инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от оползневых и обвальных процессов разрабатываются в соответствии с п.5 СНиП 22-02-2003.

При проектировании инженерной защиты от оползневых, обвальных, осыпных процессов, крипа рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений активной защиты, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

– изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

– регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

– предотвращение инфильтрации воды в грунт;

– искусственное понижение уровня подземных вод;

– устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;

– устройство нагорных каналов;

– агролесомелиорация грунтов в откосах (посадка на откосе древесно-кустарниковой растительности);

– закрепление грунтов (в том числе армированием);

– устройство подпорно-удерживающих сооружений.

Для ликвидации оползневых процессов склонов также рекомендуется биологический тип защиты.

Применяется укрепление склона защитной сеткой Макмат с последующим покрытием слоем почвы, что позволяет восстановить плодородный слой склона. Также возможно применение натурального противоэрозионного материала Cocomat.

Искусственное изменение рельефа склона (откоса) предусматривается для предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, обвалов, осыпей и течения грунтов.

Выположение откосов целесообразно применять при высоте их до 5-7 м. При большей высоте откоса целесообразно произвести его террасирование. Террасирование откоса улучшает также условия проведения планировочных и укрепительных работ и служит самостоятельным мероприятием по повышению устойчивости откоса.

Профилирование склонов рекомендуется для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Образование рационального профиля склона достигается приданием ему соответствующей крутизны и террасированием склона, удалением или заменой неустойчивых грунтов, отсыпкой в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета).

При проектировании уступчатой формы откоса размещение берм и террас следует предусматривать на контактах пластов грунтов и на участках высачивания подземных вод. Ширину берм (террас) и высоту уступов, а также расположение и форму банкетов следует определять расчетом общей и местной устойчивости склона (откоса), планировочными решениями, условиями производства работ и эксплуатационными требованиями.

На террасах необходимо предусматривать устройство водоотводов, а в местах высачивания подземных вод - дренажей.

При невозможности или экономической нецелесообразности изменения рельефа склона (откоса) для предотвращения оползневых и обвальных процессов следует предусматривать удерживающие сооружения.

Удерживающие сооружения применяют следующих видов:

- подпорные стены (на естественном или свайном основании):

- свайные конструкции и столбы - для закрепления неустойчивых участков склона (откоса) и предотвращения смещений грунтовых массивов по ослабленным поверхностям;

- анкерные крепления - в качестве самостоятельного удерживающего сооружения (с опорными плитами, балками и т.д.) и в сочетании с подпорными стенами, сваями, столбами;

- поддерживающие стены - для укрепления нависающих скальных карнизов;

- контрфорсы - отдельные опоры, врезанные в устойчивые слои грунта, для подпирания отдельных скальных массивов;

- опояски (упорные пояса) - невысокие массивные сооружения для поддержания неустойчивых откосов;

- облицовочные стены - для предохранения грунтов от выветривания и осыпания;

- пломбы (заделка пустот, образовавшихся в результате вывалов на склонах) - для предохранения скальных грунтов от выветривания и дальнейших разрушений;

- покровные сетки в сочетании с анкерными креплениями.

Для свайных конструкций рекомендуется использовать буронабивные железобетонные сваи. Применение забивных свай допускается в случаях, когда проведение сваебойных работ не ухудшает условий устойчивости склона (откоса).

При наличии подземных вод следует предусматривать гидроизоляцию по верховой грани подпорных стен и устройство застенного дренажа с выводом вод за пределы подпираемого грунтового массива.

Для устройства подпорно-удерживающих и подпорно-защитных сооружений могут быть использованы габионные сетчатые конструкции. Данные сооружения относятся к III классу капитальности.

Габионные сетчатые конструкции и армирующие сетчатые панели укладываются на выровненное основание. Для обеспечения устойчивости склона  в застенное пространство укладывают армирующие панели из сетки двойного кручения с креплением их к габионным конструкциям. Обратную засыпку выполняют дренирующим грунтом - гравийно-песчаной смесью с послойным уплотнением. Для исключения выноса грунта по тыльной грани стены из сетчатых конструкций укладывается геотекстильное полотно по ТУ 8397-046-00321454. Для сетчатых конструкций рекомендуется применение сетки двойного кручения ГОСТ Р 52132-2003. Работы ведутся поярусно.

Верхняя часть склона покрывается противоэрозионным материалом (Макмат, Cocomat), закрепляемым анкерами, производится посев трав по слою растительного грунта, отсыпка растительным грунтом слоем толщиной 10 см.

Для укрепления откоса на крутых участках (круче 1:2) также предусматривается укладка  противоэрозионного материала по слою растительного грунта. Вдоль подпорных стен устраиваются лотки для отвода дождевых и дренирующих вод.

На защищаемых склонах должен быть организован беспрепятственный сток поверхностных вод, необходимо исключить застаивание вод на бессточных участках и попадание на склон вод с присклоновой территории.

Для устранения или ослабления разупрочняющего и разрушающего воздействия подземных вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного давления предусматривается искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение).

Для достижения требуемого понижения уровня подземных вод применяются следующие виды водопонизительных устройств:

- траншейные дренажи (открытые траншеи и канавы);

- закрытые дренажи (траншеи, заполненные фильтрующим материалом) для осушения оползневого тела, рассчитанные, как правило, на недолговременный срок службы;

- трубчатые и галерейные дренажи - в устойчивой зоне за пределами смещающихся грунтов для перехвата подземного потока при продолжительном сроке службы;

- пластовые дренажи на участках высачивания подземных вод на склонах (откосах) - для предотвращения суффозии и в основании подсыпок (банкетов);

- водопонизительные скважины различных типов в сочетании с дренажами или взамен их в случае большей эффективности или целесообразности их применения.

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключают возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусмотреть мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

В расчетах противооползневых и противообвальных сооружений нагрузки и воздействия следует определять с учетом:

- для удерживающих конструкций - оползневого давления грунта;

- для конструкций противообвальных галерей и улавливающих сооружений - воздействия падающих скальных обломков.

Для сейсмических районов следует учитывать сейсмическое воздействие на сооружения инженерной защиты и на удерживаемый массив грунта.

Улавливающие сооружения и устройства (стены, сетки, валы, траншеи, полки с бордюрными стенами, надолбы) следует предусматривать для защиты объектов от воздействия осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков, а также обвалов объемом, определяемым расчетом, если устройство удерживающих сооружений или предупреждение обвалов, вывалов и камнепада путем удаления неустойчивых массивов невозможно или экономически нецелесообразно.

Улавливающие стены и сетки располагают у подошвы склонов (откосов) крутизной 25° - 35° для защиты от воздействия осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков и небольших обвалов. Прочность и устойчивость конструкций улавливающих стен проверяют на статическую нагрузку от обвальных масс, а также на удар обломков скального грунта.

Улавливающие траншеи и улавливающие полки с бордюрной стеной следует размещать у подошвы обвалоопасных склонов (откосов) высотой до 60 м и крутизной более 35° для защиты от вывалов отдельных обломков грунта объемом до 1 м3, улавливающие валы - у подошвы обнаженных обвалоопасных склонов большой протяженности.

Улавливающие стены, траншеи и валы допускается располагать на склонах на высоте не более 30 м над защищаемым объектом при крутизне склона не более 25°.

С низовой стороны нагорных (расположенных на склоне) улавливающих траншей следует устраивать валы из местного грунта с упорами из каменной или бутобетонной кладки.

Оградительные стены следует размещать у подошвы склонов (откосов) высотой до 30 м (соответственно 50 м) и крутизной 40° - 45° для улавливания мелких (до 0,01 м3) обломков скального грунта или задерживания осыпающегося скального грунта.

Барражные стены следует устраивать в крутопадающих тальвегах ложбин и распадков для задерживания скатывающихся по ним скальных обломков.

В нижней части барражной стены должно быть предусмотрено отверстие для пропуска вод, стекающих по ложбине или распадку.

Покровные свободно висящие сетки надлежит применять для защиты объектов, близко расположенных к подошве склона (откоса), от падающих скальных обломков.

Надолбы следует предусматривать на затяжных склонах высотой до 50 - 60 м и крутизной до 30° в комплексе с другими улавливающими сооружениями и устройствами для погашения скорости обломков скального грунта.

При размещении на склоне (откосе) нескольких улавливающих сооружений или устройств (кроме надолбов), расположенных на разной высоте, в проекте необходимо предусматривать перекрытие их (в плане) на длину не менее 6 м.

В проектах улавливающих сооружений и устройств следует предусматривать возможность подъезда транспортных средств и очистки улавливающих пазух от скопления продуктов выветривания, осыпей и обвалов в условиях эксплуатации.

Размеры улавливающих сооружений и устройств назначают из условия исключения возможности перелета, выскакивания и выкатывания скальных обломков, падающих со склона (откоса).

Размеры и форму улавливающих пазух следует назначать по расчетам на прочность и устойчивость в зависимости от скорости, массы и размеров падающих скальных обломков.

Дну улавливающих пазух следует придавать продольный уклон не менее 0,002 по направлению к концам сооружения.

Противообвальные галереи необходимо размещать на обвальных участках железных, автомобильных и пешеходных дорог для защиты от падающих обломков и глыб и рассчитывать на нагрузки и воздействия.

На кровле противообвальных галерей необходимо устраивать амортизирующую грунтовую отсыпку, снижающую динамическое воздействие обвалов, предотвращающую повреждение конструкций и обеспечивающую скатывание обломков через галерею. В основании отсыпки необходимо укладывать гидроизоляцию, а также предусматривать отвод с кровли галерей поверхностных вод.

Для отвода подземных вод, поступающих к галерее с верховой стороны, должен быть устроен продольный застенный дренаж.

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с другими противооползневыми и противообвальными мероприятиями для увеличения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой системой, осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

Мероприятия по агролесомелиорации включают: посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окружающей среды.

Посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами.

Для обеспечения устойчивости склонов (откосов) в слабых и трещиноватых грунтах допускается применять цементацию, смолизацию, силикатизацию, электрохимическое и термическое закрепление грунтов.

Для защиты обнаженных склонов (откосов) от выветривания, образования вывалов и осыпей допускается применять защитные покрытия из торкретбетона, набрызг-бетона и аэроцема (вспененного цементно-песчаного раствора), наносимые на предварительно навешенную и укрепленную анкерами сетку.

Для снижения инфильтрации поверхностных вод в грунт на горизонтальных и пологих поверхностях склонов (откосов) допускается применять покрытия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса) уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Виды противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий следует выбирать на основании расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его морфологических элементов.

Применение тех или иных мероприятий связано с причиной возникновения оползней, уровнем ответственности защищаемых объектов.

Указанные мероприятия рекомендуются для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В дальнейшем, каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Необходимо отметить, что все мероприятия, планируемые в части территорий зоны ландшафтного заказника «Камышанова поляна», должны проводиться с учетом регламента ограничений хозяйственной и иной деятельности.

При строительстве на территории обводненных и необводненных русел оврагов и балок может быть нарушен естественный сток, естественные водотоки будут перекрыты и созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод. Кроме того, на крутых склонах балок и оврагов развиты оползни, осовы, оплывины. При скоплении рыхлого материала в руслах временных и малых водотоков, а затем за счет дождей и таяния снега, здесь могут наблюдаться сели.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от селевых потоков в соответствии с п.6 СНиП 22-02-2003 применяют следующие виды мероприятий и сооружений:

- селезадерживающие: плотины бетонные, железобетонные, из каменной кладки (водосбросные, сквозные), плотины из грунтовых материалов (глухие) предназначены для задержания селевого потока, образуют селехранилища;

- селепропускные: каналы, селеспуски предназначены для пропуска селевых потоков через объект или в обход него;

- селенаправляющие: направляющие и ограждающие дамбы, шпоры предназначены для направления селевого потока в селепропускное сооружение;

- стабилизирующие: каскады запруд, подпорные стены, дренажные устройства, террасирование склонов, агролесомелиорация предназначены для прекращения движения селевого потока или ослабления его динамических характеристик;

- селепредотвращающие: плотины для регулирования селеобразующего паводка, водосбросы на озерных перемычках предназначены для предотвращения селеобразующих паводков;

- организационно-технические: организация службы наблюдения и оповещения предназначены для прогноза образования селевых потоков.

Рекомендуется не допускать застройки русел балок и оврагов, использовать их как естественные дрены.

4.2.4. Противокарстовые мероприятия

Территория Мезмайского сельского поселения, неблагоприятная для строительства, захватывает склоны, пораженные карстом. Здесь также активны процессы эрозии, оползания, обвалов грунтов.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры).

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий:

- тип карста;

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний);

- возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста в соответствии с п.8 СНиП 22-02-2003 применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений с учетом СНиП 2.02.01.

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий на закарстованных территориях является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

При проектировании систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов, горных выработок и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д. Проектирование противофильтрационных мероприятий должно вестись на основе комплексного изучения и анализа гидрологических и гидрогеологических условий и их влияния на окружающую территорию и расположенные на ней здания и сооружения. При этом необходимо учитывать, что значительное повышение уровня подземных вод в результате осуществления противофильтрационных мероприятий (барражный эффект) может привести к активизации карстово-суффозионных явлений.

К геотехническим мероприятиям относятся:

- тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в котлованах и горных выработках (шурфах, штольнях и т.д.);

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов или другими способами;

- опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты.

С целью опирания на надежные грунты применяют: увеличение глубины заложения фундаментов, забивные, бурозабивные или буронабивные сваи, другие фундаменты глубокого заложения, замену ненадежных грунтов и другие мероприятия.

Эффективность осуществления геотехнических противокарстовых мероприятий проверяют бурением контрольных скважин.

Если применением геотехнических мероприятий возможность образования карстовых (и карстово-суффозионных) деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые согласно СНиП 2.02.01, исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций.

Конструктивные мероприятия применяют отдельно или в комплексе с геотехническими мероприятиями. В их состав могут входить:

- специальные конструктивные решения фундаментов (на естественном основании и свайных);

- надфундаментные и поэтажные пояса;

- пространственные рамы.

Технологические противокарстовые мероприятия включают: повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за давлением в коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.

В состав эксплуатационных противокарстовых мероприятий (мониторинга) входят:

- постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- наблюдения за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод;

- периодическое строительное обследование состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов;

- система автоматической сигнализации на случай появления недопустимых карстовых деформаций;

- устройство (и периодическое наблюдение) глубинных марок, реперов и маяков на трещинах строительных конструкций;

- контроль выполнения мероприятий по борьбе с инфильтрацией поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт химически агрессивных промышленных и бытовых вод;

- контроль (и ограничение) за взрывными работами и источниками вибрации.

При планировании строительства на территории, пораженной карстом (неблагоприятной для строительства), каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта после проведения детальных инженерно-геологических и гидрологических изысканий.

4.2.5. Противолавинные мероприятия

Основными факторами формирования лавин являются рельеф в сочетании с метеорологическими явлениями (большое количество осадков в холодный период года, их интенсивность и продолжительность, колебание температуры воздуха, метели).

Причинами обрушения лавин, как правило, являются:

– интенсивные, иногда продолжительные по времени, снегопады с метелью и наличие припочвенного, хорошо развитого, лавиноопасного слоя снега – горизонта разрыхления. Как правило, горизонт разрыхления формируется в малоснежный период октября-ноября месяцев;

– мощные (толщиной более 2 м) снежные доски из смешанного снега (старый и свежевыпавший);

– высокие амплитуды колебания температуры воздуха;

– обрушение снежных карнизов.

Для инженерной защиты территории, зданий и сооружений от снежных лавин применяют следующие виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице 29.

Таблица 29

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| I Профилактические |  |
| Организация службы наблюдения, прогноза и оповещения | Прогноз схода лавин. Прекращение работ и доступ людей в лавиноопасны зоны на время схода лавин и эвакуация людей из опасной зоны |
| Искусственно регулируемый сброс лавин | Регулируемый спуск лавин и разгрузка от неустойчивых масс снега путем обстрелов, взрывов, подпиливания карнизов и т.п. на основе прогноза устойчивости масс снега на склоне |
| II Лавинопредотвращаюшие |  |
| Системы снегоудерживающих сооружений (заборы, стены, щиты, решетки, мосты), террасирование склонов, агролесомелиорация | Обеспечение устойчивости снежного покрова в зонах зарождения лавин, в том числе в сочетании с террасированием и агролесомелиорацией, регулирование снегонакопления |
| Системы снегозадерживающих заборов и щитов | Предотвращение накопления снега в зонах возникновения лавин путем снегозадержания на наветренных склонах и плато |
| Снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели | Регулирование, перераспределение и закрепление снега в зоне зарождения лавин |
| III Лавинозащитные |  |
| Направляющие сооружения: стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья | Изменение направления движения лавины. Обтекание лавиной объекта |
| Тормозящие и останавливающие сооружения: надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи | Торможение или остановка лавины |
| Пропускающие сооружения: галереи, навесы, эстакады | Пропуск лавин над объектом или под ним |

Противолавинные сооружения следует рассчитывать с учетом следующих основных характеристик: высоты снегового покрова с вероятностью превышения 1 % - 5 % (в зависимости от уровня ответственности защищаемого объекта), статического и динамического давления сползающего снега, скорости движения лавин в месте установки сооружений, давления лавин на сооружения, высоты фронта лавин.

Лавинопредотвращающие сооружения и мероприятия

Снегоудерживающие сооружения следует размещать в зоне зарождения лавины непрерывными или секционными рядами до боковых границ лавиносбора. Верхний ряд сооружений следует устанавливать на расстоянии не более 15 м вниз по склону от наиболее высокого положения линии отрыва лавин (или от линии снеговыдувающих заборов). Ряды снегоудерживающих сооружений следует располагать перпендикулярно направлению сползания снегового покрова.

При прерывистой (секционной) застройке склона под каждым разрывом между секциями верхнего ряда следует располагать секцию нижнего ряда.

Высоту снегоудерживающего забора, стенки и т.д. и расстояние между их рядами определяют в зависимости от расчетной высоты снегового покрова, дополнительной высоты снегового покрова от метелевого переноса, сползания снегового покрова и натекания его на забор, а также с учетом соскальзывания пласта снега между рядами снегоудерживающих сооружений, крутизны склона и характера его поверхности.

Опорную поверхность снегоудерживающего сооружения следует располагать перпендикулярно поверхности склона или отклонять вниз по склону до 15° от перпендикуляра к склону. Опорную поверхность из сеток допускается отклонять до 30°. Снежные мосты устанавливают горизонтально или поднимают до 15° к горизонту. Сооружения следует проектировать с учетом веса снежной призмы между его поверхностью и перпендикулярной к горизонту (в отдельных случаях - к склону) поверхностью.

Террасирование склонов применяют как самостоятельное средство для предотвращения лавин обычно на менее крутых участках зон зарождения с углом наклона склона 30°. На более крутых склонах террасы применяют как вспомогательное средство с посадкой деревьев между рядами снегоудерживающих террас. Ширину полок террас назначают не менее 1,5 - 1,8 расчетной высоты снегового покрова (большее значение для сыпучего снега). Расстояние по горизонтали между террасами (от верхней бровки нижней террасы до нижней бровки верхней) назначают не более ширины террасы.

Застройку склона лавинопредотвращающими сооружениями следует сопровождать мероприятиями агролесомелиорации с посадкой быстрорастущих деревьев в зонах зарождения лавин в пределах естественного распространения лесной растительности в данной местности.

На склонах с неустойчивыми грунтами следует применять подвесные снегоудерживающие сооружения, располагая крепления анкеров в прочных коренных породах выше линии отрыва лавин.

На участках, где значительное количество снега приносится в зону возникновения лавин с обратного наветренного склона или плато, система лавинопредупреждающих сооружений должна наряду со снегоудерживающими включать снегорегулирующие сооружения - снеговыдувающие заборы, снегозадерживающие заборы.

Снегозадерживающие заборы следует устанавливать на наветренном склоне или плато непрерывными рядами перпендикулярно основному направлению метелевого переноса. Просветность щитов заборов должна составлять 0,4-0,45, а расстояние от нижнего края забора до поверхности склона - не более 0,2 высоты забора. Высоту забора и число рядов определяют в зависимости от расчетного объема снегопереноса.

Расстояние между рядами снегозадерживающих заборов определяют в зависимости от высоты забора и крутизны наветренного склона. При крутизне наветренного склона больше 20° применение снегозадерживающих заборов нецелесообразно.

Снеговыдувающие панели следует устанавливать под углом 60° - 90° к горизонту непрерывными рядами или с разрывами на верхней бровке зоны зарождения лавины. Разрывы в ряду могут быть связаны с особенностями морфологии бровки. Просветность панелей может достигать 0,2 - 0,3 высоты наветренного края, высота панели – 3 - 4 м, расстояние между нижним краем панели и поверхностью бровки должно быть не более 0,25 - 0,3 высоты панели.

Расстояние между последним рядом снегозадерживающих заборов на наветренном склоне или плато и снеговыдувающими панелями на бровке зоны зарождения лавин должно быть не менее 12 - 13 высот снегозадерживающего забора.

Лавинозащитные сооружения

Лавинотормозящие сооружения следует применять для уменьшения или полного гашения скорости лавин на конусах выноса в зоне отложения лавин, где крутизна склона менее 23°. В отдельных случаях, когда защищаемый объект оказывается в зоне зарождения лавин и лавина имеет небольшой путь разгона, возможно расположение лавинотормозящих сооружений на склонах крутизной более 23°.

Высоту лавинотормозящих сооружений следует назначать не менее суммы высот снегового покрова в месте их расположения и фронта лавины.

Расстояние между лавинотормозящими сооружениями в ряду назначается равным 3 - 4, а между рядами – 4 - 5 высотам сооружения. Сооружения нижнего ряда устанавливаются напротив просветов верхнего ряда. Число рядов зависит от требуемого снижения скорости, но должно быть не менее трех. Снижение скорости определяется расчетным методом с учетом размеров лавинотормозящих сооружений и числа рядов сооружений.

Направляющие дамбы и стены, лавинорезы следует устанавливать на участках зоны отложения лавины при крутизне склона менее 23°, высоту сооружений следует назначать не менее высоты фронта лавины. Угол в месте начала встречи лавины с сооружением должен быть не более 10°.

Лавиноостанавливающие сооружения (дамбы и стенки) следует устанавливать в зоне отложения лавин с крутизной склона менее 23° и при скоростях лавин в месте установки сооружения менее 25 м/с. На подходе к сооружению с нагорной стороны следует устраивать пазухи (выемки) для аккумуляции лавинных отложений, объем которых должен быть не менее расчетного объема лавин. Лавиноостанавливающие сооружения следует сочетать с лавинотормозящими сооружениями.

Противолавинные галереи следует применять для пропуска лавин над автомобильными и железными дорогами в зонах транзита лавин, где путь лавины локализован условиями рельефа (четко выраженные в рельефе лотки) или есть возможность их локализации путем возведения лавинонаправляющих сооружений или искусственных лотков. При необходимости эти сооружения могут выходить на кровлю галерей.

Для пропуска лавин под линейными объектами следует сооружать специальные виадуки и мосты. Размеры их пропускных отверстий должны обеспечивать беспрепятственный пропуск лавин, элементы конструкции - выдерживать давление снеговоздушного потока. Их также целесообразно сооружать только в местах локализации лавин рельефом.

При проектировании противолавинных сооружений следует предусматривать отвод поверхностных вод и дренажные устройства.

При развитии территории Мезмайского сельского поселения в качестве горно-лыжного курорта возможно широкое использование принудительного спуска лавин, представляющее собой превентивную систему для контроля за разрушительными лавинами путем плановой инициации их схода с помощью взрывной детонации смеси кислорода и пропана.

Инициации схода лавин ударной волной эффективны в основном во время снегопада или сразу после него, поскольку именно тогда масса поднимаемого снега минимальная; плотность снега низкая и в снежном покрове больше воздуха. Позже снег становится более плотным и меняет свою структуру. Таким образом, сход лавин обеспечивается задолго до того, как они наберут разрушительную силу.

Система принудительного спуска лавин, в отличие от элементов постоянной противолавинной защиты, не может использоваться для защиты мест, где постоянно находятся люди, а применяется только для участков, откуда люди могут быть эвакуированы в случае неблагоприятных погодных условий.

Выбор противолавинных комплексов сооружений и мероприятий следует производить с учетом режима и характеристик лавин и снегового покрова в зоне зарождения, морфологии лавиносбора, уровня ответственности защищаемых сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

4.3. Особые условия строительства

Для Мезмайского сельского поселения основными факторами, осложняющими строительство, являются гравитационные  процессы, боковая и глубинная эрозия, карст и в меньшей степени затопление и  подтопление, сейсмичность и лавины.

Из специфических грунтов на территории сельского поселения распространены элювиальные грунты, образовавшиеся в результате процессов выветривания горных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения. С глубиной степень выветрелости постепенно снижается, и они переходят в трещиноватую материнскую горную породу. Граница между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой неровная, нечетко выраженная и может быть установлена, как правило, условно.

Элювиальные грунты необходимо изучить на последующих стадиях изысканий.

Сейсмичность территории Мезмайского сельского поселения зависит от грунтовых условий, при фоновой сейсмичности (СНиП II-7-81* в редакции 2000г.) 8 баллов, может изменяться от 7 баллов на участках выходов скальных пород и  до 9 баллов в речных долинах, где наблюдаются в разрезе слабые грунты мощностью более 5 м.

Фоновая сейсмичность 8 баллов относится к сооружениям массового строительства, а для сооружений повышенной сложности и особо опасных следует выполнить инструментальные геофизические работы по уточнению балльности.

Рекомендуются следующие конструктивные антисейсмические мероприятия:

– устройство железобетонных непрерывных поясов толщиной не менее 15см, устраиваемых по высоте в нескольких уровнях. Пояса следует армировать каркасами, располагаемыми на уровне перекрытий или верха проема и полностью перекрывающими наружные стены;

– увеличение жесткости и прочности путем разбивки здания на отдельные отсеки осадочными швами.

На проектируемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

4.4. Заключение и рекомендации по строительству

После анализа инженерно-геологических условий можно сделать вывод, что территория Мезмайского сельского поселения Апшеронского района характеризуется сложнейшими инженерно-геологическими условиями, но при этом описываемые места являются самыми живописными, и даже не уступают по уникальности и красоте горно-лыжным курортам Альп, но отличается от Альп более чистой экологией.

На рассматриваемой территории «уникальным чудом» является Лагонакское нагорье (территория Кавказского государственного биосферного заповедника). Здесь уже несколько десятилетий развивается пешеходный туризм, экскурсионный, спелеотуризм. В последние годы развивается горнолыжный туризм и дельтопланеризм.

На территории Мезмайского сельского поселения возможно:

-развитие комплекса природных ресурсов с сохранением и рациональным использованием его в рекреационных, спортивных и лечебных целях;

- использование уникального потенциала для формирования высокоэффективного сектора экономики туристической индустрии;

- создание горно-лыжного курорта, что позволит решить проблемы горных поселков, разработку долгосрочной перспективы развития Апшеронского района.

Освоение этих мест и доведение их до европейских стандартов требует значительных капиталовложений и оригинальных конструктивных решений по инженерной защите территории и основным сооружениям.

Главной задачей при проектировании объектов капитального строительства, является уменьшение нагрузки и корректное использование рельефа без значительных планировочных работ. Необходимо учесть, что на данной территории практически отсутствуют дороги нормального уровня.

Необходимость проведения инженерной подготовки различной степени сложности продиктована объективными геологическими условиями.

По изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- Простыми условиями;

- Условиями средней сложности;

- Сложными условиями.

К территории с простыми инженерно-геологическими условиями можно отнести поверхность надпойменных террас р.Курджипс, расположенную на повышенных частях рельефа, на которой в умеренной степени протекают эрозионные процессы. Для застройки этой территории необходим следующий комплекс инженерной защиты: дренаж, противоэрозионные и антисейсмические мероприятия. Мероприятия инженерной защиты здесь менее дорогостоящи, а отсутствие инженерной защиты не несет угрозу жизни людей при строительстве и эксплуатации объектов.

К территориям, благоприятным для строительства также относятся наклонные выпуклые поверхности водоразделов, где помимо сейсмичности, происходит выветривание горных пород. На этой территории необходимы меры инженерной защиты в минимальных количествах, т.е. изучение кровли элювиальных грунтов и антисейсмические мероприятия.

Благоприятна для строительства и территория склонов крутизной до 5º. Рельеф здесь имеет благоприятный уклон, на склонах развиты делювиальный снос и линейный размыв, возможен подземный карст. Для застройки этой территории необходим следующий комплекс инженерной защиты: дренаж, противоэрозионные и антисейсмические мероприятия. На этой территории возможно строительство различных сооружений с минимальными затратами на инженерную защиту.

Условия средней сложности предполагают необходимый оптимальный комплекс инженерной защиты без которого строительство объектов рискованно. Это поверхность надпойменных террас р.Курджипс, выделенная в пределах населенных пунктов, где возможно потенциальное подтопление, а также флювиальное затопление, т.е. затопление во время паводков поверхностными водами со склона. Здесь в умеренной степени протекают эрозионные процессы. Для застройки этой территории необходим следующий комплекс инженерной защиты: дренаж, противоэрозионные и антисейсмические мероприятия. На этой территории возможно строительство различных сооружений с предварительными затратами на инженерную защиту, требуется выполнение большого объема инженерно-геологических изысканий до строительства для точного выявления и детализации возможных карстовых и оползневых явлений.

Территория склонов крутизной от 5º до 15º условно благоприятна для строительства, на склонах развиты: линейная эрозия, плоскостной смыв, возможен подземный карст, гравитационные процессы, как правило, получают развитие только при подрезке склона и сейсмичность. Для освоения этой территории необходимо проведение планировочных работ, дренаж, закрепление склона при подрезке, а также противоэрозионные и антисейсмические мероприятия. На этой территории возможно строительство различных сооружений с оптимальными затратами на инженерную защиту.

Территории со сложными  условиями расположены на крутых (более 15º), закарстованных, оползневых склонах, а также в долинах рек и ручьев, обводненных и необводненных русел оврагов и балок, т.е. в тех природных условиях, где строительство без опережающей инженерной защиты, несет угрозу жизни людей при строительстве и эксплуатации объектов. Именно эти территории наиболее живописны и уникальны.

Для застройки территории долин рек и ручьев, обводненных и необводненных русел оврагов и балок необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: возведение искусственных оснований, защиту от подтопления, затопления, расчистку русел, берегозащиту, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, закрепление склонов, противоселевые и антисейсмические мероприятия.

В целом, при строительстве на территории долин рек и ручьев может быть нарушен естественный сток, естественные водотоки перекрыты и созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод. Кроме того, на крутых склонах балок и оврагов развиты оползни, осовы, оплывины. При скоплении рыхлого материала в руслах временных и малых водотоков, а затем за счет дождей и таяния снега, здесь могут наблюдаться сели. Эта территория неблагоприятна для строительства, так как, даже при учете всех опасных процессов, мероприятия инженерной защиты могут оказаться неэффективными.

На территории крутых, закарстованных, оползневых склонов в активной степени протекают гравитационные, карстовые, эрозионные процессы. Здесь необходима комплексная инженерная защита территории: проведения дорогостоящих планировочных работ, дренаж, противоэрозионные, противооползневые, антисейсмические мероприятия, учет карстовых процессов.

На данной территории строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности требует индивидуальных конструктивных решений. Рекомендуется развитие туристического бизнеса.

При строительстве на территории Мезмайского сельского поселения необходимо соблюдать  следующие общие рекомендации:

– глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения, возводимые на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом антисейсмических мероприятий согласно СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

При строительстве необходимо ежегодно проводить мониторинг, основной задачей которого является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5. Инженерное оборудование территории

5.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании справок по существующим сетям водопровода и канализации.

В состав Мезмайского сельского поселения входят: п. Мезмай, ст. Темнолесская, рекреационные объекты туристического комплекса.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми, средними и легкими, просадочными I типа, а на некоторых участках галечниками. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине 0,5-8,0м ниже поверхности земли. Сейсмичность участка исследований в зависимости от грунтовых условий, при фоновой (СНиП II-7-83*2000г) 8 баллов, может изменится до 7 баллов на участках выходов скальных пород, до 9 баллов в речных долинах.

# Характеристика источников подземных вод

### В настоящее время на территории Мезмайского СП и планируемого курортного комплекса Лагонаки существующая схема водоснабжения представлена следующим образом - в посёлке Мезмай и станице Темнолесская построена система каптажей родников и ключей, которая использует незащищенные порово-пластовые воды четвертичных отложений. Существующие гостиницы и комплексы отдыха на планируемой территории получают воду от индивидуальных источников, представляющих собой неглубокие скважины и каптажи. Население пользуется неглубокими скважинами и колодцами. Все используемые источники водоснабжения питаются из незащищенных горизонтов и обязаны проходить дополнительную водоочистку; водообильность подвержена сезонным колебаниям. В то же время в пределах планируемой территории возможно использование пресных подземных вод из защищенных горизонтов с устойчивыми и большими дебитами.

На территории предыдущими гидрогеологическими исследованиями выделены следующие водоносные горизонты:

1. Порово-пластовые воды четвертичных образований;

2. Порово-пластовые и трещинно-грунтовые воды дочетвертичных пород;

3. Кастовые воды карбонатных отложений юры;

4. Трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений.

Порово-пластовые воды четвертичных образований с мощностями водоносных горизонтов  до первых метров.

Для подрусловых вод аллювия дебиты родников составляют 0,01-0,1 л/сек, для грунтовых вод делювиально-коллювиальных отложений – 0,05-2,0 л/сек.

Грунтовые воды четвертичных отложений приятны на вкус, прозрачные, бесцветные, холодные. Используются для водоснабжения населенных пунктов. Ввиду малодебитности и сезонности могут использоваться как резервные источники водоснабжения.

Порово-пластовые и трещинно-грунтовые воды дочетвертичных  пород.

Воды указанного комплекса развиты в южной части площади и  характеризуются либо малой водообильностью, либо крайне спорадической обводненностью. Основным источником питания подземных вод данного комплекса являются атмосферные осадки. Могут использоваться для локальных объектов в качестве резервного источника водоснабжения.

Наиболее перспективны для водоснабжения карстовые воды карбонатных отложений юры, развитые повсеместно по территории проектируемого кластера. Воды комплекса гидрокарбонатно-кальциевые. Дебит изученных источников водопроявлений значителен и достигает 1-2 м3/сек. Средняя минерализация составляет 0,2 г/л. Общая жесткость вод колеблется в пределах 1,9-5,8 мг-экв, водородный показатель 7,7-8,5. Температура воды низкая, порядка 7-90С. Воды пресные, прозрачные, чистые, с хорошими вкусовыми качествами.

Изученные источники характеризуются постоянным режимом, что позволит проектировать водозаборные сооружения для постоянного и бесперебойного снабжения населения качественными питьевыми водами.

Слабо изученные трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений приурочены к тектоническим зонам дробления горных пород, которые в свою очередь являются естественными дренами для трещинных вод зоны экзогенной трещиноватости. Тектонические зоны обводнены неравномерно, колебаний дебитов изученных родников – от капельного до 2,0 л/сек.

В области Лагонакской зоны развиты гидрокарбонатно-кальциевые воды. Большинство азональных вод приурочено к зонам тектонических нарушений, к полям развития вулканогенно-осадочных пород, осадочного комплекса доломитизированных пород, рудным зонам.

Ввиду нестабильности водотоков, локальной приуроченности к разломным зонам, выявленные водопроявления могут быть использованы в качестве резервного источника водоснабжения. Подземные воды, в целом,  не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Вывод:

Основным источником пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов и проектируемых рекреационных зон Мезмайского СП могут являться карбонатные отложения юры, развитые по всей территории плато Лагонаки.

5.1.1. Водоснабжение

пос. Мезмай, ст. Темнолесской, рекреационных

объектов туристического комплекса

Существующее положение и имеющиеся проработки

Согласно письму администрации Апшеронского района в настоящее время водоснабжение  населения Мезмайского сельского поселения осуществляется из местных источников (каптажи, родники); в поселении отсутствует организация, эксплуатирующая бесхозные водопроводные сети.

Существующее водоснабжение пос. Мезмай осуществляется за счет каптажа родников, расположенных на прилегающих к поселку склонах гор. Имеется четыре автономных участка каптажа; от трех из них вода поступает в водосборный бассейн и из него подается в разводящую сеть; из четвертого каптажа вода подается непосредственно в сеть. Каптажи были построены хозспособом в 65-75г.г. Износ сетей составляет более 80%. Качество воды не соответствует ГОСТу.

Жилые дома, базы отдыха снабжаются водой за счет небольших водозаборов, представляющих собой шахтные колодцы глубиной до 8,5м, находящиеся в зоне застройки. Используются также малодебитные скважины и родники.

В ст. Темнолесской отсутствует система водоснабжения.

Проектом генерального плана предлагается водоснабжение населенных пунктов Мезмайского сельского поселения от самостоятельных водозаборов из подземных вод с глубиной скважин до 140м, каптажа ключей и родников.

Для этого должна быть проведена детальная разведка на предлагаемых участках водозаборов. При определении набора технологических сооружений, учитывая высокую жёсткость вод, необходимо проведение гидрохимического анализа.

На всех водоисточниках необходимо построить сооружения очистки и обеззараживания.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения, общественных и коммунальных объектов Мезмайского сельского поселения, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2032г.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1,4 с учетом существующего положения застройки.

Неучтенные расходы воды принимаются в размере 10% суммарного расхода на хозпитьевые нужды.

Расход воды на нужды предприятий промышленности, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 30-39.

Таблицы 30-39 раздела Водоснабжение

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по п. Мезмай:

- на современное состояние Q=285,60м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=1409,6м3/сут.

по ст. Темнолесской:

- на современное состояние Q=39,10м3/сут.;

-на  расчетный срок с учетом размещения рекреантов Q=4643,9м3/сут.

по горнолыжному комплексу Лагонаки-1:

- на расчетный срок Q=4527,8м3/сут.

по горнолыжному комплексу Лагонаки-2:

- на расчетный срок Q=1901,7м3/сут.

по горнолыжному комплексу «Буква»:

- на расчетный срок Q=1944,0м3/сут.

по рекреационному комплексу «Азиш-Тау»:

- на расчетный срок Q=3393,5м3/сут.

по рекреационному комплексу «Курджипс»:

- на расчетный срок Q=1753,25м3/сут.

по рекреационному комплексу «Ивановы Поляны»:

- на расчетный срок Q=211,3м3/сут.

по рекреационному комплексу «Монах»:

- на расчетный срок Q=642,4м3/сут.

по отдельно стоящим турбазам, приютам:

- на расчетный срок Q=301,8м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Согласно указаниям п.4.4 СНиП 2.04.02-84*, хозяйственно-питьевые противопожарные водопроводы для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. человек по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории, от 5 до 50 тыс. человек - ко II категории.

В соответствии с планируемой категорией принята конструктивная схема водоснабжения Мезмайского сельского поселения с учетом требований органов федерального надзора и контроля по регулированию, использованию и охране вод.

Учитывая рельеф местности и значительные расстояния между населенными пунктами, а также в связи с тем, что  в ближайшем окружении проектируемых населённых пунктов, зон отдыха и туризма нет единого  высокодебитного надёжного источника водоснабжения, принимается решение по организации самостоятельных водозаборов из подземных вод с глубиной скважин до 140м, каптажа ключей и родников.

По водоснабжению пос. Мезмай устройство водозабора производительностью 700 м3/сут предлагается в южной части поселка на правом берегу р. Курджипс.

На площадке водозабора намечено бурение скважин глубиной до 140м, строительство очистных сооружений, резервуаров, сооружений обеззараживания и насосной станции II-го подъёма.

Водоснабжение района Пятигорские Поляны на севере пос. Мезмай обеспечивается от водозабора производительностью 600м3/сут со строительством резервуаров, сооружений обеззараживания и насосной станции II-го подъёма.

Для водоснабжения ст. Темнолесской предусматривается устройство двух водозаборов: в южной части на левом берегу р. Мезмай - производительностью 1000 тыс. м3/сут; в северной части поселка - в пойме р. Каменная балка производительностью 1500 тыс. м3/сут; также отдельно предлагается строительство водозабора в районе Пятигорские Поляны производительностью 2000 тыс. м3/сут; все водозаборы необходимо оборудовать резервуарами, сооружениями обеззараживания и насосными станциями II-го подъёма.

Для обеззараживания воды на площадке водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза.

В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Местоположение  площадок водопроводных сооружений показано ориентировочно и должно приниматься комиссионно на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей расчетного диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

Предполагается снижение водопотребления на собственные нужды и нужды садово-паркового хозяйства за счет замены использования на эти цели  чистой воды питьевого качества на речную воду. Кроме того, в качестве технической воды предполагается использовать воду, получаемую при очистке по современным технологиям коммунальных стоков с выполнением требований ПДК РХ на очищенную воду и фотолитическим ее обеззараживанием.

За счет использования пластиковых и металлопластиковых труб при строительстве инженерных коммуникаций планируется достичь снижения в них водопотерь, которые в настоящее время составляют существенный процент расходов в Апшеронском районе.

Другим важным мероприятием является упорядочение водо-канализационного хозяйства промышленных предприятий, направленное на максимальное сокращение потребления свежей воды. Это достигается переходом к оборотному и повторному использованию воды в производстве, внедрению более совершенной технологии основных производственных процессов.

Проектные и изыскательские работы по водозаборным сооружениям выполняются на стадии рабочих чертежей специализированными проектными институтами.

На последующих стадиях проектирования приоритетом при выборе системы водоснабжения будет служить заключение МУП «Кубаньгеология» о запасах пресных подземных и подрусловых вод на предмет текущего баланса и качества воды.

Для водоснабжения застройки зон отдыха и туристических комплексов, удаленных от централизованных систем водоснабжения на значительное расстояние, предполагается строительство локальных систем водоснабжения расчётной производительности.

Источниками водоснабжения могут быть как подземные воды (2-3 скважины с учетом резерва) в долинах малых рек, так и каптажи.

Водозаборы оборудуются резервуарами - не менее двух, установками для обеззараживания воды и насосными станциями второго подъема.

Для обеспечения расчетных расходов в полном объёме на хозпитьевые нужды Мезмайского сельского поселения по проекту генерального плана рекомендуются основные мероприятия:

1. Выполнение гидрогеологических изысканий подземных и подрусловых вод на предмет текущего баланса и качества воды.

2. Строительство водозаборов подземных вод и каптажей родников.

4. Строительство узлов водопроводных сооружений.

5.Строительство магистральных и разводящих водопроводных сетей.

6. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводов и автоматизированных систем контроля и управления энергоресурсами.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет: 10л/с на один пожар для пос. Мезмай; 10л/с на один пожар для ст. Темнолесской. Пожаротушение ст. Темнолесской принято отдельно для каждой части станицы, разделенной р. Мезмай на право- и левобережную. Количество одновременных пожаров – один.

По планируемому количеству рекреантов расчетный расход воды на наружное пожаротушение горнолыжного комплекса «Лагонаки-1» принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15л/с на один пожар; количество одновременных пожаров – два. Для горнолыжных комплексов «Лагонаки-1», «Буква», рекреационных комплексов «Азиш-Тау», «Курджипс», «Ивановы Поляны», «Монах» расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/с на один пожар; количество одновременных пожаров – один. Для отдельно стоящих турбаз и приютов расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 5л/с на один пожар.

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью

8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого.

Наружное пожаротушение населенных пунктов предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г) для наружного пожаротушения отдельно стоящих объектов туристического комплекса возможен забор воды пожарными машинами из резервуаров.

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к резервуарам и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3 согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 9.32 .

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется для населенных пунктов Мезмайского сельского поселения единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 200 - 50мм.

Общая протяженность водопроводной кольцевой и тупиковой сети на расчетный срок составляет 77,0 км по всему поселению.

Объем работ по водопроводу

Таблица 40

| № п/п | Наименование | Диаметр, объем, | Материал | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Мезмай |
| 1 | Водопроводная сеть | до 100мм | полиэтилен | 26961,0м |
| 2 | Водопроводная сеть | 125мм | полиэтилен | 756,0м |
| 3 | Водопроводная сеть | 150мм | полиэтилен | 4327,0м |
| 4 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 2шт |
| 5 | Насосная 3-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 4шт |
| 6 | Резервуары | V=125м3 | ж/б | 2шт |
| 7 | Резервуары | V=200м3 | ж/б | 2шт |
| 8 | Резервуары | V=75м3 | ж/б | 6шт |
| 9 | Артскважины дебитом 25-30м3/ч |  |  | 5шт |
| ст. Темнолесская |
| 1 | Водопроводная сеть | до 100мм | полиэтилен | 31614,0м |
| 2 | Водопроводная сеть | 150мм | полиэтилен | 3996,0м |
| 3 | Водопроводная сеть | 200мм | полиэтилен | 9327,0м |
| 4 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 3шт |
| 5 | Насосная 3-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 6 | Резервуары | V=75м3 | ж/б | 3шт |
| 7 | Резервуары | V=250м3 | ж/б | 2шт |
| 8 | Резервуары | V=300м3 | ж/б | 2шт |
| 9 | Резервуары | V=350м3 | ж/б | 2шт |
| 10 | Артскважины дебитом 25-30м3/ч |  |  | 12шт |
| Рекреационный комплекс «Азиш-Тау» |
| 1 | Артскважины дебитом 25-30м3/ч |  |  | 11шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 4шт |
| 3 | Резервуары | V=200м3 | ж/б | 6шт |
| 4 | Резервуары | V=150м3 | ж/б | 2шт |
| Горнолыжный комплекс «Лагонаки-1» |
| 1 | Артскважины дебитом 25-30м3/ч |  |  | 8шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 3 | Резервуары | V=1200м3 | ж/б | 2шт |
| Горнолыжный комплекс «Лагонаки-2» |
| 1 | Артскважины дебитом 25-30м3/ч |  |  | 5шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 2шт |
| 3 | Резервуары | V=200м3 | ж/б | 4шт |
| Горнолыжный комплекс «Буква» |
| 1 | Артскважины дебитом 25-30м3/ч |  |  | 6шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 3шт |
| 3 | Резервуары | V=150м3 | ж/б | 6шт |
| Рекреационный комплекс «Курджипс» |
| 1 | Артскважины дебитом 25-30м3/ч |  |  | 6шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 3шт |
| 3 | Резервуары | V=150м3 | ж/б | 6шт |
| Рекреационный комплекс «Ивановы Поляны» |
| 1 | Артскважины дебитом 10м3/ч |  |  | 2шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 3 | Резервуары | V=100м3 | ж/б | 2шт |
| Рекреационный комплекс «Монах» |
| 1 | Артскважины дебитом 15м3/ч |  |  | 4шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 2шт |
| 3 | Резервуары | V=150м3 | ж/б | 4шт |
| Турбазы, приюты |
| 1 | Артскважины дебитом 1-5м3/ч |  |  | 8шт |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 4шт |
| 3 | Резервуары | V=60м3 | ж/б | 6шт |
| 4 | Резервуары | V=75м3 | ж/б | 2шт |

5.1.2 Канализация

пос. Мезмай, ст. Темнолесской, рекреационных объектов туристического комплекса.

Схема хозяйственно-бытовой канализации Мезмайского сельского поселения Апшеронского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно письму Администрации Мезмайского сельского поселения от 26 января 2012г. в Мезмайском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Некоторые отдельные здания и комплексы имеют примитивные сооружения. Население пользуется выгребами.

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации Мезмайского сельского поселения с учетом решений генерального плана населенных пунктов.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 41-50.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по пос. Мезмай:

- на  расчетный срок Q=1229,6м3/сут;

по ст. Темнолесской:

- на  расчетный срок Q=4085,4м3/сут;

по горнолыжному комплексу Лагонаки-1:

- на расчетный срок Q=3992,1м3/сут.

по горнолыжному комплексу Лагонаки-2:

- на расчетный срок Q=1676,7м3/сут.

по горнолыжному комплексу «Буква»:

- на расчетный срок Q=1714,0м3/сут.

по рекреационному комплексу «Азиш-Тау»:

- на расчетный срок Q=2992м3/сут.

по рекреационному комплексу «Курджипс»:

- на расчетный срок Q=1545,75м3/сут.

по рекреационному комплексу «Ивановы Поляны»:

- на расчетный срок Q=186,3м3/сут.

по рекреационному комплексу «Монах»:

- на расчетный срок Q=566,4м3/сут.

по отдельно стоящим турбазам, приютам:

- на расчетный срок Q=266,0м3/сут.

Таблицы 41-50 раздела Канализация

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации жилой застройки пос. Мезмай, ст. Темнолесской, рекреационных  объектов туристического комплекса.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации в каждом населённом пункте, а также в зонах отдыха и туризма, хозяйственно-бытовые стоки которых будут поступать в систему.

Системой самотечных коллекторов, насосных станций перекачки и напорных трубопроводов стоки будут передаваться на очистные сооружения полной биологической очистки.

Пройдя полный цикл очистки, стоки сбрасываются рассеивающим выпуском в водоемы.

С учетом инженерной подготовки территории, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей пос. Мезмай запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук и в ст.Темнолесской – 4шт. с последующим устройством колодцев-гасителей напора.

Головная площадка очистных сооружений пос. Мезмай производительностью 600 м3/сут намечена на восточной окраине поселка вниз по течению реки со сбросом очищенных стоков в р. Курджипс.

Очистные сооружения района Пятигорские Поляны на севере пос. Мезмай различной производительностью располагаются в северной части поселка.

В ст. Темнолесской предусматривается две площадки очистных сооружений канализации производительностью 2500 м3/сут. в южной части станицы со сбросом очищенных стоков в р. Мезмай и производительностью 1600 м3/сут со сбросом очищенных стоков в р. Каменная балка.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются очистные сооружения канализации на базе мембранного биореактора (МБР) в закрытом помещении.

Компактные очистные сооружения на базе мембранного биореактора предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с доведением их до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения или повторного использования в технических целях. Мембранный биореактор работает на основе мембранных технологий и сочетает в себе процессы микрофильтрации и ультрафильтрации, а также процесс аэробной биологической очистки сточных вод. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Для канализования застройки зон отдыха, туристических комплексов и горнолыжных баз, удаленных от централизованных систем канализации на значительное расстояние, генпланом предлагается схема очистки канализационных стоков на локальных очистных сооружениях.

Учитывая гипсометрические отметки территории, разобщенность застройки, проектом генплана принята схема очистки канализационных стоков на локальных очистных сооружениях глубокой биологической очистки сточных вод малой производительности полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении подземного размещения.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных коллекторов.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений или в водоток.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 97,67км.

Объем работ по канализации

Таблица 51

| № п/п | Наименование | Диаметр, производитель-ность | Материал | Расчетный срок кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Мезмай |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 мм | полиэтил. | 4116,0 м |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 мм | полиэтил. | 13430,0 м |
| 3 | Трубы канализационные напорные | 80 мм | полиэтил. | 278.0 м |
| 4 | КНС |  |  | 2 шт |
| 5 | ОСК | 600 м3/сут |  | 1 шт |
| 6 | ОСК | 260 м3/сут |  | 1 шт |
| 7 | ОСК | 135 м3/сут |  | 1 шт |
| 8 | ОСК | 125 м3/сут |  | 1 шт |
| ст. Темнолесская |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 160 мм | полиэтил. | 11007,00 м |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 мм | полиэтил. | 18750,0 м |
| 3 | трубы канализационные самотечные | 250 мм | полиэтил. | 325,0 м |
| 4 | Трубы канализационные напорные | 50мм | полиэтил. | 260,0 м |
| 5 | Трубы канализационные напорные | 80мм | полиэтил. | 1065,0 м |
| 6 | Трубы канализационные напорные | 150 мм | полиэтил. | 350,0 м |
| 7 | КНС |  |  | 5шт |
| 8 | ОСК | 2500 м3/сут |  | 1 шт |
| 9 | ОСК | 1600 м3/сут |  | 1 шт |
| Рекреационный комплекс «Азиш-Тау» |
| 1 | ОСК | 300 м3/сут |  | 1шт |
| 2 | ОСК | 900 м3/сут |  | 3шт |
| Горнолыжный комплекс «Лагонаки-1» |
| 1 | ОСК | 4000 м3/сут |  | 1шт |
| Горнолыжный комплекс «Лагонаки-2» |
| 1 | ОСК | 850 м3/сут |  | 2шт |
| Горнолыжный комплекс «Буква» |
| 1 | ОСК | 600 м3/сут |  | 2шт |
| 2 | ОСК | 520 м3/сут |  | 1шт |
| Рекреационный комплекс «Курджипс» |
| 1 | ОСК | 600 м3/сут |  | 2шт |
| 2 | ОСК | 350 м3/сут |  | 1шт |
| Рекреационный комплекс «Ивановы Поляны» |
| 1 | ОСК | 200 м3/сут |  | 1шт |
| Рекреационный комплекс «Монах» |
| 1 | ОСК | 200 м3/сут |  | 3шт |
| Турбазы, приюты |
| 1 | ОСК | 100 м3/сут |  | 1шт |
| 2 | ОСК | 40 м3/сут |  | 1шт |
| 3 | ОСК | 20 м3/сут |  | 2шт |

### Зоны санитарной охраны

Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Мезмайского сельского поселения составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СниП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №0126 от 14.11.2012г., санитарно-защитные зоны для очистных сооружений на базе мембранного биореактора (МБР) в закрытом помещении сокращаются и устанавливаются:

- для установок производительностью до 100м3/сут-15м;

- для установок производительностью от101 до 500м3/сут-25м;

- для установок производительностью от501 до 900м3/сут-30м;

- для установок производительностью от901 до 1200м3/сут-40м.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений большей производительности принимаются согласно СНиП 2.04.03-85.

Охрана окружающей среды

Канализование поселения можно рассматривать в качестве мероприятия по улучшению состояния окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в водоток или на полив.

Корпуса канализационных насосных станций выполнены из полимерных материалов, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 52

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мезмайское с/п |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 324,7 | 20729,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 324,7 | 12369,2 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 230 | 230 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на 1чел. | 230 | 230 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 77,0 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1 | Водоотведение – всего, | м3/сут. |  | 18254,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | -«- |  | 18254,25 |
| 2 | Среднесуточное водоотведение | л/сут. на 1чел. |  | 230 |
|  | в том числе: на хозяйственно-бытовые нужды | л/сут. |  | 230 |
| 3 | Протяженность сетей: в том числе | км |  | 32,22 |
| 4 | Самотечная канализация | км |  | 30,52 |
| 5 | Напорная канализация | км |  | 1,7 |

5.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Мезмайского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Мезмай, станица Темнолесская. Кроме того на территории поселения пребывает временное население (рекреанты).

Перспективная численность населения

Таблица 53

| Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | 2012г. | 2032г. | 2022г. | 2017г. |

| п. Мезмай | 769 | 1800 | 1800 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы, базы отдыха п.Мезмай | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Турбазы п.Мезмай | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Рекреационный комплекс п.Мезмай | 0 | 1230 | 1230 | 0 |
| ВСЕГО по п.Мезмай | 1139 | 3600 | 3600 | 2370 |
| ст.Темнолесская | 147 | 8700 | 5000 | 2300 |
| Рекреационный комплекс ст.Темнолесской | 0 | 920 | 920 | 920 |
| Турбазы ст.Темнолесской | 0 | 700 | 300 | 0 |
| Туристские гостиницы ст.Темнолесской | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Поляна Косогор" в ст.Темнолесская | 0 | 350 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по ст.Темнолесская | 147 | 11170 | 6220 | 3220 |
| Турбазы, приюты (ОЭЗ) | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки I" (ОЭЗ) | 0 | 10714 | 10714 | 10714 |
| Рекреационный комплекс "Азиш-Тау" (ОЭЗ) | 0 | 8030 | 3330 | 1450 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки II" (ОЭЗ) | 0 | 4500 | 0 | 0 |
| Рекреационные комплексы вдоль проектируемой автодороги "Курджипс" (ОЭЗ) | 0 | 4150 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Ивановы Поляны" (ОЭЗ) | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Монах" (ОЭЗ) | 0 | 1520 | 0 | 0 |
| Горнолыжный комплекс "Буква" (ОЭЗ) | 0 | 4600 | 0 | 0 |
| Мезмайское СП за границами н/п (ОЭЗ) ВСЕГО | 714 | 34728 | 14758 | 12878 |
| ИТОГО за Мезмайское СП | 2000 | 49498 | 24578 | 18468 |

В составе генерального плана развития Мезмайского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2032 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 54 и 55.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 54

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2032г. | 2022г. | 2017г. |
| п. Мезмай |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 385 | 334 | 334 | 334 |
|  | проектируемый | 0 | 1017 | 1017 | 1017 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 104 | 121 | 121 | 121 |
|  | проектируемый | 0 | 523 | 523 | 523 |
| 3 | Наружное освещение | 8 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 496 | 1156 | 1156 | 1156 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 857 | 857 | 857 |
|  | Итого: а) + б) | 496 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 347 | 1409 | 1409 | 1409 |
| Гостиницы, базы отдыха п.Мезмай |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  | проектируемый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | проектируемый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 202 | 202 | 202 | 202 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Турбазы п.Мезмай |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 104 | 104 | 104 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 106 | 106 | 106 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 74 | 74 | 74 |
| Рекреационный комплекс п.Мезмай |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 492 | 492 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 148 | 148 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 12 | 12 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 640 | 640 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 652 | 652 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 456 | 456 | 0 |
| ВСЕГО по п.Мезмай |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 533 | 1165 | 1165 | 1165 |
|  | проектируемый | 0 | 906 | 906 | 414 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 154 | 171 | 171 | 171 |
|  | проектируемый | 0 | 695 | 695 | 547 |
| 3 | Наружное освещение | 11 | 36 | 36 | 24 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 698 | 1372 | 1372 | 1360 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 1601 | 1601 | 961 |
|  | Итого: а) + б) | 698 | 2973 | 2973 | 2321 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 488 | 2081 | 2081 | 1624 |
| ст. Темнолесская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | проектируемый | 0 | 6960 | 4000 | 1840 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | проектируемый | 0 | 1044 | 600 | 276 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 87 | 50 | 23 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 95 | 180 | 143 | 116 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 8004 | 4600 | 2116 |
|  | Итого: а) + б) | 95 | 8184 | 4743 | 2232 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 66 | 5729 | 3320 | 1563 |
| Рекреационный комплекс ст.Темнолесской |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 368 | 368 | 368 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 110 | 110 | 110 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 9 | 9 | 9 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 478 | 478 | 478 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 488 | 488 | 488 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 341 | 341 | 341 |
| Турбазы ст.Темнолесской |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 280 | 120 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 84 | 36 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 7 | 3 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 364 | 156 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 371 | 159 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 260 | 111 | 0 |
| Туристские гостиницы ст.Темнолесской |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 260 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 265 | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Поляна Косогор" в ст.Темнолесская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 182 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 186 | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по ст.Темнолесская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | проектируемый | 0 | 7948 | 4488 | 2208 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | проектируемый | 0 | 1340 | 746 | 386 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 112 | 62 | 32 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 95 | 205 | 156 | 126 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 9288 | 5234 | 2594 |
|  | Итого: а) + б) | 95 | 9493 | 5390 | 2720 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 66 | 6645 | 3773 | 1904 |
| Турбазы, приюты (ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 286 | 286 | 286 | 286 |
|  | проектируемый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | проектируемый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 389 | 389 | 389 | 389 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки I"(ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 4286 | 4286 | 4286 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 1286 | 1286 | 1286 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 107 | 107 | 107 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 107 | 107 | 107 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 5571 | 5571 | 5571 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 5678 | 5678 | 5678 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 3975 | 3975 | 3975 |
| Рекреационный комплекс "Азиш-Тау" (ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 3212 | 1332 | 580 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 964 | 400 | 174 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 80 | 33 | 15 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 80 | 33 | 15 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 4176 | 1732 | 754 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 4256 | 1765 | 769 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 2979 | 1235 | 538 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки II" (ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 1800 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 45 | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 2340 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 2385 | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 1670 | 0 | 0 |
| Рекреационные комплексы вдоль проектируемой автодороги "Курджипс" (ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 1660 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 498 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 42 | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 2158 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 2200 | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 1540 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Ивановы Поляны" (ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 260 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 265 | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Монах" (ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 608 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 182 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 790 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 806 | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 564 | 0 | 0 |
| Горнолыжный комплекс "Буква" (ОЭЗ) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 1840 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 552 | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 46 | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 2392 | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 2438 | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 1707 | 0 | 0 |
| Мезмайское СП за границами н/п (ОЭЗ) ВСЕГО |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 286 | 286 | 286 | 286 |
|  | проектируемый | 0 | 13606 | 5618 | 4866 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | проектируемый | 0 | 4082 | 1685 | 1460 |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 347 | 148 | 129 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 389 | 729 | 530 | 511 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 17687 | 7303 | 6325 |
|  | Итого: а) + б) | 389 | 18417 | 7832 | 6836 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 272 | 12892 | 5483 | 4785 |
| ИТОГО за Мезмайское СП |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 892 | 1524 | 1524 | 1524 |
|  | проектируемый | 0 | 22460 | 11012 | 7488 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |  |
|  | существующий | 270 | 287 | 287 | 287 |
|  | проектируемый | 0 | 6117 | 3126 | 2393 |
| 3 | Наружное освещение | 20 | 495 | 246 | 185 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1182 | 2306 | 2057 | 1996 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 28576 | 14138 | 9881 |
|  | Итого: а) + б) | 1182 | 30882 | 16195 | 11877 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 827 | 21618 | 11336 | 8314 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Самурская" мощностью 1,8 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. ОАО «Кубаньэнерго» планирует осуществить следующие работы в этом районе:

Запроектировать и построить на месте ПС-35/10 кВ "Самурская" подстанцию ПС-110/10 кВ "Самурская", на которой предусмотреть:

-	установку трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2,5 МВА каждый со всем комплектующим оборудованием;

-	выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию;

-	предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Адыгейских электрических сетей.

Запроектировать и построить в районе ст. Темнолесская новую ПС-110/10 кВ «Мезмай» на которой предусмотреть:

-	установку двух силовых трансформаторов мощностью 25,0 МВА каждый со всем комплектующим оборудованием;

-	строительство ОРУ 110 кВ по схеме 110-5АН типового проекта №14198 ТМ с элегазовыми выключателями;

-	строительство РУ 10 кВ с двумя секциями шин, с вакуумными выключателями, с установкой не менее 4 линейных ячеек на каждую секцию шин;

-	выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Апшеронского РЭС Адыгейских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго»;

-	выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА).

-	проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Запроектировать и построить в центре нагрузок горно-туристического курорта «Лаго-Наки» новую ПС-110/10 кВ «Лаго-Наки» на которой предусмотреть:

-	установку силовых трансформаторов мощностью не менее 16,0 МВА каждый со всем комплектующим оборудованием; количество, тип и мощность трансформаторов определить при проектировании;

-	строительство КРУЭ-110 кВ с установкой двух линейных ячеек 110 кВ (для включения от двух ВЛ-110 кВ «Лаго-Наки - Самурская», ВЛ-110 кВ «Лаго-Наки - Гузерипль»), укомплектованных элегазовыми выключателями 110 кВ;

-	строительство КРУЭ-10 кВ с необходимым количеством линейных ячеек, укомплектованных вакуумными выключателями;

-	выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Апшеронского РЭС Адыгейских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго»;

-	выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА).

-	проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Апшеронская — Лаго-Наки» в гололедоупорном исполнении для чего предусмотреть:

-	расширение ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6-10 кВ «Апшеронская» с установкой дополнительной ячейки 110 кВ с элегазовым выключателем;

-	выполнение заходов ВЛ-110 кВ на ПС «Самурская», предусмотрев реконструкцию ОРУ-35 кВ с установкой СШ 110 кВ.

Выполнить строительство ВЛ-110 кВ «Гузерипль – Лаго-Наки» в гололедоупорном исполнении (с учетом перевода ПС 35/10 кВ «Гузерипль», «Хамышки», «Даховская» на напряжение 110 кВ и расширения ОРУ-110 кВ ПС-110 /35/10 кВ «Хаджох»).

Разработанная схема электроснабжения Мезмайского сельского поселения также предусматривает:

- реконструкцию к 2032 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 63 кВт до 160 кВт (в п. Мезмай);

- строительство к 2032 году 36 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 5975 кВт (в п. Мезмай и ст. Темнолесская);

- строительство к 2032 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 26,34 км (в п. Мезмай и ст. Темнолесская);

- строительство к 2032 году в рекреационном комплексе «Ивановы поляны» 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 1330 кВт (в том числе для электроснабжения котельных, работающих на электричестве);

- строительство к 2032 году в горнолыжном комплексе «Буква» 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 4165 кВт (в том числе для электроснабжения котельных, работающих на электричестве, канатных дорог, систем искусственного оснежения, искусственного освещения трасс);

- строительство к 2017 году в горнолыжном комплексе «Лагонаки-1» 22 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 12460 кВт (в том числе для электроснабжения канатных дорог, систем искусственного оснежения, искусственного освещения трасс);

- строительство к 2032 году в горнолыжном комплексе «Лагонаки-2» 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 2880 кВт (в том числе для электроснабжения канатных дорог, систем искусственного оснежения, искусственного освещения трасс);

- строительство к 2032 году в рекреационном комплексе «Курджипс» 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 1000 кВт;

- строительство к 2032 году в рекреационном комплексе «Монах» 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 705 кВт;

- строительство к 2032 году в рекреационном комплексе «Азиш-Тау» 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 3000 кВт;

- строительство к 2032 году в турбазах 11 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 1833 кВт.

- всего для развития электрических сетей территорий ОЭЗ потребуется строительство 72,06 км ЛЭП 10 кВ.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Адыгейских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Мезмайского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ и 10 кВ

Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к V району по гололёдным условиям и V району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 12,25 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 76,73 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схемы размещения ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертежах ЭС-1 и ЭС-2. Принципиальные схемы существующих и проектируемых сетей приведены на чертежах ЭС-3 и ЭС-4.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 55

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | 2012г. | 2032г. | 2022г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Мезмай |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,3 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5650 | 9797 | 9797 | 9797 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 6575 | 6575 | 6575 |
| Гостиницы, базы отдыха п.Мезмай |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 |
| Турбазы п.Мезмай |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 4643 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 3504 | 3504 |
| Рекреационный комплекс п.Мезмай |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 4643 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 3504 | 0 |
| ВСЕГО по п.Мезмай |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 6,1 | 26,0 | 26,0 | 20,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 7,9 | 7,9 | 6,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,7 | 18,1 | 18,1 | 13,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5365 | 7233 | 7233 | 8578 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4095 | 5039 | 5039 | 5836 |
| ст.Темнолесская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,8 | 71,7 | 41,6 | 19,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 10,1 | 5,9 | 2,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 61,6 | 35,7 | 16,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5650 | 8241 | 8310 | 8502 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 7082 | 7137 | 7288 |
| Рекреационный комплекс ст.Темнолесской |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 4643 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 3504 | 3504 |
| Турбазы ст.Темнолесской |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 3,2 | 1,4 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 2,5 | 1,1 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 4643 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 3504 | 0 |
| Туристские гостиницы ст.Темнолесской |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Поляна Косогор" в ст.Темнолесская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по ст.Темнолесская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,8 | 83,2 | 47,2 | 23,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 12,9 | 7,3 | 3,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 70,3 | 40,0 | 20,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5650 | 7445 | 7591 | 7400 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 6291 | 6424 | 6207 |
| Турбазы, приюты (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки I" (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 4643 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 3504 | 3504 |
| Рекреационный комплекс "Азиш-Тау" (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 37,3 | 15,5 | 6,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 9,1 | 3,8 | 1,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 28,1 | 11,7 | 5,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 4643 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 3504 | 3504 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки II" (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 0 | 0 |
| Рекреационные комплексы вдоль проектируемой автодороги "Курджипс" (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Ивановы Поляны" (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Монах" (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 0 | 0 |
| Горнолыжный комплекс "Буква" (ОЭЗ) |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 | 0 | 0 |
| Мезмайское СП за границами н/п (ОЭЗ) ВСЕГО |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,4 | 161,3 | 68,6 | 59,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 39,6 | 16,9 | 14,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,5 | 121,7 | 51,7 | 45,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4774 | 4645 | 4649 | 4650 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 |
| ИТОГО за Мезмайское СП |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 10,3 | 270,5 | 141,9 | 104,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,5 | 60,4 | 32,1 | 25,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,8 | 210,1 | 109,8 | 78,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5175 | 5465 | 5772 | 5633 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3905 | 4245 | 4468 | 4275 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,8 | 71,0 | 30,0 | 5,0 |
| 4 | Протяжённость сетей 10 кВ | км | 12,25 | 84,31 | 24,0 | 20,0 |

5.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе генерального плана Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, и других исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Мезмайского сельского поселения входит пос. Мезмай, ст. Темнолесская и территории особой экономической зоны.

В границах проектируемой территории источников теплоснабжения и тепловых сетей нет.

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Мезмайского сельского поселения и территорий особо экономической зоны (ОЭЗ).

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана пос. Мезмай предусматривается от девятнадцати новых районных котельных, работающих на газовом топливе, которые отапливают детские сады, школы, поликлинику, больничный комплекс, банно-оздоровительный комплекс, предприятия коммунально-бытового обслуживания, пожарное депо, торгово-развлекательные центры, туристско-рекреационные комплексы, детский спортивно-тренировочный комплекс зимних видов спорта, таксопарк, предприятие по санитарной очистке территорий, магазины, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана в ст. Темнолесская предусматривается от весемнадцати новых районных котельных, работающих на газовом топливе, которые отапливают детские сады, школы, лечебно-оздоровительный комплекс с бальнеолечебницей, торгово-развлекательные центры, туристско-рекреационные комплексы, магазины, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана Особая экономическая зона вдоль трассы Даховская – Лагонаки: туристско-рекреационный комплекс «Монах», туристско-рекреационный комплекс «Азиш-Тау», горно-лыжный комплекс «Лагонаки I» и «Лагонаки II» предусматривается от четырех новых районных котельных, работающих на газовом топливе, которые отапливают торгово-развлекательные центры, туристско-рекреационные комплексы, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. В связи со сложным горным рельефом местности и отдаленного размещения объектов: рекреационный комплекс «Ивановы Поляны», горнолыжный комплекс «Буква», туристско-рекреационный комплекс «Курджипс», расположенный вдоль узкоколейной железной дороги, теплоснабжение предусматривается от 17 котельных работающих на электричестве.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 2,3(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 148 дней.

Расчетный срок строительства до 2032г.

Теплоснабжение объектов Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края в границах генерального плана предусматривается от 65 проектируемых котельных:

Поселок Мезмай:

Первая очередь:

Теплоснабжение проектируемых больничный комплекс и ДДУ от котельной №1.

Теплоснабжение ДДУ и детский эколого-биологический центр от котельной №2.

Теплоснабжение СОШ от котельной №3.

Теплоснабжение реконструируемой администрации МО Мезмайское СП и проектируемой гостиницы от котельной №4.

Теплоснабжение реконструируемого клуба, реконструируемой детской школы исскуств, реконструируемой участковой больницы, проектируемой гостиницы и проектируемой станции узкоколейной железной дороги от котельной №5.

Теплоснабжение проектируемых отделений связи, отделения банка, культурно-развлекательного центра торгово-бытового комплекса от котельной №6

Теплоснабжение банно-оздоровительного комплекса и конторы лесничества от котельной №7.

Теплоснабжение ДДУ от котельной №8.

Теплоснабжение пожарного депо и предприятия коммунально-бытового обслуживания от котельной №9.

Теплоснабжение гостинично-рекриационного комплекса, расположенного в северо-западной части от котельной №16.

Теплоснабжение гостинично-рекриационного комплекса, расположенного в северо-восточной части от котельной №17

Теплоснабжение гостинично-рекреационного комплекса, расположенного в северо-восточной части пос. Мезмай («Пятигорские поляны») от котельной №20.

Вторая очередь:

Теплоснабжение детского спортивно-тренировочного комплекса зимних видов спорта от котельной №10.

Теплоснабжение таксопарка от котельной №11.

Теплоснабжение предприятия по санитарной очистке территории  и баннопрачечного комбината от котельной №12.

Теплоснабжение туристско-рекреационного комплекса, расположенного в северо-западной части пос. Мезмай («Пятигорские поляны») от котельной №13.

Теплоснабжение туристско-рекреационного комплекса, расположенного в северо-западной части пос. Мезмай («Пятигорские поляны») от котельной №14.

Теплоснабжение туристско-рекреационного комплекса, расположенного в северной части пос. Мезмай («Пятигорские поляны») от котельной №15.

Теплоснабжение гостинично-рекреационного комплекса с видовой площадкой, расположенного в северо-восточной части пос. Мезмай («Пятигорские поляны») от котельной №18.

Теплоснабжение гостинично-рекреационного комплекса, расположенного в северо-восточной части пос. Мезмай («Пятигорские поляны») от котельной №19.

Для предприятий бытового обслуживания, предприятий общественного питания, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, плоскостных спортивных сооружений, логистического центра, складов продовольственных и непродовольственных товаров, а также одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания

В котельных устанавливаются узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края

Таблица 56

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Поселок Мезмай |
| Первый этап |
| Котельная №1 проектируемая | 0,452 | - | 0,0832 | 0,535 | 0,589 |
| Котельная №2 проектируемая | 0,077 | - | 0,015 | 0,092 | 0,102 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,262 | - | 0,006 | 0,268 | 0,295 |
| Котельная №4 проектируемая | 0,15 | - | 0,19 | 0,35 | 0,385 |
| Котельная №5 проектируемая | 0,393 | - | 0,213 | 0,606 | 0,667 |
| Котельная №6 проектируемая | 0,243 | - | 0,016 | 0,260 | 0,286 |
| Котельная №7 проектируемая | 0,131 | - | 0,172 | 0,303 | 0,334 |
| Котельная №8 проектируемая | 0,0484 | - | 0,014 | 0,0632 | 0,069 |
| Котельная №9 проектируемая | 0,119 | - | 0,026 | 0,145 | 0,16 |
| Котельная №16 проектируемая | 0,315 | - | 0,067 | 0,382 | 0,412 |
| Котельная №17 проектируемая | 0,105 | - | 0,0223 | 0,127 | 0,140 |
| Котельная №20 проектируемая | 0,105 | - | 0,0223 | 0,127 | 0,140 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 3,439 |
| Второй этап |
| Котельная №10 проектируемая | 0,298 | - | 0,526 | 0,824 | 0,907 |
| Котельная №11 проектируемая | 1,0406 | - | 0,109 | 1,086 | 1,194 |
| Котельная №12 проектируемая | 1,007 | - | 0,607 | 1,615 | 1,776 |
| Котельная №13 проектируемая | 0,484 | - | 0,103 | 0,587 | 0,645 |
| Котельная №14 проектируемая | 0,736 | - | 0,156 | 0,893 | 0,982 |
| Котельная №15 проектируемая | 0,947 | - | 0,201 | 1,148 | 1,263 |
| Котельная №18 проектируемая | 0,21 | - | 0,044 | 0,255 | 0,280 |
| Котельная №19 проектируемая | 0,105 | - | 0,022 | 0,127 | 0,14 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 7,187 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 10,626 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Станица Темнолесская:

Первая очередь:

Теплоснабжение проектируемых детский лечебно-оздоровительный комплекс с бальнеолечебницей, отделение скорой помощи и аптеки от котельной №1.

Теплоснабжение ДДУ и СОШ от котельной №2.

Теплоснабжение ДДУ и СОШ от котельной №3.

Теплоснабжение ДДУ от котельной №4,№5,№6.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов, расположенных в юго-восточной части ст. Темнолесская от котельной №11.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов, расположенных в юго-восточной части ст. Темнолесская от котельной №12.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов, расположенных в южной части ст. Темнолесская от котельной №13.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов, расположенных в северной части ст. Темнолесская от котельной №14.

Вторая очередь:

Теплоснабжение ДДУ и СОШ от котельной №7.

Третья очередь:

Теплоснабжение ДДУ от котельной №8.

Теплоснабжение ДДУ и СОШ от котельной №9.

Теплоснабжение ДДУ от котельной №10.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов, расположенных в северной  части ст. Темнолесская от котельной №15.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов, расположенных в северо-восточной части ст. Темнолесская («Пятигорские поляны») от котельной №16.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов, расположенных в северо-восточной части ст. Темнолесская («Пятигорские поляны») от котельной №17.

Теплоснабжение туристско-рекреационных комплексов,  расположенных в северо-восточной части ст. Темнолесская («Пятигорские поляны») от котельной №18.

Для предприятий бытового обслуживания, предприятий общественного питания, магазинов продовольственных и не продовольственных товаров, плоскостных спортивных сооружений, а также одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания

В котельных устанавливаются узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района  Краснодарского края

Таблица 57

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Станица Темнолесская |
| Первый этап |
| Котельная №1 проектируемая | 1,383 | - | 0,601 | 1,984 | 2,182 |
| Котельная №2 проектируемая | 0,362 | - | 0,025 | 0,387 | 0,425 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,362 | - | 0,025 | 0,387 | 0,425 |
| Котельная №4 проектируемая | 0,061 | - | 0,018 | 0,079 | 0,087 |
| Котельная №5 проектируемая | 0,061 | - | 0,018 | 0,079 | 0,087 |
| Котельная №6 проектируемая | 0,061 | - | 0,018 | 0,079 | 0,087 |
| Котельная №11 проектируемая | 0,421 | - | 0,215 | 0,635 | 0,699 |
| Котельная №12 проектируемая | 0,421 | - | 0,215 | 0,635 | 0,699 |
| Котельная №13 проектируемая | 0,126 | - | 0,0645 | 0,191 | 0,209 |
| Котельная №14 проектируемая | 0,056 | - | 0,074 | 0,130 | 0,143 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 5,043 |
| Второй этап |
| Котельная №7 проектируемая | 0,362 | - | 0,025 | 0,387 | 0,425 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 0,425 |
| Третий этап |
| Котельная №8 проектируемая | 0,061 | - | 0,018 | 0,079 | 0,087 |
| Котельная №9 проектируемая | 0,689 | - | 0,046 | 0,736 | 0,809 |
| Котельная №10 проектируемая | 0,061 | - | 0,018 | 0,079 | 0,087 |
| Котельная №15 проектируемая | 0,631 | - | 0,322 | 0,953 | 1,049 |
| Котельная №16 проектируемая | 0,631 | - | 0,322 | 0,953 | 1,049 |
| Котельная №17 проектируемая | 0,421 | - | 0,215 | 0,635 | 0,699 |
| Котельная №18 проектируемая | 0,210 | - | 0,107 | 0,317 | 0,349 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 4,129 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 9,597 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Особая экономическая зона:

Теплоснабжение объектов Особой экономической зоны Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края в границах генерального плана предусматривается от проектируемых котельных:

Рекриационный комплекс «Курджипс»:

Трерья очередь:

Теплоснабжение рекриационного комплекса «Курджипс» предусмотренно от трех котельных работающих на электричестве.

В котельных устанавливаются узлы учета тепла и электроэнергии.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края

Таблица 58

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Рекреационный комплекс «Курджипс» |
| Третий этап |
| Котельная №9 | 1,473 | - | 0,752 | 2,225 | 2,448 |
| Котельная №10 | 3,052 | - | 1,558 | 4,6108 | 5,071 |
| Котельная №11 | 4,209 | - | 2,15 | 6,359 | 6,995 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 14,514 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 14,514 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Рекреационный комплекс "Ивановы поляны":

Третья очередь:

Для теплоснабжения рекреационного комплекса "Ивановы поляны" предусмотрено от одной котельной, работающей на электричестве

В котельной устанавливаются узлы учета тепла и электроэнергии.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района  Краснодарского края

Таблица 59

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| рекреационный комплекс "Ивановы поляны" |
| Третий этап |
| Проектируемая котельная №1 | 0,842 | - | 0,43 | 1,272 | 1,399 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 1,399 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 1,399 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Рекреационный комплекс "Монах":

Вторая очередь:

Теплоснабжения рекреационного комплекса "Монах" предусмотрено от трех котельных на газовом топливе

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района  Краснодарского края

Таблица 60

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| рекреационный комплекс "Монах" |
| третий этап |
| Проектируемая котельная №20 | 1,473 | - | 0,752 | 2,225 | 2,448 |
| Проектируемая котельная №21 | 0,147 | - | 0,075 | 0,222 | 0,244 |
| Проектируемая котельная №22 | 0,315 | - | 0,161 | 0,476 | 0,524 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 3,216 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 3,216 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Горнолыжный комплекс "Буква":

Вторая очередь:

Для теплоснабжения горнолыжного комплекса "Буква" предусмотрено использование электрических источников теплоснабжения

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края

Таблица 61

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| горнолыжный комплекс "Буква" |
| Третий этап |
| Проектируемая котельная №2 | 1.684 | - | 0.86 | 2,543 | 2,798 |
| Проектируемая котельная №3 | 0,315 | - | 0.161 | 0.476 | 0.524 |
| Проектируемая котельная №4 | 1,368 | - | 0.698 | 2,066 | 2,273 |
| Проектируемая котельная №5 | 1,052 | - | 0.537 | 1,589 | 1,748 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 7,343 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 7,343 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Рекреационный комплекс "Азиш-Тау":

Вторая очередь:

Теплоснабжения рекреационного комплекса "Азиш-Тау" предусмотрено от двух котельных работающих на газовом топливе

В котельной устанавливаются узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района  Краснодарского края

Таблица 62

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| рекреационный комплекс "Азиш-Тау" |
| Первый этап |
| Проектируемая котельная №17 | 1,052 | - | 0,537 | 1,589 | 1,749 |
| Проектируемая котельная №23 | 1,052 | - | 0,537 | 1,589 | 1,749 |
| Проектируемая котельная №26 | 0,631 | - | 0,322 | 0,953 | 1,049 |
| Проектируемая котельная №27 | 0,315 | - | 0,161 | 0,476 | 0,524 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 5,071 |
| рекреационный комплекс "Азиш-Тау" |
| Второй этап |
| Проектируемая котельная №14 | 0,736 | - | 0,376 | 1,112 | 1,224 |
| Проектируемая котельная №15 | 0,168 | - | 0,086 | 0,254 | 0,279 |
| Проектируемая котельная №16 | 0,315 | - | 0,161 | 0,476 | 0,524 |
| Проектируемая котельная №18 | 3,157 | - | 1,612 | 4,769 | 5,246 |
| Проектируемая котельная №19 | 4,209 | - | 2,15 | 6,359 | 6,995 |
| Проектируемая котельная №24 | 0,420 | - | 0,215 | 0,635 | 0,699 |
| Проектируемая котельная №25 | 1,052 | - | 0,537 | 1,589 | 1,749 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 16,716 |
| рекреационный комплекс "Азиш-Тау" |
| Третий этап |
| Проектируемая котельная №13 | 2,525 | - | 1,29 | 3,815 | 4,197 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 4,197 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 25,984 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Горнолыжный комплекс «Лагонаки-1» и «Лагонаки-2»:

Первая очередь:

Теплоснабжения горнолыжного комплекса «Лагонаки-1» и «Лагонаки-2» предусмотрено ТЭЦ на газовом топливе

В котельной устанавливаются узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Мезмайского сельского поселения Апшеронского района  Краснодарского края

Таблица 63

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| горнолыжный комплекс "Лагонаки-1" |
| Первый этап |
| ТЭЦ №12 (первая очередь строительства) | 22,552 | - | 4,799 | 27,351 | 28,992 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 28,992 |
| горнолыжный комплекс "Лагонаки-2" |
| Третий этап |
| ТЭЦ №12 (вторая очередь строительства) | 10,524 | - | 5,375 | 15,899 | 17,489 |
| Всего ТЭЦ на расчетный срок | 33,076 |  | 10,174 | 43,25 | 46,481 |
| Проектируемая котельная №6 | 3,367 | - | 1,72 | 5,087 | 5,596 |
| Проектируемая котельная №7 | 0,841 | - | 0,43 | 1,271 | 1,399 |
| Проектируемая котельная №8 | 1,052 | - | 0,537 | 1,589 | 1,748 |
| Всего по этапу |  |  |  |  | 26,232 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 55,224 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определялся согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г № 262  «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей и от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла является проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная, бесканальная, по территории школ и детских дошкольных учреждений – в железобетонных, монолитных не проходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты из труб стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30-732-2006:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные, водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок строительства

Таблица 64

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Мезмай |
| Первый этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,007 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,007 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 3,505 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 3,505 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Второй этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,01397 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,01397 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 7,255 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 7,255 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| На расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,020807 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,020807 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 10,76 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 10,76 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г | Расчетный срок 2032 г. |
| Станица Темнолесская |
| Первый этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,009794 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,009794 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 5,046 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 5,046 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Второй этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,426 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,426 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,008021 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,008021 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 4,127 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 4,127 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| На расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,018497 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,018497 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 9,599 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 9,599 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок строительства

Таблица 65

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекриационный комплекс «Курджипс» |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,02957 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,02957 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 14,513 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 14,513 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| На расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,02957 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,02957 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 14,513 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 14,513 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г | Расчетный срок 2032 г. |
| рекреационный комплекс «Монах» |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,006551 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,006551 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 3,215 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 3,215 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| рекреационный комплекс «Ивановы поляны» |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,002851 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,002851 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,399 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,399 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Рекреационный комплекс «Буква» |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,014959 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,014959 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 7,343 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 7,343 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| На расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,014959 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,014959 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 7,343 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 7,343 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Рекриационный комплекс «Азиш-Тау» |
| Первый этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,010325 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,010325 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 5,068 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 5,068 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Второй этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,034054 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,034054 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 16,713 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 16,713 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00855 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00855 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 4,197 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 4,197 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,052929 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,052929 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 25,978 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 25,978 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| горнолыжный комплекс «Лагонаки -1» ТЭЦ (первая очередь) |
| Первый этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,053478 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,053478 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 30,086 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 30,086 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| горнолыжный комплекс «Лагонаки-2» ТЭЦ (вторая очередь) |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,035634 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,035634 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 17,489 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 17,489 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| На расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,089112 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,089112 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 47,575 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 47,575 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Рекриационный комплекс «Лагонаки-2» |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,017812 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,017812 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 8,742 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 8,742 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| На расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,017812 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,017812 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 8,742 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 8,742 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |

ВСЕГО ПО ОСОБО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0638 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0638 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 35,154 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 35,154 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - |  |
| Второй этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,034054 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,034054 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 16,713 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 16,713 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| Третий этап |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,172036 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,172036 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 56,898 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 56,898 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| На расчетный срок |
| 5.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,213785 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,213785 |
| 5.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 108,765 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 108,765 |
| 5.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |

5.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «Газпром-трансгаз-Краснодар» за  № 02/1240-14/1000 от 08.06.2012г.

В состав Мезмайского сельского поселения входит пос.Мезмай, ст.Темнолесская и объекты Особо экономической зоны.

В соответствии со схемой газоснабжения Краснодарского края («ДАО Промгаз») за источник газоснабжения населенных пунктов Мезмайского сельского поселения предлагается рассматривать существующую АГРС «Самурская».

Давление газа на выходе из АГРС Самурская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «Газпром-трансгаз-Краснодар».

Газоснабжение природным газом населенных пунктов Мезмайского сельского поселения в настоящее время отсутствует.

На момент разработки генерального плана Мезмайского сельского поселения Апшеронского района населенные пункты предполагается снабжать природным газом от существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительная станция АГРС Самурская.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает практически всю территорию сельского поселения. Исключение составляют объекты, расположенные в труднодоступных для прокладки газопроводов местах, вдоль трассы между пос.Мезмай и горно-лыжным комплексом «Лагонаки». Котельные этой зоны предусматриваются на электроснабжении. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем строительства новых веток газопроводов, что даст возможность подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Схема газоснабжения населенных пунктов двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены ШРП и котельные.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Снижение давления газа с высокого до низкого будет осуществляться в установках ГРП шкафного типа.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития населенных пунктов п.Мезмай и ст.Темнолесская  необходимо построить 14 установок ГРП шкафного типа, 38 котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью 41,4 км, в том числе:

- на 1 этап

- пос.Мезмай -  ШРП-7 шт; котельных - 12шт;

- ст.Темнолесская - 5 шт; котельных - 10шт;

-протяженность проектируемых газопроводов высокого давления по 1этапу – 25,8км;

- на 2 этап

- пос.Мезмай - котельных - 8шт;

- ст.Темнолесская – ШРП-1 шт; котельных – 1шт;

-протяженность проектируемых газопроводов высокого давления по 2этапу – 7,5км;

- 3 этап

- ст.Темнолесская – ШРП-1 шт; котельных – 7шт;

-протяженность проектируемых газопроводов высокого давления по 3этапу – 8,1км.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития территории особой экономической зоны (туристические комплексы «Монах», «Азиш-Тау», «Лагонаки») необходимо построить 18 котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью 45км, в том числе:

- на 1 этап - котельных – 4шт и ТЭЦ №12; протяженность проектируемых газопроводов высокого давления – 36,0км;

- на 2 этап - котельных – 7шт; протяженность проектируемых газопроводов высокого давлени – 1,0км;

- на 3 этап - котельных – 7шт; протяженность проектируемых газопроводов высокого давлени – 8,0км;

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения будет осуществлять ОАО «Апшеронскрайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз». Таким образом, все населенные пункты Мезмайского сельского поселения и объекты особой экономической зоны будут газифицированы с учетом их развития.

Технико-экономические показатели газораспределительных станции

| Наименование АГРС | Год ввода в эксплуа-тацию АГРС | Рвых, МПа max | Проектная производи- тельность АГРС тыс. м³/ч | Фактическая производит. АГРС тыс. м³/ч | Расчетная нагрузка на АГРС тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самурская | 1973 | 0,6 | 10,0 | 4,0 | - |

Мощность существующей АГРС ООО «Газпром трансгаз - Краснодар» Самурская не обеспечит газом всех потребителей, подключенных и подключаемых на перспективу. По достижении максимальной часовой нагрузки на АГРС Самурская более 10000 м3/ч необходима ее реконструкция.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий, учреждений отдыха и туризма – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генеральный план Мезмайского сельского поселения Апшеронского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2032г. Результаты расчетов представлены в таблицах 66 - 68.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 66

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Современное состояние 2012г | На расчетный срок до 2032г | В т.ч. на 2 этап (2012- 2022г) | В т.ч. на 1 этап (2012- 2019г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мезмайское сельское поселение , всего | м³/ч | - | 23355 | 17198 | 9910 |
|  | пос. Мезмай | -«- | - | 3291 | 2861 | 2393 |
|  | ст.Темнолесская | -«- | - | 9510 | 5401 | 3259 |
|  | территория особой экономической зоны | -«- | - | 10554 | 8936 | 4258 |
|  | -комплекс «Монах» | -«- | - | 402 | 402 | - |
|  | -комплекс «Азиш-Тау» | -«- | - | 3249 | 2724 | 634 |
|  | -комплекс «Лагонаки» | -«- | - | 6903 | 5810 | 3624 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 67

| №№ п/п | Наименование населенного пункт | Ед-ца измерения | Современное состояние 2012г | На расчетный срок до 2032г | В т.ч. на 2 этап (2012- 2022г) | В т.ч. на 1 этап (2012- 2019г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Мезмайское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | - | 74903 | 57327 | 30971 |  |
|  | пос Мезмай | -«- | - | 9171 | 7294 | 5249 |  |
|  | ст.Темнолесская | -«- | - | 19633 | 11001 | 7123 |  |
|  | территория особой экономической зоны, всего в том числе: | -«- | - | 46099 | 39032 | 18599 |  |
|  | -комплекс «Монах» |  | - | 1756 | 1756 | - |  |
|  | -комплекс «Азиш-Тау» |  | - | 14191 | 11898 | 2769 |  |
|  | -комплекс «Лагонаки» |  | - | 30152 | 25378 | 15830 |  |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 68

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2012г | На расчетный срок до 2032г | В т.ч. на 2 этап (2012-2022г) | В т.ч. на 1 этап (2012- 2019г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | - | 74,9 | 57,33 | 30,97 |
|  | пос Мезмай | -«- | - | 9,17 | 7,29 | 5,25 |
|  | ст.Темнолесская | -«- | - | 19,63 | 11,00 | 7,12 |
|  | территория особой экономической зоны, всего в том числе: , в том числе: всего, в | -«- | - | 46,10 | 39,04 | 18,6 |
|  | -комплекс «Монах» |  | - | 1,76 | 1,76 | - |
|  | -комплекс «Азиш-Тау» |  | - | 14,19 | 11,90 | 2,77 |
|  | -комплекс «Лагонаки» |  | - | 30,15 | 25,38 | 15,83 |
| 5.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС | ГРС |
| 5.4.4 | Протяженность сетей высокого давления по с/п - всего, в том числе: | км | - | 86,4 | 70,3 | 61,8 |
|  | посМезмай, ст.Темнолесская т.Темнолесская | -«- | - | 41,4 | 33,3 | 25,8 |
|  | - территория особой экономической зоны | -«- | - | 45,0 | 37,0 | 36,0 |

После утверждения генерального плана необходимо выполнить схемы газоснабжения населенных пунктов Мезмайского сельского поселения.

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке генеральных схем газоснабжения объектов.

5.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2032г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Мезмайского сельского поселения на расчетный срок (2032г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Мезмайского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Апшеронский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Апшеронский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Апшеронское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Мезмайского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Мезмай, станица Темнолесская. Кроме того на территории поселения пребывает временное население (рекреанты).

Перспективная численность населения

Таблица 69

| Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | 2012г. | 2032г. | 2022г. | 2017г. |

| п. Мезмай | 769 | 1800 | 1800 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы, базы отдыха п.Мезмай | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Турбазы п.Мезмай | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Рекреационный комплекс п.Мезмай | 0 | 1230 | 1230 | 0 |
| ВСЕГО по п.Мезмай | 1139 | 3600 | 3600 | 2370 |
| ст.Темнолесская | 147 | 8700 | 5000 | 2300 |
| Рекреационный комплекс ст.Темнолесской | 0 | 920 | 920 | 920 |
| Турбазы ст.Темнолесской | 0 | 700 | 300 | 0 |
| Туристские гостиницы ст.Темнолесской | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Поляна Косогор" в ст.Темнолесская | 0 | 350 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по ст.Темнолесская | 147 | 11170 | 6220 | 3220 |
| Турбазы, приюты (ОЭЗ) | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки I" (ОЭЗ) | 0 | 10714 | 10714 | 10714 |
| Рекреационный комплекс "Азиш-Тау" (ОЭЗ) | 0 | 8030 | 3330 | 1450 |
| Горнолыжный комплекс "Лагонаки" (ОЭЗ) | 0 | 4500 | 0 | 0 |
| Рекреационные комплексы вдоль проектируемой автодороги "Курджипс" (ОЭЗ) | 0 | 4150 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Ивановы Поляны" (ОЭЗ) | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Рекреационный комплекс "Монах" (ОЭЗ) | 0 | 1520 | 0 | 0 |
| Горнолыжный комплекс "Буква" (ОЭЗ) | 0 | 4600 | 0 | 0 |
| Мезмайское СП за границами н/п (ОЭЗ) ВСЕГО | 714 | 34728 | 14758 | 12878 |
| ИТОГО за Мезмайское СП | 2000 | 49498 | 24578 | 18468 |

Телефонизация

Телефонизация Мезмайского сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АТСК-50/200, расположенной в ст. Нижегородская. Монтированная емкость АТС - 50 номеров, все номера задействованы.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Мезмайского сельского поселения в 2032г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2032 году			338 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2032 году (на расчетный срок) понадобится 422 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Мезмайском сельском поселении при численности населения 10500 человек должно составить:

105000,422=4428 номеров, в том числе:

- п. Мезмай					775 номеров;

- ст. Темнолесская				3653 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 4850 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Мезмайского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи предусматривается:

-	строительство к 2017 году в п. Мезмай АТС типа SI-3000 емкостью 850 номеров;

-	строительство к 2017 году в ст. Темнолесская АТС типа SI-3000 емкостью 1000 номеров, к 2022 году увеличение количества номеров до 2100, а к 2032 году – до 4000;

-	строительство АТС типа SI-3000 емкостью 1000 номеров в рекреационном комплексе «Монах»;

-	строительство АТС типа SI-3000 емкостью 1000 номеров в  горнолыжном комплексе «Лагонаки-1»;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на новые АТС;

-	в гостиницах, турбазах, базах отдыха, горнолыжных и рекреационных комплексах предполагается установка мини АТС с подключением их в общую сеть связи Мезмайского сельского поселения.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Мезмайском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Проводная радиофикация будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

На территории Мезмайского сельского поселения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи в настоящее время оказывает Апшеронское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Мезмайского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 70

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | 2012г. | 2032г. | 2022г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Мезмай |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 345 | 775 | 775 | 775 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 280 | 624 | 624 | 624 |
| ст. Темнолесская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 82 | 3653 | 2087 | 960 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 70 | 2922 | 1667 | 767 |
| Мезмайское сельское поселение, всего (постоянно проживающее население): |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 427 | 4428 | 2862 | 1735 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 350 | 3546 | 2291 | 1391 |

5.6. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Мезмайского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектируемое пожарное депо на 6 автомашин предусматривается в северной части пос. Мезмай и на территории деревни Лагонаки-1 на 6 автомашин это удовлетворяет требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Развитие автомобильных дорог Мезмайского сельского поселения должно быть неразрывно связано в единое целое с сетью дорог, как Апшеронского района, так и всего Краснодарского края, интегрированных в транспортные маршруты Южного федерального округа. С учётом размещения на территории поселения Особой экономической зоны в соответствии с постановлением Правительство РФ от 14 октября 2012 г. № 833 «О сознание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» роль внешнего транспорта приобретает особое значение в реализации планов развития горнолыжных комплексов, ориентированных на оказание туристических услуг широким слоям населения, в том числе иностранным туристам.

Транспортная связь населённых пунктов поселения с городом Апшеронском и другими населёнными пунктами района осуществляется по автомобильной дороге регионального значения г. Апшеронск – станица Ширванская – х. Гуамка, со ст. Нижегородской и рекреационным комплексом Лагонаки – по дороге местного значения ст. Нижегородская – п. Мезмай. Дорога имеет разрушенное гравийное, с большим содержанием глин, покрытие.

Кроме того, автомобильная дорога IV технической категории «Даховская – плато Лагонаки» (в пределах Мезмайского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края) в настоящее время обеспечивает подъезд автотранспорта к турбазе «Лагонаки», отелю «Азиш-Тау» и туристическому объекту – плато Лагонаки, имеющему перспективы развития в качестве горнолыжного курорта, 14,615 км дороги, проходящей по территории республики Адыгея, имеет асфальтбетонное покрытие. На территории Мезмайского поселения Апшеронского района на протяжении 13,985 км автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие, на протяжении 3,98 км – гравийное.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет узкоколейная железная дорога (УЖД), соединяющая населённые пункты Гуамка – Мезмай (10км), так как она являлась единственным средством сообщения с горными посёлками, в настоящее время из-за оползневых явлений не используется.

Узкоколейная железная дорога проложена по Гуамскому ущелью вдоль русла реки Курджипс. Для дальнейшего её использования в туристско – рекреационных целях требуется очистка аварийного склона ущелья от нависающих камней и деревьев, укрепление оползневых участков и приобретения подвижного состава.

От поселка Мезмай до автомобильной дороги « Даховская –  плато Лагонаки» проходит разрушенная лесовозная дорога, не обеспечивающая круглогодичную связь, проезд возможен на автомобилях повышенной проходимости.

Следует отметить, что низкая транспортная доступность является одним из основных факторов, препятствующих полноценному развитию экономики Мезмайского сельского поселения, в том числе развитию туристско-рекреационной сферы и, в частности, созданию горнолыжного курорта Лагонаки в юго-восточной части поселения.

Одной из самых актуальных экономических задач по созданию туристического комплекса Апшеронского района в целом является модернизация и строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на месте существующих грунтово-гравийных автодорог, что позволит осуществить связь равнинных районов Краснодарского края и Черноморского побережья с плато Лагонаки через Апшеронский район.

В силу географического расположения всего муниципального образования Апшеронский район, в том числе Мезмайское сельское поселение, автомобильные дороги федерального значения, создающие основу опорной сети дорог края и страны в целом, практически образуют дальнее внешнее кольцевое направление (с учетом дорог регионального значения) вокруг проектируемого района, радиусом по воздушной линии от 20 км до 120 км, что в перспективе обеспечит высокий уровень обслуживания горнолыжных курортов и туристических комплексов.

Наиболее важные существующие автомобильные дороги федерального значения кольцевого направления вокруг туристско-рекреационного комплекса Лагонаки, обеспечивающие доступ для туристов не только Краснодарского края и Республики Адыгея, но и со всей территории Российской Федерации:

- Р 217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, и подъезд к городу Майкоп;

- А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия;

- М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

- А-160 Майкоп – Усть-Лабинск-Кориновск;

- А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику.

В развитии внешнего транспорта большое значение имеет соответствующая модернизация транспортных узлов – г. Майкоп; г. Краснодар, г. Горячий Ключ, г. Белореченск, г. Туапсе и непосредственно г. Апшеронск.

В целях реализации проекта по строительству горнолыжного комплекса Лагонаки и освоения рекреационного потенциала  Мезмайского сельского поселения, в том числе п. Мезмай и ст. Темнолесская, необходимо создание транспортной сети как внутреннего, так и внешнего значения.

Для обеспечения внешних транспортных связей практически по восточной границе Мезмайского сельского поселения и Республики Адыгея с севера на юг проходит автомобильная дорога «Даховская – плато Лагонаки» IV технической категории. В настоящее время разработан проект реконструкции этой автомобильной дороги, по нормативам III технической категории, проходящей по территории Республики Адыгея и уже на первых километрах ведутся строительные работы согласно выделяемых финансовых средств. Автомобильная дорога «Даховская – плато Лагонаки» становиться осью транспортной системы, обеспечивающей внешнюю автотранспортную связь Мезмайского сельского поселения, и проектируемого рекреационного комплекса. Для обеспечения кратчайшего доступа туристов к горнолыжным комплексам юго-восточной части территории Апшеронского района предлагается рассмотреть вариант  транспортного направления - г. Лабинск – п. Московской – ст. Губская – ст. Хамкетинская – ст. Новосвободная – ст. Абадзехская – с выходом на автомобильную дорогу «Подъезная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику» выше ст. Даховской по автодорогам:

- г. Лабинск – пгт. Мостовской – граница Карачаево-Черкесской Республики (существующая а/д III категории);

- пгт. Мостовской – с. Хамкетинская (существующая а/д III-IV-V категории);

- Новосвободная – Хамкетинская (проектируемая а/д IV категории);

- Абадзехская – Новосвободная (существующая а/д IV категории), требуется реконструкция).

В ранее разработанной градостроительной документации «Схема территориально планирования Республики Адыгея, разработанной Научно-проектной организацией «Южно-Российский градостроительный центр» Ростов на Дону, 2007г., предусмотрено строительство и  реконструкция участков  автомобильных дорог направления Майкоп – Туапсе с тоннелем на Шаумянском перевале; Черкесск-Псебай-Даховская-Лагонаки-Солох-Аул-Дагомыс. Это перспективное направление обеспечит транспортную связь Черноморского побережья с автомобильной дороги М – 27 «Джубга-Сочи до границы с республикой Абхазией» на горные курорты Северного Кавказа. Горнолыжный комплекс Лагонаки с учётом этих транспортных связей станет доступным для туристов, а их строительство и эксплуатация  привлекательными для инвесторов и экономики как Краснодарского края так и Республики Адыгея. Следует отметить, что прохождение участков направления по территории Кавсказского Государственно биосферного заповедника (КГБЗ), находящегося под защитой ЮНЕСКО, потребует специальных разрешений, что может поставить под сомнение реализацию данных предложений.

Перспективность развития магистральной автотранспортной  связи по существующим и проектируемым участками дороги в направлении Гуамки – Черниговское– Пригорное – Десятый километр – Кушинка – Гунайка Четвертая с выходом по автомобильной дороге «п. Октябрьский – с. Гунайка четвёртая (IV-V категория длиной 17,047 км)» на дорогу «г. Майкоп – г. Туапсе (существующая III-IV категория)» обеспечит кратчайшую связь Республики Адыгея с Черноморским побережьем и позволит наилучшим образом организовать туристский маршрут «Горы – Море». Данный маршрут откроет дороги кратчайший маршрут к Чёрному морю жителям Лабинска, Армавира, Курганинска.

Обеспечение транспортной круглогодичной доступности для населения в соответствии с социальными стандартами, помимо решения развития туристко-рекреационной зоны «Лагонаки», требует незамедлительного решения, что подтверждено разработкой проекта на строительство автомобильной дороги регионального значения «Нижнегородская – Мезмай - Лагонаки», проект на строительство которого готов к завершению. Направление дороги отображено на генеральном плане Мезмайского сельского поселения, согласно данных Управления автомобильных дорог Краснодарского края, с выходом на автомобильную дорогу «Даховская – плато Лагонаки». Эта автомобильная дорога станет второй важной транспортной осью как для развития туристического комплекса на территории Мезмайского поселения, так и в обеспечении его обслуживания при эксплуатации.

Генеральным планом предусмотрено соединить транспортной связью п. Мезмай и ст. Темнолесская межмуниципальной автомобильной дорогой – IVтехнической категории с обеспечением выхода на автомобильные дороги – существующую автомобильную дорогу «Даховская – плато Лагонаки» и проектируемую - «Нижнегородская – Мезмай – Лагонаки».

Связь поселений существовала по местным грунтовым дорогам в горных условиях.

Для подъезда к территории горнолыжного комплекса «Лагонаки» генеральным планом предлагается модернизировать существующую лесовозную дорогу (21 км) «Мезмай – Лагонакский хребет», и соединить эту дорогу с существующей автодорогой «Даховская – плато Лагонаки, что позволит объеденить практически все рекреационно-туристские объекты юго-восточной части Апшеронского района в единый комплекс.

Генеральным планом предусмотрено обеспечить доступ как туристов, так и обслуживающего персонала к проектируемому горнолыжному комплексу «Буква» и рекреационному комплексу «Ивановы поляны» устройством подъездов с реконструируемой лесовозной дороги «Мезмай – Лагонакский хребет» (Мезмай - река Молочка). От горнолыжного комплекса «Буква» предложено направление на х. Гуамка, что значительно сократит доступ туристов к территории горнолыжного комплекса с Западного направления.

С учётом реконструкции узкоколейной железной дороги (УЖД) Гуамка-Мезмай генпланом предложено продлить УЖД, вдоль реконструируемой автомобильной дороги «Мезмай-Лагонкский хребет» (Мезмай - река Молочка) до горнолыжного комплекса «Лагонаки», а так же предусмотрено строительство УЖД направления  Мезмай – Темнолеская. Направления УЖД будут использоваться в туристско-экскурсионных целях, а так же для передвижения обслуживающего персонала к объектам горнолыжного комплекса «Лагонаки».

Узкоколейная ветка должна быть оснащена вокзалами и промежуточными платформами с обзорными площадками, а также современным подвижным составом с максимальным представлением услуг туристам.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Речь идёт о жилой застройке, находящейся в шумовой зоне от автодороги ст. Нижегородская – пос. Мезмай – Лагонаки. Это следующие мероприятия: озеленение по периметру и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.

Не потеряли свою актуальность существующие лесовозные дороги, которые после модернизации генпланом предусмотрены к эксплуатации, для решения транспортной доступности ряда рекреационно-туристических комплексов. В западной части территории Мезмайского сельского поселения в горно-лесной зоне, генеральным планом предусмотрено использовать существующие лесные дороги в туристических поездках на «джипах».

Сеть улиц и дорог в населенных пунктах

Улично-дорожная сеть

В общем комплекс градостроительных работ в Мезмайском сельском поселении, а также п. Мезмай и ст.Темнолесской предусмотрен как единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивая удобные и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, объектами туристско-рекреационного назначения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Система главных улиц поселка Мезмай и станицы Темнолесской представлены сеткой улиц, которые исторически сложились с учетом существующего ландшафта, в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференцации улиц по их значению, без учета интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая внешняя автомобильная дорога «Нижегородская-Мезмай-Лагонаки» с северной стороны п.Мезмай входит в населенный пункт по улицам Школьная, ул. Клубная ул. Заводска, проходит по центру и по классификации является главной улицей.

Генпланом предусмотрено объединение улично-дорожной сети п.Мезмай и ст-цы Темнолесской внешней поселковой дорогой, примыкающей к проектируемой автомобильной дороге «Нижегородская-Мезмай-Лагонаки» и проходящей по проектируемым жилым зонам и территориям рекреационно-туристских объектов. Проектируемая внешняя поселковая автомобильная дорога выходит на автомобильную дорогу «Даховская-плато Лаго-Наки», что позволит более рационально обеспечить связь как обслуживающего персонала, так и отдыхающих туристов с горно-лыжными комплексами.

Улично-дорожная сеть на проектируемых территориях жилой и рекреационно-туристских зонах предусмотрена по линейно-прямоугольной схеме с учетом рельефа местности.

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены улицы следующих категорий:

-главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

-основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением;

-второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- транспортно-пешеходные улицы, необходимые для связи туристско-рекреационных комплексов и жилых кварталов с общественными центрами, учреждениями и предприятиями обслуживания.

На картах развития транспортной сети нанесены основные элементы существующей и проектируемой уличной сети населенных пунктов, обозначены автомобильные дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах обозначены условно, без названий.

Рекомендуемая ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0-20,0м, ширину проезжей части 3,50-7,00м

Рекомендуемая ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 18,00-25,00м, ширина проезжей части 7,00-8,00м.

Основными центрами транспортного тяготения являются туристко-рекреационные комплексы, а также общественные центры.

При реконструкции и строительстве улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, заездных «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспортных средств в местах концентрации людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, туристско-рекреационной зоне и т.д., а также предусмотреть уширение проезжей части улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Предусматривается основная пешеходно-транспортная категория улиц, так как населенным пунктам придается статус рекреационного назначения, что и определяет индивидуальный подход к их проектированию. К ним относятся проектируемые улицы на вновь проектируемой территории. Предлагается их благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, туристско-рекреационными комплексами.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Поселковый транспорт

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы транспорта. Вопросы реконструкции и планирование транспортно-дорожной сети Мезмайского сельского поселения неотделимы от общей концепции перспективного развития Особой экономической зоны. К основным факторам, принципиально влияющим на реконструкцию и новое планирование транспортной системы и УДС, относятся:

- численность населения на расчетный год – 10500человек;

- численность временного населения (рекреанты) – 21048 человек;

- число обслуживающего персонала в туристической деревне №1 -500 человек.

Определение предполагаемого количества передвижений

Население поселения состоит из трех групп (10500 человек ):

-младше трудоспособного – 3056чел. (29,1% );

-трудоспособное – 5957 чел. (56,7%);

-старше трудоспособного – 1487 чел. (14,2%);

-рекреанты 38998 чел/

-персонал 19499 (12729+6770) чел.

Пользуясь ориентировочными нормами подвижности населения получено число целевых передвижений жителей в год от мест проживания до места работы.

Количество передвижений в год на перспективу:

-трудовые передвижения

550х 0,9х5957 =2948715;

550 х0,9х12729 +550 х0,15 х 6770 = 6959380;

-деловые передвижения

480х04х3056= 586752;

-культурно-бытовые передвижения

400х0,65х(5957+6770)+700х0,65х3056+350х0,15х1487+350х0,15х38998=

=6824663

Итого количество передвижений в год по поселениям составит 17319510, в том числе без рекреантов –17280460.

Средняя подвижность населения на 1 жителя поселений составит (без рекреантов )

Пср=15272115: ( 10500 +19499 ) =509 поездок.

Ориентировочный объем перевозок и работа транспорта определены из следующих условий:

-годовая транспортная подвижность-509 поездок;

- подвижное население на перспективу составляет (10500+19499)=29999  жителей;

-средняя дальность полной поездки ( Lср = 1,2+ 0,17 F ) =4.05 км.;

-30% поездок совершается индивидуальным транспортом.

В качестве пассажирского массового  транспорта в поселениях на перспективу предполагается автобус и маршрутное такси. Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением селитебных территорий, некоторым увеличением дальности поездок и подвижности населения с учетом расположения мест приложения труда.

Объем перевозок автобусами составит:

509:365х0,7х29999=30,0 тысяч пассажиров в сутки.

Работа транспорта составит- 30,0 х 4,05 = 121.5 тысяч пассажиро/ км/сутки.

Потребный подвижный состав для обслуживания перевозок на проектный срок, при ориентировочной среднегодовой производительности расчетного автобуса ПАЗ-965 тысяч пассажиро/км составляет ориентировочно 45 единиц, без учета пригородных поездок. При использовании другого расчетного автомобиля эти показатели корректируются.

С учетом районных поездок, учетом обслуживания рекреантов это количество должно быть доведено до 50 единиц. Кроме этого, в поселениях получит дальнейшее развитие система маршрутных такси, регулируемое частным предпринимательством и администрацией Мезмайского поселения и Апшеронского района.

Парк легковых индивидуальных автомобилей достигнет в перспективе

10500х0,350 = 3675 единиц (при норме автомобилизации на 1 тысячу жителей-350).

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок), новое строительство которых предусмотрено как на проектируемых направлениях, так и по существующей автомобильной дороге «Даховская-плато Лаго-Наки».

Карта транспортной инфраструктуры ГП-21

5.8. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим вывозом на проектируемый мусоросортировочный комплекс на территории Апшеронского района.

До строительства мусоросортировочного комплекса в Апшеронском районе генеральным планом сохраняется существующая система очистки территории поселения.

На территории Мезмайского сельского поселения существующих свалок мусора нет. Отходы вывозятся на свалку мусора в г.Апшеронск.

В зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю, а так же на территории ликвидированных свалок ТБО установить бункера 8,0м2 для сбора КГО.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для населенных пунктов поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

6. Проектное предложение по изменению категории земель Мезмайского сельского поселения

Значительная часть территории Мезмайского сельского поселения (более 90%) покрыта лесом – земли Гослесфонда, земли сельскохозяйственного назначения составляют лишь около 4%, земли водного фонда – около 0,3%, земли населенных пунктов: пос. Мезмай ст. Темнолесской – около 2,5%.

На перспективу в качестве основного направления экономического развития территории определен рекреационно-туристский сектор как в границах населенных пунктов, так и на территориях туристско-рекреационного комплекса в границах особой экономической зоны. Данным генеральным планом планируется изменение категорий земель для расширения границ населенных пунктов, включая территории, необходимые для обеспечения жильем обслуживающего персонала туристско-рекреационного комплекса поселения и горнолыжных курортов.

Расширение территорий населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения (198,78 га) и земель Гослесфонда (284,68 га).

Данным проектом допускается возможность незначительной трансформации и перевод земель поселения из категории лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций, в первую очередь высоковольтных линий электропередач. В данном проектном решении рекомендован перевод 15,59 га из категории сельскохозяйственного назначения и 108,73 га земель лесного фонда в категорию земель промышленности… и т.п. Но эти изменения должны производиться после выполнения соответствующих проектов, землеотводов в установленном законом порядке.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Распределение земель Мезмайского сельского

поселения по категориям

Таблица 71

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение га | % | На расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Мезмайского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23135,42 | 100 | 23135,42 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 557,78 | 2,41 | 1041,24 | 4,50 |
| Поселок Мезмай | 238,78 | 1,03 | 353,58 | 1,53 |
| Станица Темнолесская | 319,00 | 1,38 | 687,66 | 2,97 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 1180,54 | 5,10 | 966,17 | 4,18 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 132,55 | 0,57 | 265,00 | 1,14 |
| 4. Земли водного фонда | 80,20 | 0,35 | 80,20 | 0,35 |
| 5. Земли лесного фонда | 21176,22 | 91,52 | 20782,81 | 89,83 |
| 6. Земли запаса | 8,13 | 0,04 | - | - |

6.1. Проектный баланс территории населенных пунктов

Поселок Мезмай

Таблица 72

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 353,58 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 121,20 | 34,28 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 79,96 | 22,61 |
| 1.2 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с тематическими музейными комплексами | га | 1,05 | 0,30 |
| 1.3 | Территория проектируемой коттеджной застройки | га | 27,32 | 7,73 |
| 1.4 | Территория образовательных учреждений, школ, ДДУ | га | 4,74 | 1,34 |
| 1.5 | Территория дачных земельных участков | га | 8,13 | 2,30 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 11,00 | 3,11 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 4,23 | 1,20 |
| 2.2. | Учреждения здравоохранения | га | 3,40 | 0,96 |
| 2.3. | Учреждения культуры | га | 0,64 | 0,18 |
| 2.4 | Учреждения религиозного назначения | га | 2,73 | 0,77 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 108,59 | 30,71 |
| 3.1. | Производственная зона | га | 14,32 | 4,05 |
| 3.1.1 | Территория коммунально-складская | га | 14,32 | 4,05 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 94,27 | 26,66 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 92,67 | 26,21 |
| 3.2.2. | Инженерные сооружения | га | 1,6 | 0,45 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 82,49 | 23,33 |
| 4.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 26,40 | 7,47 |
| 4.2 | Территория рекреационно-туристских объектов секционного и блокированного типа | га | 5,40 | 1,53 |
| 4.3 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | 2,56 | 0,72 |
| 4.4 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 37,70 | 10,66 |
| 4.5 | Территория спорта | га | 10,43 | 0,03 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 17,13 | 0,20 |
| 6 | Зона специального назначения | га | 7,27 | 2,06 |
| 6.1 | Кладбище | га | 1,29 | 0,37 |
| 6.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 5,98 | 1,69 |
| 7 | Водные территории | га | 5,90 | 1,67 |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | За расчётный срок | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Резервная территория п.Мезмай ( застройка для обслуживающего персонала) | га | 51,00 | - |
| 1 | Жилая зона | га | 12,4 | - |
| 1.1 | Территория проектируемой коттеджной застройки | га | 1,83 | - |
| 1.2 | Территория проектируемой секционной застройки | га | 5,30 | - |
| 1.3 | Территория проектируемой блокированной застройки | га | 5,47 | - |
| 1.4 | Территория образовательных учреждений, школ, ДДУ | га | 1,16 | - |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 3,00 | - |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 3,00 | - |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 12,60 | - |
| 3.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,60 | - |
| 3.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,55 | - |
| 3.1.2. | Инженерные сооружения | га | 1,05 | - |
| 4. | Зона рекреационного назаначения | га | 18,20 | - |
| 4.1 | Территория лесопарковых насаждений | га | 18,20 | - |
| 5. | Зона особо охраняемых территорий | га | 4,80 | - |
| 5.1 | Территории объектов археологии | га | 4,80 | - |

Станица Темнолесская

Таблица 73

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 687,67 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 252,26 | 36,68 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 49,70 | 7,23 |
| 1.2 | Территория проектируемой коттеджной застройки | га | 104,75 | 15,23 |
| 1.3 | Территория проектируемой блокированной застройки | га | 23,17 | 3,37 |
| 1.4 | Территория проектируемой секционной застройки |  | 19,58 | 2,85 |
| 1.5 | Территория личных подсобных хозяйств | га | 38,52 | 5,60 |
| 1.6 | Территория образовательных учреждений, школ, ДДУ | га | 16,54 | 2,40 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 25,70 | 3,74 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 4,86 | 0,71 |
| 2.2. | Учреждения здравоохранения | га | 2,93 | 0,43 |
| 2.3. | Учреждения культуры | га | 5,74 | 0,83 |
| 2.4 | Учреждения религиозного назначения | га | 12,17 | 1,77 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 165,02 | 24,00 |
| 3.1 | Коммунально-складская территория | га | 0,65 | 0,10 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 164,37 | 23,90 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 162,07 | 23,57 |
| 3.2.2. | Инженерные сооружения | га | 2,30 | 0,33 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 148,69 | 21,62 |
| 4.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 33,34 | 4,85 |
| 4.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | 3,69 | 0,54 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 99,27 | 14,43 |
| 4.4 | Территория спорта | га | 12,39 | 1,80 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 89,49 | 13,01 |
| 5.1 | Территории пригодные для выпаса скота | га | 84,11 | 12,23 |
| 5.2 | Территории сельхозугодий | га | 5,38 | 0,78 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 4,01 | 0,59 |
| 6.1 | Кладбище | га | 2,32 | 0,34 |
| 6.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,69 | 0,25 |
| 7. | Водные территории | га | 2,50 | 0,36 |

Проектные балансы рекреационных комплексов

(после утверждения границы Особо Экономической Зоны)

Рекреационный комплекс «Ивановы поляны»

Таблица 74

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель под использование в рекреационных целях комплекса «Ивановы поляны» в предлагаемых границах | га | 490,0 | - |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Ивановы поляны» в проектных границах всего в том числе: | га | 99,0 | 100 |
| I | Общая площадь земель рекреационного комплекса I в проектной границе всего в том числе: | га | 8,6 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 8,6 | 100 |
| 1.1 | Территория агро-парка | га | 8,6 | 100 |
| II | Общая площадь земель рекреационного комплекса II в проектной границе всего в том числе: | га | 90,4 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 81,9 | 90,6 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 13,1 | 14,5 |
| 1.2 | Территория агро-парка | га | 55,3 | 61,2 |
| 1.3 | Территория спорта | га | 13,5 | 14,9 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 8,5 | 9,4 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,5 | 9,4 |

Рекреационный комплекс «Монах»

Таблица 75

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель под использовение в рекреационных целях комплекса «Монах» в предлагаемых границах | га | 487,40 | - |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Монах» в проектных границах всего в том числе: | га | 162,61 | 100 |
| I | Общая площадь земель рекреационного комплекса I в проектной границе всего в том числе: | га | 103,56 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 89,83 | 86,8 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 41,22 | 39,8 |
| 1.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | 8,04 | 7,8 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 40,60 | 39,20 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 13,7 | 13,2 |
| 2.1 | Производственная зона | га | 1,8 | 1,7 |
| 2.1.1 | Территория коммунально-складская | га | 1,8 | 1,7 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,9 | 11,5 |
| 2.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 11,9 | 11,5 |
| II | Общая площадь земель рекреационного комплекса II в проектной границе всего в том числе: | га | 5,5 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 4,4 | 80 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 2,8 | 51 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,6 | 29 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 1,1 | 20 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,1 | 20 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,1 | 20 |
| III | Общая площадь земель рекреационного комплекса III в проектной границе всего в том числе: | га | 6,8 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 5,6 | 82,4 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 2,5 | 36,8 |
| 1.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | 0,8 | 11,8 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 2,3 | 33,8 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 1,2 | 17,6 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,2 | 17,6 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,2 | 17,6 |
| IV | Общая площадь земель рекреационного комплекса IV в проектной границе всего в том числе: | га | 2,8 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 2,3 | 82,1 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 1,6 | 57,1 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,7 | 25 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 0,5 | 17,9 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,5 | 17,9 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,5 | 17,9 |
| V | Общая площадь земель рекреационного комплекса V в проектной границе всего в том числе: | га | 43,95 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 37,4 | 85,1 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 2,3 | 5,2 |
| 1.2 | Территория дачных земельных участков | га | 25,1 | 57,1 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 10,0 | 22,8 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 6,55 | 14,9 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,55 | 14,9 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 6,55 | 14,9 |

Рекреационный комплекс «Азиш-Тау»

Таблица 76

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель под использование в рекреационныхцелях комплексов «Азиш-Тау» в предлагаемых границах | га | 1001,1 | - |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Азиш-Тау» в проектных границах всего в том числе: | га | 202,89 | 100 |
| I | Общая площадь земель рекреационного комплекса I в проектной границе всего в том числе: | га | 34,6 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 27,9 | 80,6 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 19,6 | 56,6 |
| 1.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | 8,3 | 24 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 6,7 | 19,4 |
| 2.1 | Производственная зона | га | 0,4 | 1,2 |
| 2.1.1 | Территория коммунально-складская | га | 0,4 | 1,2 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,3 | 18,2 |
| 2.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 6,3 | 18,2 |
| II | Общая площадь земель рекреационного комплекса II в проектной границе всего в том числе: | га | 8,74 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 7,24 | 82,8 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 7,24 | 82,8 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 1,5 | 17,2 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,5 | 17,2 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,5 | 17,2 |
| III | Общая площадь земель рекреационного комплекса III в проектной границе всего в том числе: | га | 73,0 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 67,5 | 92,5 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 67,5 | 92,5 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 5,5 | 7,5 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,5 | 7,5 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 5,5 | 7,5 |
| IV | Общая площадь земель рекреационного комплекса IV в проектной границе всего в том числе: | га | 68,92 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 56,84 | 82,3 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 33,3 | 48,2 |
| 1.2 | Территория дачных земельных участков | га | 23,54 | 34,1 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 12,26 | 17,7 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,26 | 17,7 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 12,26 | 17,7 |
| V | Общая площадь земель рекреационного комплекса V в проектной границе всего в том числе: | га | 3,8 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 2,8 | 73,7 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 2,6 | 68,4 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,2 | 5,3 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 1 | 26,3 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1 | 26,3 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 1 | 26,3 |
| VI | Общая площадь земель рекреационного комплекса VI в проектной границе всего в том числе: | га | 2,73 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 2,18 | 79,9 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 1,75 | 64,1 |
| 1.2 | Территория спорта | га | 0,13 | 4,8 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,3 | 11 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 0,25 | 9,1 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,25 | 9,1 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,25 | 11 |
| 3 | Зона земель рекреационного комплекса в том числе: | га | 0,3 | 11 |
| 3.1 | Территория воды | га | 0,3 | 11 |
| VII | Общая площадь земель рекреационного комплекса VII в проектной границе всего в том числе: | га | 11,1 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 10,2 | 91,9 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 10,05 | 90,5 |
| 1.2 | Территория спорта | га | 0,15 | 1,4 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 0,9 | 8,1 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,9 | 8,1 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,9 | 8,1 |
|  | Территории «Азиш –Тау» 2 этап | га | 246 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 246 | 100 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 246 | 100 |

Горнолыжный комплекс «Лагонаки I»

Таблица 77

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Лагонаки-I» в предлагаемых границах | га | 583,0 | - |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Лагонаки-I» в проектных границах всего в том числе: | га | 181,7 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 157,3 | 86,6 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов секционного типа | га | 41,7 | 22,9 |
| 1.2 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 34,6 | 19,1 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 68,2 | 37,5 |
| 1.4 | Территория гольфа | га | 12,8 | 7,1 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 14,7 | 8,1 |
| 2.1 | Производственная зона | га | 3,5 | 1,9 |
| 2.1.1 | Территория коммунально-складская | га | 3,5 | 1,9 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,2 | 6,2 |
| 2.2.1 | Инженерные сооружения | га | 0,6 | 0,4 |
| 2.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 10,6 | 5,8 |
| 3 | Зона земель в рекреационном комплексе в том числе | га | 9,7 | 5,3 |
| 3.1 | Водные территории | га | 9.7 | 5,3 |
|  | Горнолыжный комплекс «Лагонаки -I» 2 этап |  | 105,2 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 86,0 | 81,7 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 86,0 | 81,7 |
| 2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 19,2 | 18,3 |

Горнолыжные комплексы «Буква» и «Лагонаки II»

Таблица 78

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Буква» в предлагаемых границах | га | 1002,3 | - |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Лагонаки II» в предлагаемых границах | га | 1045,8 | - |
|  | Общая площадь земель горнолыжных комплексов «Буква» и «Лагонаки II» в проектных границах всего в том числе: | га | 1715,62 | 100 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 504,5 | 29,4 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 205,8 | 12,0 |
| 1.2 | Территория горнолыжных трасс | га | 298,7 | 17,4 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 4,3 | 0,3 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,3 | 0,3 |
| 3 | Зона земель в рекреационном комплексе в том числе | га | 1206,82 | 70,3 |
| 3.1 | Лесные территории | га | 988,75 | 57,6 |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 218,07 | 12,7 |

Горнолыжный комплекс «Курджипс»

Таблица 79

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель рекреационного комплекса вдоль проектируемой дороги «Курджипс» в предлагаемых границах |  | 800,0 | 100,00 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | 800,0 | 100,00 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | 207,46 | 25,93 |
| 1.2 | Территория сафари-парка | га | 185,30 | 23,16 |
| 1.3 | Территория лесопарка | га | 407,24 | 50,91 |

7. Основные технико-экономические показатели

Таблица 80

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Совре- менное состояние 2012 г | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Мезмайского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 23135,42 | 23135,42 |
| 1.1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1180,54 | 966,17 |
| 1.1.2 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 132,55 | 265,00 |
| 1.1.3 | Земли лесного фонда | га | 21176,22 | 20782,81 |
| 1.1.4 | Земли водного фонда | га | 80,20 | 80,20 |
| 1.1.5 | Земли запаса | га | 8,13 | - |
| 1.1.6 | Земли населенных пунктов и рекреационных комплексов в их границах ( поляна Косогор, Пятигорские поляны) всего в т.ч.: | га | 557,78 | 1041,24 |
|  | поселок Мезмай | га | 238,78 | 353,58 |
|  | станица Темнолесская | га | 319,00 | 687,66 |
| 1.1.7 | Территории рекреационных комплексов, (входящие в особо экономическую зону) в т.ч.: | га | - | 2754,58 |
|  | «Ивановы поляны» | га | - | 99 |
|  | «Монах» | га | - | 162,61 |
|  | «Азиш-Тау» | га | - | 202,89 |
|  | «Лагонаки I» | га | - | 181,7 |
|  | «Лагонаки II» и «Буква» |  |  | 1715,62 |
|  | «Курджипс» | га | - | 392,76 |
|  | На территории Мезмайского сельского поселения особая экономическая зона, занимает, всего в т.ч.: | га | - | 16362,9 |
| 1.2. | Поселок Мезмай |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 238,78 | 353,58 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 102,67 | 121,20 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 78,90 | 79,96 |
| 1.2 | Территория жилой застройки с объектами общественного назначения | га | 2,92 | - |
| 1.3 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами с тематическими музейными комплексами | га | 1,05 | 1,05 |
| 1.4 | Территория проектируемой коттеджной застройки | га | - | 27,32 |
| 1.5 | Территория образовательных учреждений, школ, ДДУ | га | 4,17 | 4,74 |
| 1.6 | Территория дачных земельных участков | га | - | 8,13 |
| 1.7 | Территории, ранее отведенные под строительство индивидуального жилья и развитие ЛПХ | га | 15,63 | - |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 6,37 | 11,00 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,93 | 4,23 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,34 | 3,40 |
| 2.3 | Территория учреждений культуры | га | 2,37 | 0,64 |
| 2.4 | Территория учреждений религиозного назначения | га | 2,73 | 2,73 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 20,82 | 108,59 |
| 3.1 | Производственная зона | га | - | 14,32 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 20,82 | 94,27 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 20,10 | 92,67 |
| 3.2.1 | Инженерные сооружения | га | 0,72 | 1,60 |
| 4 | Рекреационная зона | га | 40,34 | 82,49 |
| 4.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 26,40 |
| 4.2 | Территория рекреационно-туристских объектов секционного и блокированного типа | га | - | 5,40 |
| 4.3 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | - | 2,56 |
| 4.4 | Зеленые насаждения общего пользования и лесопарковые насаждения | га | 40,02 | 37,70 |
| 4.5 | Территории спорта | га | 0,32 | 10,43 |
| 5 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 45,70 | 17,13 |
| 6 | Зона специального назначения | га | 1,29 | 7,27 |
| 6.1 | Кладбище | га | 1,29 | 1,29 |
| 6.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 5,98 |
| 7 | Водная поверхность | га | 5,90 | 5,90 |
| 8 | Прочие | га | 15,96 | - |
| 1.2.1 | Резервная территория п.Мезмай застройка для обслуживающего персонала |  | - | 51,00 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | - | 12,40 |
| 1.1 | Территория проектируемой коттеджной застройки | га | - | 1,83 |
| 1.2 | Территория проектируемой секционной застройки | га | - | 5,30 |
| 1.3 | Территория проектируемой блокированной застройки | га | - | 5,47 |
| 1.4 | Территория образовательных учреждений, школ, ДДУ | га | - | 1,16 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | - | 3,00 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 12,60 |
| 3.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 12,60 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | - | 18,20 |
| 5 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | 4,80 |
| 1.3 | Станица Темнолесская |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 319,00 | 687,67 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 83,28 | 252,26 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 49,70 | 49,70 |
| 1.2 | Территория, ранее отведенная под строительство индивидуального жилья и развития ЛПХ | га | 33,58 | - |
| 1.3 | Территория проектируемой коттеджной застройки | га | - | 104,75 |
| 1.4 | Территория проектируемой блокированной застройки | га | - | 23,17 |
| 1.5 | Территория проектируемой секционной застройки | га | - | 19,58 |
| 1.6 | Территория личных подсобных хозяйств | га | - | 38,52 |
| 1.7 | Территория образовательных учреждений, школ, ДДУ | га | - | 16,54 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 11,88 | 25,70 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,11 | 4,86 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,07 | 2,93 |
| 2.3 | Учреждения культуры | га | - | 5,74 |
| 2.4 | Учреждения религиозного назначения | га | 11,70 | 12,17 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 22,76 | 165,02 |
| 3.1 | Зона коммунально-складская | га | - | 0,65 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 22,76 | 164,63 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 22,16 | 162,07 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | га | 0,60 | 2,30 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 69,20 | 148,69 |
| 4.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 33,34 |
| 4.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | - | 3,69 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования и лесопарковые насаждения | га | 69,20 | 99,27 |
| 4.4 | Территория спорта | га | - | 12,39 |
| 5 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 118,71 | 89,49 |
| 6 | Зона специального назначения | га | 1,48 | 4,01 |
| 6.1 | Кладбище | га | 1,48 | 2,32 |
| 6.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 1,69 |
| 7 | Водная поверхность | га | 2,50 | 2,50 |
| 8 | Прочие | га | 19,19 | - |
| 8.1 | Пустыри, свободные территории | га | 19,19 | - |
| ОСОБО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА |
| 1.4 | Рекреационный комплекс «Ивановы поляны» |  |  |  |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Ивановы поляны» в предлагаемых границах | га | - | 490,0 |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Ивановы поляны» в проектных границах всего в том числе: | га | - | 99,0 |
| I | Общая площадь земель рекреационного комплекса I в проектной границе всего в том числе: | га | - | 8,6 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 8,6 |
| 1.1 | Территория агро-парка | га | - | 8,6 |
| II | Общая площадь земель рекреационного комплекса II в проектной границе всего в том числе: | га | - | 90,4 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 81,9 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 13,1 |
| 1.2 | Территория агро-парка | га | - | 55,3 |
| 1.3 | Территория спорта | га | - | 13,5 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 8,5 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 8,5 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 8,5 |
| 1.5 | Рекреационный комплекс «Монах» |  |  |  |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Монах» в предлагаемых границах | га | - | 487,4 |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Монах» в проектных границах всего в том числе: | га | - | 162,58 |
| I | Общая площадь земель рекреационного комплекса I в проектной границе всего в том числе: | га | - | 103,53 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 89,83 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 41,22 |
| 1.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | - | 8,04 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 40,57 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 13,7 |
| 2.1 | Производственная зона | га | - | 1,8 |
| 2.1.1 | Территория коммунально-складская | га | - | 1,8 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 11,9 |
| 2.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 11,9 |
| II | Общая площадь земель рекреационного комплекса II в проектной границе всего в том числе: | га | - | 5,5 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 4,4 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 2,8 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,6 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 1,1 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1,1 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 1,1 |
| III | Общая площадь земель рекреационного комплекса III в проектной границе всего в том числе: | га | - | 6,8 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 5,6 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 2,5 |
| 1.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | - | 0,8 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 2,3 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 1,2 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1,2 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 1,2 |
| IV | Общая площадь земель рекреационного комплекса IV в проектной границе всего в том числе: | га | - | 2,8 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 2,3 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 1,6 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,7 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 0,5 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,5 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 0,5 |
| V | Общая площадь земель рекреационного комплекса V в проектной границе всего в том числе: | га | - | 43,95 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 37,4 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 2,3 |
| 1.2 | Территория дачных земельных участков | га | - | 25,1 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 10,0 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 6,55 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 6,55 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 6,55 |
| 1.6 | Рекреационный комплекс «Азиш-Тау» |  |  |  |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Азиш-Тау» в предлагаемых границах | га | - | 1001,1 |
|  | Общая площадь земель рекреационных комплексов «Азиш-Тау» в проектных границах всего в том числе: | га | - | 202,89 |
| I | Общая площадь земель рекреационного комплекса I в проектной границе всего в том числе: | га | - | 34,6 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 27,9 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 19,6 |
| 1.2 | Территория общественного назначения рекреационно-туристских объектов | га | - | 8,3 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 6,7 |
| 2.1 | Производственная зона | га | - | 0,4 |
| 2.1.1 | Территория коммунально-складская | га | - | 0,4 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 6,3 |
| 2.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 6,3 |
| II | Общая площадь земель рекреационного комплекса II в проектной границе всего в том числе: | га | - | 8,74 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 7,24 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 7,24 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 1,5 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1,5 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 1,5 |
| III | Общая площадь земель рекреационного комплекса III в проектной границе всего в том числе: | га | - | 73,0 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 67,5 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 67,5 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 5,5 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 5,5 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 5,5 |
| IV | Общая площадь земель рекреационного комплекса IV в проектной границе всего в том числе: | га | - | 69,1 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 56,84 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 33,3 |
| 1.2 | Территория дачных земельных участков | га | - | 23,54 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 12,26 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 12,26 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 12,26 |
| V | Общая площадь земель рекреационного комплекса V в проектной границе всего в том числе: | га | - | 3,8 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 2,8 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 2,6 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,2 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 1 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 1 |
| VI | Общая площадь земель рекреационного комплекса VI в проектной границе всего в том числе: | га | - | 2,73 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 2,18 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 1,75 |
| 1.2 | Территория спорта | га | - | 0,13 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,3 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 0,25 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,25 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 0,25 |
| 3 | Зона земель рекреационного комплекса в том числе: | га | - | 0,3 |
| 3.1 | Территория воды | га | - | 0,3 |
| VII | Общая площадь земель рекреационного комплекса VII в проектной границе всего в том числе: | га | - | 11,1 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 10,2 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 10,05 |
| 1.2 | Территория спорта | га | - | 0,15 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 0,9 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,9 |
| 2.1.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 0,9 |
| 1.6.1 | Территории «Азиш –Тау» 2 этап резерв | га | - | 246,6 |
| 1.7 | Горнолыжный комплекс «Лагонаки I» |  |  |  |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Лагонаки I» в предлагаемых границах | га | - | 577,42 |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Лагонаки I» в проектных границах всего в том числе: | га | - | 181,7 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 157,3 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов секционного типа | га | - | 41,7 |
| 1.2 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 34,6 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 68,2 |
| 1.4 | Территория гольфа | га | - | 12,8 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 14,7 |
| 2.1 | Производственная зона | га | - | 3,5 |
| 2.1.1 | Территория коммунально-складская | га | - | 3,5 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 11,2 |
| 2.2.1 | Инженерные сооружения | га | - | 0,6 |
| 2.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 10,6 |
| 3 | Зона земель в рекреационном комплексе в том числе | га | - | 9,7 |
| 3.1 | Водные территории | га | - | 9,7 |
| 1.7.1 | Горнолыжный комплекс «Лагонаки I» 2 этап | га | - | 105,2 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 86,0 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 86,0 |
| 2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 19,2 |
| 1.8 | Горнолыжный комплекс «Буква» и «Лагонаки II» |  |  |  |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Буква» в предлагаемых границах | га | - | 1002,3 |
|  | Общая площадь земель горнолыжного комплекса «Лагонаки II» в предлагаемых границах | га | - | 1051,49 |
|  | Общая площадь земель горнолыжных комплексов в проектных границах всего в том числе: | га | - | 1715,62 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 504,5 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 205,8 |
| 1.2 | Территория горнолыжных трасс | га | - | 298,7,3 |
| 2 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | - | 4,3 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 4,3 |
| 3 | Зона земель в рекреационном комплексе в том числе | га | - | 1206,82 |
| 3.1 | Лесные территории | га | - | 988,75 |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | - | 218,07 |
| 1.8.1 | Горнолыжный комплекс «Буква» 2 этап | га | - | 40,6 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 40,6 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 40,6 |
| 1.9 | Рекреационный комплекс вдоль проектируемой дороги «Курджипс» |  |  |  |
|  | Общая площадь земель рекреационного комплекса «Курджипс» в предлагаемых границах | га | - | 800,0 |
| 1 | Зона рекреационного назначения | га | - | 800,0 |
| 1.1 | Территория рекреационно-туристских объектов | га | - | 207,46 |
| 1.2 | Территория сафари-парка | га | - | 185,30 |
| 1.3 | Территория лесопарка | га | - | 407,24 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел | 2000 | 50498 |
| 2.1.1 | Численность постоянного населения, всего | чел | 916 | 10500 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | поселок Мезмай | чел | 769 | 1800 |
|  | станица Темнолесская | чел | 147 | 8700 |
| 2.2 | Численность временного населения (рекреантов), всего | чел. |  | 38998 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | поселок Мезмай | чел | 370 | 1800 |
|  | станица Темнолесская | чел | - | 2470 |
|  | территория ОЭЗ | чел | 714 | 34728 |
| 2.3 | Численность обслуживающего персонала, всего | чел. | - | 19499 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | поселок Мезмай (из числа постоянного населения) | чел. |  | 770 |
|  | станица Темнолесская (из числа постоянного населения) | чел |  | 4000 |
|  | туристические деревни (ГК «Лагонаки, Мезмайское поселение) | чел |  | 1000 |
|  | деревня персонала (ГК Лагонаки, Майкопский район р.Адыгея) | чел. |  | 1000 |
|  | территория Краснодарского края | чел. |  | 12729 |
| 2.4 | Возрастная структура постоянного населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% | 205/22,4 | 3056/29,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 497/54,2 | 5957/56,7 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 215/23,4 | 1487/14,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 20,5 | 374,5 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 1,9 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | 355,9 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 22,4 | 35,7 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место |  | 1200 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 300 | 1850 |
| 4.3 | Стационары всех типов | койка | 14 | 165 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену | 16 | 550 |
| 4.5 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | - | 5 |
| 4.6 | Аптеки | учрежд. | - | 3 |
| 4.7 | Курортные поликлиники | посещение в смену | - | 7800 |
| 4.8 | Лечебные плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 4680 |
| 4.9 | Водолечебницы | ванна | - | 1170 |
| 4.10 | Учреждения клубного типа | место | 220 | 4000 |
| 4.11 | Библиотеки | учреждение | 1 | 7 |
| 4.12 | Кинотеатры | место | - | 5850 |
| 4.13 | Танцевальные залы и площадки | место | - | 4680 |
| 4.14 | Спортивные залы | м2 зала | - | 3970 |
| 4.15 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 96500 |
| 4.16 | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | - | 6850 |
| 4.17 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 120 | 5685 |
| 4.18 | Предприятия общественного питания | место | - | 2950 |
| 4.19 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 425 |
| 4.20 | Прачечные | кг белья в смену | - | 8430 |
| 4.21 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 160 |
| 4.22 | Банно-оздоровительные комплексы | место | - | 270 |
| 4.23 | Пожарное депо | автомобиль | - | 12 |
| 4.24 | Отделение банка | операц. место | - | 16 |
| 4.25 | Отделение связи | объект | 1 | 3 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | Мезмайское скльское поселение |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут. | 324,7 | 20729,25 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 324,7 | 12369,20 |
|  | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 230 | 230 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 230 | 230 |
|  | Протяженность сетей | км |  | 77,00 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Водоотведение – всего, в том числе: | м3/сут |  | 18254,25 |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- |  | 18254,25 |
|  | Среднесуточное водоотведение | л/сут.на 1чел. |  | 230 |
|  | в том числе: на хозяйственно-бытовые нужды | л/сут. |  | 230 |
|  | Протяженность сетей, в том числе: | км |  | 32,22 |
|  | Самотечная канализация | км |  | 30,52 |
|  | Напорная канализация | км |  | 1,70 |
| 5.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Поселок Мезмай |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,3 | 17,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,0 | 5,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 11,8 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5650 | 9797 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 6575 |
|  | Гостиницы, базы отдыха п.Мезмай |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,8 | 1,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,3 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4774 | 4774 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3504 | 3504 |
|  | Турбазы п.Мезмай |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 0,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,7 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Рекреационный комплекс п.Мезмай |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 5,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 1,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 4,3 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Всего по п.Мезмай |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 6,1 | 26,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 7,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,7 | 18,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5365 | 7233 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4095 | 5039 |
|  | Станица Темнолесская |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,8 | 71,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 10,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 61,6 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5650 | 8241 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 7082 |
|  | Рекреационный комплекс ст.Темнолесской |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 4,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 3,2 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Турбазы ст.Темнолесской |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 3,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 2,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Туристские гостиницы ст.Темнолесской |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 1,8 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Рекреационный коплекс «Поляна Косогор» ст.Темнолесской |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 1,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 1,2 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Всего по ст.Темнолесской |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,8 | 83,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 12,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 70,3 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5650 | 7445 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4380 | 6291 |
|  | Турбазы, приюты (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,4 | 3,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,5 | 2,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4774 | 4774 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3504 | 3504 |
|  | Горнолыжный комплекс «Лагонаки I» (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 49,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 12,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 37,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Горнолыжный комплекс «Лагонаки II» (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 20,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 5,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 15,8 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Рекреационный комплекс «Азиш-Тау» (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 37,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 9,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 28,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Рекреационный комплекс «Курджипс» (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 19,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 4,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 14,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Рекреационный комплекс «Ивановы поляны» (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 1,8 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Рекреационный комплекс «Монах» (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 7,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 1,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 5,3 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Рекреационный комплекс «Буква» (ОЭЗ) |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 21,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 5,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 16,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 4643 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 3504 |
|  | Мезмайское СП за границами н/п (ОЭЗ), всего: |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,4 | 161,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 39,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,5 | 121,7 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4774 | 4645 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3504 | 3504 |
|  | ИТОГО за Мезмайское СП |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 10,3 | 270,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,5 | 60,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,8 | 210,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5175 | 5465 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3905 | 4245 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 1,8 | 71,0 |
|  | Протяжённость сетей 10кВ | км | 12,25 | 84,31 |
|  | Протяженность сети 110 кВ | км | - | 21,71 |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Поселок Мезмай |  |  |  |
|  | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  | 0,020588 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год |  | 0,020588 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч |  | 10,620 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч |  | 10,620 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  | - |
|  | Станица Темнолесская |  |  |  |
|  | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  | 0,018497 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год |  | 0,018497 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч |  | 9,599 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч |  | 9,599 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  | - |
|  | Территория ОЭЗ |  |  |  |
|  | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,213785 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,213785 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 108,765 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 108,765 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
|  | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | - | 74,9 |
|  | пос Мезмай | -«- | - | 9,18 |
|  | ст.Темнолесская | -«- | - | 19,36 |
|  | территория особой экономической зоны, всего в том числе: | -«- | - | 46,10 |
|  | -комплекс «Монах» |  | - | 1,76 |
|  | -комплекс «Азиш-Тау» |  | - | 14,19 |
|  | -комплекс «Лагонаки» |  | - | 30,15 |
|  | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
|  | Протяженность сетей высокого давления по с/п - всего, в том числе: | км | - | 86,4 |
|  | посМезмай, ст.Темнолесская т.Темнолесская |  | - | 41,4 |
|  | - территория особо экономической зоны |  | - | 45,0 |
| 5.5 | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | Поселок Мезмай |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
|  | Расчетное количество телефонов | шт. | 345 | 775 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 280 | 624 |
|  | Станица Темнолесская |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
|  | Расчетное количество телефонов | шт. | 82 | 3653 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 70 | 2922 |
|  | Мезмайское сельское поселение, всего: |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
|  | Расчетное количество телефонов | шт. | 427 | 4428 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 350 | 3546 |